## Slide 1
仓储与配送管理
项目七 仓库安全作业

## Slide 2
目录
CONTENTS
1
仓库安全生产作业管理
2
仓库消防安全
3
仓库排水防洪

## Slide 3
仓库安全生产作业管理
01
添加标题

## Slide 4
仓库安全生产作业管理
案例导入
2016年8月7日，某仓库进行货物上架操作，需将地面物料用叉车运至4米高的货架上。在用电动叉车起升过程中，叉车的货叉突然向下滑落，将一名地面工作人员严重砸伤。这是由于该叉车很久没有检查了，且起吊物下方有人。
思考：你觉得叉车作业时应注意哪些安全事项吗？

## Slide 5
仓库安全生产作业管理
三大隐患
◆ 高处坠落

## Slide 6
仓库安全生产作业管理
三大隐患
◆ 货物坠落

## Slide 7
仓库安全生产作业管理
三大隐患
◆ 叉车安全

## Slide 8
仓库安全生产作业管理
货物堆放安全

## Slide 9
仓库安全生产作业管理
货物堆放安全

## Slide 10
仓库安全生产作业管理
货物堆放安全
轻在上，重在下，布局安全，负载平衡稳定且在货架的承重范围内

## Slide 11
仓库安全生产作业管理
货物堆放安全

## Slide 12
仓库安全生产作业管理
货物堆放安全

## Slide 13
仓库安全生产作业管理
货物堆放安全

## Slide 14
仓库安全生产作业管理
货物堆放安全
附7-1：仓管员安全操作规程
1、仓管员作业时要按规定穿戴好安全帽，防护鞋及棉衣裤等劳保护具。
2、现场作业工程中，仓管员必须维持好现场秩序，保障安全作业。如发现安全隐患，应现场排除或上报仓储部长。
3、仓管员指导相关人员在穿堂叉车通道（黄线）外行走，如需横穿叉车通道，要明确告知注意躲避来往车辆，无关人员不准围观装卸作业。
4、仓管员严禁在叉车运行中靠近叉车，待叉车停稳后方可靠近，进行点数或传递票据等作业。
5、进库工作前，要认真检查库内设备的运转和照明情况，正常后方可进库作业。
6、库内货物码放整齐牢固，货物要与各种管路、线路、设施等保持一定的安全距离，无特殊情况下货物码放不准占用叉车通道。如发现险垛、歪垛要及时调整，在险垛未排除前不得安排人员、车辆到险垛周围作业。
7、正确使用和精心爱护库内的设备、设施，发现问题要及时报告有关人员维修，运用冷廊潮湿的电器开关必须戴好绝缘手套。
8、仓管员每半月检查一次库门安全脱险手柄，保证其能灵活使用并做好记录。工作完毕和下班前，确认库内无人后方可锁门。

## Slide 15
仓库消防安全
02
添加标题

## Slide 16
仓库消防安全
案例导入
1993年8月5日13时26分，深圳市清水河化学危险品仓库发生特大爆炸事故，爆炸引起大火，l个小时后，着火区又发生第二次强烈爆炸，造成更大范围的破坏和火灾。深圳市政府立即组织数千名消防、公安、武警、解放军指战员及医务人员参加了抢险救灾工作，由于决策正确、指挥果断，加上多方面的全力支持，8月6日凌晨5时，终于扑灭了历时16个小时的大火。据深圳市初步统计，在这次事故中共有15人死亡，截止8月12日仍有101人住院治疗，其中重伤员25人。事故造成的直接经济损失超过2亿元。据查，出事单位是中国对外贸易开发集团公司下属的储运公司与深圳市危险品服务中心联营的安贸危险品储运联合公司。爆炸地点是清水河仓库区清六平仓，其申6个仓(2～7号仓)被彻底摧毁，现场留下两个深7m的大爆坑，其余的1号仓和8号仓遭到严重破坏。
思考：仓库运作中如何消除火灾隐患？

## Slide 17
仓库消防安全
燃烧三要素

## Slide 18
仓库消防安全
基本灭火方法
● 窒息灭火法——阻断助燃物
● 冷却灭火法——阻断着火热源
● 隔离灭火法——阻断可燃物
● 抑制灭火法——阻断燃烧反应

## Slide 19
仓库消防安全
消防器材设置
序号 | 场所 | 灭火器配置种类
1 | 精密仪器和贵重设备场所 | 灭火剂的残渍会损坏设备，忌用水和干粉灭火剂，应选用气体灭火器
2 | 贵重书籍和档案资料场所 | 为了避免水渍损失，忌用水灭火，应选用干粉灭火器或气体灭火器
3 | 电气设备场所 | 热涨冷缩可能引起设备破裂，忌用水灭火，应选用绝缘性能较好的气体灭火器或干粉灭火器
4 | 高温设备场所 | 因冷缩可能引起设备破裂，忌用水灭火，应选用干粉灭火器或气体灭火器
5 | 化学危险物品场所 | 有些灭火剂可能与某些化学物品起化学反应，有导致火灾扩大的可能，应选用与化学物品不起化学反应的灭火器
6 | 可燃气体场所 | 有可能出现气体泄漏火灾，应选用扑灭可燃气体灭火效果较好的水进行灭火

## Slide 20
仓库消防安全
仓库防火措施
● 制定消防安全制度、消防安全操作规程
● 组织防火检查，及时消除火灾隐患
● 按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效
● 保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志
● 加强用电管理
● 严禁在仓库内放置易燃、易爆或其他危险物质
● 严禁在仓库吸烟

## Slide 21
仓库排水防洪
03
添加标题

## Slide 22
仓库排水防洪
案例导入
我国秦岭淮河以南地区，每年降水量多在1000mm以上，其中东南沿海和云南南部可达1500~2000mm，甚至更多。由于连续降雨，使土壤处于饱和状态，容易遇暴雨形成洪水，每 年6、7、8月是洪水多发期。许多仓库防洪设计标准低，设施年久失修，蒙受了很大的损失。洪水来势汹涌、破坏力强，其危害一是使仓库物资受淹损坏；二是冲跨挡墙、护岸、道路、桥梁、库房及通讯、供电设备设施；三是甚至造成人员伤亡。因此，防止洪水灾害，确保仓库安全，具有明显的现实意义。
案例思考：仓库如何进行排水防洪？

## Slide 23
仓库排水防洪
库房建筑物排水

## Slide 24
仓库排水防洪
库区货场排水

## Slide 25
案例分析
事故经过
2001年7月12日23时左右，某公司值班人员发现原料仓库冒出烟雾，值班人员判断可能是原料仓库里面堆放的硫磺起火，于是立刻向公司总调度室报告，同时也向公司领导做了报告。公司领导接到报告后立即组织人员进行扑救。据了解，该仓库存放有400吨硫磺、31吨氯酸钾，在仓库的一角还堆放有100吨水泥。由于燃烧物是硫磺和氯酸钾，遇高温时就变成液态，绿色的火苗随着液化的化学物质流动，火苗高时竟蹿起1尺多。
7月13日1时许，消防队到达起火地点参与扑救。采取的灭火办法一是降温扑救，二是用编织袋装上泥土在仓库东、南、西面砌起矮墙，防止液态的硫磺外流。直到5时左右，火势才得到初步控制，10时40分，经过11个小时的奋战，大火才被完全扑灭。值得庆幸的是，整个起火爆炸过程并无人员伤亡。事后人们才知道，在爆炸现场东面120m处有一个液化气站，西面80米处有1个5000升的煤气储存罐，南面80米处是化工厂的一个煤气储存罐，如果大火蔓延到这3处地方，很可能会引发特大爆炸，后果将更加严重。
原因分析
这起事故的起因，是化学品的自燃。就化学品的存放而言，把硫磺和氯酸钾堆放在一个仓库内，是极不科学的。氯酸钾是强氧化性物质，如果与强还原性物质混合，就易发生燃烧或爆炸，而硫、磷都是强还原性物质。氯酸钾遇明火或者高温，都有可能发生燃烧，严重的还能发生爆炸。
1、此次火灾事故的主要教训是什么？谈谈你对这次火灾事故的看法。2、如何防患与未然，提出对现代仓库防火管理的合理化建议。