## Slide 1
仓储与配送管理
项目三 仓库布局与库房规划

## Slide 2
目录
CONTENTS
1
仓库布局规划
2
库房储存规划

## Slide 3
仓库布局规划
01
添加标题

## Slide 4
仓库布局规划
案例导入
某公司新建原材料仓库和厂房，其设计如下图：
图中收货平台和发货平台的大小均为100*30m，仓库大小为100*250m，道路长度为400m，工厂大小为100*300m，工厂发货平台到工厂内最短的送货距离为430m，最长送货距离为650m，工厂生产采用JIT的生产方式，即仓库送货采用高频率小批量的送货量的送货方式。
思考：你认为从收货到发货，最后给工厂送货这种布局方式是否合理？

## Slide 5
仓库布局规划
面积确定
从仓库外墙线算起，整个围墙内所占的全部面积。若在墙外还有仓库的生活区、行政区或库外专用线，则应包括在总面积之内。
◆ 仓库总面积

## Slide 6
仓库布局规划
面积确定
仓库内所有建筑物所占平面面积之和。若有多层建筑，则还应加上多层面积的累计数
◆ 仓库建筑面积

## Slide 7
仓库布局规划
面积确定
仓库内可以用来存放商品的面积之和，即库房、货棚、货场的使用面积之和。其中库房的使用面积为库房建筑面积减去外墙、内柱、间隔墙及固定设施等所占的面积。
◆ 仓库使用面积

## Slide 8
仓库布局规划
面积确定
在库房、货棚、货场内计划用来存放商品的面积之和。
◆ 仓库有效面积

## Slide 9
仓库布局规划
面积确定
指在仓库使用面积中，实际用来堆放商品所占的面积，即库房使用面积减去必须的通道、垛距、墙距及进行收发、验收、备料等作业区后所剩余的面积。
◆ 仓库实用面积

## Slide 10
仓库布局规划
平面布局规划
◆ 仓库区域规划基本思路

## Slide 11
仓库布局规划
平面布局规划
◆ 常见的几种储货区布局形式

## Slide 12
仓库布局规划
平面布局规划

## Slide 13
仓库布局规划
平面布局规划
◆ 卡车回转区
卡车回转区的长度是根据卡车的长度不同设置，原则上是卡车全长的两倍。例：2吨车为11m，4吨车为13m，11吨车为20m及拖车、货柜车为33m。
仓库主要参数

## Slide 14
仓库布局规划
平面布局规划
◆ 月台高度、宽度
月台高度一般与仓库常用车中吨位最低的为准，一般来说，月台的高度2吨车约为0.7m，4吨车约为0.9m，11吨车约为1.2m，而拖车及货柜车约为1.3m左右。考虑防撞的装置，避免月台遭卡车撞坏。低温仓库则必须配合门封设备。月台考虑到拣货和叉车回转，月台宽度一般为3m左右为宜。
仓库主要参数

## Slide 15
仓库布局规划
平面布局规划
◆ 遮阳(雨)棚高度及长度
遮阳(雨)棚与月台的高度至少需要3m以上，与地面的高度至少需要4.5m以上，遮阳(雨)棚的长度至少需要5m以上；斜度最好是往内部顷斜，避免雨水滴落到车厢后被风吹进月台。
仓库主要参数

## Slide 16
仓库布局规划
平面布局规划
◆ 门窗
库房大门的高度应在4米，宽4米左右，开门方式为左右开门，也可用移门。没有装卸平台的地面仓库，门口要设有能安装防水闸设施。窗户尽量规划在较高的地方。
仓库主要参数

## Slide 17
仓库布局规划
平面布局规划
◆ 消防
仓库须设置足够的消防设备，种类有：烟感报警器；消防栓；灭火器；自动洒水系统；自动二氧化碳灭火系统等几种。
仓库主要参数

## Slide 18
仓库布局规划
平面布局规划
◆ 采光及照明
在规划照明使用人工光源时，必须把采光区规划在走道的上方。仓库的照明光度至少如下所列：进出货暂存区100~200lux；库存储存区100~200lux；拣货区200~300lux；检查区200~400lux；办公室200~300lux以上。
仓库主要参数

## Slide 19
仓库布局规划
平面布局规划
仓库各区域规划流程分析

## Slide 20
仓库布局规划
仓库设施设备
◆ 层架
货架系统

## Slide 21
仓库布局规划
仓库设施设备
◆ 悬臂式货架
货架系统

## Slide 22
仓库布局规划
仓库设施设备
◆ 托盘式货架（重型货架）
货架系统

## Slide 23
仓库布局规划
仓库设施设备
◆ 移动式货架
货架系统

## Slide 24
仓库布局规划
仓库设施设备
◆ 重力式货架
货架系统

## Slide 25
仓库布局规划
仓库设施设备
◆ 贯通式货架
货架系统

## Slide 26
仓库布局规划
仓库设施设备
◆ 旋转式货架
货架系统

## Slide 27
仓库布局规划
仓库设施设备
◆ 自动货柜
货架系统

## Slide 28
仓库布局规划
仓库设施设备
货架系统

## Slide 29
仓库布局规划
仓库设施设备
◆ 巷道堆垛机
常见的装卸搬运设备

## Slide 30
仓库布局规划
仓库设施设备
◆ 叉车
常见的装卸搬运设备

## Slide 31
仓库布局规划
仓库设施设备
◆ 搬运车（地牛）
常见的装卸搬运设备

## Slide 32
仓库布局规划
仓库设施设备
◆ 输送机
常见的装卸搬运设备

## Slide 33
仓库布局规划
仓库设施设备
◆ 起重机
常见的装卸搬运设备

## Slide 34
仓库布局规划
仓库设施设备
◆ 自动分拣机
常见的装卸搬运设备

## Slide 35
仓库布局规划
设备配置
仓库设备配置过程

## Slide 36
仓库布局规划
设备配置
常见的装卸搬运设备

## Slide 37
仓库布局规划
设备配置
常见的装卸搬运设备

## Slide 38
仓库布局规划
设备配置
常见的装卸搬运设备

## Slide 39
库房储存规划
02
添加标题

## Slide 40
库房储存规划
案例导入
万家灯饰有限公司是一家集灯饰开发、设计、生产的大中型私营企业。灯饰主要由五金配件组成，虽然物控部严格控制库存，但由于市场需求多变，使得平时对原材料的库存较多。仓库人员的主要工作是负责日常的收发货和物料的管理，以及负责车间生产中需要的备料。由于物料的摆放混乱经常会出现找不到物料的情况，且仓库的面积不大、物料繁多使得仓库有效的面积得不到最大的利用。除此之外，平时在管理和发料时也没有按照先进先出的原则，没有做到重点管理，导致仓库管理混乱，库存成本居高不下。
思考：你认为应如何改变万家灯饰有限公司的库存管理现状，从而降低库存成本？

## Slide 41
库房储存规划
物料分区分类

## Slide 42
库房储存规划
物料分区分类

## Slide 43
库房储存规划
内部布置规划
◆ 料场：仓库的露天货场，长方形，一般面积较大。设在仓储区的一侧、一端、一角或中心位置
◆ 库房：生产区的主要建筑物，是物料保管的主要场所
◆ 料棚：半封闭式仓库建筑物，是仓库的临时储存场所
仓储区的平面布置

## Slide 44
库房储存规划
内部布置规划
仓库存储区内部布置

## Slide 45
库房储存规划
货位编号规划
物料货位的存放方式

## Slide 46
库房储存规划
货位编号规划
货位编号的规则
首先，确定编号先后顺序的准则
其次，采用统一的方式进行编号，每一货位的号码必须使用统一的形式、统一的层次和统一的含义编排

## Slide 47
库房储存规划
货位编号规划
货位编号的要求
◆ 标志设置要适宜
◆ 标志制作要规范
◆ 编号顺序要一致
◆ 段位间隔要恰当

## Slide 48
库房储存规划
货位编号规划
四号定位法

## Slide 49
库房储存规划
货物堆垛设计
常见的集中货物堆垛形式
◆ 重叠式

## Slide 50
库房储存规划
货物堆垛设计
常见的集中货物堆垛形式
◆纵横交错式

## Slide 51
库房储存规划
货物堆垛设计
常见的集中货物堆垛形式
◆仰伏相间式

## Slide 52
库房储存规划
货物堆垛设计
常见的集中货物堆垛形式
◆压缝式

## Slide 53
库房储存规划
货物堆垛设计
常见的集中货物堆垛形式
◆宝塔式堆垛

## Slide 54
库房储存规划
货物堆垛设计
常见的集中货物堆垛形式
◆通风式堆垛

## Slide 55
库房储存规划
货物堆垛设计
常见的集中货物堆垛形式
◆栽柱式

## Slide 56
库房储存规划
货物堆垛设计
常见的集中货物堆垛形式
◆衬垫式

## Slide 57
库房储存规划
货物堆垛设计
常见的集中货物堆垛形式
◆“五五化”堆垛

## Slide 58
库房储存规划
货物堆垛设计
常见的集中货物堆垛形式
◆架式堆垛

## Slide 59
库房储存规划
货物堆垛设计
常见的集中货物堆垛形式
◆托盘堆垛

## Slide 60
库房储存规划
货物堆垛设计
常见的集中货物堆垛形式

## Slide 61
库房储存规划
货物堆垛设计
堆垛场地要求
◆ 库内堆垛：垛底垫高，这样一方面易于移动，另一方面可避免货物受潮或弄脏。
◆ 货棚内堆垛：货棚两侧或四周必须有排水沟或管道，货棚内地坪应高于货棚外地面，垫垛一般高30-40cm。
◆ 露天堆垛：堆垛场地须高于四周地面，垫高40cm，四周排水畅通。

## Slide 62
案例分析
上个世纪七十年代，上海的一家汽制造厂的汽车零配件是由其协作单位生产的，为了避免缺货，他们建造了一座自动化立体仓库作为存放装配汽车所需的各种零配件的中间仓库。这个厂是我国第一批发展自动化立体仓库的企业之一。该仓库结构分高库和整理室两部分，高库是采用固定式高层货架与巷道堆垛机结构，从整理室到高库之间设有辊式输送机。整理室的作用是用来对货物的包装进行重新整理，以便于进入自动化立体仓库存放。当入库的货物包装规格不符合托盘或标准货箱时，则需要进入整理室进行重新整理。由于当时各种包装没有统一的标准，因此，整理工作的工作量相当大。货物的出入库是运用电脑控制与人工操作相结合的人机系统。该库建在该厂的东南角，距离装配车间较远，因此，在仓库与装配车间之间需要进行二次运输，也就是说，所需的零配件先出库，装车运输到装配车间，然后才能进行组装。自动化仓库建成后，这个先进设施在企业的生产经营中所起的作用并不大。因此其利用率也逐年下降，最后不得不拆除。
请分析下列问题：帮助该企业分析自动化仓库为什么在该企业没有发挥其应有作用的原因。我们从中得到哪些启示？