## Slide 1
仓储与配送管理
项目四 货物入库作业

## Slide 2
目录
CONTENTS
1
订货方法选择
2
货物入库准备
3
货物验收
4
货物组托
5
货物上架储存

## Slide 3
订货方法选择
01
添加标题

## Slide 4
订货方法选择
案例导入
波司登国际控股有限公司，是中国最大的品牌羽绒生产商，与其他服装企业一年只有春夏、秋冬两次订货会不同，虽然波司登生产的是季节性服装——羽绒服，但公司一个季度（冬季）有10~12次订货会，相当于不到十天就会有一场订货会的召开。 因为销售的信息反馈很快，可以保证每个月的订单更为准确，更能贴近消费者的真正需求，从而达到适销对路。近几年的暖冬气候与全球经济不景气的影响，羽绒服的整体的行业陷入发展的瓶颈，羽绒服产量大幅下降，因此，波司登的货品从工厂到销售终端，补货的方式也随之在改变，由原来的一天补一次，变成一天补三次。 在实际订货的时候，经销商只需支付30%的定款，等销售之后，再支付余款。这样可以避免销售商为了清理库存，自行降价从而导致品牌的形象受损。
思考：这种频繁的订货方式与传统的订货方式对库存的影响有何不同？

## Slide 5
订货方法选择
安全库存确定
这种补货策略中，从一次补货入库到下次补货指令发出之间一般不会出现缺货。因为，企业时刻在监测库存量的变化，直到订货点出现时发出新的补货，这期间库存量一直维持在订货点之上。但是从订货点发出新的补货指令到补货入库期间，如果需求率是不确定的，则有可能出现缺货，这时候就要考虑准备安全库存量。假设在时间t段要准备安全库存量，由于t时间段只有订货点来满足需求，所以在确定订货点时要包括安全库存量，即订货点由经常性库存和安全库存两部分组成。安全库存量的确定，依据仍然取决于需求特性与需求满足率。一般来说，当提前期需求满足正态分布时，安全库存量=z×α,其中α为标准差，z为某一需求满足率下查标准正态分布表获得的安全系数。
◆ 定量补货策略下安全库存量的确定

## Slide 6
订货方法选择
安全库存确定
◆ 定量补货策略下安全库存量的确定
例4.1：某饭店啤酒补货提前期为5天，提前期内需求量服从期望为20加仑，方差为4加仑的正态分布，在定量补货策略下，如果维持95%的需求满足率，需要多少安全库存量？
可以看出，提前期内需求是不确定的，但是有规律可循。在确定订货点时,除了考虑期望值为20加仑外，还要考虑安全库存，以满足超出期望值的需求,使需求满足率达到95%，所以订货点=20加仑+安全库存。查标准正态分布表得95%的累计概率下的偏差为1.65个标准方差。也就是说，实际需求在0～23.3（20+1.65×2）加仑之间出现的可能性为95%，要实现需求满足为95%，必须确定订货点为23.3，其中3.3（1.65×2）加仑为安全库存量。

## Slide 7
订货方法选择
安全库存确定
不难看出，在t+T时间内，用于满足需求的库存总量为Q+q，这个总量定为E（E=Q+q），称之为最大库存量。因为在每次补货时都可以通过盘库获得q量，所以要明确补货量Q，只要知道E，就可以通过E-q来确定。在定期补货策略下的补货问题似乎就变为如何确定E的问题，E的问题一旦明确，定期补货策略就可以在企业的控制之下实现库存的管理问题。在E的确定中就涉及安全库存量。E是用来满足（T+t）时间内的需求量，如果需求率v是确定的,即单位时间内的需求不变，则E=v×（T+t），其全部为经常性库存，不包括安全库存，如果v是不确定的，则E的确定需要从经常性库存和安全库存两方面准备。经常性库存通常最简易的做法是用平均需求率E（v）×（T+t）取得，而安全库存则要根据需求分布特征和企业愿意提供的需求满足率来确定。
◆ 定期补货策略下安全库存量的确定

## Slide 8
订货方法选择
安全库存确定
知识拓展：
安全库存（又称保险库存）是指为了防止由于不确定因素（如突发性大量订货或供应商延期交货）影响订货需求而准备的缓冲库存。
在下列情况下要保持较高的安全库存量，以尽力避免缺货。
◆缺货成本高或服务水平要求较高
◆储存成本较低
◆需求量的波动较大
◆前置时间的波动较大

## Slide 9
订货方法选择
安全库存确定
案例4-1
可口可乐给终端送货，不是终端要多少就给多少，而是告诉终端应该进多少货，这就是可口可乐的标准作业流程：1.5倍安全库存。决定进货量的因素有四个：一是送货周期，二是送货周期的正常销量，三是销量波动概率（可口可乐定为正常销量的1.5倍），四是陈货数量。于是，正常进货量应该为：1.5×一个送货周期正常销量-陈货数量。
不要小看这个简单的“1.5倍安全库存”，多少企业由于没有这种标准化的作业流程而导致下列问题：第一，不能有规律地送货，或送货的效率低；第二，要么占压客户资金，要么缺货，客户满意率低；第三，配送费用居高不下。
案例思考：不同的企业，安全库存数量的设置应如何考虑？

## Slide 10
订货方法选择
定量订货模型
◆ 定量订货模型的基本原理
库存量下降到订货点R时，即按预先确定的订购量Q发出订货单，经过订货提前期（订货至到货间隔时间）LT，库存量继续下降，到达安全库存量S时，收到订货Q，库存水平上升

## Slide 11
订货方法选择
定量订货模型
◆ 定量订货模型的基本原理
知识链接：
这种方法主要靠控制订货点R和订货批量Q两个参数来控制订货，达到既最好地满足库存需求，又能使总费用最低的目的。
通常订货点的确定主要取决于需要量和订货交纳周期这两个因素。在需要是固定均匀、订货交纳周期不变的情况下，不需要设安全库存，这时订货点：
R=LT×D/365
式中，R是订货点的库存量； LT是订货提前期，即从发出订单至该批货物入库间隔的时间；D是该商品的年需求量。
但在实际工作中，常常会遇到各种波动的情况，如需要量发生变化，交纳周期因某种原因而延长等，这时必须要设置安全库存S，这时订货点则应用下式确定：
R＝LT×D／365+S
式中，S是安全库存量。

## Slide 12
订货方法选择
定量订货模型
年总库存成本＝年购置成本+年订货成本+年保管成本+缺货成本
假设不允许缺货的条件下，年总库存成本＝年购置成本+年订货成本+年保管成本，即
TC是年总库存成本；D是年总需求量；P是单位商品的购置成本；C是每次订货成本，元／次；H是单位商品年保管成本，元／年，（H＝P×F，F为年仓储保管费用率）；Q是订货批量。
年订货次数：
平均订货间隔周期：
◆ 基本经济订货批量（EOQ）

## Slide 13
订货方法选择
定量订货模型
◆ 基本经济订货批量（EOQ）
例4.2：甲仓库A商品年需求量为30 000个，单位商品的购买价格为20元，每次订货成本为240元，单位商品的年保管费为10元，求：该商品的经济订购批量，最低年总库存成本，每年的订货次数及平均订货间隔周期。
解：经济批量EOQ＝＝1200（个）
每年总库存成本TC=30000×20十10×1 200=612000（元）
每年的订货次数N＝30000／1200＝25（次）
平均订货间隔周期T=365／25=14.6（天）

## Slide 14
订货方法选择
定量订货模型
◆ 批量折扣购货的订货批量

## Slide 15
订货方法选择
定期订货模型
◆ 定期订货模型的基本原理
每隔一个固定的时间周期检查库存项目的储备量。根据盘点结果与预定的目标库存水平的差额确定每次订购批量。假设需求为随机变化，因此，每次盘点时的储备量都是不相等的，为达到目标库存水平Q0而
需要补充的数量也随之变化。
知识链接：
这类系统的决策变量应是：检查时间周期T、目标库存水平Q0。

## Slide 16
订货方法选择
定期订货模型
◆ 订货周期的确定
订货周期＝1／订货次数＝Q／D
知识拓展：
订货周期一般根据经验确定，主要考虑制定生产计划的周期时间，常取月或季度作为库存检查周期。

## Slide 17
订货方法选择
定期订货模型
◆ 目标库存水平的确定

## Slide 18
订货方法选择
定期订货模型
◆ 目标库存水平的确定
例4.5：某货品的需求率服从正态分布，其日均需求量为200件，标准差为25件，订购的提前期为5天，要求的服务水平为95%，每次订购成本为450 元，年保管费率为?20％，货品单价为1元，企业全年工作250天，本次盘存量为500件，经济订货周期为24天。计算目标库存水平与本次订购批量。
解：（1）（T+L）期内的平均需求量=（24+5）×200＝5800件
（2）（T+L)期内的需求变动标准差=135件
（3）目标库存水平：Q0＝5800+1.96×135＝6065件
（4）订购批量：Q＝6065—500=5565件

## Slide 19
订货方法选择
定期订货模型
◆ 目标库存水平的确定

## Slide 20
货物入库准备
02
添加标题

## Slide 21
货物入库准备
案例导入
日新仓储有限公司接到美乐有限公司的送货通知，称2017年12月18日有1000台长虹电视机、600台美的壁挂式空调、400台242L西门子电冰箱、500箱威化饼干、600箱康师傅方便面、400箱百事可乐饮料、400箱农夫矿泉水、500袋雕牌洗衣粉、80吨冰鲜黄花鱼、60吨冰鲜带鱼要到码头。日新仓储有限公司仓管员小张收到美乐公司的收货通知后，开始安排货物的入库接运、验收准备、储位空置等。
案例思考：假如你是小张，你要如何做好货物的接运以及入库准备工作？

## Slide 22
货物入库准备
熟悉入库货物
仓库情况
验收准备
准备接运
安排货位
准备苫垫
准备托盘
制定入库计划

## Slide 23
货物入库准备
熟悉入库货物
保管的特殊要求
货物存放期
货物品种、数量
体积
入库确切时间
货物性质
货位安排（位置、就地堆码或组托等）
验收工具、人员、方式等确定
接运时间、车辆、机械工具等的确定

## Slide 24
货物入库准备
制定入库计划

## Slide 25
货物入库准备
入库货物接运

## Slide 26
货物入库准备
入库货物接运

## Slide 27
货物入库准备
入库货物接运
种类 | 含义 | 注意事项
车站、码头接货 | 仓储企业受存货人委托或合同约束到车站、码头接运货物到储存地 | 提货人员应对所提取的物品做到全面了解
 |  | 提货时应根据运单以及有关资料详细核对货物
 |  | 在短途运输中，要做到不混不乱，避免碰坏损失
 |  | 物品到库后，提货员应与保管员密切配合
专用线接车 | 仓储企业在本企业的专用线(专门为某企业修建或使用的铁路专用线，一般为支线)上接货 | 接到专用线到货通知后，应立即确定卸货货位，做好卸车准备
 |  | 车皮到达后，应检查车皮，核对货物。
 |  | 卸车时要注意为物品验收和入库保管提供便利条件。
 |  | 编制卸车记录，办好内部交接手续。
仓库自行接货 | 仓储企业直接到存货委托人指定的企业接货 | 将接货与出验工作结合起来同时进行。
 |  | 仓库应根据提货通知 ,做好准备，接货与验收合并一次完成。
库内接货 | 仓储企业在仓库内接到存货委托人送来的物品 | 保管员或验收人员直接与送货人员办理交接手续，当面验收并做好记录。若有差错，应填写记录，由送货人员签字证明，据此向有关部门提出索赔。

## Slide 28
货物验收
03
添加标题

## Slide 29
货物验收
案例导入
日新仓储有限公司于2017年12月2日收到客户送来的一车食品。送货单上标明旺旺仙贝数量60箱，规格1*20袋（500g），单价22元/袋，金额440元/箱，生产日期是2017年11月10日，雀巢威化饼80箱，规格1*20袋（500g），单价18元/袋，金额360元/箱，生产日期是2017年11月8日，这两种食品的保质期都为9个月。验收员小李接收了这批货物，在验货时，发现有2箱旺旺仙贝外包装破损，4袋雀巢威化饼袋子上有水渍。
案例思考：假如你是小李，你打算如何处理这批有问题的货物？

## Slide 30
货物验收
入库验收定义

## Slide 31
货物验收
货物验收内容
包括外观质量查验和内在质量检验，又分为数量检验和质量检验。数量检验包括单据核对、毛重和净重的确定、件数、体积丈量、包装外观等。质量检验主要是对货物内在优劣的检验，包括物理结构、化学成分、使用功能等。一般来说，除了一些专业产品的仓储或在仓储合同中有涉及质量检验的，一般仓储企业仅做数量检验。

## Slide 32
货物验收
范围和方法

## Slide 33
货物验收
范围和方法

## Slide 34
货物验收
范围和方法

## Slide 35
货物验收
仓单的制作

## Slide 36
货物验收
仓单的制作

## Slide 37
货物验收
仓单的制作
◆ 仓单的签收
《合同法》规定，仓储保管人只签发一式两份仓单，一份为正式仓单，交给存货人；另一份为存根，由仓储保管人保管。仓单副本则根据业务需要复制相应份数，但须注明为“副本”。
仓单的业务

## Slide 38
货物验收
仓单的制作
◆ 仓单的分割
存货人将一批仓储物交给仓储保管人时，因为转让的需要，要求仓储保管人签发分为几分的仓单，或者仓单持有人要求保管人将原先的一份分拆成多份仓单，以便向不同人转让，这种类型的业务被称为仓单的分割。分割后的各份仓单所载的仓储物总和数应与仓储物实际总数相同。如果仓储保管人对已经签发的仓单进行了分割，必须将原仓单收回。
仓单的业务

## Slide 39
货物验收
仓单的制作
◆ 仓单转让
仓单持有人需要转让仓储物时，可以采用背书转让的方式进行。仓单转让生效的条件为：背书完整，且经过保管人签字盖章。背书转让的出让人为背书人，受让人为被背书人。背书的格式为：
兹将本仓单转让给XXX（被背书人的完整名称）
XXX（背书人的完整名称）
背书经办人签名、日期
仓单的业务

## Slide 40
货物验收
仓单的制作
◆ 凭单提货
在仓储期满或经仓储保管人同意的提货时间，仓单持有人向仓储保管人提交仓单并出示身份证明，经保管人核对无误后，仓储保管人给予办理提货手续。
仓单的业务

## Slide 41
货物验收
仓单的制作
◆ 仓单灭失的提货
在实际业务操作过程中会出现仓单因故损毁和灭失，无单提货的情况。仓单灭失的提货方法一般有两种：
（1）通过人民法院的公示催告使仓单失效。当60天公示期满无人争议，法院可以判决仓单无效，申请人可以向仓储保管人要求提取仓储物。
（2）提供担保提货。提货人向仓储保管人提供仓储物的担保后提货，由仓储保管人掌握担保财产，将来另有人出示仓单而不能交货赔偿时，仓储保管人使用担保财产进行赔偿。该担保在可能存在的仓单失效后，方可解除担保。
仓单的业务

## Slide 42
货物验收
理货
1、清点货物件数
2、查验货物单重、尺度
3、查验货物重量
4、检验货物表明状态
5、剔除残损
6、货物分拣
7、安排货位、指挥作业
8、处理现场事故
9、办理交接
理货的内容

## Slide 43
货物验收
理货
1、在运输工具现场进行理货
2、与送货人共同理货
3、接运货单或仓储合同理货
4、在现场进行记录和及时签署单证
理货的方法

## Slide 44
货物验收
登账

## Slide 45
货物组托
04
添加标题

## Slide 46
货物组托
案例导入
日新仓储有限公司仓管员小王收到于2017年12月2日收到一份入库单，标明旺旺仙贝数量60箱，规格400*300*200mm，雀巢威化饼80箱，规格420*270*200mm，经过查询，这两种货物都存储于重型货架区。
案例思考：小王应如何安排这两种货物的组托，使货位得到合理利用？

## Slide 47
货物组托
基本要求
◆ 组托前

## Slide 48
货物组托
基本要求
◆ 组托前

## Slide 49
货物组托
基本要求
◆ 组托时

## Slide 50
货物组托
基本要求
◆ 组托时

## Slide 51
货物组托
基本要求
◆ 组托时

## Slide 52
货物组托
基本要求
◆ 组托时

## Slide 53
货物组托
组托步骤
（一）了解托盘规格和货物包装尺寸
（二）计算托盘每层摆放数量
注意：要尽可能大的利用托盘底部面积
（三）绘制组托示意图
注意：◆奇数层和偶数层的摆放都要绘制出来
◆注意最后一层货物的摆放方式
◆考虑托盘受力平衡，奇偶数层交叉摆放
◆每层个数尽量相同，以便于盘点
（四）根据组托示意图进行货物组托

## Slide 54
货物上架储存
05
添加标题

## Slide 55
货物上架储存
案例导入
日新仓储有限公司新来的仓管员小王收到于2017年12月2日收到一份入库单，标明旺旺仙贝数量60箱，规格400*300*200mm，雀巢威化饼80箱，规格420*270*200mm，经过查询，这两种货物都存储于重型货架区，小王对这两种货物进行组托后，由于对货架不熟悉，不知道应该放置在重型货架区的哪个位置上。
案例思考：货物上架应该考虑哪些因素，如果你是小王，你会怎么做？

## Slide 56
货物上架储存
储位分配
储位分配方法有人工分配和计算机分配两种，但是，不论哪种分配方式，最终都需要人工进行分配。一般来说，首先根据货物属性安排货区，然后根据物动量ABC分类法来确定具体货位。

## Slide 57
货物上架储存
物动量ABC
1、把各品种物资一段时期出库量汇总
2、按照各品种物资一段时期出库量的大小顺序重新排列，并分别计算出各种物资出库数量和总数量的比重，即百分比。
3、把出库数量适当分段，计算各段中各项物资数量占总数量的百分比，分段累计出库数量占总数量的百分比，并根据一定标准将它们划分为ABC三类。
◆ 物动量ABC分类法的程序
物资 类别 | 占出库物资总数量的百分比（%）
A | 70～80
B | 15～20
C | 5～10

## Slide 58
货物上架储存
物动量ABC
◆ 物动量ABC分类入库方法
1、重型货架
（1）对于A类存货的入库，应尽量放在第一层，以便于出货。
（2）对于B类存货的入库，应尽量放在第二层（中间层）。
（3）对于C类存货的入库，应尽量放在第三层（最顶层）
2、立体仓库
（1）对于A类存货的入库，应尽量放在该类别下层，以便于出货。
（2）对于B类存货的入库，应尽量放在该类别中间。
（3）对于C类存货的入库，应尽量放在该类别上部。
注意：立体仓库货位分配还需要充分考虑满足堆垛机作业能力和平衡各巷道作业时间。

## Slide 59
货物上架储存
货物就地堆码
注意：某些货物在仓库停留的时间很短暂，有时候为了提高搬运活性，会直接堆放在车辆上。

## Slide 60
货物上架储存
货物就地堆码

## Slide 61
案例分析
正兴食品有限公司送了一批食品到恒发仓储有限公司储存，该批货物的信息如下表所示。经过检验合格后，仓库接收了该批货物，并为其办理入库手续。
请为这批拟入库货物缮制入库单。
序号 | 品名 | 规格 | 数量
1 | 鲁花一级压榨花生油 | 1.8升 | 100箱（1000桶）
 |  | 2升 | 200箱（1600桶）
 |  | 5升 | 280箱（1680桶）
2 | 太太乐鸡精 | 250克 | 500箱（3000袋）
 |  | 500克 | 85箱（2550袋）
3 | 东北大米 | 10公斤 | 1000袋
 |  | 25公斤 | 800袋