## Slide 1
驱动电机管理系统
新能源汽车

## Slide 2
驱动电机管理系统的认知
驱动电机管理系统是电动汽车核心系统之一，是车辆行驶的主要驱动系统，
其特性决定了车辆的主要性能指标，直接影响车辆动力性、经济性和用户驾乘
感受。
1．驱动电机管理系统主要部件
（1）驱动电机管理模块电机管理模块
驱动电机管理模块（控制器），通常简称MCU，主要用于管理和控制驱动电机
的运转速度、方向以及将驱动电机作为逆变电机发电。MCU的功能类似于传统汽车
的发动机控制模块。

## Slide 3
目前使用在纯电动汽车上的驱动电机管理模块主要有两种类型，一种是仅用于控制驱动电机的，
即MCU；另一种是更具有集成控制功能的驱动电机管理模块，即MCU与DC/DC转换器功能，这类的
驱动电机管理模块也被称为PCU（见图3-1-1）。
图3-1-1 驱动电机管理模块
以前DC/DC转换器是直流-直流的电压变换器，用于将动力电池或逆变器产生的电能转换成12V低压
电能，用于给12V蓄电池充电和车身电气设备供电。将MCU与DC/DC转换器集成化是目前纯电动汽车与混
合动力汽车驱动电机管理模块发展的一个趋势，集成度更高的系统即节省了成本，也利于系统之间信息
的共享与车辆部件位置的布置设计。
驱动电机管理系统的认知

## Slide 4
（2）逆变器
驱动电机管理系统的认知
为了提高电机驱动系统的效率，HEV主要采用交流电机驱动。为了驱动交流电机，从直流获得交流
电力的电力转换装置就被称为逆变器。
①构成
PWM集成控制器，普遍采用TL5001芯片。TL5001的工作电压范围3.6～40V，其内部设一个误差放大器，
一个调节器、振荡器、有死区控制的PWM发生器、低压保护回路及短路保护回路等。
输入接口部分：输入部分有3个信号，12V直流输入VIN、工作使能电压ENB及Panel电流控制信号DIM。VIN由Adapter提供，
ENB电压由主板上的MCU提供，其值为0或3V，当ENB=0时，逆变器不工作，而ENB=3V时，逆变器处于正常工作状态；而
DIM电压由主板提供，其变化范围在0～5V之间，将不同的DIM值反馈给PWM控制器反馈端，逆变器向负载提供的电流也
将不同，DIM值越小，逆变器输出的电流就越大。
电压启动回路：ENB为高电平时，输出高压去点亮Panel的背光灯灯管。
PWM控制器：有以下几个功能组成：内部参考电压、误差放大器、振荡器
和PWM、过压保护、欠压保护、短路保护、输出晶体管。

## Slide 5
驱动电机管理系统的认知
直流变换：由MOS开关管和储能电感组成电压变换电路，输入的脉冲经过推挽放大器放大后驱动MOS管
做开关动作，使得直流电压对电感进行充放电，这样电感的另一端就能得到交流电压。
LC振荡及输出回路：保证灯管启动需要的1600V电压，并在灯管启动以后将电压降至800V。
输出电压反馈：当负载工作时，反馈采样电压，起到稳定I逆变器电压输出的作用。
②控制
新能源汽车采用的驱动电机要求在停止及低速区域输出大转矩，在最高车速区域实现大功率输出等。现在
主流电机为永磁交流同步电机，通过弱磁场控制，可以实现大范围的转速区域输出。
逆变器大多采用的是电压输出式，PWM方式的矩形波输出电压的脉冲幅度定期变化。频率在数千赫兹以上
的高频进行转换，将直流电压转换成交流电压。

## Slide 6
驱动电机管理系统的认知
影响电机输出的电压成分取决于基波分量，因此为了加大该基波，采用使逆变器输出电压波形变形增大电压
基波分量的手法。图3-1-4是逆变器的电压波形与调制度。在此，所谓的调制度是指逆变器电源电压与输出电压的
基波分量的比。电压波形可划分为正弦波PWM、过调制PWM、矩形波3种。图3-1-5是各自的适用区域。
图3-1-4 电压波形与调制度

## Slide 7
驱动电机管理系统的认知
图3-1-5 各电压波形的控制

## Slide 8
驱动电机管理系统的认知
③内部元件
车辆驱动用逆变器由于在高频下进行转换，功率半导体元器件要求转换高速化。另外，为了应对大功率输出，
也要求高电压。因此，大多采用IIGBT兼具MOS构造的电压驱动特性与双极晶体管的强电力特性。
通过将平面型闸门构造向槽型闸门构造改进，使基本构造小型化，再进一步通过推进元器件厚度的薄板化技术来
实现低损耗。
逆变器采用与IIGBT同样的FWD（同流用二极管）并列连接，二极管与IIGBT同样，要求具有高耐压、低损耗特性，
因此采用耐高压的PIN构造，另外，为降低二极管特有的导通状态向闭合状态切换时产生的损耗，一般通过形成品
格缺陷来减少转换损耗。
⑤电容器
电动汽车逆变器的平滑电容器采用薄膜电容器，这是因为薄膜电容器耐压性及频率特性较为出色的结果。日本指月电
机制作所采用厚度在3μm以下的薄膜实现了薄膜电容器的小型化，并减轻了制造时给介电体带来的负荷，提高了可靠性。
另外，还采用了即使部分电极发生短路也不会对整体带来不良影响的蒸镀形状。

## Slide 9
驱动电机管理系统的认知
逆变器可将来自电池的直流电通过转换器转换成变动较小的电压，再通过名为绝缘栅双极晶体管
（Insulated Gate Bipolar Transistor，IGBT）的开关元件转换成近似于交流电的矩形波（图1）。开关频率
快至十数kHz～数十kHz，由此产生的浪涌电压很大。这种浪涌电压与开关元件的输入电压重叠，便会
产生尖峰（变动）。为了减少这种尖峰，需要采用平滑电容器。
变动较大的电压施加到开关元件上之后，最坏的情况下，元件会损坏。通过平滑电容器吸收电压
变动，以便向元件供给稳定的电力。逆变器的电流高于100A，平滑电容器需要1000μF左右的大容量。而
且，必须支持500V以上的高电压。为了提高马达及逆变器的效率，现在的混合动力车更倾向于提高电压。
例如“普锐斯”，将施加在马达上的电压从第2代车型的最大500V提高到了最大650V。
通常，大容量电容器采用铝电解电容器。第一代普锐斯的平滑电容器就是如此。如果按平均1μF的制
造成本来看，多数情况下铝电解电容器要比薄膜电容器便宜。但是如果逆变器的电压进一步提高，则铝电
解电容器难以对应。目前投入实用的1000μF左右铝电解电容器的耐压约为500V左右，因此必须使电压比该
数据更低。这样要想在混合动力车上使用，就必须将两个铝电解电容器串联起来。

## Slide 10
驱动电机管理系统的认知
（3）DC/DC转换器
HEV、EV配置两种电池，一种是作为行驶用电机电源的高电压主机电池（动力电池）；另一种是作为车辆
附件类及控制ECU电源的12V辅助电池。
图3-1-8为混合动力系统组成示意图。EV无法利用发动机的动力进行发电，因此一般搭载DC/DC转换器，进行主
机电池向辅助电池的降压式直流-直流电力转换。HEV可以通过交流发电机发电，但是混合动力系统为了改善油耗，
要反复进行怠速停机与起动发动机，因此一般采用可以输出稳定电压、可高效率完成电力转换的DC/DC转换器。
图3-1-8 混合动力系统组成示意图

## Slide 11
驱动电机管理系统的认知
另外，在DC/DC转换器的冷却方式中，有的在发动机舱内与逆变器整体化配置，通过冷却系统进行水冷
冷却，有的搭载在行李舱内主机电池的电池盒上，通过风扇进行风冷。冷却方式根据配置位置的环境温
度与DC/DC转换器自身的损耗来决定，无论哪种，提高效率是共同的目标。丰田普锐斯DC/DC转换器主要
参数如表3-1-1所示。
与一般所使用的DC/DC转换器不同，车辆用转换器要求输入电压范围广泛、温度范围广泛等。另外，由于
搭载在行李舱内，冷却方式一般采用风冷方式。
表3-1-1丰田普锐斯DC/DC转换器的主要参数

## Slide 12
驱动电机管理系统的认知
（3）解角器
解角器又称解析器，是可靠性极高且结构紧凑的传感器，它可精确检测磁极位置。
①解角器的结构
解角器的定子包括三种线圈：励磁线圈A、检测线圈S和检测线圈C。解角器结构如图3-1-9所示。
图3-1-9 解角器的结构与工作原理

## Slide 13
驱动电机管理系统的认知
②解角器的工作原理
检测线圈S的＋S和－S错开90°，＋C和－C也以同样的方式错开90°，线圈C和S之间相距45°检测线圈的电流流向，
如图3-1-9所示。
由于解角器的励磁线圈中为频率恒定的交流电，因此无论转子转速如何，频率恒定的磁场均会由转子输出至线
圈S和线圈C。转子为椭圆形，解角器的定子与其转子之间的间隙随转子的旋转而变化。由于间隙的变化，线圈S和
线圈C输出波形的峰值随转子位置的变化而变化。驱动电机-发电机ECU（MGECU）持续监视这些峰值，并将其连接
形成虚拟波形。
驱动电机-发电机ECU（MGECU）根据线圈S和线圈C值之间的差异计算转子的绝对位置。其根据线圏S的虚拟波形
和线圈C的虚拟波形的相位差判定转子的方向。此外，驱动电机-发电机ECU（MGECU）根据规定时间内转子位置的变
化量计算转速。转子旋转180°时线圈A、线圈S和线圈C的输出波形如图3-1-10所示。解角器的工作原理如图3-1-11所示。

## Slide 14
驱动电机管理系统的认知
图3-1-10 线圈A、线圈S、线圈C的输出波形

## Slide 15
驱动电机管理系统的认知
图3-1-11 解角器的工作原理

## Slide 16
驱动电机管理系统的认知
2．常见车型驱动电机管理系统主要部件的位置、结构与特点
以下介绍具有代表性的比亚迪E6、比亚迪秦以及北汽新能源EV系列车型驱动电机控制器和DC/DC转换器的安装
位置、结构与特点。
（1）比亚迪E6驱动电机控制器
①驱动电机控制器的功能和安装位置
比亚迪E6的驱动电机控制器，简称电机控制器，是纯电动汽车整车驱动控制系统的核心，它的作用至
关重要。简单地讲，类似于传统内燃机汽车的油量调节机构，都是通过调节加速踏板的幅度来进行车速和
牵引力的控制。但是电机控制器相比较油量调节机构的结构、功能更为复杂全面。电机控制器不仅接受加
速踏板的加减速信号，同时接受制动踏板、电机转速、车速、电机电枢电压、电流、冷却液温度等信号，
经过对这些信号的分析完成对电机的精确控制。并且控制器会将这些信号的数值显示在外接显示屏上以供
驾驶人随时掌握车辆状况。此外，控制器在电机发生过电流、过电压以及过热情况都会自动切断主电路以
保护汽车以及乘员的安全。图3-1-12为E6电机控制器，安装在前机舱右侧，靠近DC/DC转换器的位置。

## Slide 17
驱动电机管理系统的认知
图3-1-12 E6电机控制器
驱动电机控制器类型为电压型逆变器，利用IIGBT（绝缘栅双
极型晶体管）将直流电转换为交流电，额定电压为318V，主要功
能是控制电动机和发电机等根据不同工况控制电机的正反转、功
率、扭矩、转速等。即控制电机的前进、倒退、维持电动车的正
常运转，关键零部件为IIGBT，IIGBT实际为大电容，目的是为了控
制电流的工作，保证能够输出合适的电流参数。

## Slide 18
驱动电机管理系统的认知
驱动电机控制器总成包含上中下三层，上下层为电动机控制单元，中层为水道冷却单元，总成还包括信号接插件
（包含12V电源/CAN线/挡位、节气门/旋变/电机过温信号线/预充满信号线等），2根动力电池正负极接插件，3根电机
三相线接插件和2个水套接头及其他周边附件，如图3-1-13所示。
图3-1-13 电机控制器主要接口示意
电机控制器的主要功能有：
a.控制电机正向驱动、反向驱动、正转发电、反转发电。
b.控制电机的动力输出，同时对电机进行保护。
c.通过CAN与其他控制模块通信，接收并发送相关的信号，
间接地控制车上相关系统正常运行。
d.制动能量回馈控制。
e.自身内部故障的检测和处理。

## Slide 19
驱动电机管理系统的认知
②驱动电机控制系统工作原理
驱动电机控制器系统主要由高压配电、控制器、驱动电机及相关的传感器组成，该系统核心为驱动电机控制器。
驱动电机控制器接受挡位开关信号、节气门深度、制动踏板深度、旋变等信号，经过一系列的逻辑处理和判断，来控
制电机正、反转和转速等。 驱动电机控制系统元件位置和控制框图如图3-1-14和图3-1-15所示。
图3-1-14 驱动电机控制系统元件位置

## Slide 20
驱动电机管理系统的认知
图3-1-15 驱动电机控制系统框图
控制策略采用了经典的电机控制理论并注入了先进的控制算
法，驱动永磁同步电机以最佳方式协调工作，核心ECU——驱动
电机控制器上层软件所依赖的下层硬件电路包括控制电路板和
驱动电路板两块电路板。
它们的分工有所不同：控制电路板又分为模拟通道采样单元、
模数转换单元、DSP处理单元、旋变解码单元、CAN通信单元、
挡位处理单元。驱动电路板包括信号隔离单元、保护信号选择
单元、电源单元。控制电路板对采样的数据进行处理，计算出
所需占空比，产生PWM（正弦脉宽调制）；通过驱动电路板传
递给IIGBT，供驱动电机工作。

## Slide 21
驱动电机管理系统的认知
③角度传感器
角度传感器又称旋转变压器，旋转变压器（简称旋变）是一种输出电压随转子转角变化的信号元件。
电机转速由角度传感器进行控制和监测。比亚迪E6电机检测电机转子旋转的角度和位置传感器采用旋转
变压器形式，如图3-1-16、图3-1-17所示。
图3-1-16 角度传感器工作原理
图3-1-17 角度传感器（旋转变压器）安装位置及结构

## Slide 22
驱动电机管理系统的认知
（2）比亚迪秦驱动电机控制器与DC总成
①整车安装位置
整车安装位置如图3-1-18所示。
图3-1-18 比亚迪秦驱动电机控制器与DC/DC位置图

## Slide 23
驱动电机管理系统的认知
②结构
比亚迪秦驱动电机控制器与DC总成结构如图3-1-19所示。
图3-1-19 比亚迪秦驱动电机控制器与DC/DC结构

## Slide 24
驱动电机管理系统的认知
驱动电机控制器的功用如下：
a.作为动力系统的总控中心，驱动电机的运行，根据工况控制电机的正反转、功率、转矩、转速等，协调发动机管理
系统工作（见图3-1-20）。
图3-1-20 比亚迪秦挡位控制器、驱动电机控制器与电机控制示意
b.硬件采集电机的旋变、温度、制动、加速踏板开关信号。
c.通过CAN通信采集制动深度（制动踏板位置）、挡位信号、驻车开关信号、
起动命令、电池管理控制器相关数据、控制器的故障信息。

## Slide 25
驱动电机管理系统的认知
d.内部处理的信号有直流侧母线电压、交流侧三相电流、IIGBT温度、电机的三相绕组阻值，
DC/DC转换器的功用如下（见图3-1-21）：
图3-1-21 比亚迪秦动力电池、DC/DC与用电器（空调）控制示意图
e.纯电模式下，DC的功能替代了传统燃油车挂接在发动机上的12V发电机，和蓄电池并联给各用电器提供低压电源。
DC在高压（500V）输入端接触器吸合后便开始工作，输出电压标称13.5V。
f.发动机原地起动发电机发13.5V直流电，经过DC升压转换500V直流给电池包充电。

## Slide 26
驱动电机管理系统的认知
DC/DC转换器具有降压和升压功能：
a.降压：负责将动力电池480V的高压电转换成12V电源。DC/DC在主接触吸合时工作，输出的12V电源供给整车用电器
工作，并且在低压电池亏电时给低压电池充电。
b.升压：当动力电池电量不足时，DC/DC将发电机发出的电，供整车低压用电器用电后多余的量升压后给动力电池充电
及空调（AC）用电。DC/DC转换器系统框图如图3-1-22所示。
图3-1-22 比亚迪秦DC/DC系统框图

## Slide 27
AC/DC变换器与DC/AC变换器
AC/DC变换器，也称为整流器，是将交流电源变换成直流电的电路。大多数整流电路由变压器、整流主电路、
滤波器等组成。20世纪70年代以后，整流主电路多用硅整流二极管或晶闸管组成。滤波器接在主电路与负载之间，
用于滤除脉动直流电压中的交流成分。变压器设置与否视具体情况而定，变压器的作用是实现交流输入电压与直
流输出电压间的匹配以及交流电网与整流电路之间的电隔离。
一、AC/DC变换器
1.不可控整流电路—单相整流电路
①单相半波整流电路
单相半波整流电路：半波整流电路是一种利用二极管的单向导通特性来进行整流的常见电路，除去半周、
剩下半周的整流方法，叫半波整流。作用是将交流电转换为直流电，也就是整流。

## Slide 28
AC/DC变换器与DC/AC变换器
此种电路实际应用较少，但其电路简单、结构清晰、易于理解，便于深入理解整流原理。单相半波整流电路
只用一个整流器件（功率二极管、晶闸管或IGBT等），如果单相半波整流电路中的整流器件使用功率二极管，称
之为单相半波不可控整流电路如图3-2-1所示。
图3-2-1单相半波不可控整流电路

## Slide 29
AC/DC变换器与DC/AC变换器
当电源电压Us，为正半周期时，二极管VD因承受正向电压而导通，若忽略二极管导通压降，
则电源电压全部施加在负载上：当Us为负半周时，二极管VD承受反向电压而关断，此时负载电
压为零。在电阻负载下，负载电流波形与电压相同，电阻负载电压电流波形如图3-2-2所示。
图3-2-2单相负载爱电压电流波形

## Slide 30
AC/DC变换器与DC/AC变换器
②单相桥式整流电路
单相桥式不可控整流电路如图3-2-3所示。二极管VD1、VD4串联构成一个桥臂，二极管VD2、VD3串联构成另一个
桥臂。将VD1、VD3的阴极连在一起，构成共阴极连接，将VD2、VD4的阳极连在一起，构成共阳极。交流电源Us与整
流桥之间有变压器T，二次侧电压为U1，感性负载可等效为电感L与电阻R的串联，跨接在共阳极与共阴极之间。
图3-2-3单相桥式不可控整流电路

## Slide 31
AC/DC变换器与DC/AC变换器
1.不可控整流电路— 三相桥式整流电路
广泛应用的三相桥式整流电路是从三相半波电流电路扩展而来。三相桥式整流电路是由两组三相半波整流电路
串联而成的，一组接成共阴极，另组接成共阳极，这种整流电路不再需要变压器中点。三相桥式不可控整流电路如
图3-2-4所示。VD1、VD3、VD5共阴极三相半波整流，VD2、VD4、VD6共阴极三相半波整流。
图3-2-4三相桥式不可控整流电路

## Slide 32
AC/DC变换器与DC/AC变换器
三相桥式整流电路工作时，共阴极的三个二极管中，阳极交流电压最高的那个二极管优先导通，而另外两个
二极管因承受反压处于关断状态；同理，共阳极的三个二极管中，阴极交流电压最低的那个二极管优先导通，而
另外两个二极管因承受反压处于关断状态。即在电路工作过程中，共阴极组和共阳极组中各有一个二极管处于导
通状态，其工作波形如图3-2-5所示。
图3-2-5负载电压波形

## Slide 33
AC/DC变换器与DC/AC变换器
2. PWM整流电路
PWM整流电路由全控性功率开关器件构成，采用脉冲宽度调制（Pulse Width Modulation，简称PWM）控制方式。
PWM整流电路也不是传统意义上的AC/DC变换器，而是一种能够实现电能双向变换的电路，当PWM整流电路从电网
接收电能时，工作于整流状态；当PWM整流电路向电网反馈电能时，则工作于有源逆变状态。根据不同的分类，PWM
整流电路有不同的类型。按电路的拓扑结构和外特性，PWM整流电路可分为电压型和电流型，两者的区别在于直流侧
滤波形式的不同，电压型整流电路采用大电容，电流型整流电路则采用大电感。电压型PWM整流电路更为广泛。
（1）单相电压型PWM整流电路
单相电压型PWM整流电路最初应用于电力机车交流传动系统中，为牵引变流器提供直流电源。单相电压型PWM
整流电路如图3-2-6所示，每个桥臂由一个全控器件和反并联的整流二极管组成。
uN是正弦波电网电压
Ud是整流电路的直流侧输出电压
us是交流侧输入电压，为PWM控制方式下的脉冲波，其基波与电网电压同频率，幅值和相位可控
iN是PWM整流器从电网吸收的电流。
电网可以通过整流极管 VD1～VD4，完成能量从交流侧向直流侧的传递， 也可以经全控器件VT1～VT4
从直流侧逆变为交流，反馈给电网。所以PWM整流器的能量变换是双向的，而能量的传递趋势是整
流还是逆变，主要取决于VT1～VT4的脉宽调制方式决定。

## Slide 34
AC/DC变换器与DC/AC变换器
图3-2-6单相电压型PWM整流电路
图中的串联型滤波器L2C2，其谐振频率是基波频率
的2倍，从而可以短路掉交流侧的偶次谐波。

## Slide 35
AC/DC变换器与DC/AC变换器
（2）三相电压型PWM整流电路
三相电压型PWM整流电路如图3-2-7所示。这是最基本的PWM整流电路，应用也最广泛。ua、ub、uc为交流侧电源电
压，ia、ib、ic。为交流侧电源电流，L为电抗器即电路的电感，C为直流侧滤波电容。
图3-2-7 三相电压型PWM整流电路

## Slide 36
AC/DC变换器与DC/AC变换器
三相电流型PWM整流电路如图3-2-8所示。Ld为整流侧大电感，用于稳定输出电流使输出特性为电流源特性，
利用正弦调制方式控制直流电流在各开关器件上的分配，使交流电流波形接近正弦波，且和电源电压同相位，
交流侧电容的作用时滤除与开关频率相关的高次谐波。
3-2-8 三相电流型PWM整流电路

## Slide 37
AC/DC变换器与DC/AC变换器
车载充电机是整流电路在新能源汽车上的典型应用，其功能是将电网单相交流电变换为直流电给
动力蓄电池充电。为了提高电路的功率因数，减小设备体积，达到比较理想的输出效果，一般是整流
电路和其他结构的电路形式相结合，完成电能变换。车载充电机电路结构如图3-2-9所示。
图3-2-9 车载充电机电路结构

## Slide 38
AC/DC变换器与DC/AC变换器
二、DC/AC变换器
DC/AC变换器，又称为逆变器，是应用电力电子器件将直流电转换成交流电的一种变流装置，供交流负载用电
或向交流电网并网发电。逆变技术可以将蓄电池、太阳能电池和燃料电池等通过新能源技术获得的电能变换成交
流电以满足对电能的需求，因此逆变技术对于新能源的开发和利用起着重要的作用。
1. 电压型DC/AC变换器
三相电压型DC/AC变换器电路结构如图3-2-10所示
图3-2-10三相电压型DC/AC变换器电路
在直流电源Ud。电路上并联电容器C，直流侧电压
基本无脉动；逆变器采用六个功率开关器件VT1~VT6
和六个分别与其反并联的续流二极管VD1~VD6。共同
构成的IIGBT功率模块，也可以使用其他全控器件。这
种结构每相输出有两个电子平，因此也称为两电平
逆变电路。

## Slide 39
AC/DC变换器与DC/AC变换器
2. 电流型DC/AC变换器
三相电流型逆变电路如图3-2-11所示，在电流电源Ud上串联大电感，电流基本无脉动相当于电流源；
大电感能起到缓冲无功能量的作用，则不必给开关器件反并联功率二极管。
图3-2-11 三相电流型逆变电路

## Slide 40
AC/DC变换器与DC/AC变换器
在输入直流电流的每个周期中，按照一定的规律控制开关器件的导通与关断，其基本的工作方式是120°导通方式，
每个桥臂在一个周期内导通120°，每个时刻上下桥臂组中各有个桥臂导通，换流方式为横向换流。各开关器件通断规
律如表3-2-1所示。
表3-2-1三相电流型120°导通逆变器开关器件通断规律
工作状态 | 各状态下导通的开关器件 |  |  |  |  | 
状态1 | VT6 | VT1 | — | — | — | —
状态2 | — | VT1 | VT2 | — | — | —
状态3 | — | — | VT2 | VT3 | — | —
状态4 | — | — | — | VT3 | VT4 | —
状态5 | — | — | — | — | VT4 | —
状态6 | VT6 | — | — | — | — | VT5

## Slide 41
DC/DC转换器
燃油车和电动汽车的辅助子系统二者的主要区别在于，燃油车的辅助蓄电池由与发动机相连的交流发电机
来充电，而电动汽车的辅助蓄电池则由主电源通过 DC/DC 转换器来充电。电动汽车或混合动力汽车中用来推动
电机转动的能量来自于动力蓄电池，动力蓄电池为数块电池串联，电压较高，所以也叫高压电源。
1. DC/DC 转换器定义与功能
DC/DC（ Direct Current，DC）是直流一直流转换器的缩写，是指转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。
电动汽车中 DC/DC 功率转换器的主要功能如下:
（1）降压转换器
单向DC/DC 把蓄电池高压直流降压为燃油汽车中发电机的直流电压，即 12V或 24V。
（2）升压转换器
①对动力电池电压进行升压。
②对12V 蓄铅酸电池进行升压

## Slide 42
DC/DC转换器
2.DC/DC 转换器分类
电动汽车用 DC/DC 转换器的分类如下:
（1）升压型和降压型
（2）全桥型和半桥型
（3）非绝缘型和绝缘型
（4）单向DC/DC和双向DC/DC
3.电动汽车用电负荷
在电动汽车中，发动机和底盘控制部分采用12V或 24V电系供电，但用电负荷较小，而汽车电气系统的基本
电气系统和附加电气系统用电负荷较多。
（1）保留铅酸蓄电池的必要性
电动汽车以动力蓄电池为电源，能够利用 DC/DC 转换器为铅酸蓄电池充电。汽车装备 DC/DC 转换器之
后，可省去原车交流发电机，理论上也能省去 12/24V 铅酸蓄电池，但实际上还是保留了铅酸蓄电池，
这样做有两大原因。

## Slide 43
DC/DC转换器
①能够降低整个车辆的成本
铅酸蓄电池能在短时间内向空调、雨刷及车灯等释放大电流。如果省去铅酸蓄电池，通过 DC/DC 将动力蓄电池
的电力用于空调及雨刷会导致 DC/DC 转换器的尺寸增大，从而使整体成本增加。另外，铅酸蓄电池便宜，因此目前
将铅酸蓄电池置换成动力蓄电池（锂电池等）还没有成本上的优势。
②确保电源的冗余度
铅酸蓄电池还有确保向低压供电的冗余度的作用。DC/DC 转换器出现故障停止供电 时如果没有铅酸蓄电池，
低压电就会立即停止运行，夜间车灯不亮，雨天雨刷停止运行等，就会影响驾驶。如果有铅酸蓄电池，便能够
将汽车就近开到家里或者修理厂。
（2）12/24V 电气系统负荷
在电动汽车上，为了区别12V 电系，我们通常将高于60V 的直流电压称为高压（这与工业用电和特种产品对高、
低压的电压界定是完全不同的）汽油车通常电气采用 12V 供电，所以 DC/DC 降压输出发电机发电时的 14V，对于24V
电气系统的柴油车要降压为 28V。

## Slide 44
DC/DC转换器
电动汽车电气系统的能量消耗比燃油车大得多，各种辅助子系统的功耗如表 3-3-1所示从表中可以看出，空调器
是电动汽车辅助子系统中功耗最大的子系统，它的功耗占所有辅助子系统功耗的 60%～75%。
表 3-3-1汽车用电负荷 12V 系统
辅助子系统 | 工作状态 | 功耗／W | 辅助子系统 | 工作状态 | 功耗／W
空调器 | 连续 | 2000-4000 | 仪表 | 连续 | 30
收音机 | 连续 | 20 | 停车、转向、车内灯 | 断续 | 50
接触器 | 连续 | 20 | 动力转向系统 | 连续 | 400
驱动控制器 | 连续 | 150 | 液压或气动制动 | 连续 | 1500
能量管理系统 | 连续 | 150 | 电动汽车窗 | 断续 | 80
车头灯和尾灯 | 连续 | 120 | 车窗化霜器 | 连续 | 250
喇叭 | 断续 | 1O | 雨刮器 | 连续 | 40
DC/DC 转换器的优化容量：
优化容量表示电池的充电和放电过程能够相互平衡，而且辅助蓄电池一直保持满充状态。

## Slide 45
DC/DC转换器
（3）高压用电负荷
除了驱动汽车的电机以外，对于那些大功率（比如功率超过1 kW）的设备通常采用高压供电，如表3-3-2所示。
表 3-3-2汽车高压用电负荷
高压用电负荷 | 工作状态 | 功耗/kW
电动空调压缩机 | 连续 | 3.0～5.0
客车气压制动电动空气压缩机 | 连续 | 1.5～2.0
纯电动汽车暖风PTC加热 | 连续 | 1.5～2.0
12/24V DC/DC转换器 | 连续 | 1.5～2.0

## Slide 46
DC/DC转换器
4.DC/DC 转换器原理
实现降压的 DC/DC 转换器的主电路结构有很多，其中 BUCK型 DC/DC 转换器以其结构简单、转换效率高等特点
成为首选的 DC/DC 转换电路拓扑结构之一。DC/DC转换器一般由控制芯片、电感线圈、二极管、三极管、电容器
构成。基本 BUCK型 DC/DC 电路的原理图如图3-3-1所示，Uin是输入电压，Uo是输出电压，Cin是输入电容，S是主功
率开关管，D是主功率二极管，L是储能电感。
图3-3-1基本BUCK型 DC/DC电路原理图

## Slide 47
DC/DC转换器
FCEV上各种电源的电压和电流受工况变化的影响呈不稳定状态。为了满足驱动电机对电压和电流的要求以及
对多电源电力系统的控制，在电源与驱动电机之间，用计算机控制实现对 FCEV 的多电源的综合控制，保证 FCEV
的正常运行。FCEV 的燃料电池需要装置单向 DC/DC 转换器，蓄电池和超级电容器需要装置双向 DC/DC 转换器。
（1）全桥 DC/DC 转换器
燃料电池发动机输出的电压一般为 240～450V，燃料电池的输出电压随着燃料电池输出电流的增大而减小。
另外，由于燃料电池不能充电，因此，配置单向全桥 DC/DC 转换器，将燃料电池的波动电流转换为稳定、可
控的直流电源。全桥 DC/DC 转换器电路原理如图3-3-2所示。
图3-3-2绝缘型全桥DC/DC转换器电路原理图

## Slide 48
DC/DC转换器
DC/DC 转换器的外特性如图3-3-3所示，单向 DC/DC 转换器的控制框图如图3-3-4所示。根据 FCEV 的动力
性能设计要求，确定 DC/DC 转换器输出电压的给定值。
图3-3-3 DC /DC变换器的外特性
图3-3-4 DC /DC变换器的控制框图

## Slide 49
DC/DC转换器
控制芯片控制功率半导体的导通、截止，调制方式有 PFM（脉冲频率调制方式）和PWM （脉冲宽度调制）
两种。PFM 调制时开关脉冲宽度一定，通过改变脉冲输出的时间，使输出电压达到稳定：PWM 调制方式开关脉
冲的频率一定，通过改变脉冲输出宽度，使输出电压达到稳定，通常情况下，采用 PFM和 pwM 这两种不同调制
方式的 DC/DC 转换器的性能不同点如表3-3-3所示
项目 | PFM | PWM
电路规模（IC内部） | 简单 | 复杂
消耗电流 | 较少 | 较多
纹波电压 | 较大 | 较少
瞬态响应 | 较差（反应较慢） | 较好（反应较快）
表3-3-3两种不同调制方式转换器的性能不同点

## Slide 50
DC/DC转换器
（2）双向 DC/DC 转换器
在以蓄电池和超级电容器组成的混合电源上，一般蓄电池以稳态充、放电的形式工作而超级电容器在电动车辆
启动时，能够以大电流的放电形式工作，在接收外电源或制动反馈的电能时又能以大电流的充电形式工作。蓄电池
和超级电容器的电流为双向流动，因此，在蓄电池和超级电容器与电力总线之间装置双向、升降压（Buck- Boost）
型 DC/DC 转换器，双向控制和调配所输入和输出的电流。升降压双向 DC/DC 转换器电路如图 8-5 所示。

## Slide 51
DC/DC转换器
5.典型 DC/DC 转换器举例
（1）DC/DC转换器控制功能
DC/DC转换器将HV蓄电池的公称电压直流 201.6V 降至大约直流 14V，从而为电气零部件供电，并为辅助蓄电池再充电。
为调节DC/DC转换器的输出电压，动力管理控制 ECU（ HV-ECU）根据辅助蓄电池温度传感器信号将输出电压请求信号传输
至DC/DC转换器，如图3-3-5所示
图3-3-5DC/DC转换器功能

## Slide 52
DC/DC转换器
（2）增压型双向转换器
如图3-3-6所示，丰田普锐斯增压转换器将HV蓄电池输出的额定电压DC 201.6V增压到 DC500V的最高电压。
转换器包括增压 IPM（集成功率模块），其中内置的IIGBT（绝缘栅极双极型晶体管）进行转换控制，而反应
器（电感线圈）存储能量。通过使用这些组件，转换器将电压升高，MG1或 MG2 作为发电机工作时，变频器
通过其将交流电（201.6/500V）转换为直流电，然后增压转换器将其降低到 DC 201.6V为HV蓄电池充电。
图3-3-6增压和降压转换器

## Slide 53
DC/DC转换器
（3）降压型 12V转换器
如图3-4-7所示，车辆的辅助设备，如车灯、音响系统、空调系统（除空调压缩机）和 ECU它们由 DC 12V 的
供电系统供电。由于二代混合动力普锐斯发电机输出额定电压为DC 201.6V，因此，需要转换器将这个电压降低
到 DC 12V来为备用蓄电池充电。这个转换器安装于变频器的下部。
图3-3-7DC/DC转换器系统图

## Slide 54
DC/DC转换器
（4）奔驰 400双向转换器
奔驰 400 轻混型混合动力汽车的双向直流电压转换器，该转换器支持高压锂电池向 12V 蓄电池充电；
在高压锂离子电池馈电时，也支持 12V 蓄电池向高压蓄电池充电；在 12V 铅酸蓄电池也馈电时，可通过
跨接启动，从 12V 蓄电池向高压蓄电池充电。

## Slide 55
驱动电机及其管理系统的冷却系统
新能源汽车驱动系统中的电动机及电机控制器在运行过程中会产生热量，这些热量会对驱动系统的正常工作和使用
寿命造成不良影响。电动机在运行过程中产生的热量对自身的物理、化学及力学性能有严重的影响，当温度上升到一定
程度时，电动机的绝缘层会发生本质变化，最终失去绝缘能力:另外，随着温度升高，电动机中的永磁体材料会发生不可
逆退磁，电动机的金属构件的强度和硬度会逐渐下降。电机控制器中的电子元器件会因温度升高而性能下降，出现不良
影响，如温度过高会导致半导体结点、电阻增大、电路损害，甚至烧坏元器件。为保证驱动系统在运行过程中产生的热
量能够及时散发出去，必须对驱动电机和电机控制器进行冷却。
1. 驱动电机及其管理系统的冷却系统的作用
电机（也称电动机）作为电动汽车驱动可实现极低排放或零排放。电动汽车驱动电机与控制器的冷却系统主要依靠
冷却水泵带动冷却液在冷却管道中循环流动，通过在散热器的热交换等物理过程，冷却液带走电机与控制器产生的热
量。为使散热器热量散发更充分，通常还在散热器后方设置风扇，如图3-4-1、图3-4-2所示。

## Slide 56
驱动电机及其管理系统的冷却系统
图3-4-1 驱动电机与控制器冷却系统主要构成
图3-4-2 电机与控制器冷却系统主要构成

## Slide 57
驱动电机及其管理系统的冷却系统
2 . 驱动电机的散热类型
电机在进行能量转换时，总是有一小部分损耗转变成热量，它必须通过电机外壳和周围介质不断将热量散发出去，
这个散发热量的过程，我们就称为冷却。电动机主要冷却方式有自然冷却、风冷和液冷。
（1）自然冷却
自然冷却依靠电机铁芯自身的热传递，散去电机产生的热量，热量通过封闭的机壳表面传递给周围介质，其散热面
积为机壳的表面，为增加散热面积，机壳表面可加冷却筋（见图3-4-4）。
图3-4-4 自然冷却的电机机壳

## Slide 58
驱动电机及其管理系统的冷却系统
（2）风冷
风冷是电机自带同轴风扇来形成内风路循环或外风路循环，通过风扇产生足够的风量，带走电机所产生的热量。
介质为电机周围的空气，空气直接送入电机内，吸收热量后向周围环境排出。
（3）液冷
液冷是将冷却液通过管道和通路引入定子或转子空心导体内部，通过循环液不断的流动，带走电机转子和定子产
生的热量，达到对电机的冷却功能。

## Slide 59
驱动电机及其管理系统的冷却系统
3 冷却方式的分析与选择
（1）驱动电机制冷
驱动电机有别于传统的工业用电动机，由于采用驱动电机后，电动汽车一般不再装配离合器，车辆变速器挡位
也变得较少甚至是取消，车辆的起动、加速、高速运行等全部依靠驱动电机来实现。而电动机的内阻不可能为零，
因此在上述运行状态中的大电流情况下，电动机的损耗会不断增加，而电动机的损耗几乎全部以热量的形式释放。
如果电动机得不到有效的冷却，电动机的内部温度会不断升高，导致电动机效率下降，如果温度过高，就会造成内
部烧蚀甚至击穿导致电动机损毁。另外，若使用永磁同步电动机作为驱动电机，其转子为磁性材料，温度升高会导
致磁性材料性能下降，出现退磁现象。因此，冷却对于驱动电机的安全运行尤为重要。
电动机常见的冷却方式有风冷和液冷。采用风冷方式比较常见，如小功率电动机、交流感应（异步）电动机、
开关磁阻电动机等；液冷方式主要应用于永磁同步电动机。理论上讲，几乎所有的电动机既可以采用风冷也可以
采用液冷，主要取决于电动机的设计用途和功率密度等条件。

## Slide 60
驱动电机及其管理系统的冷却系统
（2）电机控制器的冷却
电机控制器的冷却方式和电动机一样，也有风冷和液冷之分。从外观上看，风冷的控制器体积较大，一般需要
安装多个散热风扇进行强制通风。电机控制器的冷却方式主要取决于电动机的冷却方式，一般情况下，电机控制
器和电动机采用相同的冷却方式。
（3）其他电能装置
电动汽车上除了驱动电机和电机控制器，还有DC/DC变換器、车载充电机、DC/AC逆变器等功率变换装置，
这些装置一般允许的最高温度为60℃～70℃，而最佳的工作环境温度为40℃～50℃，环境温度较高时，很容
易就达到温度上限值。因此这些装置都需要有自身的散热设备，用来对其温度进行控制，前提是需要选择合
适的安装位置，并预留出必要的散热空间。

## Slide 61
驱动电机及其管理系统的冷却系统
（4）冷却器
逆变器主要发热部分是功率半导体元器件IIGBT和FRD（Fast Recoverv Diode），需要对其进行高效率的冷却。冷却
方式有风冷方式与水冷方式。大功率逆变器一般采用的是水冷方式。图3-4-5是动力模块剖面。功率半导体元器件的冷
却是借助动力模块内部绝缘印制电路板以及散热板，通过冷却器冷却。网此，降低热阻与提高冷却器能力至关重要。
图3-4-5 动力模块剖面

## Slide 62
驱动电机及其管理系统的冷却系统
为了提高散热能力，新的技术中不通过散热润滑剂，而是采用将功率半导体元器件直接安装在冷却器上的
直接冷却构造与双面冷却方式。图3-4-6为直接冷却构造。直接冷却构造中，线性膨胀系数较高的冷却器的热应
力直接作用于绝缘电路板，因此，如何确保热收缩的长期可靠性是一个重要的技术。
图3-4-6 直接冷却构造剖面

## Slide 63
驱动电机及其管理系统的冷却系统
4 冷却要求
电动机和电机控制器对最高允许温度有不同的要求，两者的冷却要求也略有差别。对于风冷电动机和控制器来说，
只能从本身的设计和装配方面进行改善，如增加散热面积、增加必要的强制通风设备等，以及安装在开放位置或是通
风良好的环境下。对于液冷的电动机及控制器来说，需要对电动机和控制器进行合理的设计和安装，采用匹配的散热
系统，以达到预期的冷却要求。
冷却系统冷却液流向如图3-4-7所示，冷却液从散热水箱下部出来后，经水泵后对电机控制器进行冷却，然后进入
电动机的低位进水口，从出水口回流到散热水箱的上回水口。如此个冷却循环，就完成了电动机和控制器的冷却。
图3-4-7电动机与控制器冷却管路

## Slide 64
驱动电机及其管理系统的冷却系统
5 常见新能源车型驱动电机与控制器冷却系统的结构原理
以下介绍荣威E50电源逆变器（PEB，或称电力电子箱）/驱动电机冷却系统。
（1）驱动电机与控制器冷却系统结构原理
图3-4-8 驱动电机与冷却系统组件

## Slide 65
驱动电机及其管理系统的冷却系统
①冷却液泵
PEB/驱动电机冷却液泵通过安装支架，并由2个螺栓固定在前右纵梁上，经由其运转来循环传动系统。
②冷却液软管
橡胶冷却液软管在各组件间传送冷却液，弹簧卡箍将软管固定到各组件上，“快速接头”将软管-PEB到
驱动电机和软管-水泵到PEB连接到PEB上，PEB/驱动电机冷却系统软管布置在前舱内。
③膨胀水箱
PEB/驱动电机冷却系统配有卸压阀的注塑冷却液膨胀水箱，PEB/驱动电机冷却系统膨胀水箱安装在右
纵梁右悬架前部，溢流管连接到散热器左水室顶部，出液管连接到PEB/驱动电机冷却液泵上。
④散热器和冷却风扇
散热器都是一个两端带有注塑水箱的铝制横流式散热器。散热器的下部位于紧固在前纵梁的支架所支承
的橡胶衬套内。散热器的顶部位于水箱上横梁支架所支承的橡胶衬套内，支承了冷却风扇总成、空调（A/C）
冷凝器。
⑤冷却液温度（ECT）传感器
ECT传感器安装在散热器右侧前部，内含一个封装的负温度系数（NTC）热敏电阻，该电阻与PEB/驱动电机
冷却系统冷却液相接触，是分压器电路的一部分。该电路由额定的5V电源、一个PEB控制模块内部电阻和一个
温度相关的可变电阻（ECT传感器）组成。

## Slide 66
驱动电机及其管理系统的冷却系统
（2）驱动电机与控制器冷却液循环路线
荣威E50驱动电机与控制器冷却液流循环路线如图3-4-9所示。
图3-4-9冷却液流循环路线

## Slide 67
驱动电机及其管理系统的冷却系统
（3）驱动电机与控制器冷却风扇控制
荣威E50驱动电机与控制器冷却风扇控制框图如图3-4-10所示，冷却风扇采用脉冲调制（PWM，又称占空比控制）。
图3-4-10 冷却风扇控制框图

## Slide 68
驱动电机及其管理系统的冷却系统
PWM冷却风扇受VCU控制，冷却风扇工作时，VCU通过CAN系统接收来自空调控制模块（ETCECU）的信号，控制
PWM模块使冷却风扇在20%～90%的占空比范围内的8个挡位的速度工作，以满足不同的冷却负荷要求。
①冷却风扇开启条件
冷却风扇开启取决于空调A/C和电机逆变器PEB冷却液温度这两个重要因素。当A/C开启或PEB冷却液温度高于52℃时，
冷却液风扇开始工作。
②冷却风扇停止工作条件
如果PEB冷却液温度低于65℃，并且空调A/C关闭，冷却风扇停止工作。
点火开关关闭，A/C关闭，PEB冷却液温度高于65℃，冷却风扇继续工作，如果环境温度低于10℃，冷却风扇会工作
30s，环境温度高于10℃，冷却风扇会工作60s。

## Slide 69
驱动电机及其管理系统的冷却系统
（4）PEB/驱动电机冷却系统控制
PEB的工作温度不能超过75℃，最合适的工作温度应该低于65℃。将温度控制在75℃以下可以更好地延长PEB和驱动
电机的使用寿命。
PEB开始工作时，电动冷却液泵会立即打开，冷却液温度传感器向空调控制模块ETC提供温度信号。PEB计算冷却液温
度将它与PEB冷却温度传感器信号进行比较，从而判断是否需要使用PEB冷却液温度传感器。

## Slide 70
驱动电机管理系统检测
驱动电机管理系统除了具有对新能源汽车驱动电机系统进行控制和管理，还需要对驱动电机、解角器以及自身
控制模块进行实时自检。
1 驱动电机管理系统的检测
大多数混合动力汽车或纯电动汽车的驱动电机控制器主要在以下方面实施自检。
（1）控制器供电和程序检测
①供电检测
电机控制器内部也会有来自车辆蓄电池的12V参考电源，以运行驱动电机传感器及其他处理器。当连接的参考
电源电压过低或过高时，控制器将会实行自我关闭，并对外输出诊断故障码。
②内部软件的自检测
电机控制器内部包括有电机控制单元、逆变器控制单元等，这些部件都有集成电路及CPU单元，在正常运行过
程中，系统会实施进行自我对其自身读、写存储器的能力进行监测，这属于控制器的内部故障检测，一般不能进行
维修处理。

## Slide 71
驱动电机管理系统检测
（2）IGBT性能检测
驱动电机控制器MCU会根据整车控制器VCU的指令，控制IGBT的接通和断开，从而来实现驱动电机的输出或作为
发电机工作。在对电机逆变的过程中，通过顺序启动IGBT的高电流开关晶体管，控制其相应的驱动电机或发电机的速
度、方向和输出转矩。同时，控制器会检测每个IGBT的故障情况，当发现相应故障后，会关闭逆变器功能。
（3）驱动电机U-V-W相电流检测
由于驱动电机或发电机使用三相交流电运行，且IGBT通常会对应控制驱动电机或发电机的其中一个相，各相分别
标识为U、V、W。控制器通过监测连接到各驱动电机或发电机相的电流传感器，以便检测逆变器是否存在电流过大故
障。
（4）电机温度检测
在大多数的电机控制器模块内部会设置有温度传感器，用于检测连接电机电缆的温度，以及模块自身集成电路的
温度。温度传感器是一个热敏电阻，它的电阻值随温度而改变，具有负温度系数。这表示随着温度升高，电阻减小，
随着温度降低，电阻增大。
（5）驱动电机位置传感器的检测
驱动电机位置传感器由驱动电机控制器监测。根据旋转变压器型位置传感器信号，电机控制器监测驱动电机发电
机转子的角位置、转速和方向。位置传感器包含一个主动线圈、两个从动线圈和一个不规则形状的金属转子。金属转
子以机械方式固定在驱动电机发电机的轴上。车辆起动时，电机控制器输出一个7V交流电、10kHz的励磁信号至驱动
线圈。

## Slide 72
驱动电机管理系统检测
（6）控制器高压绝缘检测
驱动电机控制器利用若干内部传感器测量混合动力或纯电动汽车来自动力电池的高电压。驱动电机控制器测试
高电压正极电路或高电压负极电路和车辆底盘之间是否存在失去隔离的情况，当检测到电机控制器或者相关电路在
动力电池输出高电压后，存在对车辆底盘的电阻过低情况，系统将会将这一情况反馈给整车控制器，并与整车控制
器一起切断车辆的高电压，避免发生事故。

## Slide 73
驱动电机管理系统检测
2 驱动电机管理系统运行注意事项
驱动电机管理系统运行时必须注意以下事项：
（1）电机系统上电顺序要求。在给电机控制器上高压电源之前，必须先将低压控制电源接通。断电时，先断开高压
电源，再断开低压控制电源。
（2）电机控制器不能应用在与标称电压不符的电源上，这时控制器或者不能正常工作，或者会被烧毁。
（3）电机控制器只能与车用动力电池组配套使用，不要从事使用整流电源。
（4）故障出现在电机及控制器的任何地方都有可能导致重大的设备损坏，甚至是严重的人身伤害（即存在潜在的危
险故障），因此，还必须采取附加的外部预防措施（如主接触器）用于确保安全运行，即使在故障出现时也应如此。
（5）对动力电池组进行充电时，应将电机控制器断开。
（6）车辆停止使用或长期驻车时，需将高、低压电源断开。
（7）装有该型号电机及其控制器的电动车辆出现故障，被拖车拖走维修时必须保证该电动车辆挡位处于空挡位置，
实现电机轴与变速器输入轴的连接脱离，避免电机高压发电造成系统损坏以及安全事故。