## Slide 1
电动汽车驱动电机及控制技术

## Slide 2
目录 content
01
绪论
02
常用驱动电机及其控制系统
03
驱动电机管理系统
04
新型驱动电机
05
制动能量回收系统

## Slide 3
新型驱动电机
04

## Slide 4: 项目描述
本项目共有3个任务
任务1双机械端口能量变换器
任务2混合励磁电机
任务3多相电机
通过3个任务的学习，了解双机械端口能量变换器的结构与工作原理；了解混合励磁电机的结构与工作原理；了解多相电机的结构与工作原理。

## Slide 5: 任务一 双机械端口能量变换器
学习目标
知识目标
（1）能够描述双机械端口能量变换器的结构。
（2）能够描述双机械端口能量变换器的工作原理。
能力目标
能够归纳并分析双机械端口能量变换器的控制策略。

## Slide 6: 任务一 双机械端口能量变换器
一、双机械端口能量变换器结构
Dmp-EVT由混合磁路内电机（内电枢转子和外永磁转子）和外电机（定子和外永磁转子）以及输入、输出两根转轴组成，结构如图所示。ICE通过输入轴与内电枢转子连接，外永磁转子通过输出轴与驱动桥连接。电力电子变换器直流侧接蓄电池（电端口），内转子采用三相绕线式绕组，通过集电环将转差功率通过电力电子变换器向蓄电池充电或直接送到外侧的定子。外转子内、外两侧分别装有永久磁钢，通过内、外转子气隙磁场与内转子、定子交换电磁能量。

## Slide 7: 任务一 双机械端口能量变换器
二、双机械端口能量变换器工作原理
双机械端口能量变换器的功率分配如图4-1-3所示，Pm1为内燃机输出给EVT内转子的机械功率，Tm1为内燃机的机械转矩，ωm1为内转子旋转速度。Pe为内转子绕组中的转差功率，Pa为内转子通过气隙传递给外转子的的电磁功率，ωm2为外转子旋转速度，Pm2为外转子输出的机械功率，Tm2为外转子输出的机械转矩。Tf1和Tf2分别为内气隙和外气隙传递的电磁转矩。
内燃机直接连接到输入端口，通过内、外电机的协调控制，使其始终运行在最佳效率点（恒定的功率Pm1、转速ωm1和转矩tm1）。输出端口直接连接到负載机械，其转速和转矩取决于负载的工况（随时变化的功率Pm2、转速ωm2和转矩Tm2）。内、外电机控制器分别控制内、外两个电机的电磁功率的流向和大小。

## Slide 8: 任务一 双机械端口能量变换器
二、双机械端口能量变换器工作原理
Pe通过电力电子变换器送到EVT的定子中，然后通过外电机气隙传送给外转子，外电机气隙的电磁转矩为Tf2，外转子的机械转矩Tm2，应该为内电机的电磁转矩Tf1和外电机的电磁转矩Tf2共同提供，且内电机的电磁转矩Tf1等于内燃机Tm1的输出转矩并可得出Tm1与Tm2的关系。
上述分析表明，在ωm2=ωm1点附近，Pe相对来说比较小，因此在这一点附近的损耗相对也较小，所以在这个区域就是最佳工作区。当ωm2比较小时，Pe相对较高，转矩较大，因此这个区域是较短时间的加速区。所以，在Dmp-EVT驱动系统中，直接控制速度能够获得相对较高的效率。

## Slide 9: 任务一 双机械端口能量变换器
三、双机械端口能量变换器控制策略分析
双机械端口能量变换器有多种控制策略，仅选取新能源汽车应用较多的三种运行模式加以分析。 （1） ICE最佳效率运行模式 ICE最佳效率运行曲线如图所示，ICE在不同的功率输出下，有不同的最佳效率运行速度和转矩。ICE最佳效率运行模式有两种方式，一种是ICE的输出功率保持恒定，负载和ICE之间能量的差值由蓄电池来补偿；另一种方式要求ICE的输出功率紧紧跟随车轮功率的变化，车轮输出功率信号反馈给控制系统，信号过滤后，控制系统通过查ICE最佳效率工作曲线图来调节ICE的输出转速和转矩。在此对后一种方式进行更深入的分析。
此运行模式下ICE的转速、转矩一般与驱动车轮的转速、转矩不相等，可分为三种工况分析。

## Slide 10: 任务一 双机械端口能量变换器
三、双机械端口能量变换器控制策略分析
①ωm2<ωm1
这种控制策略是比较常见的发动机高速运转而驱动轮低速运转的状态。从图4-1-5中可以看出，此时驱动轮的工作点A在ICE最佳效率运行曲线的上方。内转子接收ICE的机械功率P，由于内转子传递到外转子的机械转矩是不变的，而此时内转子的转速高于外转子，所以外转子得到的机械功率Pd要小于内燃机的输入功率Pm1。机械功率的差额就转变为电功率先通过变流器送到直流侧，电功率再送入定子产生一个电磁转矩叠加在外转子原有的机械转矩上，外转子实际的输出转矩大于ICE的输入转矩。此时，Dmp-EVT实际上起到了减速箱的作用。在此种控制方式下，ICE跟踪驱动轮输出功率的变化，并且在最佳运行曲线找到该功率所对应的转速和转矩，这通常与驱动轮所需的转速和转矩是不同的。控制变流器传递的转差功率Pe，就可以控制驱动轮的转速ωm2。转差功率Pe越大，驱动轮的转速ωm2越低。Pe的流向是从内转子流向定子。

## Slide 11: 任务一 双机械端口能量变换器
三、双机械端口能量变换器控制策略分析
②ωm2>ωm1
这种工况与上一种工况相反。驱动轮的工作点A位于ICE最佳效率运行曲线的下方。从功率平衡出发，驱动轮的输出机械转矩小于ICE输入的机械转矩。外转子多余的电磁功率Pe通过变流器送给内转子，电磁功率Pe越大，驱动轮转速ωm2越大。Pe的流向是从定子流向内转子。
③ωm2=ωm1
这种工况下，通过变流器传递的转差功率P等于0，系统运行效率最高。
上述控制策略，ICE必须在从低到高的整个负荷区范围内运行，而且ICE的输出功率要求快速而动态地变化。为了减少ICE功率变化，要求车辆驱动轮额定功率与ICE额定功率相等。大部分运行时间内蓄电池不通过变流器与外界交换能量。当车辆驱动功率大于或小于额定功率时，由蓄电池发出或吸收电能，补充驱动轮功率与ICE功率的差额，这部分能量一般不会太大。

## Slide 12: 任务一 双机械端口能量变换器
三、双机械端口能量变换器控制策略分析
（2）纯电动车运行模式
在这种工况下，车辆是纯电动运行，直到蓄电池低于下限值，随后ICE起动，在最低油耗（或排放）点按恒功率输出，一部分功率用于满足车轮驱动功率要求，另一部分功率向蓄电池充电。而当蓄电池上升到所设定的上限值时，ICE关闭，汽车又变成纯电动运行。在这种模式中蓄电池组要满足所有瞬时功率的要求，蓄电池的过度循环所引起的损失可能会减少内燃机优化所带来的好处。这种模式对内燃机比较有利而对蓄电池不利。 纯电动车运行模式适应于极低噪声和零污染排放的运行场合。在城市密集区采用纯电动车运行模式，可大大改进城市交通污染问题。

## Slide 13: 任务一 双机械端口能量变换器
三、双机械端口能量变换器控制策略分析
（3）车辆启动模式
此种方式下，Dmp-EVT可作为一台电动机用作内燃机的起动机，与此同时，车辆也可以由蓄电池供电运行于纯电动运行状态。 综合分析，在低速运行时，若ICE转矩不足，Dmp-EVT能补充电磁转矩；而在高速运行阶段，ICE的输出足以提供负载的转矩，若还有过剩，就可以把多余的能量用于发电，储存到蓄电池中；当负载转矩较大时而ICE的输出无法满足时，可以使外电机工作于电动状态，产生助力转矩。

## Slide 14: 任务二 混合励磁电机
学习目标
知识目标
（1）能够描述混合励磁电机的结构。
（2）能够描述混合励磁电机的工作原理。
能力目标
能够归纳并分析混合励磁电机的调速特性。

## Slide 15: 任务二 混合励磁电机
一、混合励磁电机的结构
混合励磁电机有多种结构，按照永磁体磁动势和电励磁磁动势的相互作用关系，可以分为串励式、并励式和混励式。两个磁动势之间的相互作用关系直接影响混合励磁电机的性能。
典型的串励式混合励磁电机结构如图所示。磁动势串联结构的混合励磁电机在永磁体磁路上叠加一个电励磁磁动势源，对于电励磁磁动势源来说，永磁体相当于等厚的空气，过大的气隙会导致过大的励磁功率。另外，助磁时受铁芯饱和效应的影响，其助磁幅度受到限制；而弱磁时，由于永磁体矫顽力的限制，必须保证电励磁磁动势不会对永磁体产生不可逆退磁的危险，因此其弱磁范围不大。
1-定子轭部 2-永磁体 3-直流励磁绕组

## Slide 16: 任务二 混合励磁电机
一、混合励磁电机的结构
总体上看，磁动势串联结构的混合励磁电机调磁范围有限，对永磁体有不可逆退磁的危险，且产生单位磁通的励磁功率较大，电机整体效率较低。不过，串励式结构混合励磁电机具有结构紧凑、漏磁小的优点。

## Slide 17: 任务二 混合励磁电机
一、混合励磁电机的结构
并励式混合励磁电机结构如图所示。并励式结构是永磁电机和电励磁同步电机组合后共用一个定子铁芯和定子绕组。电机的转子有两种组合形式：一是永磁转子和电励磁转子沿轴向组合，可以通过调节两个转子的长度比例来达到所需的磁场调节范围；二是永磁转子和电励磁转子沿周向组合，即将电机分成若干组周向均匀的完全相同的单元电机，单元电机由永磁体磁极和电励磁磁极组成。永磁体磁极和电励磁磁极之间采取隔磁措施将两者磁路隔离，确保各自磁路相互独立。每单元电机的绕组形成一条电枢支路，各电枢支路之间可以串联、并联或混联，也可以单独运行。通过调节单元电机永磁体磁极与电励磁磁极的比例来控制磁场的调节范围。
并励式混合励磁电机的励磁损耗小、控制磁场能力强。同时，永磁体没有不可逆退磁的危险，然而，现有的并联式混合励磁电机仍然不尽如人意。如果轴向组合转子式混合励磁电机的励磁绕组一侧端部占据了定子铁芯和定子绕组的有效空间，则会降低材料的有效利用率，导致电机成本增大，效率降低。

## Slide 18
1-永磁体 2-固定块 3-定子 4-励磁绕组 5-励磁机 6-隐极式电励磁转子 7-IPM转子 8-轴 9-隔磁桥 10-定子铁心 11-机座 12-电枢绕组 13-转子铁芯 14-转子压板

## Slide 19: 任务二 混合励磁电机
一、混合励磁电机的结构
典型的混励式混合励磁电机的结构中，永磁体磁路和电励磁磁路基本上相互独立，电励磁磁动势不直接或很少一部分作用到永磁体上，只是在铁芯某部位共磁路，一般不会有永磁体不可逆退磁的危险。然而，现有混励式混合励磁电机结构比较复杂，电励磁绕组散热困难，不便于工程实践和产品化。同时，磁路长、漏磁大，电励磁控制磁场能力不如并励式结构混合励磁单机。
对三种混合励磁结构进行比较表明，并励式混合励磁单机的电励磁控制磁场能力和永磁体的可靠性优于串励式、混励式混合励磁单机，是一种永磁磁动势和电励磁磁动势组合的首选方案。但是如何避免现有并励式混合励磁电机存在的弊端，改进其拓扑结构，使电机结构紧凑，材料利用率更好，则是混合励磁电机深入研究的主要内容，也是决定混合励磁电机是否具有市场竞争力，能进一步推广应用并得到认可的关键所在。因此混合励磁电机的深入研究要从拓扑结构优化设计的层面入手，针对强混合励磁电机基础理论和设计方法进行研究，开发低成本、高性能的混合励磁电机，满足市场的需求。

## Slide 20: 任务二 混合励磁电机
二、混合励磁电机的工作原理
混合励磁电机的合成磁场由永磁体磁场和电励磁磁场两部分组成，永磁体磁场恒定难以调节，电励磁磁场方向双向可调，幅值变化范围广。与永磁电机相比，混合励磁电机可以在保持高效率、高密度等优点的前提下，大幅度地增加磁场的调节范围。混合励磁电机有多种结构，磁场组合形式也各不相同。下面以轴向组合转子混合励磁电机为例，分析该电机的磁场调节原理。轴向组合转子混合励磁电机的磁路结构是并联形式的，因此其永磁磁路和电励磁磁路相互独立，如图所示。对于电励磁转子段，电励磁磁通从转子磁极N极→气隙→定子铁芯→气隙→转子磁极S极→转子铁芯轭部，再回到转子磁极N极。对于永磁转子段，永磁体磁通从永磁磁极N极→转子铁芯→气隙→定子铁芯→气隙→永磁体磁极S极→转子铁芯轭部，再回到永磁体磁极N极。

## Slide 21: 任务二 混合励磁电机

## Slide 22: 任务二 混合励磁电机
二、混合励磁电机的工作原理
当通入某一方向的电励磁电流后，同一极下电励磁转子的极性和永磁体转子的极性相同，感应电动势增大，电机的每极磁通增大，电励磁起到了助磁的作用，如图（a）所示而当通入反方向的励磁电流后，同一极下的两个转子磁极极性相反，电机的每极磁通被削弱，感应电动势也相应减小，电励磁电流起到了弱磁的作用，如图（b）所示。
（a）助磁模式
（b）弱磁模式
1-直流励磁绕组 2-电励磁转子 3-永磁转子

## Slide 23: 任务二 混合励磁电机
三、混合励磁电机调速特性
混合励磁电机是电励磁同步电机和永磁同步电机的合成，因此，在忽略漏磁和磁饱和的情况下，气隙内的磁链是永磁磁动势产生的磁链和电励磁磁动势产生的磁链的合成磁链。
混合励磁电机的调速特性综合了永磁同步电机和电励磁电机的调速特性，既可以采用矢量控制方法调节转速，也可以控制电励磁绕组的电流大小和方向调节磁场的幅值，增加混合励磁电机磁场的调节范围，以达到扩大混合励磁电机恒功率调速范围的效果。

## Slide 24: 任务三 多相电机
学习目标
知识目标
（1）能够描述多相电机的结构。
（2）能够描述多相电机的磁场分析。
能力目标
能够归纳并分析多相电机的调速特性。

## Slide 25: 任务三 多相电机
一、多相电机的结构
（1）相数
通常用电机的定子绕组出线端的数目来区分电机的相数，但是相同的出线端数目，定子绕组相带角β（电角度）可以有两种取值，这两种电机性能有很大差异。1983年， KlingshirnEA提出用相带角和每极相带数来定义电机的相数，具体定义如下：
电机定子有2个绕组，以β电角度在空间对称分布，当q为整数时，如果有2q个出线端，则称为2q相电机；如果只有q个出线端，即相距π电角度的两个相带组成一相绕组，称为半2q相电机。由于电机的特性主要由相带角决定，因此半2q相电机与2q相电机有相似的特性。表4-3-1所示为几种多相电机相数、相带角及每极相带数之间的关系。下表为多相电机相数、相带角和每极相带数之间的关系：

## Slide 26: 任务三 多相电机
相带角β/（º） | 120 | 60 | 60 | 40 | 30 | 30 | 90 | 90
每极相带数 | 1.5 | 3 | 3 | 4.5 | 6 | 6 | 2 | 2
定子引出段数 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 12 | 2 | 4
联结名 | 三相 | 半六相 | 六相 | 九相 | 半十二相 | 十二相 | 半四相 | 四相
传统的三相60°相带绕组，由于q=3，有三个出线端，按相数的定义称为半六相电机。通常说的六相30°相带绕组，可称为半十二相电机。从绕组结构上看，六相30°相带绕组实际上是把按星形联结的三相60°相带绕组的每一相带等分为两个相带，把一个星型联结的绕组分成两个星型联结的绕组，彼此位移为30°，故又称为六相双Y移30°绕组。六相双Y移30（半十二相）永磁同步电机的结构如图4-3-1所示，图中A+、C-、B+、A-、C+、B-代表个三相30°相带Y联结绕组。U+，W-，V+，U-，W+，V-代表另一个三相30°相带Y联结绕组，它们彼此相差30°，电机的转子结构与常规永磁电机的转子相似。

## Slide 27: 任务三 多相电机
（2）绕组联结方式
多相电机相数可以根据设计要求进行选择，但定子槽数和电机相数之间必须满足一定的关系。对整数槽电机来说，既要求m相电机的定子槽电枢表面在每对极内可等分为m个相带，定子绕组从内部看应该是m相绕组在空间对称分布，相邻轴线相差2π/m电角度。
电机绕组的联结方式可以分为星形和多边形两种。对于每一种联结方式，还可以有多种选择，只要满足相电压的时间相序和空间绕组相序一致即可。

## Slide 28: 任务三 多相电机
二、多相电机的工作原理
以九开关变换器六相永磁同步电机为例说明多相电机的工作原理。下图为基于九开关变换器的双 Y 移 30°永磁同步电机驱动系统。
根据九开关变换器的拓扑结构，每个桥臂开关管的开通和关断就必须满足一定的开关约束条件。九开关变换器桥臂开关约束条件有两个: 一是同一时刻同一桥臂应有两个开关管开通，中间开关管的开关信号由上、下两个开关管的开关信号经“异或”运算获得; 二是任意时刻的桥臂电压 VAN和 VXN必须满足条件，VAN≥VXN。九开关变换器的开关调制方式必须以此作为基本原则。
九开关变换器对应于图中 a 相桥臂三个开关管允许的开关状态及支路电压，其中，Vdc表示直流侧的电压大小，VAN、VXN分别表示A 点、X 点相对于直流侧负极的电压大小，可得，VAN≥VXN。根据传统的背靠背九开关变换器相应的约束条件及九开关变换器政策工作时的27 种开关模式，再根据九开关变换器在平面的电压空间矢量图，对双 Y 移 30°六相永磁同步电机整体进行控制。

## Slide 29: 任务三 多相电机

## Slide 30: 任务三 多相电机
三、多相电机谐波磁场分析
多相逆变器的输出含有不可忽略的谐波分量，它们将形成时域谐波磁场，绕组在空间非正弦分布则会产生空域谐波磁场。在多相电机的变频调速系统中，这两个因素同时存在，会对电机的性能造成不利的影响。
合成磁场Fv由正序磁场Fv+和负序磁场Fv-两部分组成，当v=mk（k=1，2，3…）次谐波时，合成磁动势等于零；当v=m（k+1）次谐波时，只存在正向（与基波转向相同）旋转磁动势；当v=m（k-1）次谐波时，只存在反向旋转磁动势。此处m是指从电机内部看的相数。
由表可以看出，随着定子相数的增加，最低次的谐波次数增大，转矩脉动频率随之增高，而转矩脉动幅值下降。需要注意的是，多相电机的最低谐波次数已经很高，不必像三相电机那样采用短距和分布式绕组削减空间谐波电动势。电机的设计应合理选择线圈节距来调节线圈的漏电感，以抑制定子电流的时域谐波分量。

## Slide 31: 任务三 多相电机
联结名 | 三相 | 半六相 | 六相 | 半十二相 | 十五相 | 半三十相
相带角β/（º） | 120 | 60 | 60 | 30 | 24 | 12
谐波 | v=3k±1 | v=6k±1 | v=6k±1 | v=12k±1 | v=15k±1 | v=30k±1

## Slide 32: 任务三 多相电机
四、多相电机变频调速系统的特点
对于由多相逆变器驱动多相电机所构成的调速系统来说，因相数可变，增加了设计和控制自由度，能较好地实现电机本体与逆变器的最优匹配，充分发挥调速系统的整体性能和可靠性。所以，相比于三相电机调速系统，除了具有三相电机调速特性外，还有以下特点。
（1）实现低压大功率传动
在供电电压受限制的场合，采用多相电机调速系统是实现大功率的有效途径。通过增加相数分推电流和功率，降低了功率开关器件的电流和电压等级，同时也可以避免功率器件并联使用带来的动态和静态均流问题，提高了系统的可靠性
（2）提高调速系统的整体性能
多相电机相数增大，使得电机的谐波次数增大，幅值下降，有效地减小了电机的转矩脉动、噪声和振动并改善低速运行性能。另外，多相电机由于谐波幅值小，一般情况下不采用短距和分布绕组，故绕组系数大，使产生同样转矩的基波电流减小，定子的铜耗降低。对于感应电机来说，由于磁场谐波含量的降低，转子电流谐波减小，转子铜耗下降。

## Slide 33: 任务三 多相电机
（3）容错能力更强，可靠性高
由于相数多，当有一相甚至几相出现故障时，电机仍然能够正常起动并降低功率运行，适时适当的控制策略可以维持较高的性能运行。
（4）更多的控制自由度
随着相数的增加，电压空间矢量的个数成指数增加，为电压型逆变器的空间矢量脉宽调制控制等先进控制策略提供了充足的控制资源。例如，多相电机的直接转矩控制性能比三相电机有较大的提高。
尽管多相电机及其调速系统具有诸多优点，但与三相电机调速系统相比，在通用场合的应用中并没有多大优势，三相电机调速仍然占据主流地位。其原因是随着相数的增加，电机结构复杂，成本增加。由于每相一般至少需采用一个桥臂进行驱动，功率开关器件的数量成倍增加，成本较高。因此，多相电机适合应用于大功率或可靠性要求高的场合。

## Slide 34
谢谢！