## Slide 1: 1.1 数制与码制
1.1.1数制 及数制间的转换
（1）十进制数
十进制数的数码有十个，为0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。
计数规律是“逢十进一”。
Ki—第i位上的数码，即0～9中的任一个数
10—进位基数
10i—第i位的权
可用下标D表示十进制
任意一个十进制数可表示为 (按权展开式)
例 ( 2478.25)10可表示为：
(2478.25)10=2×103＋4×102＋7×101＋8× 100＋2×10－1＋5×10－2
1. 数制

## Slide 2
（2）二进制数
二进制数的每一位数码只有0或者1。
计数规则是“逢二进一”。
二进制数的进位基数是2，第i 位的权是2i。
Ki—第i位上的数码，即0、1中的任一个数
2—进位基数
2i—第i位的权
可用下标B表示十进制
任意一个二进制数可表示为
例 (11101.01)2=1×24＋1×23＋ 1×22＋0×21＋1×20＋0×2-1＋1×2-2

## Slide 3
八进制数的数码有8个，为0、1、2、3、4、5、6、7，按“逢八进一”的规则计数，即基数是8，第i位的权是8i。任一个八进制数可表示为
（3）八进制和十六进制
十六进制数的数码有16个，为0～9和A、B、C、D、E、F。按“逢十六进一”的规则计数，其基数是16，第i位的权是16i，任一个十六进制数可表示为
例 (5BC.56)16=5×162＋11×161＋12×160＋5×16－1＋6×16－2
也可用下标O、H表示八进制和十六进制。

## Slide 4: 2.不同数制间的转换
（1）二进制数与十进制数的转换
1）二进制数转换为十进制数
将二进制数按权展开，将各乘积项的积算出来，再将各项积相加，就得到等值的十进制数。
例 将(10101.01)2转换为十进制数。
(10101.01)2=1×24＋0×23＋1×22＋0×21＋1×20＋0×2－1＋1×2－2=（29.25）10

## Slide 5
2）十进制数转换为二进制数。
十进制整数转换为二进制整数是将十进制数逐次除以2，并依次记录余数，直到除到商为零为止，然后将余数从下往上排列，即得从高位到低位的二进制数。
除2取余法
37
2
18
2
2
2
1
2
4
2
9
2
0
余数
1
0
1
0
0
1
低位
高位
例 将十进制数整数（37）10转换为二进制数。
即 （23）10=（10111）2

## Slide 6
十进制小数转换为二进制小数的方法是乘2取整法。是用该小数乘2，第一次乘得结果的整数部分为最高位，其小数部分再乘2，所得结果的整数部分为次高位，依次类推，直至小数部分为0或达到要求精度为止。
例 将十进制小数0.625转换成二进制数。
0.625
× 2
1.250 1 高位
× 2
0.500 0
× 2
1.000 1 低位
即 （0.625）10=（0.101）2

## Slide 7
（2）八进制和十六进制数与二进制数的转换
1）二进制数转换为八进制和十六进制数
二进制转换为八进制：从二进制的小数点开始，分别向左、右按3位分组，最后不满3位的，用0补，将每组用对应的八进制数代替，就是等值的八进制数。
二进制转换为十六进制：从二进制的小数点开始，分别向左、右按4位分组，最后不满4位的，用0补，将每组用对应的十六进制数代替，就是等值的十六进制数。
例 将二进制数（1101001.101101）2转换为十六进制数。
（1101001.101101）2=（0110 1001.1011 0100）2
即（1101001.101101）2=（69.B4）16
6 9 B 4

## Slide 8
2）八进制和十六进制数转换为二进制数
八进制数转换为二进制数，只要将每一位变成3位二进制数，按位的高低依次排列即可。同理，十六进制数转换为二进制数，只要将每一位变成4位二进制数，按位的高低依次排列即可。
例 将八进制数（27）8转换为二进制数。
010 111
（27）8
即（27）8=（10111）2

## Slide 9
（3）八进制和十六进制数与十进制数的转换
1）八进制和十六进制数转换为十进制数
将八进制和十六进制数按权展开后求和，即为等值的十进制数。
2）十进制数转换为八进制和十六进制数
可参照十进制数转换为二进制数的方法进行，整数部分除8或16（小数部分乘8或16），结果取余（取整）数；也可以把十进制数转换成二进制数，然后按二进制数转换八进制和十六进制数的方法，间接将十进制数转换为八进制和十六进制数。
例 将十进制数整数（37）10转换成八进制数、十六进制数。
即（37）10=（45）8 （37）10=（25）16
37
8
4
8
0
余数
5
4
低位
高位
37
16
4
16
0
余数
5
2
低位
高位

## Slide 10: 1.1.2几种常见的编码
把若干个0和1按一定规律编排在一起，组成不同的代码，并赋予每一个代码固定的含义，称为编码。编制代码所遵循的规则称为码制。
用4位二进制码来表示1位十进制数的方法称为二—十进制编码，简称BCD码。它形式上是二进制码，实质上是十进制数。4位二进制数共有十六种组合，任意取其中十个与0～9十个数码一一对应就构成一种BCD编码。常见的有8421码、5421码、2421码、余3码等。
在BCD码中通常根据每一位是否有固定的位权，将其分为有权码和无权码。8421码、5421码、2421码是有权码，余3码是无权码。
1.二—十进制编码

## Slide 11
几种常见的BCD编码
十进制数
二进制数
8421码
5421码
2421码
余3码
格雷码
0
0000
0
0
0
0
1
0001
1
1
1
1
2
0010
2
2
2
3
3
0011
3
3
3
0
2
4
0100
4
4
4
1
7
5
0101
5
2
6
6
0110
6
3
4
7
0111
7
4
5
8
1000
8
5
5
9
1001
9
6
6
10
1010
7
7
11
1011
8
5
8
12
1100
9
6
9
8
13
1101
7
9
14
1110
1111
8
15
9

## Slide 12
由于各种原因，代码在形成和传送过程中都可能发生错误，为提高数字电路传递代码的可靠性，还采用其它一些编码方式，如格雷码。格雷码又称循环码，其特点是任何相邻两组代码之间仅能有1位数码发生变化，从而大大减少出错的机会。
数字系统中处理的数据除了数字之外，还有字母、标点符号、运算符号和其它特殊符号，这些符号统称为字符。所有字符在数字系统中必须用二进制代码来表示，通常称其为字符编码。
2.可靠性编码
3.字符编码