## Slide 1: 1.5 逻辑函数的化简
1.5.1逻辑函数表达式的类型
（与—或）
（与非—与非）
（与—或—非）
（或—与）
（或非—或非）

## Slide 2
1.5.2逻辑函数的标准与或形式与最简式的含义
1. 最小项
（1）最小项定义
n个变量的逻辑函数中，m为包含n个变量的乘积项，每一个变量在乘积项中以原变量或反变量形式出现且仅出现一次，这样的乘积项称为最小项。n个变量函数的最小项有2n个。
A、B、C三变量的最小项有8个：

## Slide 3
（2）最小项编号
为分析方便常常把最小项进行编号。用mi表示。m是最小项，i是最小项编号，i等于n变量取值组合排成二进制数对应的十进制数。
逻辑变量取值
十进制数
最小项
最小项编号
000
0
001
1
010
2
011
3
100
4
101
5
110
6
111
7

## Slide 4
（3）最小项性质
任意一个最小项，只有一组变量取值使其值为1，而其余各种取值组合，该最小项的值均为0。
任意两个最小项的乘积为0。
全体最小项之和为1。

## Slide 5
2. 标准与或形式
任一逻辑函数都可以写成最小项和的形式，该表达式称为逻辑函数的最小项标准式，也称为逻辑函数的标准与或表达式。
（1）由真值表写出逻辑函数的标准与或表达式
先找出真值表中逻辑函数值为1的那些输入变量取值的组合，输入变量取值为1时用原变量表示，输入变量取值为0时用反变量表示，得到若干个乘积项，若干乘积项相加就得到了逻辑函数的标准与或表达式
（2）将逻辑函数表达式变换为标准与或表达式
利用逻辑函数的基本公式可以将任何函数表达式变换为标准与或表达式。

## Slide 6
其次写成一般与或式形式。
例 化成标准与或形式。
首先去掉长非号，直到只有单个变量上有非号为止。
最后将一般与或式中缺少变量（如缺A）的项，乘以A+ ，然后展开成最小项和的形式。
上式也可写为

## Slide 7: 3.最简与或式
最简与或式，首先要求函数中的与项个数最少，其次要求每一个与项中的变量个数最少。与项个数最少，使用的门数最少，与项中的变量个数最少，所用逻辑门的输入个数最少。

## Slide 8: 1.5.3代数化简法
代数化简法就是应用逻辑代数的公式和规则进行函数化简。常用方法有并项法、吸收法、消去法、配项法等。
1. 并项法
利用AB+AB=B，将两项合并成一项，消去一个变量。
利用A+AB=A，消去多余项AB吸收。
2. 吸收法

## Slide 9
3. 消去法
利用 ，可消去乘积项中多余的因子。
4. 配项法
利用A+ =1、A+A=A、AA=A、A+1=1等公式，消去原来函数中多余的变量和项。

## Slide 10: 1.5.4卡诺图化简法
1. 卡诺图
卡诺图是逻辑函数的一种表示形式。n变量函数有2n个最小项，这些最小项中，如果两个最小项只有一个变量取值不同，而其余变量取值均相同，这样的两个最小项称为逻辑相邻。卡诺图是由代表最小项的小方格按几何相邻原则排列构成的方块图。
卡诺图特点: n变量的卡诺图有2n方格，每个方格对应一个最小项； 2n个方格排列成方阵或矩阵；卡诺图上两个相邻的方格所代表的最小项只有一个变量相异。

## Slide 11
二、三、四个变量的函数的卡诺图

## Slide 12
2. 用卡诺图表示逻辑函数
用卡诺图表示逻辑函数时，将逻辑函数中出现的最小项，在对应最小项方格中填1，没有出现的填0（或不填），所得图形即为该逻辑函数的卡诺图。
例 将逻辑函数化为标准与或式。
= m5+m6+m7
A
BC
0
1
10
11
00
01
0 0 0 0
0 1 1 1
卡诺图

## Slide 13
3. 卡诺图合并相邻项
两个相邻最小项合并化简
A
BC
0
1
10
11
00
01
1
1
A
BC
0
1
10
11
00
01
1 1
A
BC
10
11
00
01
1 1
0
1
A
BC
0
1
10
11
00
01
1 1
1 1

## Slide 14
四个相邻最小项合并化简
1 1
1 1
AB
CD
00
01
11
10
10
11
00
01
1 1 1 1
1 1 1 1
AB
CD
00
01
11
10
10
11
00
01
1 1
1 1
1 1
1 1
AB
CD
00
01
11
10
10
11
00
01
1 1
1 1
AB
CD
00
01
11
10
10
11
00
01

## Slide 15
4. 用卡诺图化简函数
用卡诺图化简逻辑函数的步骤为
（1）将逻辑函数变换为与或表达式
（2）画出逻辑函数的卡诺图
（3）画卡诺圈，合并相邻项
卡诺圈是包含2n个为1的方格圈，卡诺圈画时要尽可能大，因为卡诺圈越大，消去的变量越多；卡诺圈画时要尽可能少，因为卡诺圈越少，合并后的与项越少；每个卡诺圈还要至少包含一个未被其它卡诺圈所包围的1方格。
（4）写出最简的函数表达式

## Slide 16
例 化简函数
用卡诺图表示函数F
画卡诺圈，合并相邻项
1 1 0 0
1 0 0 0
1 1 1 1
1 1 1 1
AB
CD
00
01
11
10
10
11
00
01
得到最简与或式为

## Slide 17
5. 含无关项的卡诺图化简
在分析某些具体逻辑问题时，常会遇到对输入变量的取值组合加以限制的情况，例如，8421BCD码的1010～1111六种组合是不允许出现的，这种对输入变量取值所加的限制称为约束，把不允许出现的输入变量的取值组合称为约束项。在实际中还经常会遇到对于真值表内变量的某些取值组合，函数的值可以是任意的，或者这些变量的取值根本不会出现，这些变量取值所对应的最小项称为任意项。
约束项和任意项都是一种不会在逻辑函数中出现的最小项，所以对应于这些最小项的变量取值组合，其函数值取1或取0都不影响电路的正常功能。因此，约束项和任意项统称为无关项。无关项也可用编号来表示，一般用d表示。

## Slide 18
如果一个n变量的函数仅与其中一部分最小项有关，与另一部分最小项无关，这样的函数称为包含无关项的逻辑函数，或称为具有约束条件的逻辑函数。
用卡诺图表示具有无关项的卡诺图时，在无关项对应的方格内即可填1，也可填0，通常用×表示。
在化简函数时，无关项对应的函数值即可视为1，也可视为0，以得到的卡诺圈最大，卡诺圈的数量最少为原则，但凡是为1的方格必须圈到。

## Slide 19
例 化简函数
用卡诺图表示逻辑函数F
得到最简与或式
画卡诺圈，合并相邻项
0 1 × 0
0 × 1 0
× 0 × ×
1 × 0 ×
AB
CD
00
01
11
10
10
11
00
01

## Slide 20
在逻辑路中，输入和输出一般都用电平来表示，常用H和L表示高和低两种电平。若令H=1、L=0，则称之为正逻辑；若令H=0、L=1，则称之为负逻辑。对于同一电路既可采用正逻辑，也可采用负逻辑描述。同一种电路采用不同的逻辑描述时，会得出不同的逻辑关系，实现了不同的逻辑功能。