## Slide 1: 1.6.1基本逻辑门电路
能够实现逻辑运算的电路称为逻辑门电路，简称门电路。
1.二极管与门
（1）电路组成
（2）工作原理
设VCC=5V，A、B输入端的高低电平分别为VIH=3V、VIL=0V，二极管的正向导通压降为0.7V。由图可知，A、B输入端中只要有一个为低电平，则与该输入端相连的二极管因正向偏置导通，使输出为0.7V，只有输入端同时为高电平时，输出为3.7V。
1.6 集成逻辑门电路

## Slide 2
电路的逻辑电平
A/V | B/V | F/V
0 | 0 | 0.7
0 | 3 | 0.7
3 | 0 | 0.7
3 | 3 | 3.7
电路的真值表
A | B | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 3
2.二极管或门
（2）工作原理
设A、B输入端的高低电平分别为VIH=3V、VIL=0V，二极管的正向导通压降为0.7V。由图可知，A、B输入端中只要有一个为高电平，则与该输入端相连的二极管因正向偏置导通，使输出为2.3V，只有输入端同时为低电平时，两个二极管都截止，输出为0V。
（1）电路组成

## Slide 4
电路的逻辑电平
A/V | B/V | F/V
0 | 0 | 0
0 | 3 | 2.3
3 | 0 | 2.3
3 | 3 | 2.3
电路的真值表
A | B | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 5
3.三极管非门
（1）电路组成
（2）工作原理
当输入为低电平时，三极管截止，输出为高电平；当输入为高电平时，三极管饱和导通，输出为低电平，实现了非逻辑功能。
电路的真值表
A | F
0 | 1
1 | 0

## Slide 6: 1.6.2TTL集成逻辑门
（1)电路组成
输入级
倒相级
输出级
1.基本的TTL与非门

## Slide 7
组成：
输入极由VT1及R1构成。
倒相级由R2、VT2、R3构成，它有两路输出，一路从VT2集电极输出，驱动VT3，另一路从发射极输出,驱动VT4。
输出级由R4、VT3、VD4、VT4构成。

## Slide 8
（3）各晶体管工作状态
（2）工作原理
1）输入A、B、C中至少有一个为低电平
输出为高电平
2）输入A、B、C全为高电平
输出为低电平
电路实现了与非逻辑功能，即
输 入 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | 输 出
至少有一个为低电平 | 深饱和 | 截止 | 导通 | 截止 | 高电平
输入全为高电平 | 倒置 | 饱和 | 截止 | 饱和 | 低电平

## Slide 9
（4）TTL与非门特点
在VT2输出倒相信号驱动下，VT3、VT4交替工作在导通和截止状态，这种结构称为有源推拉结构，这种结构能有效降低输出级的静态功耗。当VT3导通时，是射随器结构，当VT4饱和时，输出阻抗也很低，所以带负载能力强。这种有源负载结构和多射极晶体管也提高了TTL门的开关速度。

## Slide 10: 2. TTL与非门电路特性及性能参数
（1）电压传输特性
电压传输特性是指输出电压uO随输入电压uI变化的关系。即uO=f（uI）

## Slide 11
1）输入电平uI≤0.6V,VT1深饱和，VB2=uI+uCE1≤0.7V，VT2、VT4均截止，输出高电平。uO=3.6V，此时TTL与非门处于关闭状态。
2）输入电平0.6V＜uI＜1.4V，随着 uI的增加，VT2开始导通，而VT4仍截止。IC2在R2上的压降随之增加，VC2线性下降，输出电压由射随器VT3和VD4输出，uO线性下降。这段称为线性下降区。
3）输入电平增大到1.4V，VB1＝2.1V，VT4开始导通，随着uI增加，输出uO急剧下降，变为低电平，这段称为转折区。转折区中点对应的输入电压称为门限电压。用UTH表示。
4）输入电平uI>1.4V ，使VT4饱和，输出保持低电平，uO=0.3V。这时门电路处于开启状态。

## Slide 12
1）输入的最高低电平ULmax (关门电平UOFF)和输入的最低高电平UIHmin（开门电平UON）
将门电路在允许的输出最低高电压时对应的输入电压称为输入的最高低电平，也称为关门电平。
将门电路在允许的输出最高低电压时对应的输入电压称为输入的最低高电平，也称为开门电平。
2）输出高电平UOH和输出低电平UOL
将门电路的传输特性曲线上门处于关态时的输出电压称为输出高电平。
将门电路的传输特性曲线上门处于开态时的输出电压称为输出低电平。
几个重要参数

## Slide 13
3）门限电平UTH
门电路的传输特性曲线上转折区中点对应的输入电压称为门限电平。
4）噪声容限
噪声容限是描述逻辑门电路抗干扰能力的参数。
在数字系统中，前级门的输出是后级门的输入， 后级门的输入高电平有一个下限值UIH(min)，输入低电平有一个上限UIL(max)，只要前级门的输出能满足后级门的输入要求，就不会造成逻辑混乱。把高电平对应的电压范围UOH(min) ～UIH(min) 和低电平对应的电压范围UOL(max)～UOL(max)分别叫高电平和低电平噪声容限，并分别用UNH和UNL表示。

## Slide 14
UNH=UOH（min）-UIH（min）
UNL= UIL（max）-UOL（max）
5）扇出系数NO
扇出系数是指输出端最多能带同类门的个数，它反映了与非门的最大带负载能力。

## Slide 15
1）输入伏安特性
（2）输入特性
输入伏安特性是指输入电流和输入电压之间的关系，即
iI=f（uI）。

## Slide 16
2）输入负载特性
输入负载特性是指输入电压与输入端接入电阻之间的变化关系，即uI=f（RI）。

## Slide 17
uI是随RI的增大而增大的，但当RI增大使VT2、VT4导通后，uI就不随RI的增大而变化，此时uI约为1.4伏。改变输入端对地所接电阻RI的值，可改变门电路输出状态。
把输入电压随输入电阻增大到关门电平时的输入电阻称为关门电阻ROFF，而增大到开门电平时对应的输入电阻称为开门电阻RON。输入端只要接入大于RON电阻就相当于输入高电平，所以输入端悬空相当于接高电平。
对于74TTL与非门电路，若输入电阻RI≤0.91kΩ，相当于输入低电平；若输入电阻RI≥1.9 kΩ，相当于输入高电平。 若0.91kΩ﹤RI﹤1.9 kΩ，与非门处于不稳定状态。

## Slide 18
（3）输出特性
输出特性是指TTL与非门输出端的电压和电流之间的关系，即uO=f（iO）。
规定输出电流流入TTL与非门为正，流出为负。
1）高电平输出特性
TTL与非门输出高电平时输出端的电压
和电流之间的关系。

## Slide 19
当输出高电平时，TTL与非门的VT3导通，VT4截止，电流iL从TTL与非门流出，随着流出的电流的增大，R4上的压降也随之增加，VT3 的集电极电压下降，最终使其集电结变为正向偏置，VT3进入饱和状态，这时VT3失去射极跟随功能。uOH随iL绝对值的增大几乎线性地下降 ，输出高电平变小。为使门电路正常工作，流出的电流不能过大，以保证输出高电平不低于允许输出最低高电平。

## Slide 20
2）低电平输出特性
TTL与非门输出低电平时输出端的电压和电流之间的关系。
输出低电平时， VT3截止，VT4饱和，输出电流iL流入TTL与非门，这时VT4的集射之间的电阻随输出电流iL的增大压降增加，从而使输出低电平升高。流入门电路的电流越多，输出低电平会升高越多，流入的电流必须保证输出低电平不超过允许输出最高低电平，否则会出现逻辑紊乱。

## Slide 21
（4）传输延迟特性
把输出高电平向低电平转换的延迟时间用tPHL表示，称为导通延迟时间；输出由低电平向高电平转换的延迟时间用tPLH表示，称为截止延迟时间；二者的平均值称为TTL与非门的传输延迟时间tPd。tPd是反映门电路开关速度的参数。

## Slide 22: 3.其他TTL 门电路
（1）TTL 集电极开路门
在工程实践中，常常需要将输出端并联使用实现与逻辑功能，称为线与。
推拉结构输出的TTL与非门的输出端是不能直接并联使用的。因为当一些门输出高电平时，则输出电流是流出门电路的，若有一个门输出低电平，其VT4饱和，必然会造成有一个很大的电流从输出高电平门电路流向输出低电平门的VT4，当超过其集电极最大电流时，造成VT4损坏。

## Slide 23
图中，G1门输出高电平，G2输出低电平，从G1门流出的电流流入G2门，使G2门承受较大的电流，而导致G2门损坏。

## Slide 24
集电极开路门的电路及其逻辑符号
OC门使用时外接适当上拉电阻，再与电源相接。
线与

## Slide 25
OC门上拉电阻的最大值和最小值的电路图

## Slide 26
假设将n个OC门的输出端并联使用，负载是TTL与非门和非门，它们共有m个输入端。
当n个OC门截止时，输出为高电平。为满足输出高电平不低于最低输出高电平UOH（min）的要求，则有
IOH是每个OC门的输出管截止时的漏电流，IIH是负载门每个输入端的高电平输入电流。各个电流的实际方向在图中标出。

## Slide 27
当OC门中只有一个导通时，由图所示，显然负载电流全部灌入导通的那个OC门。为保证灌入导通OC门的电流不超过最大允许负载电流IOL（max），则有
UOL（max）为规定的输出低电平，是负载门的数量，IIL是每个负载门的输入低电平电流。

## Slide 28
（2）三态输出门
三态门除具有输出高、低电平两种状态外，还能输出高阻状态，此时TTL门电路输出端的VT3、VT4均处于截止状态，输出端相当于开路。

## Slide 30
三态输出门带负载能力强，在计算机总线上得到了广泛的应用。
利用三态输出门实现数据的双向传输。

## Slide 31
4.TTL集成逻辑门电路的使用注意事项
（1）电源电压的规定和电源干扰的消除
（2）闲置输入端的处理方法
（3）输出端的连接
（4）其它注意事项

## Slide 32: 1.6.3MOS数字集成电路
由单极型场效应管组成的集成电路称为MOS门电路。
MOS管有P沟道和N沟道两种，每种又有耗尽型和增强型两类。由MOS管构成的数字电路，由增强型N沟道和增强型P沟道构成的互补MOS电路称为CMOS电路。CMOS门电路由于其静态功耗低、抗干扰能力强、工作稳定性好、开关速度高等优点发展较快，在中、大规模集成电路中有着广泛的应用。

## Slide 33
（1）电路组成
UTN和UTP 分别为VTN和VTP的开启电压值。
增强型PMOS管
增强型NMOS管
两管按互补对称性连接，即两管栅极连在一起，作为输入
漏极连在一起作为输出
VTP源极接电源
VTN源极接地
1.CMOS反相器

## Slide 34
（3）电压传输特性
当输入电压uI=UIL=0V， VTN的栅源电压uGSN=0<UTN，使VTN截止，VTP的栅源电压uGSP=-VDD< UTP，使VTP导通，输出电压uO=VDD，为高电平；当输入uI=UIH=VDD时，uGSN=VDD>UTN,使VTN导通，uGSP=0> UTP，使VTP截止，输出为低电平。
（2）工作原理

## Slide 35
（4）工作速度
CMOS反相器由于负载电容和输出电阻的影响，使输出电
压变化滞后于输入电压变化，其平均传输延迟时间约为10ns。
CMOS反相器有静态功耗低、工作电压范围宽、抗干扰能力强、
工作速度高、输入阻抗高、带负载能力强等许多优点，但其缺
点是工艺较复杂。

## Slide 36: 2.其它CMOS逻辑门
（1）CMOS与非门
（2）CMOS或非门

## Slide 37
（3）CMOS传输门
传输门是一种可逆双向器件。
（4）CMOS 三态门

## Slide 38
（5）漏极开路的CMOS门电路

## Slide 39
3.CMOS集成逻辑门电路的正确使用
（1）电源电压范围
（2）多余输入端的处理 一是按逻辑功能的要求将多余的输入端接到适当的逻辑电平上去；二是将多余输入端并联使用。
（3）输出端的连接
（4）其他注意事项

## Slide 40: 1.6.4TTL与CMOS之间的连接
为使各系统能正常工作，驱动电路和负载之间必须满足以下匹配关系：
UOH（min） ≥ UIH（min）
UOL（max） ≤ UIL（max）
IOH（max） ≥ nIIH（max）
IOL（max） ≥ mIIL（max）
1.TTL电路驱动CMOS电路
（1）TTL电路驱动CMOS4000和74HC系列
用TTL电路驱动CMOS4000和74HC系列，能满足UOL（max） ≤ UIL（max）、 IOH（max） ≥ nIIH（max）、 IOL（max） ≥ mIIL（max） 三个式子，但不能满足UOH（min） ≥ UIH（min） 式。因此，必须设法将TTL输出的高电平提高到3.5V以上。具体可采用以下几种方法：

## Slide 41
1）接入适当大小的上拉电阻RU
2）采用电平转换器连接
（2）TTL电路驱动CMOSHCT系列
TTL电路可直接驱动CMOSHCT系列，无需外加其它器件。

## Slide 42
2.MOS电路驱动TTL系列电路
CMOS4000电路驱动TTL74系列电路，显然能满足式UOH（min） ≥ UIH（min） 、UOL（max） ≤ UIL（max）、 IOH（max） ≥ nIIH（max）三式，只有IOL（max） ≥ mIIL（max）不满足。因此需增大CMOS输出低电平时的灌电流能力。可采取将同一芯片上的多个MOS门电路并联使用，或在CMOS和TTL之间加一级CMOS驱动器，或在CMOS和TTL之间接入电流放大器。
（1）CMOS4000系列电路驱动TTL74系列电路

## Slide 43
多个CMOS门电路并联使用
CMOS和TTL之间加入分立元件电流放大器
CMOS4000系列电路驱动TTL74LS系列电路，能直接驱动。但如果n＞1时，则仍需采用上面的方法实现驱动。
（2）CMOSHC和HCT系列驱动TTL系列
高速CMOS系列能直接驱动TTL系列。
CMOS和TTL之间加一级CMOS驱动器