## Slide 1: 项目1 三人表决电路
1.1 数制与码制
1.2 逻辑运算
1.3 逻辑函数的几种表示方法及其相互转换
1.4 逻辑代数的基本公式和运算规则
1.5 逻辑函数的化简
1.6 集成逻辑门电路

## Slide 2
项目简介
当有两个或两个以上的按钮按下时，A、B、C至少有两个是高电平，也就是三个与非门中至少有一个输出为低电平，此时G4与非门输出为高电平，经过G5整形后输出低电平，使发光二极管正向导通发光。
1.电路及工作过程

## Slide 3
12V直流电源、与非门CD4012×2、OC门ULN2003AN×1、按钮开关×3、发光二极管×1、电阻若干（根据需要）、电容若干（根据需要）等。
2.设备与元件
3.安装与调试
查阅集成电路手册，熟悉CD4012和ULN2003集成电路各引脚。
选择元器件，按图连接电路（也可在电路板上焊接、连线，焊接时先焊好集成块座，再按集成块引脚顺序插入集成块）。
检查电路，确认无误后，接通电源，进行电路功能测试。测试时观察发光二极管的状态。
若出现故障，分析故障情况并排除。