## Slide 1: 2.1 加法器
根据逻辑功能的不同特点，数字电路可以分为时序逻辑电路和组合逻辑电路。组合逻辑电路是无记忆性电路，这种电路在任意时刻的输出仅由该时刻的输入决定，而与输入信号作用前电路的状态无关。在这类电路中无任何反馈电路和存储单元。组合逻辑电路是由门电路组合而成的，可以有一个或多个输入端，也可以有一个或多个输出端。描述组合逻辑电路功能的方法有逻辑表达式、真值表、卡诺图和逻辑图等多种。

## Slide 2
2.1.11位加法器
1.半加器
所谓半加是指只考虑两个加数本身，而不考虑由低位来的进位。
半加器真值表
加数A 加数B | 和数S 进位数C
0 0 | 0 0
0 1 | 1 0
1 0 | 1 0
1 1 | 0 1
表达式
逻辑图
逻辑符号

## Slide 3
所谓全加是指两个1位数相加时，还要考虑从低位来的进位，产生求和结果向高位进位。能实现全加的电路叫全加器。
2.全加器
全加器的真值表
Ai Bi Ci－1 | Si Ci
0 0 0 | 0 0
0 0 1 | 1 0
0 1 0 | 1 0
0 1 1 | 0 1
1 0 0 | 1 0
1 0 1 | 0 1
1 1 0 | 0 1
1 1 1 | 1 1

## Slide 4
Ci卡诺图
Ai
BiCi-1
0
1
10
11
00
01
0 0 1 0
0 1 1 1
表达式

## Slide 5
逻辑图
逻辑符号

## Slide 6
1.串行进位加法器
两个多位数相加时，每一位都是带进位相加的，所以必须使用全加器。多位数相加只要依次将低位全加器的进位输出CO接到高位全加器的进位输入端CI，就可以构成多位加法器。
3.1.2多位加法器

## Slide 7
并行进位加法器也称为超前进位加法器，它的每一位的进位只由两个加数决定，而与低位的进位无关，这样各位的进位可以并行产生，大大地提高了运算速度。
2.并行进位加法器
2.1.3集成加法器

## Slide 8
将两块4位全加器74LS283首尾相连可以组成8位二进制加法器例 设计一位二进制全加器。