## Slide 1
编码就是将具有特定意义的信息编成相应的一系列二进制代码的过程。能够实现编码功能的电路称为编码器。编码器有若干个输入，在某一时刻只有一个信号被转换为二进制码。输出的n位二进制码，最多可以用来表示2n个输入信息。按照编码方式不同，编码器可分为普通编码器和优先编码器；按照输出代码种类的不同，可分为二进制编码器和非二进制编码器。
2.3 编码器

## Slide 2: 2.3.1二进制编码器
用n位二进制代码对2n个输入信息进行编码的电路，称为二进制编码器。
4线-2线编码器的真值表
输 入 | 输 出
I3 I2 I1 I0 | Y 1 Y0
0 0 0 1 | 0 0
0 0 1 0 | 0 1
0 1 0 0 | 1 0
1 0 0 0 | 1 1
表达式
逻辑图

## Slide 3: 2.3.2二-十进制编码器
二-十进制编码器是把10个输入信号，编成相应BCD码输出的编码器。
8421BCD编码器的真值表
输 入 | 输 出
 | GS
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 | 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 | 0 0 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 | 0 0 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 | 0 0 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 0 1 0 0 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 | 0 1 0 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 | 0 1 1 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 | 0 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 0 0 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 0 0 1 1

## Slide 4
表达式
逻辑图

## Slide 5
2.3.3优先编码器
4线-2线优先编码器的真值表
为了避免在同时出现两个以上的输入信号有效时，造成编码出错，可采用优先编码器，这种编码器只对优先级别高的输入信号进行编码，而对优先级别低的输入信号不予响应。
输 入 | 输 出
1 1 1 0 | 0 0
1 1 0 × | 0 1
1 0 × × | 1 0
0 × × × | 1 1
表达式

## Slide 6
逻辑图

## Slide 7
2.3.4集成编码器
74LS148优先编码器的功能表
输 入 | 输 出
1 × × × × × × × × | 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 0
0 0 × × × × × × × | 0 0 0 0 1
0 1 0 × × × × × × | 0 0 1 0 1
0 1 1 0 × × × × × | 0 1 0 0 1
0 1 1 1 0 × × × × | 0 1 1 0 1
0 1 1 1 1 0 × × × | 1 0 0 0 1
0 1 1 1 1 1 0 × × | 1 0 1 0 1
0 1 1 1 1 1 1 0 × | 1 1 0 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1 0 | 1 1 1 0 1
片选信号输入，且为低电平有效
输入优先级别顺序
输出使能端

## Slide 8
74LS147优先编码器的功能表
输 入 | 输 出
0 × × × × × × × × × | 0 1 1 0
1 0 × × × × × × × × | 0 1 1 1
1 1 0 × × × × × × × | 1 0 0 0
1 1 1 0 × × × × × × | 1 0 0 1
1 1 1 1 0 × × × × × | 1 0 1 0
1 1 1 1 1 0 × × × × | 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 0 × × × | 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 0 × × | 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 × | 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 | 1 1 1 1

## Slide 9
74LS148、74LS147符号图及引脚排列

## Slide 10
2.3.5编码器应用
两片74LS148实现16线-4线优先编码