## Slide 1
译码是编码的逆过程，译码器是将输入的二进制代码译成相应的信号输出的电路。译码器输入有n个端子，输出端有m个，若 ，则该译码器称为二进制译码器（完全译码器），若
，则称为非二进制译码器（不完全译码器或部分译码器）。
2.4 译码器

## Slide 2
3-8线译码器（3个输入端，8个输出端23=8）
2.4.1二进制译码器
2-4线、3-8线、4-16线译码器
输入 |  | 输出
× 1 × | × × × | 1 1 1 1 1 1 1 1
× × 1 | × × × | 1 1 1 1 1 1 1 1
0 × × | × × × | 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 | 0 0 0 | 1 1 1 1 1 1 1 0
1 0 0 | 0 0 1 | 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 0 | 0 1 0 | 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 0 | 0 1 1 | 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 0 | 1 0 0 | 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 0 | 1 0 1 | 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 0 | 1 1 0 | 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 | 1 1 1 | 0 1 1 1 1 1 1 1
使能输入端

## Slide 3
表达式
74LS138符号图及引脚排列

## Slide 4
将二一十进制代码翻译成10个十进制数字信号的电路，称为二一十进制译码器。74LS42译码器是4线-10线的二-十进制译码器。
2.4.2二-十进制译码器
74LS42译码器的功能表
输 入 | 输 出
0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 0 1 0 | 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
0 0 1 1 | 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
0 1 0 0 | 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
0 1 0 1 | 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
0 1 1 0 | 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 | 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 | 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 | 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
代码1010～1111没有使用，称为伪码。当输入1010～1111时，输出均为高电平，不会出现低电平0

## Slide 5
1.七段字型显示器
在数字系统中，常常要将测量或运算结果显示出来，故数字显示电路是许多数字设备不可缺少的部分。数字显示电路包括译码器，驱动器和显示器三部分。显示器类型很多，其中常用的是七段字型数码显示器，按发光物质不同，可分为发光二极管（LED）、液晶（LCD），荧光数码管等几种。
2.4.3显示译码器

## Slide 6
共阴接法，译码器需输出高电平驱动发光。
七段LED显示器的七段发光段有共阴和共阳两种接法。
共阳接法，译码器需输出低电平驱动发光。

## Slide 7
液晶显示器: 液晶是一种既具有液体流动性，又具有光学特性的有机化合物。它的透明度和颜色受外加电场的影响而变化。利用这一点可做成电场控制的液晶数码显示器，其字型与七段半导体显示器相近。在没有外加电场时，液晶分子整齐排列，入射光线大部分被电极反射回来，液晶呈现透明状态，不显示数字；当在相应字段的电极上加上电压时，液晶分子因电离产生正离子，这些正离子在电场作用下运动，并且碰撞其它分子，从而破坏了液晶分子的整齐排列，使液晶呈现浑浊状态。这时入射光线散射后有少量反射回来，原来透明的液晶变成暗灰色，从而显示出了相应的数字。

## Slide 8
2.七段显示译码器
74LS48是七段显示译码器，输出高电平有效，可驱动LED共阴极显示器。
74LS48的功能表
十进制数 | 输 入 |  |  |  | 输 出 | 显 示
 |  |  | D C B A |  | a b c d e f g | 字形和功能
0 | 1 | 1 | 0 0 0 0 | 1 | 1 1 1 1 1 1 0 | 
1 | 1 | × | 0 0 0 1 | 1 | 0 1 1 0 0 0 0 | 
2 | 1 | × | 0 0 1 0 | 1 | 1 1 0 1 1 0 1 | 
3 | 1 | × | 0 0 1 1 | 1 | 1 1 1 1 0 0 1 | 
4 | 1 | × | 0 1 0 0 | 1 | 0 1 1 0 0 1 1 | 
5 | 1 | × | 0 1 0 1 | 1 | 1 0 1 1 0 1 1 | 
6 | 1 | × | 0 1 1 0 | 1 | 0 0 1 1 1 1 1 | 
7 | 1 | × | 0 1 1 1 | 1 | 1 1 1 0 0 0 0 | 
8 | 1 | × | 1 0 0 0 | 1 | 1 1 1 1 1 1 1 | 
9 | 1 | × | 1 0 0 1 | 1 | 1 1 1 1 0 1 1 | 
10 | 1 | × | 1 0 1 0 | 1 | 0 0 0 1 1 0 1 | 
11 | 1 | × | 1 0 1 1 | 1 | 0 0 1 1 0 0 1 | 
12 | 1 | × | 1 1 0 0 | 1 | 0 1 0 0 0 1 1 | 
13 | 1 | × | 1 1 0 1 | 1 | 1 0 0 1 0 1 1 | 
14 | 1 | × | 1 1 1 0 | 1 | 0 0 0 1 1 1 1 | 
15 | 1 | × | 1 1 1 1 | 1 | 0 0 0 0 0 0 0 | 暗
 | × | × | ×××× | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 消隐
 | 1 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 脉冲消隐
 | 0 | × | ×××× | 1 | 1 1 1 1 1 1 1 | 灯测试
灭灯输入/灭灯输出
灯测试输入端
灭0输入端

## Slide 9
74LS48符号图及引脚排列

## Slide 10
1.实现组合逻辑函数
2.4.4 译码器的应用
由于二进制译码器的输出为输入变量的全部最小项，即每一个输出对应一个最小项，而任何一个逻辑函数都可以变换为最小项之和的标准形式，因此利用译码器和一些附加的门电路就可以把这些最小项组合起来，可实现任何形式的单输出或多输出的组合逻辑函数。当译码器输出低电平时，多选用与非门；当输出为高电平时，多选用或门。

## Slide 11
将逻辑函数写出标准与或表达式
例 用译码器实现逻辑函数
根据逻辑函数选择译码器。由于逻辑函数中有三个变量，所
以应选用3线—8线译码器。
将变量A、B、C分别与74LS138的三个输入端A2、A1、A0相接
且使

## Slide 12
用译码器74LS138实现上述函数的逻辑图

## Slide 13
2.译码器扩展
例 用两片74LS138组成4线-16线译码器。