## Slide 1: 2.5 数据选择器和数据分配器
2.5.1数据选择器
数据选择器是从多路输入数据中选择一路，送到数据总线上的电路，它的作用类似于一个单刀多掷开关。

## Slide 2
1.4选1数据选择器
4选1数据选择器功能表
 |  | Y
1 | × × | 0
0 | 0 0 | 
0 | 0 1 | 
0 | 1 0 | 
0 | 1 1 | 
4个数据
地址输入端
选通端
表达式

## Slide 3
逻辑图

## Slide 4
集成数据选择器类型较多，如74153为双4选1数据选择器，74LS151、 74LS251为8选1数据选择器。
2.5.2集成数据选择器
74LS151的功能表
输 入 | 输 出
 | Y
1 × × × | 0 1
0 0 0 0 | 
0 0 0 1 | 
0 0 1 0 | 
0 0 1 1 | 
0 1 0 0 | 
0 1 0 1 | 
0 1 1 0 | 
0 1 1 1 | 

## Slide 5
74LS151、74LS153的符号图及引脚排列如
表达式

## Slide 6
1.实现组合逻辑函数
数据选择器的所有输入数据为1时，输出为地址输入变量全体最小项的和，因此，它是一个逻辑函数的最小项输出器。任何一个逻辑函数可以写成最小项之和的标准形式，所以，用数据选择器可以很方便地实现组合逻辑函数。
2.5.3数据选择器的应用

## Slide 7
例 用数据选择器实现逻辑函数
函数F有3个变量A、B、C，可选用8选1数据选择器74LS151。
写出逻辑函数的标准与或式
将8选1数据选择器地址控制 、 、 改写成A、B、C，则有
比较Y和F两式中最小项的对应关系，Y包含F中的最小项时，对应数据取1，没有包含F中的最小项时，对应数据取0，可得
D0=D2=D6=D7=1 D1=D3=D4=D5=0

## Slide 8
接线图

## Slide 9
用4选1数据选择器74LS153实现函数F
将函数F进行变换得
将4选1数据选择器地址控制 、 改写成A、B，则有
比较Y和F两式得

## Slide 10
接线图

## Slide 11
2.实现并行数据转换为串行数据
利用二进制加法计数器的输出作为地址码，就可顺序将输入端的并行输入代码由输出端一个一个输出，即串行输出，如用一个3位二进制加法计数器产生的000、001、010、011、100、101、110、111作为地址顺序控制8选1数据选择器，则从输出端就可将并行输入的 、 、…、 串行输出。

## Slide 12
3.选择器扩展
用两片74LS151实现16选1的数据选择器

## Slide 13
2.5.4数据分配器
数据分配器是实现将数据源传来的数据分配到不同通道上的电路，它类似于一个单刀多掷开关。
数据分配器实际上是由译码器实现的，具体方法是将传送的数据接至译码器的使能端，这时可以通过改变译码器的输入，把数据分配到不同的通道上。

## Slide 14
74LS138用作数据分配器的功能表
输 入 | 输 出
0 × × × × × | 1 1 1 1 1 1 1 1
× × 1 × × × | 1 1 1 1 1 1 1 1
× 1 × × × × | 1 1 1 1 1 1 1 1
1 D 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 1 1 D
1 D 0 0 0 1 | 1 1 1 1 1 1 D 1
1 D 0 0 1 0 | 1 1 1 1 1 D 1 1
1 D 0 0 1 1 | 1 1 1 1 D 1 1 1
1 D 0 1 0 0 | 1 1 1 D 1 1 1 1
1 D 0 1 0 1 | 1 1 D 1 1 1 1 1
1 D 0 1 1 0 | 1 D 1 1 1 1 1 1
1 D 0 1 1 1 | D 1 1 1 1 1 1 1

## Slide 15
74LS138构成8路数据分配器