## Slide 1: 2.6 组合逻辑电路的分析和设计
（1）根据逻辑图写出逻辑表达式
由输入端逐级向后推（或从输出端向前推到输入端），写出每个门的输出逻辑表达式，最后写出组合逻辑电路的输出与输入之间的逻辑表达式。有时需要对逻辑表达式进行适当的化简或变换，以使逻辑关系简单明了。
（2）列出真值表
列出输入变量的全部取值组合，求出对应的输出值，列出真值表。
（3）确定电路的逻辑功能
根据逻辑表达式或真值表确定电路的逻辑功能。
2.6.1组合逻辑电路的分析

## Slide 2
例 分析如图所示电路的逻辑功能。
写出逻辑表达式
列出真值表
A B C | F
0 0 0 | 0
0 0 1 | 1
0 1 0 | 1
0 1 1 | 0
1 0 0 | 1
1 0 1 | 0
1 1 0 | 0
1 1 1 | 1
分析真值表可知，A、B、C三个输入变量中，输入奇数个1时，输出F为1，输入偶数个1时，输出F为0。该电路能判别3位二进制码的奇偶性，当输入码中含有奇数个1时，输出有效信号，故称为奇校验电路。

## Slide 3
例 分析图所示电路的逻辑功能。

## Slide 4
列出真值表
A B C | F
0 0 0 | 0
0 0 1 | 1
0 1 0 | 1
0 1 1 | 0
1 0 0 | 0
1 0 1 | 1
1 1 0 | 1
1 1 1 | 0
该电路为两变量异或电路。
写出逻辑表达式
化简，得

## Slide 5: 2.6.2组合逻辑电路的设计
设计的一般步骤为
分析要求。根据设计要求中提出的逻辑功能，确定输入变量、输出变量以及两者之间的相互关系，并对输入与输出进行逻辑赋值，即确定什么情况是逻辑1，什么情况是逻辑0。
列真值表。根据输入信号状态和输出函数状态之间的对应关系列出真值表。列其值表时，凡是不会出现或不允许出现的输入信号状态组合和输入变量取值组合可以不列出。如果列出，则应在相应输出处记×号。
写出逻辑表达式并化简。根据真值表写出逻辑表达式，用公式法或卡诺图法进行化简，并转换成所要求的逻辑表达式。
画逻辑图。根据化简和变换后的输出逻辑表达式画出逻辑图。

## Slide 6
例 设计一个电话机信号控制电路，电路有I0（火警）、I1（盗警）、I2（日常业务）三种输入信号，通过排队电路分别从L0、L1、L2输出，在同一时间只能有一个信号通过。如果同时有两个及以上信号出现，应首先接通I0（火警），其次为I1（盗警），最后为I2（日常业务），试按照上述要求设计该信号控制电路，要求用与非门实现。

## Slide 7
根据题意列真值表
输 入 | 输 出
I0 I1 I2 | L0 L1 L2
1 × × | 1 0 0
0 1 × | 0 1 0
0 0 1 | 0 0 1
0 0 0 | 0 0 0
由真值表写出表达式，并进行变换
由逻辑表达式可画出逻辑图

## Slide 8
例 设计一个可逆的3位码变换器，在控制信号C=1时，它将二进制码转换为格雷码，C=0时，它将格雷码转换为二进制码。
根据题意列真值表
输 入 | 输 出
C X2 X 1 X0 | Y2 Y 1 Y 0
1 0 0 0 | 0 0 0
1 0 0 1 | 0 0 1
1 0 1 0 | 0 1 1
1 0 1 1 | 0 1 0
1 1 0 0 | 1 1 0
1 1 0 1 | 1 1 1
1 1 1 0 | 1 0 1
1 1 1 1 | 1 0 0
0 0 0 0 | 0 0 0
0 0 0 1 | 0 0 1
0 0 1 1 | 0 1 0
0 0 1 0 | 0 1 1
0 1 1 0 | 1 0 0
0 1 1 1 | 1 0 1
0 1 0 1 | 1 1 0
0 1 0 0 | 1 1 1

## Slide 9
根据真值表可直接写出Y2表达式
Y2=X2
由真值表画出Y1、Y0 的卡诺图

## Slide 10
化简得Y1、Y0 表达式

## Slide 11
由表达式画出逻辑图