## Slide 1: 2.7 组合逻辑电路中的竞争与冒险
在复杂数字系统中，信号经不同路径传输时，由于门电路的级数不同和门电路平均延迟时间的差异，使信号从输入到输出端的时间有先后差别，这种现象称为竞争。由于信号的竞争而造成逻辑电路产生错误输出的现象称为竟争冒险。竟争冒险会影响系统的可靠性。

## Slide 2: 2.7.1产生竞争和冒险的原因
考虑门延迟时间的工作波形
0型冒险
理想工作波形
理想工作波形
考虑门延迟时间的工作波形
1型冒险

## Slide 3
（1）“0”型冒险
（2）“1”型冒险
当变量A由高电平突变到低电平时，输出产生一个负脉冲，这一负脉冲又称为毛刺。但A变化不一定都产生冒险，当A由低变到高时，就无冒险产生。
当A由低电平变为高电平时产生一个正脉冲。
在组合逻辑电路中，当一个门电路同时输入两个同时向相反方向变化的互补信号时，则在输出端可能会产生不应有的干扰脉冲，这是产生竞争冒险的原因。

## Slide 4: 2.7.2冒险现象的识别
1.代数法
如果根据组合逻辑电路写出的逻辑函数，在一定条件能简化成下列两种形式，则该组合逻辑电路存在冒险现象，即
可能产生“1”冒险
可能产生“0”冒险

## Slide 5
例 试判下列逻辑函数是否存在竟争冒险现象。已知任何瞬间输入变量只可能有一个改变。
当B=C=1时
该逻辑函数存在竟争冒险。
当A=C=0时
该逻辑函数存在竟争冒险。
这种方法虽然简单，但有很大局限性，因为有较多输入变量情况下，两个以上变量同时变化的可能性很大。

## Slide 6
2.卡诺图法
画出逻辑函数的卡诺图，当卡诺图中两个合并最小项圈相切，而又无第3个卡诺圈把它们交在一起，这个逻辑函数有可能出现冒险现象。
圈“1”则为“0”型冒险，圈“0”则为“1”型冒险，当卡诺圈相交或相离时均无竞争冒险产生。
BC
A
1
00
01
0
1
1
11
10
1
1

## Slide 7: 2.7.3消除竟争冒险的方法
1.接入滤波电容
由于竟争冒险产生的尖脉冲都很窄，所以只要在输出端并接一个容量为几十皮法的电容，就可吸收掉尖脉冲，但输出电压波形的上升沿和下降沿变坏。
2.加入选通脉冲
对输出可能产生尖脉冲的门电路的输入端，增加一个选通脉冲信号输入端，选通脉冲在门电路进入稳态时加入，而在转换过程中，选通脉冲不引入，因此输出不会出现尖脉冲。
3.加入封锁脉冲
在输入信号产生竟争冒险的时间内，引入封锁脉冲，将门封锁。封锁脉冲应在输入信号转换前到来，转换结束后消失。

## Slide 8
4.修改逻辑设计
BC
A
1
00
01
0
1
1
11
10
1
1
当B=C=1时，在A改变状态时存在竟争冒险。
函数增加BC项，当B=C=1时，无论A如何变化，输出总保持F=1，
从而消除了竟争冒险。
将函数式变形为