## Slide 1: 项目2 数码显示电路
2.1 加法器
2.2 数值比较器
2.3 编码器
2.4 译码器
2.5 数据选择器和数据分配器
2.6 组合逻辑电路的分析和设计
2.7 组合逻辑电路中的竞争与冒险

## Slide 2
项目简介
该电路包括编/译码及数码显示，由二-十进制编码器74LS147、非门74LS04、集成显示译码器74LS48、共阴极数码管组成。
当有一个开关被按下时，即输入一个低电平，经过编码、显示译码器，并最终在共阴极数码管上显示对应的数字号码。
1.电路及工作过程

## Slide 3
5V直流电源、二-十进制编码器74LS147×1、非门74LS04×1、集成显示译码器74LS48×1、共阴极数码管×1等。
2.设备与元件
3.安装与调试
查阅集成电路手册，熟悉74LS147、74LS04、74LS48集成电路各引脚。
检查设备与元器件，按图连接电路。
检查电路，确认无误后，接通电源，进行电路功能测试。输入端在不同时刻接低电平，如果电路工作正常，则数码管将分别显示输入的号码，如果没有显示或显示的不是正确的号码，则说明电路有故障，应予以排除。