## Slide 1: 3.1 基本RS触发器
触发器是构成时序逻辑电路的基本单元，能记忆、存储一位二进制信息。触发器有一个或多个输入端，两个互补输出端
通常定义 端状态为触发器的输出状态。
称触发器为1态
称触发器为0态
在无输入信号作用时，触发器状态是稳定的；当输入信号到来并满足一定逻辑关系时，输出端能从一种稳定状态转换到另一种稳定状态，因此触发器也称双稳态触发器。
把输入信号作用之前的状态称为现态，用 表示。
输入信号作用之后的状态称为次态，用 表示。

## Slide 2
触发器的种类很多，根据触发器电路的结构形式不同，有基本RS触发器、时钟触发器、主从触发器、维持阻塞触发器和CMOS边沿触发器等，不同的电路结构在状态变化过程中具有不同的动作特点；根据触发器的逻辑功能有RS触发器、JK触发器、T触发器和D触发器等类型。

## Slide 3
3.1.1与非门构成的基本RS触发器
两个输入端
两个互补输出端
1.电路结构
逻辑符号
低电平有效

## Slide 4
1
0
1
0
2.逻辑功能
0
1
1
0
原态为1
次态为0
原态为0
1
1
复位端
1
0

## Slide 5
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
次态为1
原态为1
原态为0
1
1
置位端

## Slide 6
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
原态为1
次态为?
原态为0
次态为?
1
0
1
0

## Slide 7
1
1
0
0
这种状态是触发器工作的非正常状态，是不允许出现的。

## Slide 8
3.逻辑功能描述
（1）功能表
置0端（复位端）
置1端（置位端）
 |  |  |  | 功能说明
0 0 | 0 0 | 0 1 | × × | 禁止
0 0 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 置0
1 1 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 置1
1 1 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 保持
功能表是以表格的形式表示在一定的输入条件下，时钟脉冲作用前后，现态向次态的转换规律。

## Slide 9
（2）时序图
R
S
Q
Q
不定
不定
时序图是以输出状态随时间变化的波形图的方式描述触发器逻辑功能，是反映时钟脉冲、输入及触发器状态对应关系的工作波形。

## Slide 10: 3.1.2或非门构成的基本RS触发器
置1端（置位端）
置0端（复位端）

## Slide 11
或非门构成的基本RS触发器的功能表
R S |  |  |  | 功能说明
0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 保持
0 0 | 1 1 | 0 1 | 11 | 置1
1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 置0
1 1 | 1 1 | 0 1 | × × | 禁止