## Slide 1: 3.5 触发器的异步输入端
触发器在实际应用时，通常要求触发器处于特定的起始状态，为了便于触发器置于所需状态，触发器除了时钟脉冲控制端、输入信号端和输出端外，还有两个优先级最高的异步输入端。用于直接置0的异步输入端及用于直接置1的异步输入端。

## Slide 2
1
1
1
0
触发器直接置0
Q=0
0
1
触发器直接置1
Q=1
按JK触发器功能
正常工作。

## Slide 3
具有异步输入端边沿JK触发器的功能表
 |  | J | K | Qn | Qn+1 | 功能说明
0 | 0 | × | × | × | × | 不允许
0 | 1 | × | × | × | 0 | 异步置0
1 | 0 | × | × | × | 1 | 异步置1
1 | 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 保持
1 | 1 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 置0
1 | 1 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 置1
1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 1 0 | 翻转

## Slide 4
例 已知主具有异步输入端的边沿JK触发器的波形如图所示，画出触发器Q端的波形，设触发器初始状态为1。
Q
K
SD
CP
RD
J