## Slide 1: 项目3 抢答器
3.1 基本RS触发器
3.2 时钟触发器
3.3 主从触发器
3.4 边沿触发器
3.5 触发器的异步输入端
3.6 集成触发器及应用

## Slide 2
项目简介
该电路由JK触发器及附加的门电路等组成。S1、S2、S3、S4为抢答人按钮，S0为主持人复位按钮。
1.电路及工作过程

## Slide 3
抢答前，先按下复位按钮，使Q1~Q4均为0， ~ 均为1，4个发光二极管均不发光。
当无人抢答时，S1~S4均未被按下，G1门输出为0，G2门输出为1，4个JK触发器的J、K输入端均为1。当有人抢答时，如按下S1，则FF1输出Q1由0状态翻转到1状态， =0，对应的发光二极管发光，同时G1门输出为1，G2门输出为0，此时FF2～FF4的J、K输入端为0，触发器执行保持功能，即使S2~S4开关中任意一个再按下，对应的触发器的状态也不会改变，对应的发光二极管也不会发光。
主持人按下复位按钮S0后，可进行下一轮抢答。

## Slide 4
5V直流电源、JK触发器74LS112×2、按钮开关×5、发光二极管×4、与非门74LS20×1、与非门74LS00×1、电阻若干（根据需要）等。。
2.设备与元件
3.安装与调试
查阅集成电路手册，熟悉74LS112、74LS20和74LS00集成电路各引脚。
选择元器件，按图连接电路。
检查电路，确认无误后，接通电源，进行电路功能测试。测试时观察发光二极管的状态。若出现故障，分析故障情况并排除。