## Slide 1: 4.1 时序逻辑电路的分析
组合逻辑电路在结构上是由若干逻辑门电路组成，且任意时刻的输出信号仅仅取决于该时刻的输入信号。时序逻辑电路在任何一个时刻的输出状态不仅取决于该时刻的输入信号，还与电路原来的状态有关，具有记忆功能；一般由组合逻辑电路和存储电路（触发器）构成，存储电路输出的状态反馈到输入端，与输入信号共同决定组合逻辑电路的输出。

## Slide 2
时序电路的结构框图
输入信号
输出信号
存储电路的输入信号
存储电路的输出信号
Z=F（X，Qn） 驱动方程
Qn+1=F（Z，Qn） 状态方程
Y=F（X，Qn） 输出方程

## Slide 3
时序电路
同步时序电路
异步时序电路
时序电路的功能
状态方程
输出方程
驱动方程
状态表
状态图
时序图

## Slide 4
输出方程。输出信号表达式 。
将驱动方程代入每个触发器的特征方程，得到各触发器的次态表达式。
（1）写方程
（3）列状态（转换）表
（4）画状态（转换）图
（5）画时序（波形）图
（6）功能描述
时钟方程。各触发器的CP脉冲。
驱动方程。各触发器的输入端信号的逻辑函数表达式。
假定一个现态，将其代入状态方程，计算出电路对应各触发器的次态，以得到的次态作为新的现态，再代入状态方程，又能得到一组新的次态，将此对应关系以真值表的形式表示出来，就得到了状态转换表。来，就是状态转换表。
将状态转换表的形式表示为状态图，首先在圆圈中填写各状态值，圆圈之间用箭头表示状态转换的方向，在箭头旁标注输入变量取值和输出值，输入和输出用斜线隔开，斜线上方写输入值，下方写输出值。
在时钟脉冲（边沿）作用下触发器的状态和输出状态随时间变化的波形。
4.1.1 一般分析步骤
（2）求状态方程
用文字简洁、准确地概括出电路的逻辑功能。

## Slide 5: 4.1.2同步时序逻辑电路分析
例 分析图示同步时序逻辑电路功能。
（1）写驱动方程
J0=Q2n K0=1
J1=K1=Q0n
J2=Q0nQ1n K2=1

## Slide 6
（2）求状态方程
将驱动方程代入JK触发器特征方程中
得到触发器状态方程
触发器的输出方程为 Y=Q2n

## Slide 7
设电路的初始状态为000，将现态带入状态方程，可得次态，而这个次态又作为下一个CP到来前的现态，依次进行下去 。
（3）列状态转换表
 |  |  |  |  |  | Y
0 0 0 0 1 | 0 0 1 1 0 | 0 1 0 1 0 | 0 0 0 1 0 | 0 1 1 0 0 | 1 0 1 0 0 | 0 0 0 0 1
1 1 1 | 0 1 1 | 1 0 1 | 0 0 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 1

## Slide 8
（4）画状态转换图
Q2Q1Q0
000
001
010
011
100
101
110
111
/0
/0
/0
/0
/1
/1
/1
/1
/Y
5个状态构成了一个循环，即每输入5个CP脉冲就循环一周，通常这种时序逻辑电路称为五进制计数器，并且这5种状态称为有效状态，其余的3种状态称为无效状态。如果设初态为111（无效状态），经一个CP脉冲作用后仍能进入有效状态，这种计数器具有自启动能力。

## Slide 9
（5）画时序图
CP
Q0
Q1
Q2

## Slide 10: 4.1.3 异步时序逻辑电路的分析
例 分析图示时序逻辑电路的逻辑功能。
（1）写驱动方程
J0= ，K0=1
J1=1， K1=1
J2=Q1Q0， K2=1

## Slide 11
（2）求状态方程
得到触发器状态方程
将驱动方程代入JK触发器特征方程
CP0=CP↓
CP1=Q0↓
CP0=CP↓

## Slide 12
（3）列状态转换表
0 0 0 0 1 | 0 0 1 1 0 | 0 1 0 1 0 | 0 0 0 1 0 | 0 1 1 0 0 | 1 0 1 0 0
1 1 1 | 0 1 1 | 1 0 1 | 0 0 0 | 1 1 0 | 0 0 0

## Slide 13
（4）画状态转换图
该电路也是一个具有自启动能力的异步五进制计数器。
Q2Q1Q0
000
001
010
011
100
101
110
111