## Slide 1
4.3 寄存器
寄存器是用来存储二进制数据（代码）的时序逻辑部件。
用n个触发器能存储n位二进制数，即构成了n位数据寄存器，数据寄存器能存放一组二进制数据。移位寄存器除了具有数据寄存器的功能外，还具有移位功能，即在CP脉冲作用下，寄存器中的数据可逐位向左或向右移动。

## Slide 2: 5.4.1 数据寄存器
D触发器是最简单的数据寄存器。在CP脉冲作用下，它能够寄存一位二进制代码。
当D=0时，在CP脉冲作用下，将0寄存在D触发器中；
当D=1时，在CP脉冲作用下，将1寄存在D触发器中。
D触发器构成的4位数据寄存器

## Slide 3: 5.4.2 移位寄存器
分类
单向移位寄存器
双向移位寄存器
左移位寄存器
右移位寄存器
1.右移寄存器
0 0 0 0
1
1
0
0
0

## Slide 4
右移寄存器移位输出表
CP | D0 | Q0 Q1 Q2 Q3
0 1 2 3 4 | 1 0 0 1 | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
4个数据在4个CP脉冲作用下，全部存入寄存器中

## Slide 5
2.左移寄存器
数据从串行输入端D3输入，右边触发器的输出作为相邻左边触发器的数据输入端.
移位方向为D3→Q3→Q2→Q1→Q0。

## Slide 6: 4.3.3 集成寄存器
1.74LS194功能
74LS194是4位双向多功能集成移位寄存器，可在时钟脉冲的上升沿实现左移、右移或并行送数等操作，也可以保持不变，具体功能的实现由工作方式控制端控制。
工作方式控制端
直接清零端
右移数据输入端
左移数据输入端

## Slide 7
74LS194功能表
输 入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输 出 | 功能说明
 | M1 | M0 | CP | DSL | DSR | D0 | D1 | D2 | D3 | Q0 Q1 Q2 Q3 | 
0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 0 0 0 | 清零
1 1 | × 0 | × 0 | 0 × | × × | × × | × × | × × | × × | ×× | × × × × × × × × | 保持
1 | 1 | 1 | ↑ | × | × | d0 | d1 | d2 | d3 | d0 d1 d2 d3 | 置数
1 1 | 0 0 | 1 1 | ↑ ↑ | × × | 1 0 | × × | × × | × × | ×× | 1 0 | 右移
1 1 | 1 1 | 0 0 | ↑ ↑ | 1 0 | × × | × × | × × | × × | ×× | 1 0 | 左移

## Slide 8
（1）扩展为8位双向移位寄存器
8位寄存器的右移串行输入端
2.74LS194应用
8位寄存器的左移串行输入端
D0～D7为并行输入端
Q0～Q7为并行输出端

## Slide 9
当起动信号到来时，使M1M0=11，此时不论移位寄存器74LS194的状态何，在CP作用下执行置数操作，Q0Q1Q2Q3=1000。当起动信号由1变0之后，M1M0=01，在CP作用下，移位寄存器进行右移操作。在第4个CP到来之前Q0Q1Q2Q3=0001。当第4个CP到来时，由于DSR=Q3=1，故输出Q0Q1Q2Q3=1000。可见该计数器共4个状态，为模4计数器。
（2）构成环形计数器

## Slide 10
（2）构成扭环形计数器
为了增加有效计数状态，扩大计数器的模，将74LS194的末级输出Q3反相后，接到串行输入端DSR，就构成了扭环形计数器。