## Slide 1: 5.1 555集成定时器
输出缓冲器
放电管
基本RS触发器
分压器
比较器

## Slide 2
1．分压器
分压器由3个5kΩ电阻串联起来构成，它为比较器提供基准电压。
当VSS接地，控制端CO（5端）未加电压时，比较器A1反相端及比较器A2同相端电压为
若控制端外接控制电压，则比较器A1反相端和比较器A2同相端两个基准电压会发生变化。不加控制电压时，该引脚不可悬空，一般要通过一个0.01uF~0.1uF电容接地，防止干扰信号影响控制端电压值。

## Slide 3
2．比较器
A1、A2是两个完全相同的高精度电压比较器。
同相输入端TH（6端）也称阈值端
反向输入端 （2端）也称触发端
当阈值端电压高于
A1输出为1
当阈值端电压低于
A1输出为0
当触发端电压低于
A2输出为1
当触发端电压高于
A2输出为0

## Slide 4
3．基本RS触发器
当复位端（4端）为高平电，A1、A2输出均为0时，基本RS触发器和定时器输出状态不变，A1输出为0，A2输出为1，基本RS触发器和定时器输出均为1；A1输出为1，A2输出为0，基本RS触发器和定时器输出均为0。
若复位端为低电平，不论比较器输出信号如何，基本RS触发器原来处于何种状态，都能将触发器强制复位，定时器输出为0。

## Slide 5
4．开关放电管和输出缓冲级
由两反相器G2、G3组成的输出缓冲器，具有较强的驱动能力，并可以减轻负载对定时器的影响。
场效应管VT工作在开关状态，受反相器G2门输出控制，当G2门输出为低平电时，VT截止，G2门输出为高平电时，VT饱和导通。

## Slide 6
555定时器的功能表
阈值端（TH） | 触发端( ) | 复位端 | 触发器状态 | 输出 | 放电管
> | > | 高电平 | 低电平 | 低电平 | 导通
< | > | 高电平 | 原状态 | 原状态 | 保持
< | < | 高电平 | 高电平 | 高电平 | 截止
× | × | 低电平 | 低电平 | 低电平 | 导通