## Slide 1: 5.3 单稳态触发器
单稳态触发器只有一个稳定状态，在外界触发脉冲的作用下，电路从稳态翻转到暂稳态，维持一段时间以后又自动翻回到稳态。暂稳态持续时间的长短由电路本身的定时元件决定。
1.电路结构
5.3.1555定时器构成的单稳态电路

## Slide 2
2.工作原理
（1）初始稳定状态
没有加触发器信号时，ui为高电平。
（2）暂稳态
触发信号ui输入负脉冲。
（3）自动返回稳定状态

## Slide 3
单稳态电路输出脉冲的周期，是由外加触发器信号周期决定。
触发信号有一个最小触发周期Tmin和最高触发频率fmax。
Tmin=tP+tr
fmax=
3.参数计算
单稳态触发器输出脉冲宽度与电源电压无关，取决于R、C的值，故把它们称为单稳态电路的定时元件。

## Slide 4
5.3.2门电路构成的单稳态触发器
（1）稳态
（2）暂稳态
（3）从暂稳态恢复至稳态
tP≈0.7RC
tre=（3～5）

## Slide 5
5.3.3施密特触发器构成的单稳态触发器

## Slide 6
5.3.4集成单稳态触发器
集成单稳态触发器有不可重复触发型和可重复触发型两种。
不可重复触发型是指在单稳态电路进入暂稳态期间，如再次受到触发，是不会影响原稳态持续时间的。输出脉冲宽度是由电路定时元件RC决定的固定不变值。
可重复触发型是指在暂稳态期，若再次触发，则输出暂稳态时间是在原暂稳态时间的基础上再展宽一个暂稳态时间。通过可重复触发可延长暂稳态持续时间，加宽输出脉冲宽度。

## Slide 7
74121集成单稳态触发器符号及引脚排列
下降沿触发
上升沿触发
非重复触发
外接定时电阻和电容的连接端

## Slide 8
74121的功能表
输 入 | 输出 | 说明
 | Q | 
0 × 1 | 0 | 稳态
× 0 1 | 0 | 
× × 0 | 0 | 
1 1 × | 0 | 
1 ↓ 1 |  | 触发 暂稳态
↓ 1 1 |  | 
↓ ↓ 1 |  | 
0 × ↑ |  | 
× 0 ↑ |  | 
74121的工作波形

## Slide 9
74121的定时有两种方法
通过内都电阻Rint定时：将Rint（9）端接电源VCC，Cext（10）端和Rext /Cext（11）端之间接电容。
外接电阻定时：在Cext（10）端和Rext /Cext（11）端之间接电容，Rext /Cext（11）端和VCC之间接电阻R，Rint（9）端悬空。
输出脉冲宽度
tP≈0.7RC

## Slide 10: 5.3.5单稳态触发器的应用
1.脉冲整形
由于单稳态触发器输出脉宽仅取决于电路的定时元件，输出脉冲幅度为高、低电平之差，因此可以通过单稳态触发器将一个不规则的脉冲信号转换成宽度和幅度都一定的脉冲信号。

## Slide 11
2.定时
利用单稳态电路的输出u1作为与门的控制信号，只有在tP时间内与门开通，u2信号可通过。

## Slide 12
3.脉冲延时
输出脉冲的下跳沿比输入信号的下跳沿延迟了tP。
4.脉冲展宽
适当选择电路的定时元件，就可将输入宽度较窄的触发脉冲变为宽度较宽的脉冲。