## Slide 1: 项目5 防盗报警器
5.1 集成555定时器
5.2 施密特触发器
5.3 单稳态触发器
5.4多谐振荡器

## Slide 2
项目简介
该电路由两片555电路组成，其中555（1）构成单稳态触发器电路，555（2）构成多谐振荡器电路。当盗贼触摸到触片M时，555（1）输出uo1为高电平，使555（2）振荡，驱动扬声器发出报警声，过一段时间，555（1）的输出自动回到低电平，555（2）停止振荡，报警声消失。用不同阻值的电阻或电容更换电路中的R1或C1，扬声器发出声响的时间长短将发生变化。
1.电路及工作过程

## Slide 4
6V直流电源、开关×1、扬声器（8Ω）×1、LM555CM定时器×2、电阻若干（根据需要）、电容若干（根据需要）等。
2.设备与元件
3.安装与调试
查阅集成电路手册，熟悉555定时器各引脚。
选择元器件，按图连接电路。
检查电路，确认无误后，接通电源。用手触摸触片，扬声器会发出声响且在1min左右后自动停止，则说明电路功能正常。若电路功能不正常，检查电路，分析故障情况并排除。