## Slide 1: 6.1 D/A转换器
模拟信号变换为数字信号才能送入计算机或数字电路进行处理，这个变换过程称为模/数转换，简称A/D转换。
经数字电路处理后的数字信号，也需转换成模拟信号输出，去控制执行机构工作。这个转换过程称为数/模转换（Dieital to Analog），简称D/A转换。
实现A/D转换的电路称为A/D转换器，简称ADC。
实现D/A转换的电路称为D/A转换器，简称DAC。

## Slide 2
6.1D/A转换器
6.1.1D/A转换器的基本原理
输入是一个n位的二进制数，按权展开式为
DAC的输出是与输入数字量成正比的模拟量（电压或电流）

## Slide 3
参考电压源
模拟开关
T型电阻网络
运算放大器
从任一节点（A、B、C、D中任一个）向左或向右看的等效电阻均为2R
6.1.2T型电阻网络D/A转换器

## Slide 4
当d3d2d1d0=0001时
流向运放的电流分别为
流经S0支路的电流I0为
经过A、B、C、D四个节点，每经过一个节点，电流就减少一半，最终流入运放的电流为
当d3d2d1d0=0010、d3d2d1d0=0100、d3d2d1d0=1000时
当d3d2d1d0=1111时
流向运放的电流分别为
运算放大器的输出电压为

## Slide 5
n位T型电阻网络DAC，流入运放输入端的电流和运算放大器的输出电压为
当RF=3R时

## Slide 6: 6.1.3 权电流型D/A转换器

## Slide 7
实际权电流DAC
实际权电流DAC。该电路由权电流形成电路（恒流源）、基准电流产生电路、偏置电路、模拟开关、求和运算放大器等组成。
采用倒梯形电阻网络得到一组依次递减 的电流。

## Slide 8
为使VT0～VTC发射极电位VE保持稳定，提高转换精度，VT1～VT3和VTR采用了多发射极晶体管。VT3～VT0的发射极个数分别是8、4、2、1，即VT3～VT0发射极面积之比为8:4:2:1，这样当流过每个2R电阻的电流从左至右依次减少 时，可保证VT3～VT0的发射极电流密度相等，使各发射结电压UBE相同，从而使VE保持稳定。
基准电流产生电路由VTR、运算放大器A1、电阻RR和 R组成。基准电流IREF（I）是由外加的基准电压VREF和电阻RR决定，由于VT3和VTR具有相同的UBE，而发射极电阻相差一倍，故二者发射极电流也必然相差一倍，即

## Slide 9
对于n位二进制数码权流电DAC，输出电压
输出电压

## Slide 10: 6.1.4 D/A转换器的主要技术指标
1.分辨率
分辨率是指对输出最小电压的分辨能力，它用输入数码只有最低有效位为1时的输出电压ULSB与输入数码全为1时的输出电压UMSB之比表示，即
分辨率=
随着输入数码位数增多， DAC分辨输出最小电压的能力越强。分辨率也可用输入数码的位数表示。

## Slide 11
例 12位DAC的分辨率为多少？如果输出模拟电压满量程为10V，那么12位DAC能够分辨的最小电压为多少？若是8位DAC，则能分辨的最小电压又为多少？
12位DAC的分辨率为
12位DAC能够分辨的最小电压为
8位DAC能分辨的最小电压为

## Slide 12
2.转换误差
在D/A转换器中，由于基准电压的波动、运算放大器的零点漂移、模拟开关的导通压降、电阻网络阻值的偏差等，都会导致输出电压的偏离，产生转换误差。转换误差反映了实际输出值与理想值之间的偏离程度，由此可见，为了获得高精度的D/A转换器，不仅需要注意位数，还需要注意选用稳定的基准电源和低零漂的运算放大器等器件。
转换误差通常用输出电压满刻度的百分数表示。

## Slide 13
3.转换速度
转换速度反映了D/A转换器在输入的数字量发生变化时，输出要达到相对应的量值所需要时间的快慢，一般用建立时间和转换速率来描述。
4.温度系数
温度系数是指在输入不变的情况下，输出模拟电压随温度变化产生的变化量。一般用满刻度条件下，温度每升高1℃，输出电压变化的百分数作为温度系数。

## Slide 14: 6.1.5 集成D/A转换器
集成D/A转换器品种很多，性能指标也各异。有的只含有模拟开关和解码网络，如DAC0808、DAC0832、AD7530、AD7533等，在使用时需要外接基准电源和运放，有的则将基准电源和运放也集成到芯片内部，如DAC1203、DAC1210等，这些都是并行输入方式。另外，还有串行输入的集成DAC，如AD7543、MAX515等，它们虽然工作速度相对较慢，但接口方便，适用于远距离传输和数据线数目受限的场合。

## Slide 15
DAC0832的电路结构框图及引脚排列

## Slide 16
DAC0832具有两级缓冲控制，通过控制输入锁存器和DAC寄存器实现数据缓冲，可以使DAC0832工作在直通方式、单缓冲方式、双缓冲方式三种工作模式下，适应各种工作场合。
直通方式
单缓冲方式

## Slide 17
双缓冲方式
DAC0832的双极性电压输出