## Slide 1: 6.2 A/D转换器
6.2.1 A/D转换的基本原理
模拟量转换成数字量需经过采样、保持、量化、编码四个过程。
采样就是将时间上连续变化的模拟信号定时加以检测，取出某一时刻的值，以获得时间上断续的脉冲信号。
1.采样和保持
ui为输入模拟信号，采样开关受采样脉冲us的控制，在tP期间，开关S闭合，输出电压uO=ui；在us为低电平期间，开关S断开，uO=0。

## Slide 2
为保证取样后的信号uO能恢复成原来的模拟信号，而不丢失信息，要求采样的频率ƒs与被采样的模拟信号的最高频率ƒmax应满足
fS≥2fmax
fS为取样信号频率，fmax为输入模拟信号ui中的最高频度分量的频率。显然fS越大，在有限时间里采集到的样值脉冲越多，输出脉冲的包络线就越接近输入的模拟信号。但fS不能取得太大。因为采样频率提高，留给每次进行转换的时间也相应地缩短，这就要求转换器电路必须具备更快的速度，通常取fS=（3-5）fmax。

## Slide 3
由于A/D转换需要一定时间，所以在每次采样结束后，要求采样值保持一段时间，直到下一个采样脉冲信号到来，这一过程称为保持。
当us为高电平时，VT管导通，ui对C很快充电，在tP期间，uC =ui，经过运放电压跟随器，输出电压uo=uC=ui。当us=0时，VT管截止。电容C通过运放的很大输入阻抗放电，可视为无放电通路，uC会在一段时间内保持不变，输出电压也保持原数值，直到下一个采样脉冲到来。在保持过程中，电容上的电压为采样脉冲由高电平变为低电平时刻输入模拟电压的瞬时值，保持时间为TS-tw。

## Slide 4
数字信号不仅在时间上是离散的，而且数值大小的变化也是不连续的。模拟信号经采样、保持电路后，所得电压信号虽呈阶梯状但电平仍是连续变化的。因此，必须将采样保持后的信号的大小转换成与它的幅值成正比的数字量，才算完成模拟量到数字量的转换。用数字量表示这些阶梯幅值的大小时，要确定一个单位电压值，即最小量化单位。将采样、保持后的电压化为这个最小量化单位的整数倍，这一过程称为量化。所取的最小量化单位电压值用Δ表示。
2.量化和编码
编码就是将量化后的信号数值用二进制代码表示，并作为ADC的输出结果。

## Slide 5
由于取样保持后的电压是连续的，而n位二进制代码只能表示2n个状态，所以它就不一定能被Δ整除，即不可能与最小量化单位Δ的整数倍完全相等，而只能接近某一量化电平，因此，量化过程不可避免地会引入误差，称这种误差为量化误差。
量化方法有两种：只舍不入法和有舍有入法

## Slide 6
只舍不入法：取最小数量单位的整数倍的过程，在量化中将不足量化单位的部分舍弃；如取最小量化单位Δ= ，其中VREF为模拟电压的最大值，n为数字代码的位数。
当0≤uO＜Δ时，uO的量化值取0，当Δ≤uO＜2Δ时，uO的量化值取Δ，当2Δ≤uO＜3Δ时，uO的量化值取2Δ，依此类推，这种方法产生的最大误差为Δ。
有舍有入法：将不足半个量化单位的部分舍去，将等于或大于半个量化单位的部分按一个量化单位处理；如取最小量化单位Δ=
当0≤uO＜ Δ时，uO的量化值取0，当 Δ≤uO＜ Δ时，uO的量化值取Δ；当 Δ≤uO＜ Δ时，uO的量化值取2Δ，依此类推。这种方法产生的最大误差为 Δ。

## Slide 7
例 利用只舍不入法和有舍有入法将0～1V之间的模拟电压转换为3位二进制码。
利用只舍不入法，取最小量化单位电压Δ= V，
0～ V之间的模拟电压用二进制码000表示； V～ V之间的模拟电压用二进制码001表示……，它们之间的对应关系如图所示。这种量化方法存在最大量化误差为Δ= V。

## Slide 8
利用有舍有入法，取最小量化单位电压Δ= V，
0～ V之间的模拟电压用二进制码000表示； V～ V之间的模拟电压用二进制码001表示……；它们之间的对应关系如图所示。这种量化方法存在的最大量化误差为
Δ= V。

## Slide 9: 6.2.2 并行比较型A/D转换器
并行比较型ADC电路由电阻分压器，电压比较器，寄存器，代码转换器（编码器）四部分组成。

## Slide 10
并行比较型ADC转换表

## Slide 11
并行比较型ADC的转换精度主要取决于量化电平的划分，分得越细，最小量化单位电压Δ越小，转换精度越高，但转换电路就越复杂。这种转换电路的优点是并行转换，速度较快，另外使用这种含有寄存器的A/D转换器时可以不用附加采样保持电路，因为比较器和寄存器也兼有采样保持功能。这种ADC的缺点是比较器和触发器需要的数量多，若输出n位二进制代码，则需要2n-1个电压比较器和触发器，随着输出代码的增加电路规模会急剧膨胀。

## Slide 12: 6.2.3 逐次逼近型A/D转换器
逐次逼近式A/D转换器是一种反馈比较型A/D转换器。转换过程类似于用天平称重量，把砝码从大到小依次置于天平上，与被称物体比较，如砝码比物体轻，则保留该砝码并记为1，如砝码比物体重，则去掉砝码并记为0，直到称出物体的重量为止，所用的砝码一个比一个重量少一半。
如物体重13.2g，有4种不同重量的砝码，分别为8g、4 g、2g、1g，称重过程如表所示。
顺序 | 砝码重 | 比较 | 砝码去留 | 结果
1 2 3 4 | 8 4 2 1 | 8＜13.2 8+4＜13.2 8+4+2＞13.2 8+4+1＜13.2 | 留 留 去 留 | 1 11 110 1101

## Slide 13
全部砝码使用一遍，使用的砝码结果为1101，根据相应砝码质量换算成十进制数为13g，而该物体的实际重量为13.2g，所以测量误差有0.2g，利用这一原理构成逐次逼近型A/D转换器。

## Slide 14
逐次逼近型ADC

## Slide 15
该电路包括控制电路、数码寄存器、DAC和电压比较器及时钟脉冲等部分组成。
控制电路由6个D触发器FF1~FF6和G1~G4门构成，其中6个D触发器组成环形移位寄存器；逐次逼近寄存器由4个RS钟控触发器FFA、FFB、FFC、FFD组成；4位DAC用来产生反馈比较电压uf；A为电压比较器；G5~G8门输出4位数字量d3d2d1d0。
转换开始先将寄存器FFA、FFB、FFC、FFD清零，同时将FF1~FF6组成的环形移位寄存器置成Q1Q2Q3Q4Q5Q6=100000状态。

## Slide 16
第1个CP脉冲到达后寄存器被置成QAQBQCQD=1000。与此同时，环形移位寄存器右移一位，即Q1Q2Q3Q4Q5Q6=010000状态。寄存器QAQBQCQD的输出1000经DAC转换为相应的模拟比较电压uf= um=50mV。uf与ui在比较器中比较，由于ui=65mV，即ui＞uf，所以uA=0（即说明最高位d3置1是正确的）。
当第2个CP脉冲到来时，由于Q1Q2Q3Q4Q5Q6=010000，又uA=0，使得QAQBQCQD=1100，相当于QA保留1，QB置成1（即将次高位d2置1），QC、QD仍为0。与此同时，Q1Q2Q3Q4Q5Q6=001000，逐次逼近型寄存器的状态1100经DAC转换为50+ =75mV，即uf变为75mV，经与ui比较，ui＜uf，所以uA=1（即说明次高位d2置1不合适）。

## Slide 17
当第3个CP到来时，由于Q1Q2Q3Q4Q5Q6=001000，又uA=1，使得QAQBQCQD=1010，相当于QA保持1不变，QB由1换成0，QC置为1，QD仍为0。与此同时，环形寄存器又右移一位使Q1Q2Q3Q4Q5Q6=000100。逐次逼近型寄存器的输出1010经DAC转换输出为50+ =62.5mV。经与ui=65mV比较，ui＞uf，因此，uA=0（即说明d1置1是正确的）。
当第4个CP到来时，由于Q1Q2Q3Q4Q5Q6=000100，又uA=0，使QAQBQCQD变为1011，相当于前3位保持，QD置1。与此同时，环形寄存器又右移一位使Q1Q2Q3Q4Q5Q6=000010。逐次逼近型寄存器的输出1011经DAC转换输出为62.5+ =68.75mV。经与ui=65mV比较，ui＜uf，因此，uA=1（即说明d0置1置不合适）。

## Slide 18
当第5个CP到来时，由于Q1Q2Q3Q4Q5Q6=000010，又uA=1，使QAQBQCQD由1011变为1010，相当于前3位保持不变，QD由1换成0。与此同时，环形移位寄存器再右移一位使其最后一位Q6置成1，这使得G5~G8门开通，逐次逼近型寄存器的内容经此输出为数字信号d3d2d1d0=1010，相当于62.5mV，比较逼近输入的模拟信号65mV，存在误差，说明ADC的位数低。逐次逼近型寄存器的位数越多，转换成的数字量d越接近ui，输出的数字信号就越精确。
这种转换器比并行比较型转换速度慢，但其电路规模小，因此其应用较广。

## Slide 19: 6.2.4 双积分型A/D转换器
V-T变换型ADC是把输入的模拟电压信号转换成与之成正比的时间宽度信号，然后在这个时间宽度里对固定频率的时钟脉冲计数，计数的结果就是正比于输入模拟电压的数字信号。
V-F变换型ADC是把输入的模拟电压信号转换成与之成正比的频率信号，然后在一个固定的时间间隔里对得到的频率信号计数，计数结果就是正比于输入模拟电压的数字信号。
双积分型ADC是V-T变换型ADC。它先对输入采样电压和基准电压进行两次积分，以获得与采样电压平均值成正比的时间间隔，同时在这个时间间隔内，用计数器对标准时钟脉冲计数，计数器输出的计数结果就是对应的数字量。

## Slide 20
双积分A/D转换器组成框图

## Slide 21
工作波形

## Slide 22
双积分型ADC的控制逻辑电路

## Slide 23
双积分ADC的优点是数字量输出与积分时间常数无关，对积分元件要求不高，可以用精度比较低的元器件制成精度较高的双积分型ADC，缺点是转换速度低，只适用于直流电压或缓慢变化的模拟电压。

## Slide 24: 6.2.5 A/D转换器的主要技术指标
1.分辨率
A/D转换器的分辨率用输出二进制数的位数表示，它反映A/D转换器对输入模拟信号的分辨能力。n位二进制数的ADC 能够区分输入模拟电压的2n个等级，能区分输入电压的最小差异为满量程输入的 。由此可见，输出二进制数的位数越多，说明误差越小，转换精度越高，分辨率越高。
2.量化误差
由于使用有限数字对连续的输入模拟信号进行离散取值而产生的误差，称为量化误差，用最低有效位的倍数表示。提高分辨率可降低量化误差。

## Slide 25
3.转换速度
转换速度是指ADC从接到转换控制信号到输出稳定的数字量所用的时间的长短，时间长转换速度低，反之亦然。
不同类型的ADC，转换速度相差较大，并行比较型ADC转换速度最快，逐次逼近型ADC次之，间接转换双积分型ADC较慢。

## Slide 26: 6.2.6 A/D转换器的应用
ADC0809的电路结构框图及引脚排列

## Slide 27
①IN0～IN7为8路模拟电压输入端，它可对8路模拟信号进行转换，选中哪路，由地址锁存译码器控制。
②A、B、C为3位地址输入，用来选择进行转换的通道。CBA=000时，译码后选通IN0的模拟信号进行转换，CBA=001时，则选通IN1，其余类推。
③D0～D7为8位数字量输出端。
④ALE为地址锁存允许信号，高电平有效。该信号有效时，地址信号被锁存，而由该地址所选中的某一通道的模拟信号送去进行A/D转换。
⑤START为启动转换输入端，其上升沿使数码寄存器复位，下降沿启动A/D转换。

## Slide 28
⑥EOC为转换结束输出端，高电平有效，转换结束时，EOC变为高电平。
⑦OE为输出允许端，高电平有效，当OE为高电平时，转换结果送到外部总线上，当OE为低电平时，三态输出锁存器处于高阻状态。
⑧VREF+，VREF-分别为参考电压的正端和负端，无特别要求时，一般VREF+与芯片电源共用VDD，而VREF-与芯片接地端相连。
⑨VDD、GND分别为芯片电源和接地端。
⑩CLK为时钟脉冲输入端。

## Slide 29
温度数据采集系统