## Slide 1: 项目6 简易数控电流源
6.1 D/A转换器
6.2 A/D转换器

## Slide 2
项目简介
单片机AT89S51的P0口接DAC0832的数据输入端，P2.7接DAC0832的 ，由单片机控制何时将数据送到DAC0832并进行锁存。运放A1将DAC0832的电流输出转换为电压输出，由于输入的数字量是由单片机送来的，所以A点的输出电压uA受单片机控制，运放A2、A3组成电压—电流源转换电路，其中A3组成电压跟随器，因此有uC=uE，电路中B点电压为
1.电路及工作过程
A2组成同相比例放大电路，输出电压为

## Slide 3
流过电阻RS上的电流为
因为流过负载电阻RL上的电流io 就是流过电阻RS上的电流，所以io =iR，即输出电流io受单片机输出的数字量控制，与负载大小无关，此电路为一个数控电流源。

## Slide 4
5V直流电源、AT89S51单片机×1、D/A转换器DAC0832×1、集成运放μA741×3、电阻若干（根据需要）等。
2.设备与元件
3.安装与调试
查阅集成电路手册，熟悉AT89S51和DAC0832集成电路各引脚及应用。
选择元器件，按图安装连接电路。通过单片机编程实现控制。