## Slide 1: 7.1 半导体存储器
半导体存储器是一种能存储二值信息的大容量半导体器件。
按存取
功能分
只读存储器（简称ROM）
随机存储器（简称RAM）
ROM是用来存放永久性不变的数据，正常工作情况下只能从ROM中读取数据，而不能快速地随时修改或重新写入数据。
RAM是在正常工作状态下就能随时写入数据和从中读取数据。
ROM和RAM虽然都用于存储数据，但性能不同，二者结构也不完全相同，ROM是一种大规模组合逻辑电路，而RAM属于大规模时序逻辑电路。

## Slide 2
按制造
工艺分
双极型
MOS型
双极型存储器工作速度高，但功耗大，它多用于高速系统中。
CMOS型存储器具有功耗低，集成度高的优点，所以目前大容量存储器都是采用CMOS工艺制作的。

## Slide 3: 7.1.1只读存储器（ROM）
只读存储器在正常工作时，只能按给定地址读出信息，而不能写入信息，故叫做只读存储器。它存储信息可靠，即使断电也不会丢失信息。但它只适用于存储固定数据的场合。
1.ROM的基本结构
将输入的地址代码译成相应的控制信号，利用控制信号可选出存储矩阵中的指定单元，并把其中的数据送到输出缓存器。
存储矩阵由许多存储单元排列而成，每个单元能存储1位二值代码，存储单元可以用二极管，三极管或MOS管来实现。
输出缓冲器既可以提高存储器的带负载能力，又能实现对输出状态的三态控制。

## Slide 4
只读存储器按编程和擦除方法的不同分为
掩膜只读存储器
可编程只读存储器（PROM）
可擦除的可编程只读存储器（EPROM）
2. ROM的分类及工作原理

## Slide 5
（1）掩膜只读存储器
1） 电路组成
A1，A0为地址码输入，称为地址线
译码器产生W0~W34个不同地址，译码器输出为高电平有效。W0~W3称为字线。
存储矩阵由二极管或门组成，输出为 D0 ＇~D3 ＇，称为位线。
当W0~W3中任一输出为有高电平时， D0 ＇~D3 ＇4根线上输出一组4位二进制代码，每组代码叫一个字。

## Slide 6
存储矩阵中字线和位线的每个交叉点就是一个存储单元，交叉处有二极管相当于存储1，没有二极管相当于存储0，字线为高电平，与之相连的二极管导通，对应位线输出高电平1，没有二极管的位线输出低电平0。读取数据时根据地址码将指定存储单元中的数据读出来。
若
输出D3D2D1D0=0111
2）读数
当A1A0=10时，字线W2为高电平，其余字线均为低电平。那么与字线W2相连的3个二极管导通，输出
依次类推，当地址A1A0=00，01，11时，
输出D3D2D1D0对应为0010，1101，1001。

## Slide 7
如图是简化阵列图，字线和位线的交叉处的圆点“·”表示二极管（双极型三极管或MOS管）存储1，没有小圆点表示存储0。
常用存储单元的数量表示存储器的容量
存储容量=字数×位数
存储量为4×4

## Slide 8
（2）可编程只读存储器（PROM）
可编程只读存储器是一种可以利用通用或专用的编程器，将用户自己的数据写入的存储器。但一经写入就不能再更改。向芯片写入信息的过程称为对存储器芯片编程。
PROM结构与掩膜ROM相似，也是由译码器、存储矩阵、输出缓冲器三部分组成。所不同的是字线和位线交叉处的受控开关不仅仅是二极管、三极管或MOS管，而是又串接了一个熔丝，构成了一个熔丝开关。

## Slide 9
PROM在出厂时，熔丝是连通的，全部存储单元相当于存储1，当用户需写入信息，即编程时，应将需要写0存储单元的熔丝熔断，通常给这些单元通过足够大的电流即可将熔丝熔断，熔丝一经熔断就不能再恢复，因此PROM只能进行一次编程。

## Slide 10
（3）可擦除的可编程只读存储器（EPROM）
可以多次擦除多次编程。
按擦除方式不同分为两大类。一类是用紫外线照射进行擦除的，另一类是用电信号可擦除的可编程ROM（简称EEPROM或E2PROM），后来又研制成功的快闪存储器（Flash Memory）也是一种用电信号擦除的可编程ROM。
1）紫外线照射进行擦除的可编程只读存储器
SIMOS管的结构及符号

## Slide 11
2）用电信号擦除的可编程只读存储器
Flotox管的结构及符号
Flotox管与SIMOS管相似，也属于N沟道增强性MOS管，不同之处在于浮栅延长区与漏区N+之间有一个极薄的氧化层区，这个区域称为隧道区。当隧道区的电场强度大到一定程度时，便在漏区和浮栅之间出现了导电隧道，电子可以通过导电隧道，到达浮栅，这种现象称为隧道效应。

## Slide 12
E2PROM的三种工作状态
E2PROM擦除方便，可一次性全部擦除，也可按位擦除。
读出状态
擦除状态
写入状态
选通管
存储管

## Slide 13
3）快闪存储器
快闪存储器存储单元MOS管与EPROM中的SIMOS管相似，但浮栅到P型衬底间的氧化层比SIMOS管的更薄，另外快闪存储器存储单元MOS管的源极N+区大于漏极N+区，而SIMOS管的源极N+区和漏极N+区是对称的，这样可通过在源区上加上正电压，使浮栅放电，从而擦除写入的数据。

## Slide 14
3.ROM的应用
ROM的译码器是一个全译码器，是一个与阵列，它可以产生对应于输入地址码的全部最小项，而存储矩阵是一个或阵列，输出数据线是若干个最小项之和。任一个组合逻辑函数都可以写成最小项和的标准形式，即与或式。所以，组合逻辑函数可以通过向ROM中写入相应的数据实现。具体做法是将逻辑函数的输入变量作为ROM的地址输入，将输入变量每种组合对应的函数值写入ROM存储单元，则按地址码读出的数据便是相应的函数。

## Slide 15: 例 试用ROM实现4位二进制代码转换为格雷码的转换电路。
（1）写出函数标准与或式
4位二进制代码转换为格雷码的真值表
4位二进制代码 A B C D | 格雷码 Y3 Y2 Y1 Y0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0

## Slide 16
输出函数标准与或式为
（2）确定存储单元内容
由函数标准与或式可知，Y3、Y2、Y1、Y0各有8个存储单元为1。

## Slide 17
（3）画出用ROM实现的逻辑图

## Slide 18
4.集成电路ROM
常用的EPROM典型芯片有2716（2K×8）、2732A（4K×8）、2764（8K×8）、2712（16K×8）、27256（32K×8）和27512（64K×8）等，E2PROM典型芯片有2864（2K×8）、28C010（1兆）等，EPROM基本电路结构差别不大。

## Slide 19
以INTEL2716为例，介绍集成电路ROM结构及工作方式。
（1）电路结构
它由存储矩阵、译码器、数据输出电路和控制电路等组成。

## Slide 20
（2）工作方式
读数据方式： /PGM=0、 =0，并且有地址码输入时，从D7～D0读出该地址单元的数据。
维持方式： /PGM=1、数据输出端D7～D0呈高阻状态，此时芯片处于维持状态，电源电流下降到维持电流25mA以下。
编程方式： =1、VPP加入25V编程电压、地址线上输入单元地址、数据线上输入要写入的数据后， /PGM端输入50ms宽度的编程正脉冲，数据就被写入到由地址码确定的存储单元中。
编程禁止方式：在编程方式下，如果 /PGM端不输入编程正脉冲，而保持低电平，则芯片不能被编程，此时为编程禁止方式，数据端为高阻隔离状态。
编程校验方式：VPP=25V， /PGM和 均为有效低电平，输入地址码时，可以直接读出存储单元的数据，以便校验。

## Slide 21: 7.1.2 随机存储器（RAM）
随机存储器是一种可以随时从任何一个指定地址存入或读出信息的半导体存储器，故又称为读写存储器。RAM具有易失性，一旦失电，所存储的信息会立即丢失。RAM按存储单元工作原理不同可分为静态RAM（简称SRAM）和动态RAM（简称DRAM）。

## Slide 22
（1）地址译码器
1.RAM的基本结构和工作原理
RAM地址译码器一般分成行地址译码器和列地址译码器两部分，它们分别将输入的行、列地址代码译码后输出，作为存储矩阵的行列地址选择线，行、列地址选择线共同决定选中的存储单元。

## Slide 23
256个字
存储器有32根行地址选择线和8根列地址选择线。
只有被行地址线和列地址线共同选中的单元才能被访问。
A7～A0为11111001
RAM以字为单位进行数据的读出与写入，为区别不同的字，赋予每一个字不同的号码，称为地址。RAM存储器有多少个字就有多少个地址，地址数N与二进制地址码的位数n满足N=2n关系。

## Slide 24
（2）存储矩阵
存储矩阵是由许多排列成矩阵的存储单元组成，每个存储单元存放1位二值数据。1个字含有若干个存储单元，1个字所含的位数称为字长，存储器中存储单元的数量称为存储容量，存储容量=字数×字长，存储器的字数常以K、M、G为单位，存储器容量越大，则存储器存储的数据越多。
每行有32个存储单元
每列有32个存储单元
这个存储器有1024个存储单元，排列成32×32的矩阵。
每4个列存储单元连在一起，与同一个地址译码线相连，构成一个字列
每行存储8个字，每个字列可存储32个字
32根行地址选择线和8根列地址选择线。存储器共有32×8=256个字，字长为4，其容量为256×4个存储单元

## Slide 25
片选信号1时，G4、G5门输出均为0，三态门G1，G2、G3使能端为无效电平，G1、G2、G3为高阻状态，输入/输出端I/O与存储器内部处于隔离状态，存储器不工作，读/写操作无法进行
读/写控制电路用于对电路的工作状态进行控制。读写控制信号是在片选信号有效的前提下才能实现读/写操作。
（3）读/写控制电路
1
0
0

## Slide 26
0
0
1
片选信号0， =1
G4输出为0 、G5门输出为1，G1、G2门被禁止，而G5门输出为1，G3门打开，被选中的存储单元的数据D输出到I/O端，执行读操作。
1
0
0
片选信号0， =0
G5输出为0，G3被禁止，而G4门输出为1，使G1、G2门打开，这时加在I/O端的数据以互补的形式送入到内部数据线上，并被存入到被选中的存储单元中，执行写操作

## Slide 27
2.RAM存储单元类型
RAM按存储单元电路工作原理不同分静态RAM存储单元和动态RAM存储单元。
（1）静态RAM存储单元
静态RAM存储单元是由静态触发器和门控管组成存储单元。有NMOS型，CMOS型和双极型等。

## Slide 28
（2）动态RAM存储单元
动态RAM存储数据的原理是基于MOS管栅极电容的电荷存储效应，但由于栅极电容的容量较小，又存在漏电流，这使电容上存储的电荷（数据）不能长久保存，因此必须给栅极电容定期补充电荷，以免存储数据丢失，这种操作称作刷新或再生。
由于不断刷新，所以称为动态存储。为使动态RAM能正常工作，必须辅以必要的刷新控制电路（有的控制电路是在DRAM芯片内部的）。

## Slide 29
3.集成静态存储器
常用的SRAM典型芯片有2114（1K×4）、6116（2K×8）、6264（8K×8）等。
2114A的结构框图及引脚排列

## Slide 30: 7.1.3 存储器容量的扩展
虽然存储芯片种类繁多，而且随着集成度的提高，单片存储器容量越来越大，但是在实际应用时单片集成芯片有时很难满足大容量存储器的要求，为此，常常需要用若干芯片经过适当连接满足更大容量的存储器的需要，即进行存储容量的扩展。扩展方法根据需要有位扩展、字扩展、字位同时扩展3种。

## Slide 31
1.存储器的位扩展
当需要的存储系统的位数超过单片存储器的位数，而字数满足要求时，就需要对存储器进行位扩展。实现位扩展的方法是将几片相同的存储器的地址并接在一起，即将地址码、各片的片选端和读/写控制线分别都接在一起，各片的数据线并行输出。

## Slide 32
例 用1K×4位RAM构成1K×16位RAM，需要1K×4位RAM几片？画出接线图。

## Slide 33
2.存储器的字扩展
当所用单片存储器字数不够时，就要进行字扩展。字扩展方法是将几片相同存储器的数据线对应并接在一起共用，读写控制线也接在一起，把地址线加以扩展，即在高位端增加地址线，再用逻辑门或译码器输出去控制各片的片选择信号。

## Slide 34
例 用4K×8位RAM构成16K×8位RAM，需要4K×8位RAM几片？画出接线图。

## Slide 35
3.存储器字线和位线同时扩展
例 用1K×4位RAM构成2K×8位RAM，需要几片1K×4位RAM？画出接线图。