## Slide 1: 第二节 可编程逻辑器件
可编程逻辑器件（简称PLD）是70年代后期发展起来的另一种大规模集成电路，具有集成度高，处理速度快和可靠性高的优点。它的逻辑功能是由用户自己通过对器件编程来设定的，使用灵活方便，在工业控制和产品开发等方面得到了广泛的应用。
PLD产品主要有现场可编程逻辑阵列FPLA、可编程阵列逻辑PAL、通用阵列逻辑GAL、可擦除的可编程逻辑器件EPLD和现场可编程门阵列FPGA等几种类型。其中FPLD和FPGA集成度较高，故称其为高密度PLD。

## Slide 2
PLD结构框图
PLD器件连接的三种习惯画法
固定连接
可编程连接
断开连接

## Slide 3
逻辑图形符号
与门
或门
互补输出的输入缓冲器及三态输出缓冲
输出恒为0的与门逻辑图形符号

## Slide 4: 7.2.1现场可编程逻辑陈列FPLA
1.FPLA的结构
FPLA与ROM具有相似的结构，均由与逻辑阵列、或逻辑阵列和输出缓冲器组成。FPLA的与、或阵列是可编程的。

## Slide 5
FPLA输出缓冲器有三态门输出和集电极开路门形式输出，还有一些FPLA在或阵列输出端与缓冲器之间加入了异或门，以便对输出的极性进行控制。
当XOR=0时，Y0、Y1与或逻辑阵列输出保持同相，当XOR=1时，Y0、Y1与或逻辑阵列输出反相。

## Slide 6
2.FPLA的应用
用FPLA不仅可以构成组合逻辑电路，而且还可以构成时序逻辑电路。
例 用FPLA和D触发器设计一个十进制计数器。
状态转换依次为0000—0001—0011—0010—0110—1110—1010—1011—1001—1000—0000

## Slide 7
列出转换状态表
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 | 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

## Slide 8
一旦出现不在计数状态中的六个状态，则转换列0000状态，该计数器具有自启动功能。
函数表达式为

## Slide 9
FPLA的逻辑编程图

## Slide 10: 7.2.2 可编程阵列逻辑PAL
1. PAL的结构和命名
PAL同FPLA结构相似，也由与阵列和或阵列组成。但PAL中与阵列是可编程的，或阵列是固定连接不可编程的，与阵列采用熔丝式编程方式，出厂时每个交叉点均有熔丝接通，编程时将需要的熔丝保留，而将不用的熔丝熔断。

## Slide 11
PAL器件的基本结构图

## Slide 12
编程后的PAL电路

## Slide 13
2.PAL的几种输出电路结构
（1）专用输出结构
专用输出结构的输出端为与或门、与或非门或者是互补输出结构。专用输出结构的输出端只能用作输出使用，输出不能反馈到输入，这种结构的PAL只能用来产生组合逻辑函数。

## Slide 14
（2）可编程I/O结构
可编程I/O结构的输出端有可编程控制的三态缓冲器，控制端由与逻辑阵列的第一个乘积项给出，只有该项为1，或门输出才能通过三态门，由I/O端输出；当第一个乘积项为0时，三态门被禁止，处于高阻态，这时将I/O可用作输入端，输入的信号经反馈缓冲门接到与逻辑阵列的输入端。

## Slide 15
（3）寄存器输出结构
寄存器输出结构是在与或逻辑阵列的输出和输出三态缓冲门之间设置了由D触发器组成的寄存器，D触发器的输出Q通过OE控制的三态门输出，D触发器的反相输出端经反馈缓冲门反馈到与逻辑阵列的输入端。

## Slide 16
（4）异或输出结构
异或输出结构是在寄存器输出结构的基础上，在与或逻辑阵列输出端又设置了异或门。

## Slide 17
（5）运算选通反馈结构
运算选通反馈结构是在异或输出结构的基础上，增加一组反馈逻辑电路，即反馈门不是互补输出缓冲门，而是用一组组合逻辑电路取代。

## Slide 18
PAL的命名

## Slide 19: 7.2.3 通用逻辑阵列GAL
GAL器件是在PAL器件的基础上发展起来的， 具有输出逻辑宏单元OLMC，可以很方便地组成多种输出形式，使GAL功能更强、更灵活，使用更方便。
GAL基本结构包括输入缓冲器、可编程与阵列、固定的或阵列、可编程的输出电路和三态输出缓冲器。

## Slide 20
1.GAL16V8的基本结构
①8个输入缓冲器，引脚2～9作固定输入。
②8个输出缓冲器，引脚12～19是输出缓冲器的输出。在三态门控制端的控制下，可以配置成输入模式。因此，GAL16V8最多可有16个输入端，8个输出端，即GAL16V8中的16和8的含义。
③8个输出反馈/输入缓冲器。
④8个输出逻辑宏单元，OLMC（12）～（19），或门阵列包含在OLMC中。
⑤32×64位的可编程与逻辑阵列，由8×8个与门构成，形成64个乘积项，每个与门有32个输入端，对应图中的32条线。编程和擦除用电完成，可反复编程。
另外，还有一个系统时钟输入端，引脚1，一个输出三态门控制端，引脚11。电源端和接地端图中未画出，通常电源电压为5V。

## Slide 21
GAL16V8的逻辑图

## Slide 22
2.GAL16V8的结构控制字

## Slide 23
3.输出逻辑宏单元OLMC的结构和组态
（1）OLMC结构
①或阵列
②可编程异或门
③边沿触发器D
④4个数据选择器

## Slide 24
（2）OLMC的5种输出组态
SYN | AC0 | AC1（n） | XOR（n） | PTMUX | TSMUX | FMUX | OMUX | 工作模式 | 输出极性 | 备注
0 | 1 | 0 | 0 | P1 | OE |  | Q | 寄存器输出 | 低电平有效 | 1脚接CP，11脚接OE。
 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 高电平有效 | 
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | P1 | I/O（n） | D | 时序电路中的组合输出 | 低电平有效 | 1脚接CP，11脚接OE，至少有一个OLMC为寄存器输出。
 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 高电平有效 | 
1 | 0 | 0 | 0 | P1 | 1 | 0 | D | 专用组合输出 | 低电平有效 | 1和11脚为数据输入，三态门选通。
 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 高电平有效 | 
1 | 0 | 1 | / | P1 | 0 | I/O（m） | D | 专用输入 | / | 1和11脚为数据输入，三态门禁止
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | P1 | I/O（n） | D | 反馈组合输出 | 低电平有效 | 1和11脚为数据输入，三态门选通信号为第一乘积项。
 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 高电平有效 |