## Slide 1: 第二章人机工程学
第三节 显示器与控制器的设计
第二章人机工程学

## Slide 2: 1.视觉运动规律
（1）眼睛的水平运动比垂直运动快，即先看到水平方向的东西，后看到垂直方向的东西。
（2）视线运动的顺序习惯于从左到右，从上至下，按顺时针方向进行。
（3）对物体尺寸和比例的估计，水平方向比垂直方向准确、迅速，且不易疲劳。
（4）当眼睛偏离视中心时，在偏离距离相同的情况下，观察率优先的顺序是左上、右上、左下、右下。
（5）在视线突然转移的过程中，约有3％的视觉判断能锁定目标，其余97％的视觉都是不真实的。
（6）对于运动目标，只有当角速度大干1°～2°/s时，且双眼焦点同时集中在一个目标上，才能辨别其运动状态。

## Slide 3
2.视觉显示器的种类和设计原则
（1）仪表显示器
① 仪表是视觉显示器中应用极为普遍的一种显示器，分为数字式显示器和模拟显示器。
数字显示器是用数字来显示有关参数或者工作状态的显示器，如数字显示屏、机械和电子的数字计数器等。这一类型的显示器的特点是：显示简单、直接、精确、认读速度快，且不易产生视觉疲劳。
模拟显示器是用标定在刻度上的指针来显示信息的，其特点是：信息形象化、能连续的、直观的反应信息的变化趋势，使人对模拟值在全程范围的位置一目了然。

## Slide 4
② 仪表显示设计的注意事项：
A 以人的视觉特征为依据，确保使用者迅速准确的获得所需要的信息；
B 显示的信息种类和数目不宜过多，同样的参数应尽可能采用同一种显示方式，显示的信息数量应限制在人的视觉通道所允许的范围之内，使人处于最优信息获取条件之下；
C 仪表的指针、刻度表及字符等与刻度盘之间应保持适当的对比关系，以使目标清晰可辨；
D 显示格式应简单明了，显示意义应明确易懂，以利于使用者正确理解；
E 具有良好的照明，保证对目标清晰辨认。

## Slide 5
（2）指针显示器
① 刻度盘的设计
A 刻度盘的形式 刻度盘的形式常用的有五种，每种都优缺点兼具
开窗式认读范围小，视线扫描路线短，误读率最低，但是它不利于数据变化快的显示。
圆形和半圆形的误读率虽然高于开窗式，但它符合长期以来人们形成的钟表式阅读习惯，因此认读率高于直线式。
直线式显示器中，水平式优于垂直式，因为眼睛认读水平信息的能力比垂直的速度快，且准确。

## Slide 6
B 刻度盘的尺寸
刻度盘大小与人的观察距离和刻度标记数量有关，有关实验证明，刻度盘的最佳视角为2.5°～5°，因此当确定了观察距离之后，刻度盘的尺寸范围则可以推断出来。
人能够轻易的对少量刻度标记数量进行视觉捕捉与直觉判断，但是当标记数量增加到5个以上时，此种能力立刻衰减。这就涉及到刻度盘、刻度、数字和指针的设计关系。

## Slide 7
刻度的设计
A 刻度间距 刻度的大小可以根据人眼的最小分辨率来确定，刻度的最小值一般按照视角为10′（“′”是角度的单位“分”，1°=60′)左右来确定，当视距为750mm时，刻度大约在1～2.5mm；刻度小于1mm时，读数误差增长得很快。在观察时间很短（如0.5～0.25s）的情况下，刻度可以取2.3～3.8mm间距。
B 刻度线的类型 为了便于认读和记忆，刻度线一般分为三个等级：即长刻度线标示长度单位，为了使人认读精确，采用短刻度线作为下一集单位以便让人认读更加准确，中刻度线作为辅助增加认读的方便性和快捷性。为了避免反向认读的差错，课采用（递增式刻度线）来形象的表示刻度值的增减。

## Slide 8
刻度线的线宽一般取刻度值大小的5%～15%，普通刻度线宽度通常取为0.1±0.021mm，远距离观察时，可取为0.6～0.8mm，带有精密装置时，可取为0.0015～0.11mm。
刻度线的长度 在足够照明的条件下，当视距L一定时，选取刻度线的最小长度可以参考如下计算方法：
长刻度线的长度=L/90
中刻度线的长度=L/125
短刻度线长度=L/200
刻度线间距为 L/600～L/50
C 刻度线方向
刻度方向是指刻度盘上刻度递增顺序和认读方向。其设计必须遵循视觉运动规律，而形式可依刻度盘的不同而不同，一般是从左到右，从下到上，顺时针方向。

## Slide 9
D 刻度、刻度线与单位值的关系
仪表的每个刻度都代表一定的被测数值，这些相应的数值用数字标在刻度线上，便于使用者更好的认读。
一般来说，最小的刻度不标数，最大的刻度必须标数。
指针运动式仪表，标注的数字应当呈竖直状；如果数字放在刻度标记的外侧，表针要适当的延长，接近刻度但不要遮挡刻度，以达到指针、刻度和数值的相关性；数字放在内侧时，要注意刻度间距适当放大，指针不要遮挡数字和刻度。
仪表盘运动的仪表，数字则应沿径向布置；对于指针在外侧的仪表，数字应一律设置在刻度内侧。
开窗式仪表窗口的大小至少应该满足被指示的数字及其两侧相邻数字的显示，以便看清数字运动的趋势。
对于圆形的仪表，数值应该按照顺时针方向增大，以符合人的阅读习惯。
刻度盘上的标数应尽量采取整数，避免采取小数和分数，每一刻度线最好为被测量的1个单位、2个单位、5个单位或者10个单位，也可以是1、2、5乘以10n(n为整数）。

## Slide 10
E 仪表文字符号设计
仪表字符要求准确、迅速的的把信息传给使用者，字符的形状要求简单醒目，辨识度高，尽量不用手写体和装饰字体。使用拉丁或者英文字母时，一般情况下应用大写印刷体，使用汉字时，最好用宋体和黑体的印刷体。
字符的大迅速、准确，通常字符高度为视距的1/200，以视距为700mm距离为例，字符应该是3.5mm。
刻度盘的字符高度和视距的关系表（建议值）
视距/m | 字符高度/mm
0.5 0.5～0.9 0.9～1.8 1.8～3.6 3.6～6.0 | 2.3 4.2 8.6 17.3 28.7

## Slide 11
英文字母与数字 高：宽 = 3 :2 ～5:3
汉字的最佳高宽比： l：l
字体笔划 宽度：字高
字母和数字 1：6 ～ 1：10
汉字 1：10 ～ 1：16
若是荧光屏显示数字和字符的高度:宽度常用2:1或者1:1，其笔划与字高之比为1:8 或者1:10。

## Slide 12
F 指针设计
指针的设计直接关系到仪表认读的速度和准确性，设计仪表指针应该注意指针的形状、指针的宽度和长度、指针的颜色。
指针的形状：
要简洁、明快、有明显的指示性形状，不要有装饰形态。
针尖的宽度：
应与最短刻度等宽；指针的宽度小于刻度线的宽度时，指针移动时不宜认读，指针宽度大于刻度线宽度时，则不宜认读准确。如果是针体覆盖在刻度标记上，为了避免指针遮挡影响读数，针体的宽度不应该大于刻度的间距。针尾主要起到平衡作用，故其宽度由平衡要求确定。
指针的长度：
指针长度要不应该遮挡刻度标记，应该距离刻度标记1.6mm左右，当然也不要远离刻度标记。

## Slide 13
G 指针仪表的颜色设计
指针的颜色应该与盘面颜色有明显的对比，但指针与刻度线的颜色和字符的颜色应该相同。
顺序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
底色 | 黑 | 黄 | 黑 | 紫 | 紫 | 蓝 | 绿 | 白 | 黑 | 黄
被衬色 | 黄 | 黑 | 白 | 黄 | 白 | 白 | 白 | 黑 | 绿 | 蓝
清晰的颜色搭配

## Slide 14
H 仪表的总体布局
为了使仪表显示的信息能最有效的传达给人，仪表往往以某种方式布置在一定的空间中，当观察者正前方需要布置的仪表数目较多时，宜把仪表板设计成圆弧形和梯形，当采用梯形面板时，两侧面板与中间的面板的夹角以65°最优，双人使用时采用45°～55°。
A 使用者和显示器之间的观察距离应在560mm～750mm 范围内。
B 根据使用者所处的观察位置， 尽可能是显示装置布局在最佳视区范围：一般常用仪表应布置在20°～40°的水平视野范围内，最重要的仪表应该布置在视野中心3°的范围内，次要的仪表布置在40°～60°的范围内。
C 选择有利于显示与认读的形式，以及考虑颜色和照明条件。

## Slide 15
① 机械式数字显示器
机械式数字显示器，是将数字印制在滚筒上或金属片上，通过滚动的转动显示数字字符的变化。机械式数字显示装置的优点是结构简单、使用方便，缺点是数字有可能显示不完全，容易造成读数错误。另一方面，也容易出现卡住的现象。
字形设计应该易于区别，使数字之间不易混淆，这一点和仪表显示器、指针显示器的数字设计原则没有区别。
机械式数字显示器的数字尺寸则与上述二者计算方法不同，数字的适宜尺寸与观察距离、对比度、照明以及显示时间等因素有关。

## Slide 16
彼得斯（Peters)和亚当（Adam)所提出的计算公式如下：
H=0.0022D+K1+K2
H——字高
D——视距
K1——照明和阅读条件校正系数
高环境照明情况下，阅读条件好时，K1取0.15cm，阅读条件不好时，K1取0.41cm，低环境照明情况下，阅读环境好时，K1取0.41cm，阅读条件不好时，K1取0.66cm，
K2——重要性校正系数；一般情况下，可以为0，对于重要项目，如故障信号，K2可以取0.19cm。
在白底黑字和黑底白字的情况下，文字感觉有所不同。在字体、字号相同的情况下，黑底白字的字符要显得粗壮一些，这是因为光渗效应所致，在设计中要考虑到这个因素。

## Slide 17
② 电子数字显示器
常用的电子数字显示装置有液晶显示（LCD)和发光二极管显示（LED)。
电子式数字显示的优点是不发生数字闪动，不需要外加照明，可以方便的与计算机或各种电气控制系统连接。但是它也存在一些缺点，比如直线段显示数字存在数字间距不同、不宜快速阅读的情况。点阵构成的数字，可使数字之间混淆的可能性大为减少。常用的有7×9圆点阵、7×9方点阵和5×7圆点阵等。

## Slide 18
（4）信号显示器
① 信号显示特征 由信号灯产生的视觉信息，广泛的用于交通信号、家用电器及仪器的仪表板等。其特点是面积小，视距远，引人注目，简单明了，但是信息负载量有限，信号多时会造成互相干扰。
② 信号灯设计
信号灯的设计必须符合人的视觉特征，才能保证认读速度和质量。
A 信号灯的亮度
强光信号容易比弱光引号引人注意，信号亮度至少要两倍于背景的亮度，同时背景以灰暗为好。但是如果亮度过于强烈的信号，也会引起视觉残留，引起视觉疲劳，甚至导致视觉障碍。

## Slide 19
B 信号颜色
绿色通常表示操作安全和正常，橙色和黄色代表注意，红色则表示不正常和不安全的信息。
C 闪光信号
闪光信号先比固定信号而言更容易引起人的注意，闪光信号应视具体的情况来确定，闪光信号一般的频率为0.67～1.67HZ之间，也就是每秒中频闪的次数，优先和紧急的信息可以使用较高的闪烁频率（10-20HZ）。
D 信号符号 为了更有利于加强视觉信息从传递，信号灯可以增加符号语意，比如用↑↓←→代表方向，比如有少部分红绿色盲的人，如果在信号灯上增加方向箭头的指示，则有利于他们的识别。

## Slide 20
③ 信号灯的位置设计
对于仪表板上的信号灯，其位置设计与仪表布局要求近似。信号灯的设计应该和整个显示系统形成一个整体，避免相互干扰。当信号灯的含义与某种操作反应有联系时，必须考虑信号灯与操控器之间的相关性。
（5）荧光屏显示器
① 荧光屏的显示特征
采用荧光屏显示信息的场所越来越多，荧光屏可以显示图形、符号、文字以及实况模拟，可以显示动态画面，很好的配合和补充了机械式显示器的不足和局限。

## Slide 21
② 设计的影响因素
A 荧光屏的亮度
高亮度的信号容易引起人的注意，但是当目标亮度超过34.3cd/m2时，视敏度呈现下降趋势，因此这个数字成为目标亮度的极限值。屏幕亮度应该调节到适当亮度，保证视线的灵敏度和舒适度。
B 目标呈现时间
目标信息呈现的时间为0.5s大体上可以满足视觉辨别的基本要求，呈现时间2～3s时，是视觉辨别最有利的时间，但是占用时间太长也影响了工作效率。
C 运动的目标
运动的目标比静止的目标易于察觉，但是难以看清楚，一般来说，运动目标的速度不要超过80°/s。

## Slide 22
D 不同形状的识别效果
目标形状对于识别的效果也有影响，不同形状的优劣次序为：三角形、圆形、梯形、正方形、长方形、椭圆形、十字形。
E 屏面设计
屏面有矩形和圆形两种，屏面的大小与视距有关，一般的视距范围是500～700mm，电脑屏幕常用屏幕尺寸在300～350mm（对角线）,采用大屏幕时，应该适当增加视距。
一般用于文字处理，办公自动化，商业等领域的计算机显示器，视距在560～710mm之间，屏幕大小为14寸为宜。
用于工程设计、图形图像处理、虚拟现实技术、视频处理等领域的显示器，宜采用17～20寸的显示器。

## Slide 23: 3. 手的结构特征与运动规律
（1）手的结构
在哺乳动物中，人类的手独一无二，只有人类可以自如地运用自己的手指，这是人类进化的结果。人的食指、中指、无名指、小指由三节组成，只有拇指是两节。
①拇指：力度最大的手指，大拇指同其他4个手指相对的结构是人手的最大优越性。
②食指：最灵活最常用的手指，与拇指对合能够捏握物品。
③ 中指：最长的手指，除拇指外力气最大，和无名指一起可以做提拉、抓握动作。
④ 无名指：最不灵活的手指，活动范围小，需要带动其他手指。
⑤小指：细小无力，起到辅助、稳定之用。

## Slide 25
（2）手的运动
手腕的旋转：前臂内部包括尺骨、桡骨等主要的骨骼，人就是依靠这两根骨头的交错来完成手腕的旋转的，手腕向内、向外的旋转能够达到90°。
背侧屈和掌侧屈：腕骨使得人手可以做两个方向的运动。背屈 75-80° 掌屈 85-90°
桡侧偏和尺侧偏：桡侧偏 15-40°尺侧偏 30-45°。

## Slide 26
（3） 脚的结构
人类的脚是由骨骼、肌肉、血管、神经等组织而成，脚共有26块骨头组成，分成三大部分，跟部、腰部和前掌部。
（4） 脚的运动
人的足部借助于小腿的骨骼结构和踝关节可以进行一定角度的运动。
脚掌上的体重分布 美国哥伦比亚大学对体重60kg的健康人脚掌负担体重的分布状况的测定记录如下： 脚跟支撑点30公斤 拇趾支撑点20公斤 其它四趾支撑点10公斤

## Slide 27
4.控制器的类型和设计要求
（1）控制器的类型
开关：ON/OFF 两者之中的选择
转换类：2个～多个的功能选择
调节类：量的控制
紧急开关：根据需要放在不宜碰到的地方，有些需要放在非常明显的位置上
（2）控制器的编码
① 形状编码： 将不同功能的控制器制作成不同的形状，使得它们可以通过视觉和触觉得以辨认，不容易混淆。
A 尽可能的反映控制器功能：增加可识别性，减少记忆负担，减少误操作几率
B 无视觉辨别：编码不宜太多太复杂，相互间要有足够大的差距
C 戴手套可区别：这个对于识别性要求更高，要求形状差别要足够大

## Slide 28
② 表面纹理编码：
光滑的—— 表面无文理，易于识别
带槽纹的——槽纹的方向是有规律的
压花的——表面不光滑，带有规则性的、没有明确方向感的肌理
③ 大小编码：
普通人的手感辨识能力是有限的，因此采用大小编码不要数量太多，而且间隔要足够识别，达到足够的识别阈限。
④ 位置编码：
根据控制器在产品的面板上的位置的不同来进行区分，可以通过视觉和触觉来辨识，但是通常情况下，要求没有视觉辅助时能够快速的辨识。
⑤ 颜色：
用颜色进行功用区分，因此必须对视线设计有一定要求。
⑥ 标记编码
A 简明通用 B 大小适合 C 位置得当 D 良好的照明
⑦ 声音编码

## Slide 29
（3）控制器设计的基本要求
① 应根据人体测量数据、生物力学以及人体运动特征进行设计，适合大多数人，应按照总体操作者中第五百分位的能力来设计。
A 需要用力小、控制精准的控制器——手或者手指
B 用力大、无需精准——手臂或者脚
② 控制器的运动方向应与预期的功能和产品的被控方向相一致。
A 从左到右表示加强或增多
B 从低到高表示增多
C 角度的顺时针代表增强 水龙头
D 瓶盖——正旋代表开 反旋代表关
E 角度的控制与实际操作一致——方向盘
③ 利用机械和物理原理减少操作用力
人的操作用力能力是有限的，而且用力越大，越不精准，因此尽量利用机械原理减少操作用力。
④ 处理好按键数量和功能组合之间的关系

## Slide 30
（4）手动控制器
① 手动控制器的设计种类
A 旋钮：圆形 多边 指针
B 按钮：按钮也称为按键，是用于手指或工具按压进行操作。
C 扳动开关：扳动控制器一般有两项和三项两种，两项一般为开和关两种功能，三项控制一般为关-低-高三种控制 。
D 控制杆：控制杆是一种需要较大的力的控制器，运动方式多为前后、左右推拉或者做圆锥运动。控制杆的长度依据位移量和操纵力而定，操纵杆较长时，端头应该设置球状把手。
E 摇把：摇把具有快速回转和连续调节的特点，适用于大范围的精调和粗调。
F 转轮：转轮可以连续旋转，可以用于交通工具的驾驶方向盘，也可以用于机械设备的控制。为了增加转轮的方向指示性，可以在其部件上增加指示方向的因素。

## Slide 31
② 手动控制器的设计原则
A 使手腕处于顺直状态
B 减轻掌部组织所受压力
C 避免手指重复动作
D 避免过度用力和静态施力以引起疲劳
（5）脚动控制器
① 脚踏板
脚操纵的控制器主要有两种形式，脚踏板和脚踏钮。脚踏板的形式又分为直动式、摆动式和回转式。
② 脚踏钮
脚踏钮是可以用脚来操纵的按钮，和脚踏板相比，它可以快速的操作。

## Slide 32
（6）控制-显示的相合性
控制器与显示装置之间的配合关系称为控制-显示相合性。控制-显示的相合性设计在人机关系的处理上是非常重要的，它是人机交流顺畅的基础。
① 控制与显示在空间位置上的相合性
② 控制与显示在运动方向上的相合性
③ 控制-显示比
A 高灵敏度的控制器
B 低灵敏度的控制器