## Slide 1
陶瓷工艺
主编：吕波 人民美术出版社
2
22
TAOCI GONGYI

## Slide 2
第一章 陶艺概述
第二章 陶瓷原料
第三章 陶瓷成型工艺
第四章 陶瓷装饰技法
第五章 陶瓷烧制
第六章 陶瓷产品设计师国家职业标准
目录
CONTENTS
1
2
3
4
5
6

## Slide 3
第三章 陶瓷成型工艺
3
PART ONE

## Slide 4
本章重点
本章难点
关键词
本章引言
了解每一个成型方法，通过动手操作深刻体会各个成型方法的制作技巧。
将所学的成型方法灵活运用到作品创作中去。
成型方法 制作
任何一门工艺美术都是建立在制作的基础上的。制作技巧是陶艺的重要艺术语言之一。一件优秀的陶艺作品，主要是造型与装饰两大要素的整体统一和有机结合，其中造型则是起支配性作用的第一要素，因为成型制作是各种器物存在的基本形式，没有造型形态，也就不会有器物的存在。本章主要从成型技法方面去阐述陶艺的造型魅力。

## Slide 5
第一节 手工成型
一、手捏成型
手捏成型工艺是制作陶艺的基本方法之一，主要用手对泥料进行揉、搓、捏、压等，从而做成制陶者所需要的造型。手捏成型是初学者最易着手也是最有效的训练成型能力的方法，对初学者要求也比较简单。通过手指与泥土直接触摸，有助于制陶者充分掌握泥土的特性。

## Slide 6
第一节 手工成型
1.准备一块高白泥、一把雕塑小工具，以及桌台、抹布等。
2.取出一小块泥搓成泥条，平均分成若干份。
3.搓成泥球。
4.用工具压薄、拓宽成花瓣状。
5.把要做的花瓣全部做出来，准备黏结。
示范
花

## Slide 7
第一节 手工成型
6.拿出小泥球在万孔筛上压出肌理做花蕊。
7.调整花蕊造型。
8.在花蕊外粘接花瓣。
9.每个花瓣错开位置继续粘接。
10.花瓣粘接越靠近，花蕊越紧密。
示范
花

## Slide 8
第一节 手工成型
11.逐渐调整每片花瓣的方向。
12.围绕花蕊将花瓣黏结起来。
13.调整花的底部，切去多余泥料。
14.完成花的成型制作。
15.上釉烧成效果。
示范
花

## Slide 9
第一节 手工成型
二、泥条成型
泥条盘筑法是人类古老的陶艺成型方法之一。它是先将坯泥搓成泥条状，然后圈起来，一层一层地叠上，制成想要的造型。在没有发明轮制工具前，器物大多用泥条盘筑成型。这也是现代陶艺创作中常采用的一种成型方法。

## Slide 10
第一节 手工成型

## Slide 11
第一节 手工成型

## Slide 12
第一节 手工成型

## Slide 13
第一节 手工成型
准备好炼制过的泥料(泥料偏湿以便于擀制泥板)、布、报纸、刀、泥浆、转盘。
1
用割线切出一块泥。
2
手动擀制泥板(注意不要出现气孔)。
3
泥板晾十分钟，并放上一团纸做支撑。
4
根据要做的鱼的造型卷上泥板。
5
进行接口黏结。
6

## Slide 14
第一节 手工成型
卷好的泥板留出一个口。
7
调整鱼的尾巴及动势。
8
搓一根泥条。
9
把泥条黏结在泥板洞口做鱼的嘴巴。
10
点上鱼的鼻孔。
11
再搓一根泥条，切成量相同的若干份。
12

## Slide 15
第一节 手工成型
搓成泥球。
13
把泥球放在平整的桌上，用平木板敲打制作鱼鳞。
14
完成的鱼鳞。
15
从鱼尾开始粘贴鱼鳞。
16
一片压着一片，要求鳞片大小近似。
17
制作鱼鰓。
18

## Slide 16
第一节 手工成型
粘贴鱼鰓。
19
调整鱼鳃形状。
20
搓泥条并平均分成若干段。
21
取出两段搓成泥球做眼睛。
22
黏结鱼的眼睛。
23
鱼的头部、眼睛、鱼鳞等细节效果。
24

## Slide 17
第一节 手工成型
完成鱼的制作。
25
上釉后烧成的效果。
26

## Slide 18
第一节 手工成型
四、泥片成型
泥片成型是现代陶艺制作常用的一种方法，把泥料拍成片进行黏结，采用面的构成形式进行组合。

## Slide 19
第一节 手工成型
完成设计

## Slide 20
第一节 手工成型
五、拉坯成型
拉坯成型是利用旋转的机器形成的离心力来成型的技法。因为拉坯成的型一般是圆形的，所以又叫做圆器成型。拉坯成型是陶艺创作中常用的一种技法，是全身高度协调、配合默契的手工方法。创作者要有较高的拉坯技术，才能制作出比较成功的作品。

## Slide 21
第一节 手工成型

## Slide 22
第一节 手工成型

## Slide 23
第一节 手工成型

## Slide 24
第一节 手工成型
六、修坯(接坯)成型
修坯成型工艺也称作利坯工艺。一般是指先做出坯的大致形状，晾干之后进行修整的方法。根据成型工艺的不同，修坯的技法也不一样。本节就拉坯的大件器物的修坯工艺进行讲解。

## Slide 25
第一节 手工成型
七、挖空成型
由于陶艺制品不能实心烧制，很多陶艺家为了制作一些比较写实、造型复杂或具有不破坏泥性的自然效果的作品而又不想翻模批量生产，就采用挖空技法。

## Slide 26
第二节 模具成型
一、压坯成型
压坯成型是指将干粉或湿泥放入模具中，用机器压出造型的方法，可以分为干粉压坯成型和湿泥压坯成型。一般用于产品批量生产。有些地砖就是干粉压制成型的，而有些杯子或盘子是由湿泥压制成型的。

## Slide 27
第二节 模具成型

## Slide 28
第二节 模具成型

## Slide 29
第二节 模具成型

## Slide 30
第二节 模具成型
二、注浆成型
注浆成型也叫浇注成型。利用石膏模具能够吸收水分的物理特性，将泥料加水打成流动性较强的泥浆，加上玻璃水和电解质(保持泥浆上下密度基本一致)，然后注入石膏模具内。石膏模具在毛细管力的作用下会吸收泥浆中的水，靠近模壁的泥浆中的水分首先被吸收，泥桨中的颗粒靠拢形成泥层，最后形成具有一定强度的坯体。这一方法称之为注浆成型。注浆成型具有成本低廉、技术简单、坯体厚薄一致的特点。注浆成型可以分为压力注浆、真空注浆和离心注浆三种。

## Slide 31
第二节 模具成型
1.搅拌泥浆
2.加玻璃水和电解质
3.准备好茶壶的石膏模具、调配好的泥浆
4.将泥浆注满模具，石膏吸入水分后便形
5.随着水分进一步被吸收，泥层由薄变厚，泥浆线逐渐下降并低于模具口部，此时应立即加满泥浆。
6.用铲刀铲去石膏上多余的泥浆，并观察注浆口泥层厚薄
7.泥层内部水分向外部扩散。当泥层厚度达到注件所需厚度时，将泥浆从模具中倒出
8.待泥浆有一定干度的时候，为方便取模，应把注浆口松动一圈
9.开始开模
10.取出模具中的壶体
11.依次完成壶嘴、壶盖、壶纽的浇注
12.修壺嘴口部
13.修查嘴接口处
14.在修坯机上修整壶盖
15.修整壶把
示范：茶壶制作

## Slide 32
第二节 模具成型
16.确定壶嘴接口位置
17.挖孔
18.刷上泥浆
19.接壺嘴
20.制作完成

## Slide 33
第二节 模具成型
示范：牛
1.准备好石膏模具，将里面的灰尘清理干净
2.把泥料用手拍平拍实
5.均匀压平
4.把泥板用布贴紧压在石膏模具上
3.用割线切下一块泥片擀制泥板，厚薄均匀
6.用泥条捏制牛的内部骨架
7.用泥条把模具接口处加厚一圈
8.调制泥浆
11.半小时后可打开模具
10.把牛身体的两块石膏模具合在一起
9.把泥浆刷在模具合缝处
12.取出牛的身体
13.同样方法印制牛腿
14.对牛腿接口处进行修整
三、印坯成型
印坯成型是把模具分成若干片，把擀好的泥板分别粘在石膏模上，然后进行黏结组合。印坯成型和注浆成型原理一样，通过石膏模具吸收泥板或泥浆水分成型。

## Slide 34
谢谢观看