## Slide 1
陶瓷工艺
主编：吕波 人民美术出版社
2
22
TAOCI GONGYI

## Slide 2
第一章 陶艺概述
第二章 陶瓷原料
第三章 陶瓷成型工艺
第四章 陶瓷装饰技法
第五章 陶瓷烧制
第六章 陶瓷产品设计师国家职业标准
目录
CONTENTS
1
2
3
4
5
6

## Slide 3
第五章 陶瓷烧制
5
PART ONE

## Slide 4
本章重点
本章难点
关键词
本章引言
了解窑炉结构、燃烧材料和烧成的基本原理、装窑程序
装窑和烧成的过程
窑炉 装窑 烧成
任何陶艺制作都必须经过火的“考验”才能称之为陶艺，因而陶艺烧成显得尤为重要。中国有着辉煌的陶瓷烧造历史和优秀的烧造技术，很多窑口尚有宝贵的窑炉资源和工艺经验。与其让一些古老的烧成工艺在现代文明的进程中渐渐成为“落后”的工艺方式，不如继续沿着陶瓷烧成的探索之路，将工艺的精髓用于陶艺创作，使当代陶艺作品在日趋融合的艺术审美观和表现形式中继续呈现独特的面貌，展示永不磨灭的艺术魅力。本章结合陶艺烧成方法及窑炉特点进行阐述。希望大家能对烧成有一个基本的理解和把握。

## Slide 5
第一节 窑炉
陶艺是泥与火的艺术，任何一件优秀的陶艺作品都必须经过火的煅烧和洗礼才能称得上是真正的陶艺。烧窑是陶艺创作过程中极为关键的一道工序。烧成从无窑炉的平地堆烧到最初的横穴窑，从竖穴窑再到现代机械化的辊道窑，随着时代的变迁和工业技术的发展，窑炉设备不断更新。不同构造的窑炉在烧成方式上是不同的，根据陶艺产品对烧成的要求，可以采取不同的烧窑方式。由于窑炉在不同的历史阶段、不同的地域都有其不同的形态特征，本书不能对所有窑炉的发展及特点一一介绍，只能挑选几个窑炉从结构方面进行简单介绍，让大家对窑炉发展有一个基本了解。

## Slide 6
第一节 窑炉
一
龙窑
二
馒头窑
三
葫芦窑
龙窑一般建在坡地上，依势造型，由下至上，如龙似蛇，故名龙窑。在台湾也称蛇窑、蜈蚣窑。
馒头窑的外形像一个馒头，故称馒头窑。商代开始使用，北方地区多采用馒头窑烧制陶瓷。
葫芦窑出现于元代，沿烧至清代，属民间窑场。窑的前端设窑门和火膛，后室尾部建一独立的烟囱。

## Slide 7
第一节 窑炉
四
景德镇柴窑
五
梭式窑
六
电窑
景德镇柴窑，又称景德镇窑，简称镇窑，由于所烧燃料为松柴又称柴窑。
梭式窑是间歇式火焰加热窑炉，生产调节
灵活方便。
电窑炉主要靠电热体的固体辐射传热及自然对流传热来烧制。
七
辊道窑
辊道窑又称辊底窑，是以转动的辊子作为坯体运载工具的隧道窑。

## Slide 8
第二节 装窑

## Slide 9
第二节 装窑

## Slide 10
第二节 装窑

## Slide 11
第二节 装窑

## Slide 12
第三节 烧成
不同窑炉、不同燃料，会产生很多种不同的烧制方法，烧成效果也大相径庭。按烧成温度可分为高温窑、中温窑、低温窑;按烧成气氛可以分为还原焰气氛和氧化焰气氛，按烧成特殊效果可分为坑烧、乐烧、盐烧、柴烧、熏烧等。下面介绍陶艺制作中常用的两种烧成方法。
一、气窑烧成
二、电窑烧成

## Slide 13
一、气窑烧成
第三节 烧成
1.检查阀门是否全部关闭，管道是否连接良好。先后打开窑门、烟囱闸板、液化气阀。
2.点火。点火应隔一个火孔点一个，交叉点燃半数火孔。火的颜色应是橙黄色，注意不要出现蓝色火焰或烟熏的效果。
3.从常温到300℃，属于排结构水阶段。温度不能升太快，要根据坯体干燥程度来升温，坯体比较湿的话升温就要慢，反之可以快点。一般1.5小时升300 ℃ ，每分钟约3.3 ℃ 。温度可通过窑门敞开的大小来调节。
4.400℃到980℃ ，属于氧化阶段。窑门已经关闭，先加压，然后把剩下的喷火孔点燃，烟囱闸板适当关一点。升温速度先快后慢，大约花3.5小时。到800℃左右，温度上升很慢，可以调节喷火孔下面的风门，大概调到0.8厘米左右，然后增加液化气压力。
5.通过观火孔观察98锥(一种显示窑内烧成温度的三角锥)，如果倒了的话则说明窑内温度已经达到980℃ 。查看窑外测温表的显示度数，并记录下来，计算出表的温度和窑内实际温度的差值。开始进入保温阶段，保温半小时，使窑内上下温差尽量减小。
6.根据外面测温表算得窑内温度约为1000℃时，进入强还原阶段。加大液化气压力，调节烟囱闸板，直至从观火孔和烟囱闸板处喷出蓝色的火焰。进行强还原一小时，一小时升温约150℃ 。
7.降低压力进行弱还原，此时火孔冒出淡黄色火焰。进行两小时弱还原到1320℃左右。
8.保温约20分钟后熄火。先关液化气，然后逐一关闭所有阀门
9.这时窑内温度从高温逐步降至常温。
10.从温度表看，温度降到100℃以下就可以慢慢打开窑门了。

## Slide 14
二、电窑烧成
第三节 烧成
1.检查电察的电丝、电热偶等设备是否下常。
2.准备好坯进行装窑。
3.推上电闸，在烧窑前期的烘焙阶段，先开一道开关，并将窑门留置一条约3厘米的细缝，以便散发器物坯体内的水分。
4.当窑温升至400℃以后，将窑门关上。
5.窑温升至500℃时，再开第二道开关，一直烧至所要的温度。若有第三道开关，则要等到700℃气以后再开启该开关。
6.烧到所需温度后，控制第三(或第二)开关，保持恒温20分钟至30分钟，再完全熄火。
7.熄火后，把窑门尽量封紧，直到温度自然下降至100℃以下，才可开窑启物。

## Slide 15
第四节 常见烧成问题
1.釉泡
2.炸坯
3.底裂
吹釉太急，烧成后出现釉泡现象
坯体太厚，因水分排不出去而炸坯。
该造型是拉坯成型的，由于底部积水或底部压泥没有压实，出现气孔而导致底裂。

## Slide 16
第四节 常见烧成问题
4.流釉
5.开片
6.缩釉
A.烧成温度过高。
B.釉的流动性大，而且釉上得太厚。
C.坯体底部没有刮釉。
坯的膨胀系数大于釉的膨胀系数。这是陶釉色的特殊效果，但开片太大而导致釉层剥落却是一种缺陷。
A.坯体本身有裂痕。
B.上釉的时候补水没有补干净，坯体
上面有灰尘，故施釉后出现缩釉现象。

## Slide 17
第四节 常见烧成问题
7.粘盖
8.吸烟
9.釉裂
A.壶盖与壶体接触部分的釉没有刮干
B.没有刷大硼砂。
C.壶盖壶体使用不同成型方法或不同
坯料，导致收缩率不一样而粘住。
烧成过程中，由于液化气不完全燃烧而出现二氧化碳等气体把釉面熏成黄褐色的状况。
A.本身是裂纹釉。
B.开窑太快，冷空气进入导致釉裂。严重的话会引起坯裂，所以一般在100℃以下开窑门。如有大件物体，温度还得降到60℃以下才可以全部打开窑门。

## Slide 18
谢谢观看