## Slide 1: 第 10 章
单/击/此/处/添/加/副/标/题/内/容
检测系统的信号处理

## Slide 2
❷掌握信号放大中的几种放大器的工作原理及应用。
❸熟悉信号在传输过程中的变换技术。
技能目标 :
❶能够根据信号要求选择合适的信号放大器。
❷掌握信号检测系统组成及维护使用能力。
素质目标 :
了解高铁运行维护中的信号处理 ，提升学生的科学素养。
教学重点 :
信号放大的工作原理和应用及信号的转换。
教学难点 :
信号的非线性补偿技术。
知识目标 :
❶了解调制和解调的概念及信号的非线性校正。
教学重难点
教学目标

## Slide 3
图 10－1 调幅波波形
调制的过程包含以下三种:
(1)高频振荡的幅度受缓变信号控制时，称为调幅，以 AM 表示。
(2)高频振荡的频率受缓变信号控制时，称为调频，以 FM 表示。
(3)高频振荡的相位受缓变信号控制时，称为调相，以 PM 表示。
2. 解调的概念
从已经调制的信号中提取反映被测量值的测量信号，这一过程称为解调。 所谓解调 就是从已被放大和传输的，且有原来信号信息的高频信号中，把原来信号取出的过程。 解调的目的是恢复原来的信号。
1 . 调制的概念
在被测信号上叠加一高频信号，将它从低频区推移到高频区，这样可以提高电路的 抗干扰能力和信号的信噪比。 以一个高频正弦信号或脉冲信号作为载体，这个载体称为 载波信号。 用来改变载波信号的某一参数，如幅值 、频率 、相位的信号称为调制信号。 经过调制的载波信号称为已调信号。 已调信号一般都便于放大和传输。
在信号调制中常以一个高频正弦信号作为载波信号。 正弦信号的三要素为幅值 、频 率和相位，对这三个参数进行调制，分别称为调幅 、调频和调相，其波形分别称为调幅 波 、调频波和调相波。 调幅波波形如图 10－1 所示。
10. 1 调制与解调
10. 1 . 1 调制与解调的概念
第 10 章 检测系统的信号处理

## Slide 4
1)包络检波
包络检波是一种对调幅信号进行解调的方法，其原理是利用二极管所具有的单向导 电性，截去调幅信号的下半部，再用滤波器滤除其高频成分，从而得到按调幅信号包络 线变化的调制信号，包络检波如图 10－4 所示，采用二极管作为整流元件的包络检波电路 如图 10－5 所示，采用晶体管作为整流元件的包络检波电路如图 10－6 所示。
图 10－2 调幅的原理
2. 幅值解调
从已调信号中检测出调制信号的过程称为幅值解调或检波。 检波是为了恢复被调制 的信号。
最常见的检波方法是包络检波和相敏检波。
调制信号叠加偏置后的调幅信号如图 10－3 所示。
1 . 幅值调制
幅值调制简称为调幅，是指将一个载波信号(简谐信号)与调制信号(测试信号)相乘，使载波信号随调制信号的变化而变化，调幅的原理如图 10－2 所示。
10. 1 . 2 幅值调制与幅值解调
传感器原理与检测技术
图 10－3 调制信号叠加偏置后的调幅信号
(a)偏置电压足够大ꎻ (b)偏置电压不够大

## Slide 5
图 10－6 采用晶体管作为整流元件的包络检波电路
2)相敏检波
相敏检波电路是具有鉴别调制信号相位和选频能力的检波电路，对两个信号之间的 相位进行检波，在实际应用中，这两个信号往往是同频的，或者是互为倍数的，采用电 桥作为整流元件的相敏检波电路如图 10 7 所示，相敏检波的过程如图 10 8 所示。
图 10－4 包络检波
(a)调幅信号的波形。(b)截去调幅信号的下半部的波形。(c )检波后的波形
图 10－5 采用二极管作为整流元件的包络检波电路
第 10 章 检测系统的信号处理

## Slide 6
传感器原理与检测技术
图 10－7 采用电桥作为整流元件的相敏检波电路
10. 1 . 3 频率调制与频率解调
图 10－8 相敏检波的过程
1 . 频率调制
调频就是用调制信号去控制高频载波信号的频率。 常用的调频方法是线性调频，即
让调频信号的频率随调制信号按线性规律变化。
f(t)＝f0 ＋ Δf
式中，f0 为中心频率或称为载波信号的频率(Hz)。Δf为调制信号频率的偏移量，且与调制 信号 x(t) 的幅值成正比。
调制信号 :
x(t)＝ x0 cos 2πfm t
载波信号 :
y(t)＝ y0 cos(2πf0 t ＋ φ)
瞬时频率 :
f(t)＝f0 ＋ kfx0 cos 2πfm t ＝f0 ＋ Δffcos 2πfm t

## Slide 7
式中，Δff 为由调制信号的幅值 x0 决定的频率的偏移量，Δff ＝ kfx0 (kf 为比例常数，其大小 由具体的调频电路决定)。
频率的偏移量与调制信号的幅值成正比，与调制信号的频率无关，常用的调频方法 有直接调频法 、电参数调频法和电压调频法等。
直接调频法利用被测参数的变化直接引起传感器输出信号频率的改变，振弦式传感 器的原理如图 10－9 所示。
电参数调频法利用被测参数的变化转化为传感器的线圈 、电容和电阻的变化，引起 振荡器振荡频率的变化。 电参数调频电路如图 10－10 所示。
电压调频法利用电压变化来控制振荡回路中传感器的线圈 、电容和电阻的变化，从 而使振荡频率得到调制。
2. 频率解调
调频信号的解调是由鉴频器完成的，是指从调频信号中检测出反映被测参数变化的 调制信号，采用变压器耦合的谐振回路鉴频法，如图 10－1 1 所示。
10. 2 信号的放大
将传感器的微弱信号精确地放大到所需要的统一标准信号(直流 1 ~5 V 或 4 ~20 mA)，并达到所需要的技术指标的过程，称为信号的放大。
1 —膜片。2—磁场。3 —振弦。4—支撑。
图 10－9 振弦式传感器的原理
图 10－11 变压器耦合的谐振回路鉴频法
第 10 章 检测系统的信号处理
图 10－10 电参数调频电路

## Slide 8
2. 同相比例放大器
如果输入信号从放大器同相输入端引入，则集成运放电路就成了同相比例运算电路，如图 10－14 所示，其比例放大倍数为
Af ＝ 1 ＋
1 . 反相比例放大器
输入信号从放大器反相输入端输入时，输出信号与输入信号相位相反，这样的集成 运放电路称为反相比例运算电路，如图 10－12 和 10－13 所示，其比例放大倍数为
Af ＝－
高输入阻抗反相放大器的 内部电路
简单的反相比例放大器的 内部电路
图 10－14 同相比例放大器的内部电路
10. 2. 1 比例放大器
图 10－12
图 10－13
传感器原理与检测技术

## Slide 9
3. 差动比例放大器
将输入信号分别输入放大器的反相输入端和同相输入端，则它实际完成的是对输入 两信号的差运算。 差动比例放大器的内部电路如图 10－15 所示，其比例放大倍数为
Af ＝
图 10－15 差动比例放大器的内部电路
优点: 能抑制共模信号，抗干扰能力强。
增益可调的差动比例放大器的内部电路如图 10－16 所示，其比例放大倍数为
2R2 ( R2 ö
R1 è Rp ø
(1) 电源接地式电桥放大器，内部电路如图 10－17 所示。
图 10－16 增益可调的差动比例放大器的内部电路
第 10 章 检测系统的信号处理
10. 2. 2 电桥放大器
Af ＝ 1＋

## Slide 10
图 10－17 电源接地式电桥放大器的内部电路
(2) 电源浮地式电桥放大器，内部电路如图 10－18 所示。
图 10－18 电源浮地式电桥放大器的内部电路
(a) 电桥放大器同相端接地ꎻ (b) 电桥运算放大器反相端接地
线性放大器的内部电路如图 10－19 所示。
图 10－19 线性放大器的内部电路
10. 2. 3 线性放大器
传感器原理与检测技术

## Slide 11
测量放大器具有以下特点:
(1)测量放大器是一种带有精密差动电压增益的元件。
(2)测量放大器具有高输入电阻 、低输出电阻。
(3)测量放大器具有强抗共模干扰能力 、低温漂 、低失调电压和高稳定增益等特点。
(4)测量放大器在检测微弱信号的系统中被广泛用作前置放大器。
集成运放交流电压同相放大器的内部电路如图 10－20 所示，其比例放大倍数为 Af ＝ 1 ＋
图 10－19 实际上是在图 10－17 的基础上增加了一级求和电路 A2 和一级反相电路 A3，其电路形成的线性放大器的非线性偏差很小，常用在要求较高精度的测量电路中。
图 10－20 集成运放交流电压同相放大器的内部电路
三运放结构的测量放大电路如图 10－21 所示。
10. 2. 4 交流电压同相放大器
第 10 章 检测系统的信号处理
10. 2. 5 测量放大器
图 10－21 三运放结构的测量放大电路

## Slide 12
程控增益放大器是自动检测系统和智能仪器中实现量程增益自动转换和调整信号电 平的重要元件，由运算放大器 、模拟开关驱动电路和电阻网络组成。 其基本形式可分为 反相输入和同相输入。
1 . 反相输入程控增益放大器
反相输入程控增益放大器的内部电路如图 10－22 所示，其比例放大倍数为
Af ＝－
式中，Rf 为 R1 、R2 、R3 的等效电阻。
图 10－22 反相输入程控增益放大器的内部电路 2. 同相输入程控增益放大器
同相输入程控增益放大器的内部电路如图 10－23 所示，其比例放大倍数为
Af ＝－ 式中，RT 为网络上各电阻之和ꎻ ∑Ri 为闭合开关与接地点之间电阻之和。
＝ 1
隔离放大器是由隔离放大电路组成的，它是一种特殊的测量放大电路，其输入回路 与输出回路之间是电绝缘的，没有直接的电耦合。 在隔离放大器中信号的耦合方式主要
传感器原理与检测技术
图 10－23 同相输入程控增益放大器的内部电路
10. 2. 6 程控增益放大器
10. 2. 7 隔离放大器
i

## Slide 13
有两种: 一种是通过光电耦合，称为光电耦合隔离放大器ꎻ 另一种是通过电磁耦合，即 经过变压器传递信号，称为变压器耦合隔离放大器。
1 . 变压器耦合隔离放大器
变压器耦合隔离放大器的原理如图 10－24 所示。
图 10－24 变压器耦合隔离放大器的原理 2. 光电耦合隔离放大器
光电耦合隔离放大器的原理如图 10－25 所示。
10. 3 信号在传输过程中的转换技术
图 10－25 光电耦合隔离放大器的原理
典型的数字控制系统如图 10－26 所示。
图 10－26 典型的数字控制系统
第 10 章 检测系统的信号处理

## Slide 14
图 10－27 A/D 转换的数据处理过程
2)A/D 转换的原理
一般的 A/D 转换过程是通过采样 、保持 、量化和编码这四个步骤完成的，如图 10－ 28 所示，A/D 转换的波形变化如图 10－29 所示。
1 . A/D 转换的概念和原理
1)A/D 转换的概念
模拟信号到数字信号的转换称为 A/D 转换。 能将模拟信号转换成数字信号的元件称 为 A/D 转换器，简称为 ADC，A/D 转换的数据处理过程如图 10－27 所示。
图 10－29 A/D 转换的波形变化
A/D 转换的过程可分为以下几步。
10. 3. 1 A/D 转换
图 10－28 A/D 转换的过程
传感器原理与检测技术

## Slide 15
2. 常用的 A/D 转换类型
A/D 转换的类型有很多种，按电路结构可分为并联比较型 A/D 转换 、双积分型 A/D 转换和逐次逼近型 A/D 转换等。
1)并联比较型 A/D 转换
3 位并联比较型 A/D 转换器的内部电路如图 10－32 所示。
图 10－30 A/D 转换的采样过程及波形
(3)量化和编码。
(1)采样，A/D 转换的采样过程及波形如图 10－30 所示。
第 10 章 检测系统的信号处理
图 10－31 保持过程的电路图和采样输出波形
(2)保持，保持过程的电路图和采样输出波形如图 10－31 所示。

## Slide 16
图 10－32 3 位并联比较型 A/D 转换器的内部电路
并联比较型 A/D 转换器具有以下特点。
(1) 由于转换器电路是并联的，其转换时间只受电压比较器 、触发器(指寄存器内电 路)和编码电路(指代码转换器内电路)延迟时间的限制，因此，转换速度最快。
(2)随着分辨率的提高，元件数目要按几何级数增加。 一个 n 位并联比较型 A/D 转换 器所用电压比较器的个数为 2n－1，如 8 位的并联比较型 A/D 转换器就需要 255(28－1)个 电压比较器。 由于位数越多，电路越复杂，因此，制成分辨率较高的集成并联比较型 A/D 转换器是比较困难的。
(3)使用这种含有寄存器的并联比较型 A/D 转换器电路时，可以不用附加采样保持 电路，因为电压比较器和寄存器这两部分也兼有采样保持功能，这也是该电路的一个 优点。
2)双积分型 A/D 转换
双积分型 A/D 转换基本原理是对输入模拟电压和参考电压分别进行两次积分，将输 入电压的平均值变换成与之成正比的时间间隔，然后利用时钟脉冲和计数器测出此时间 间隔，进而得到相应的数字量输出。 由于该转换电路是对输入电压的平均值进行转换的，因而它具有很强的抗工频干扰能力，且已在数字测量中得到广泛应用，双积分型 A/D 转 换器的内部电路如图 10－33 所示。
传感器原理与检测技术

## Slide 17
3)逐次逼近型 A/D 转换
逐次逼近型 A/D 转换过程与用天平称物重非常相似。 按照天平称重的思路，逐次逼 近型 A/D 转换器就是将输入模拟信号与不同的参考电压作多次比较，使转换所得的数字 量在数值上逐次逼近输入模拟量的对应值，4 位逐次逼近型 A/D 转换器的逻辑电路如图 10 34 所示。
图 10－34 4 位逐次逼近型 A/D 转换器的逻辑电路
第 10 章 检测系统的信号处理
图 10－33 双积分型 A/D 转换器的内部电路

## Slide 18
3. A/D 转换器的主要技术指标
1)转换精度
单片集成 A/D 转换器的转换精度是用分辨率和转换误差来描述的。
(1)分辨率。 分辨率是指 A/D 转换器对输入信号的分辨能力，以输出二进制数(或十 进制数) 的位数表示。 从理论上讲，以 n 位二进制数输出的 A/D 转换器能区分 2n 个不同 等级的输入模拟电压，并且能区分输入电压的最小值为满量程输入值的 1/2n。 当最大输 入电压一定时，输出位数越多，量化单位越小，分辨率越高。
(2)转换误差。 转换误差表示 A/D 转换器实际输出的数字量和理论输出的数字量之 间的差别。 它常用最低有效位的倍数表示。
2)转换时间
转换时间是指 A/D 转换器从转换控制信号到来开始，到输出端得到稳定的数字信号 所经过的时间。 并联比较型 A/D 转换器的转换速度最快，逐渐逼近型 A/D 转换器次之，双积分型 A/D 转换器的速度最慢。
10. 3. 2 D/A 转换
1 . D/A 转换的概念和原理
1)D/A 转换的概念
从数字信号到模拟信号的转换称为 D/A 转换。 能把数字信号转换成模拟信号的元件 称为 D/A 转换器，简称为 DAC。
2)D/A 转换的原理
把输入数字量中的每一位都按其权值分别转换成模拟量，并通过求和运算放大器 相加。
Uo ＝ × D 式中，UREF 为参考电压(V)。Uo 为输出模拟量(V)。D 为数字量。
D/A 转 换 器 的 转 换 特 性 如 图 10－35 所示，数字量是用代码按数位 组合起来表示的，对于有权码，每位 代码都有一定的权。 为了将数字量转 换成模拟量，必须将每一位的代码按 其权值的大小转换成相应的模拟量，然后将这些模拟量相加，即可得到与 数字量成正比的总模拟量，从而实现 了数字量与模拟量的转换。
传感器原理与检测技术
图 10－35 D/A 转换器的转换特性

## Slide 19
3. D/A 转换器的主要技术指标
1)转换精度
D/A 转换器的转换精度通常用分辨率和转换误差来描述。
(1)分辨率。 分辨率是指 D/A 转换器模拟输出电压可能被分离的等级数。 输入数字 量位数越多，输出电压可分离的等级越多，即分辨率越高。 在实际应用中，往往用输入 数字量的位数表示 D/A 转换器的分辨率。
(2)转换误差。 转换误差的来源很多，如 D/A 转换器中各元件参数值的误差 、基准 电源不够稳定和运算放大器零漂的影响等，都会引起转换误差。
2)转换速度
转换速度是指转换器转换的快慢。
图 10－36 4 位倒 T 形电阻网络 D/A 转换器的内部电路
2)权电流型 D/A 转换器
权电流型 D/A 转换器的内部电路如图 10－37 所示。
2. D/A 转换器的类型
1)倒 T 形电阻网络 D/A 转换器
4 位倒 T 形电阻网络 D/A 转换器的内部电路如图 10－36 所示。
第 10 章 检测系统的信号处理
图 10－37 权电流型 D/A 转换器的内部电路

## Slide 20
在自动检测系统中，使用检测元件把被检测量转换成电量的时候，被检测量与大多 数检测元件的输出电量往往不呈线性关系，从而导致非线性输出。 导致非线性输出的原 因很多，常见的原因有 :
(1)检测元件变换原理导致的非线性。
(2)测量转换电路导致的非线性。
这些问题的解决方法有以下三种 :
(1)缩小测量范围，取近似值。
(2)采用非线性指示刻度。
(3)加非线性校正环节。
10. 4. 1 校正曲线的求取
(1)建立时间。 建立时间是指输入数字量变化时，输出电压变化到相应稳定电压值所 需的时间，一般是指 D/A 转换器输入的数字量从全 0 变为全 1 时，输出电压达到规定电 压值所需的时间。
(2)转换速率。 转换速率是指信号最大值工作状态下模拟电压的变化率。
3)温度系数
温度系数是指在输入不变的情况下，输出模拟电压随温度变化产生的变化量。 一般 用满刻度输出条件下温度每升高 1 ℃，输出电压变化的百分数作为温度系数。
传感器及测量系统的非线性误差，也称为线性度，表示实际特性曲线与拟合直线偏
离的程度。 拟合直线是利用数学方法，依据实验数据得到 的直线。 校正曲线的求取方法是在已知转换器输出特性的 情况下，求出相应的校正特性。 简单的办法是先把校正环 节的电压增益看作一个电压，在已知的非线性特性的最大 值和最小值之间连一条直线，然后以此直线为对称轴，作 非线性特性的镜像，此镜像就是所需的校正特性。 校正特 性的求取方法如图 10－38 所示。图 10－38 为校正特性的求取方法，图中特性①是已知的测量转换器的特性，根据 xm 得到对应的 Am 点。然后作直线②，再作特性①相对于直线 ②的镜像，得到所需的校正特性③，即 y ＝f(x)。 为了避免在作图过程中校正特性③进入 第二或第四象限，作特性①时应适当选择 x、y 坐标的比例尺。 校正环节的电压增益可以在求得校正曲线后再考虑。
10. 4 信号的非线性校正
传感器原理与检测技术
图 10－38 校正特性的求取方法

## Slide 21
图 10－39 校正特性折线逼近法
提升模拟量校正特性的校正电路如图 10－40 所示。 提升折线逼近特性曲线如图 10－41 所示。
图 10－40 提升模拟量校正特性的校正电路
10. 4. 3 数字量的非线性校正
10. 4. 2 模拟量的非线性校正
图 10－41 提升折线逼近特性曲线
校正特性折线逼近法如图 10－39 所示。
第 10 章 检测系统的信号处理
用软件进行传感器特性的非线性补偿的优点如下:
(1)采用这种方法省去了复杂的补偿硬件电路，简化了装置。
(2)采用这种方法可以发挥计算机的智能作用，提高了检测的准确性和精度。
(3)适当改变软件内容就可对不同的传感器特性进行补偿，也可利用一 台微机对多个
通道 、多个参数进行补偿。

## Slide 22
采用软件实现数据线性化，一般可分为计算法 、查表法和插值法。
(1) 当传感器的输入量与输出量之间有确定的数学表达式时，就可以采用计算法进行 非线性补偿。 计算法就是在软件中编制一段完整的数学表达式的计算程序，当被测量经 过采样 、滤波和变换后，直接进入计算程序进行计算，计算后的数值再经过线性化处理 而输出。
(2)查表法把在测量范围内被测量的变化分成若干等分点，然后，按由小到大的顺序 计算或测量出这些等分点相对应的输出数值，这些等分点和其对应的输出数据就组成了 一张表格，把这张数据表格存放在计算机的存储器中。 软件处理方法就是在程序中编制 一段查表程序，当被测量经采样 、A/D 转换后，通过查表程序，直接从表中查出其对应 的输出量的数值。
(3)插值法就是用一段简单的曲线，代替这段区间里的实际曲线，然后通过近似曲线 公式计算出输出量。 使用不同的近似曲线，可以形成不同的插值方法。 在仪表及传感器 线性化中常用的插值法有线性插值法(又称为折线法)和二次插值法(又称为抛物线法)。
本章主要讲述了调制与解调的概念。幅值调制 、幅值解调以及常见的检波方法。频 率调制 、频率解调以及常用的调频方法，主要有直接调频法 、 电参数调频法和电压调频 法。 接着分析了几种常见的信号放大器，主要有比例放大器 、反相比例放大器 、 同相比 例放大器 、差动比例放大器 、 电桥放大器 、线性放大器 、交流电压同相放大器 、测量放 大器 、程控增益放大器 、隔离放大器 、变压器耦合隔离放大器 、光电耦合隔离放大器。 最后介绍了信号在传输过程中的转换技术，主要有 A/D 转换和 D/A 转换，并分析了 A/D 转换和 D/A 转换的原理及常用的 A/D 转换和 D/A 转换的类型。
传感器原理与检测技术

## Slide 23
高铁信号的传递以及故障信息的发送 ，也离不开信号的处理与传送知识。 出现故障 时处理步骤通常有以下几步。
(1 )驻所(站 )联络员及应急值守人员接到或发现设备故障通知后 ，应在第一 时间内将 故障情况向安全生产指挥中心 、列车调度员报告 ，并加强与现场处置人员联系 ，按规定 停用故障设备 ，办理封锁(限速)上线申请 ，加强上下道人员的安全盯控。
(2)安全生产指挥中心接到故障报告后应立即启动行车设备故障应急处置预案 ，通知 设备管辖车间负责人或车间值班干部 ，汇报高铁部领导及专业部门相关负责人。 由车间 按规定通知工区相关人员 ，部 门 负责人通知相关专业技术人员。 安全生产指挥中心应加 强组织指挥 ，了解掌握现场处置进度及设备故障原因 ，指导驻所(站 ) 联络员按规定登销记。
(3 )故障处理完毕后，车间按照“行车设备故障信息速报表”要求及时上报故障处理过 程和行车设备故障原因，安全生产指挥中心填写“行车设备故障信息速报表”ꎬ 经分管领 导 、专业部门负责人审核后，报相关业务处室。
1. 调制的过程有几种? 分别是什么?
2. 简述测量放大器的特点。
3. 试分析 A/D 转换的过程。
第 10 章 检测系统的信号处理