## Slide 1
NEW
202X / 01
第 3 章
电感式传感器

## Slide 2
教学重点 :
电感式传感器的工作原理和应用 。
教学难点 :
电感式传感器的测量电路 。
知识目标 :
❶了解电感式传感器工作原理 、转换电路与使用方法 。
教学重难点
教学目标
❷掌握差动变压器式传感器的工作原理 、转换电路 。 ❸掌握电涡流式传感器的工作原理和实际应用方法 。
技能目标 :
❶能够根据检测要求选择合适的电感式传感器 。 ❷能够根据被测信号的特点设计出简单合理的传感器检测电路 。 ❸能够正确维护常用电子检测设备 。
素质目标 :
了解安防系统 ，提高学生的安全防范意识 。

## Slide 3
3 . 1 自感式电感传感器
3 . 1 . 1 自感式电感传感器的工作原理
自感式电感传感器是利用线圈电感量的变化来实现测量的，结构如图 3－1 所示。 它 由线圈、铁芯和衔铁三部分组成。 铁芯和衔铁由导磁材料如硅钢片或坡莫合金制成，在 铁芯和衔铁之间有气隙，气隙厚度为 δ，传感器的运动部分与衔铁相连。 当被测量变化 时，衔铁产生位移并引起磁路中磁阻变化，从而导致电感线圈的电感量变化，因此，只
要能测出这种电感量的变化，就能确定衔铁位移量的大小和方向。 这种传感器又称为变 磁阻式传感器。
1 —线圈，2—铁芯( 定铁芯)，3 —衔铁( 动铁芯) 。
图 3－1 自感式电感传感器结构
根据电感的定义，线圈中的电感可由下式确定
L ＝ ＝
式中，Ψ 为线圈总磁链，I 为通过线圈的电流，W 为线圈的匝数，Φ 为穿过线圈的磁通。 由磁路欧姆定律，得
Φ ＝ ( 3－2)
式中，Rm 为磁路总磁阻。
对于变气隙式传感器，因为气隙很小，所以可以认为气隙中的磁场是均匀的。 若忽
略磁路磁损，则磁路总磁阻为
＝
m
( 3－3 )
＋ ＋
R
l 1 l2 2δ
μ 1 A 1 μ 2 A 2 μ0 A 0
式中，μ 1 为铁芯材料的导磁率， μ2 为衔铁材料的导磁率， l 1 为磁通通过铁芯的长度， l2 为磁通通过衔铁的长度， A 1 为铁芯的截面积， A2 为衔铁的截面积， μ0 为空气的导磁率， A0 为气隙的截面积， δ 为气隙的厚度。
通常气隙磁阻远大于铁芯和衔铁的磁阻，即
2δ ≫ l 1 üï
ý
2δ l2 ï
μ0 A 0 ≫ μ 2 A 2
μ0 A 0 μ 1 A 1 ï
(3－4)

## Slide 4
2δ
μ0 A 0 联立式(3－1) 、式(3－2) 及式(3－5)，可得
L ＝ ＝
(3－5)
(3－6)
Rm ＝
由式(3－6) 可知，当线圈匝数为常数时，电感 L 是气隙厚度δ 和气隙截面积 A0 的函 数，即 L ＝f ( δ，A0 ) 。 如果气隙截面积 A0 保持不变，改变气隙厚度δ，则电感 L 是气隙厚 度 δ 的单值函数，这样就构成变气隙式电感传感器， 如果气隙厚度δ 不变，改变气隙截面 积 A0，则电感 L 是气隙截面积 A0 的单值函数，这样就构成变面积式电感传感器。
所以，自感式电感传感器有变气隙式电感传感器 、变面积式电感传感器和螺线管式 电感传感器之分。
1 . 变气隙式电感传感器
变气隙式电感传感器如图 3－2 所示。 图 3－2( a) 为单边变气隙式电感传感器，设电感 传感器初始气隙为δ0，初始电感为 L0，则有
图 3－2 变气隙式电感传感器
( a) 单边变气隙式， ( b) 差动变气隙式
图 3－2( a) 中衔铁上下移动时，气隙的变化量为 Δδ 。 衔铁上移 Δδ 时，即 δ ＝δ0 － Δδ。
L0 ＝
(3－7)

## Slide 5
L ＝ L0 ＋ ΔL ＝ L0 1 ＋ ＋ ＋ ＋ …
由式(3－9) 可求得电感增量 ΔL 和相对增量 ΔL/L0， 即
Δδ Δδ ( Δδ) 2
ΔL ＝ L0 δ0 [ 1 ＋ δ0 ＋ |(δ0 )| ＋ … ]
ΔL Δδ Δδ ( Δδ) 2
L0 ＝ δ0 [ 1 ＋ δ0 ＋ |(δ0 )| ＋ … ] 同理，当衔铁向下移动 Δδ 时，有
ΔL ＝ L0 [ 1 － ＋ － ＋ … ] ＝ [ 1 － ＋ － ＋ … ]
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
对式( 3－1 1 ) 、式(3－13) 做线性处理，即忽略高次项后，可得
ΔL Δδ
L0 ＝ δ0
灵敏度系数为
ΔL
K0 ＝ ＝
当 Δδ/δ0 ≪ 1 时，可将式(3－8) 用泰勒级数( Taylor series) 展开成如下的级数形式 :
L ＝ L0 ＋ ΔL ＝ 2 ( δ0 － δ )
μ0
W2
W2
Δ
0
A
此时输出电感 L ＝ L0 ＋ ΔL，代入式(3－6) 并整理，得
＝
＝
( 3－10 )
( 3－1 1 )
( 3－12 )
( 3－1 3 )
( 3－14 )
( 3－1 5 )
( 3－8 )
( 3－9 )

## Slide 6
随气隙变化量 Δδ 的增加而增大，只有当 Δδ 很 小时，忽略高次项才可得近似的线性关系 。 图 3－3 所示为电感 L 与气隙厚度 δ 的特性曲线 。 单边变气隙式电感传感器的测量范围与线性度 及灵敏度相矛盾 。 为了减小非线性误差，实际 测量中广泛采用差动变气隙式电感传感器 。
图 3－2 ( b) 为差动变气隙式电感传感器 。 差动变气隙式电感传感器要求上下两铁芯和线 圈的几何尺寸及电气参数完全对称 。 当衔铁偏
由式(3－11) 和式(3－13) 可知，线圈电感 L 与气隙厚度δ 的关系为非线性关系，并且
图 3－3 变气隙式电感传感器的 L－6 特性曲线
线性度大大减小了，灵敏度也提高了 。
2 . 变面积式电感传感器
变面积式电感传感器结构如图 3－4 所示 。 单边式结构在起始状态时，铁芯与衔铁在 气隙处正对着，其截面积为 A0 ＝ab 。 当衔铁随被测物体上下移动时，如移动量为 x，则线
圈电感为
W μ0 b
2δ
可见，线圈电感 L 与气隙面积 A( 或 x ) 呈线性关系 。
正确选择线圈匝数 、铁芯尺寸，可有效提高传感器的灵敏度，若采用差动式结构则 更好 。
L ＝ ( a － x )
图 3－4 变面积式电感传感器结构
( a) 单边式， ( b) 差动式

## Slide 7
3 . 螺线管式电感传感器
螺线管式电感传感器分为单线圈式和差动式两种结构形式，如图 3－5 所示 。 它由螺 线管形线圈 、柱形衔铁和磁性套管组成 。 磁性套管构成线圈的外部磁路，并作为传感器 的磁屏蔽 。 随着衔铁插入深度的不同将引起线圈泄漏路径中磁阻的变化，从而使线圈的 电感发生变化 。 在实际应用中，该类传感器通常也采用差动式结构，即将两个结构相同 的自感线圈组合在一起，形成差动形式，以提高灵敏度和降低非线性度 。
图 3－5 螺线管式电感传感器结构
( a) 单线圈式， ( b) 差动式
三种电感传感器相比较，变气隙式灵敏度最高，螺线管式灵敏度最低 。 变气隙式非 线性度严重，为了控制非线性度，示值可取范围只能较小，它的自由行程受铁芯限制，制造装配困难 。 变面积式和螺线管式的优点是具有较好的线性度，因而示值可取范围大，自由行程可根据需要选择，制造装配也较方便，螺线管式可批量生产，因而互换性好 。 由于螺线管式具备上述优点，灵敏度低的问题可在放大电路方面加以解决，因此，螺线 管式电感传感器的应用越来越广泛 。

## Slide 8
3 . 1 . 2 自感式电感传感器的测量转换电路
自感式电感传感器的测量电路有交流电桥式和谐振式等形式 。
1 . 自感式电感传感器的等效电路
从电路角度看，自感式电感传感器的线圈并非纯电感，该电感由有功分量和无功分 量两部分组成 。 有功分量包括线圈绕线电阻和涡流损耗电阻及磁滞损耗电阻，这些都可 折合成有功电阻，其总电阻可用 R 来表示 。 无功分量包括线圈的自感 L，绕线间分布电 容，为简便起见可将其视为集中参数，用 C 来表示 。 于是可得到自感式电感传感器的等 效电路( 见图 3－6) 。
图 3－6 中，L 为线圈的自感，R 为折合成有功电阻的总电阻，C 为并联寄生电容 。 其
(ω2 LCö 2 (ω2 LCö 2
è Q ø è Q ø
( 1 － ω2 LC) 2 ＋ ç ÷ ( 1 － ω2 LC) 2 ＋ ç ÷
R è Q2 ø
j ωLç1 － ω2 LC － ÷
Z ＝ ＋ j ω
(R ＋ j ωL) ç ÷
(3－16)
(3－17)
(3－18)
j
ωC
＝
Z
图 3－6 自感式电感传感器的等效电路
等效阻抗为
(－ j ö
èωCø
R ＋ j ωL －
将式(3－16) 有理化并应用品质因数 Q＝ωL/R 化简，可得
( ω 2 LCö
Z ＝ ＋
当 Q ≫ ω2 LC 且 ω2 LC ≪ 1 时，式(3－17) 可近似为
R L
( 1 － ω2 LC) 2 ( 1 － ω2 LC) 2

## Slide 9
令
( 1 － ω2 LC) 2 ， ( 1 － ω2 LC) 2
则
R′ ＝ R L′ ＝ L
Z ＝ R′ ＋ j ωL′
( 3－19 )
从以上分析可以看出，并联电容的存在，使等效串联损耗电阻及等效电感增加，而 等效 Q 值减小 。 在等效阻抗不大的情况下，它会使传感器灵敏度有所提高，从而引起传 感器性能的变化 。 因此，若在测量中更换连接电缆线的长度，则在激励频率较高时应对 传感器的灵敏度重新进行校准 。
2 . 交流电桥式测量电路
交流电桥式测量电路常和差动式电感传感器配合使用，其常用形式有交流电桥和变 压器式交流电桥两种 。
图 3－7 所示为交流电桥式测量电路，传感器的两线圈作为电桥的两相邻桥臂 Z1 和
Z2，另外两个相邻桥臂为纯电阻 R 。 设 Z 是衔铁在中间位置时单个线圈的复阻抗，ΔZ1 、 ΔZ2 分别是衔铁偏离中心位置时两线圈阻抗的变化量，则 Z1 ＝Z ＋ ΔZ，Z2 ＝Z － ΔZ 。 对于
高品质因数 Q 的电感式传感器，线圈的电感远大于线圈的有功电阻，即 ωL ≫ R，则有 ΔZ1 ＋ ΔZ2 ≈ j ω ( ΔL1 ＋ ΔL2 )
电桥输出电压为
Z 1 － Z2 ΔZ1 ＋ ΔZ2
U0 ＝ U ＝ U ∝ ( ΔL1 ＋ ΔL2 ) ( 3－20)
2( Z1 ＋ Z2 ) 2( Z1 ＋ Z2 )
图 3－7 交流电桥式测量电路

## Slide 10
在图 3－2( b) 所示的差动变气隙式电感传感器中，当衔铁往上移动 Δδ 时，两个线圈 的电感变化量 ΔL1 、ΔL2 分别由式(3－10) 及式(3－12) 表示，电感总变化量如下式所示 :
ΔL ＝ ΔL1 ＋ ΔL2 ＝ 2L0 1 ＋ ＋ ＋ …
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
2
L ＝ 2 δ ( 3－22 )
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
对式(3－21) 进行线性处理。
灵敏度系数 K0 为
即忽略高次项得
( 3－21 )
Δδ
ΔL
比较式(3－15) 与式( 3－23 )，即比较单边式和差动式两种变气隙式电感传感器的灵敏度特 性，可以得到如下结论 :
(1) 差动变气隙式电感传感器的灵敏度是单边变气隙式电感传感器的两倍 。
(2) 差动变气隙式电感传感器的非线性项由式( 3－21) 可得 ( 忽略高次项)，单 边变气隙式电感传感器的非线性项由式(3－11) 或式(3－13) 可得 ( 忽略高次项)，由
于 Δδ/δ0 ≪ 1， 因此，差动变气隙式电感传感器的线性度得到明显改善 。
将 ΔL ＝ 2L0 δ 代入式(3－20) 得
Δδ
Uo ∝ 2L0 δ0
即电桥输出电压与 Δδ 成正比 。
图 3－8 所示电路为变压器式交流电桥测量电路，电桥两臂 Z1 、Z2 分别为传感器两线 圈的阻抗，另外两桥臂分别为电源变压器的两个次级线圈，其阻抗为初级线圈总阻抗的 一半 。 当负载阻抗无穷大时，桥路输出电压为
0
0
3
2
3
ø
ö÷
ø
ö÷
Uo ＝ Z ＋ Z U － 2 U ＝ Z ＋ Z .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
Z2 1 Z2 － Z 1 U
2
＝ δ0
( 3－23 )
( 3－24 )
K0 ＝
Δδ
Δδ
ΔL
0
L

## Slide 11
Uo ＝－ . ＝－
当传感器衔铁下移时，有 Z1 ＝ Z － ΔZ，Z2 ＝ Z ＋ ΔZ，此时
Uo ＝ . ＝
( 3－25 )
( 3－26 )
图 3－8 变压器式交流电桥测量电路
测量时被测件与传感器衔铁相连，当传感器的衔铁处于中间位置，即 Z1 ＝Z2 ＝Z 时。
有 Uo ＝ 0，电桥平衡 。
当传感器衔铁上移时，有 Z1 ＝ Z ＋ ΔZ，Z2 ＝ Z － ΔZ，此时
由以上分析可知，这两种交流电桥输出的空载电压相同，且当衔铁上 、下移动相同 距离时，电桥输出电压大小相等而相位相反 。 由于电源采用的是交流电压，输出指示无 法判断衔铁位移方向，因此必须配合相敏检波电路来解决移动方向问题 。
3 . 谐振式测量电路
谐振式测量电路有谐振式调幅电路[ 见图 3 －9 ( a)] 和谐振式调频电路[ 见图 3 －10 ( a)] 。 在调幅电路中，传感器电感 L 与电容 C 、变压器原边串联在一起，接入交流电源 U，变压器副边将有电压 Uo 输出，输出电压的频率与电源频率相同，而幅值随着电感 L 的 变化而变化，图 3－9( b) 为输出电压 Uo 与电感 L 的关系曲线，其中 L0 为谐振点的电感值，此测量电路灵敏度很高，但线性度差，适用于线性度要求不高的场合 。

## Slide 12
图 3－9 谐振式调幅电路
( a) 调幅电路， ( b) Uo－L 关系曲线
调频电路的基本原理是传感器电感 L 的变化会引起输出电压频率的变化 。 通常把传感 器电感 L 和电容 C 接入一个振荡回路中，其振荡频率f＝ 1/ (2π ) 。 当 L 变化时，振荡 频率随之变化，根据f 的大小即可测出被测量的值 。 图 3－10( b) 为f 与 L 的关系曲线，它具有显著的非线性关系 。
图 3－10 谐振式调频电路 ( a) 调频电路， ( b)f－L 关系曲线

## Slide 13
在前面讨论桥路输出电压时已得出结论，当两线圈的阻抗相等，即 Z1 ＝Z2 时，电桥
平衡，输出电压为零 。 由于传感器阻抗是复阻抗，因此，为了达到电桥平衡，要求两线 圈的电阻相等，两线圈的电感也要相等 。 实际上这种情况是不能精确达到的，因此在传 感器输入量为零时，电桥有一个不平衡输出电压 ΔUo 。 图 3－11 给出了桥路输出电压与活 动衔铁位移的关系曲线，图中虚线为理论特性曲线，实线为实际特性曲线 。 我们把传感 器在零位移时的输出电压称为零点残余电压，记作 ΔUo 。
3 . 1 . 3 零点残余电压
图 3－11 零点残余电压
零点残余电压主要由基波分量和高次谐波分量组成 。 产生零点残余电压的原因大致 有如下两点:
(1) 两电感线圈的电气参数及导磁体几何尺寸不完全对称，因此，两电感线圈上的电 压幅值和相位不同，从而形成了零点残余电压的基波分量 。
(2) 传感器导磁材料磁化曲线的非线性( 如铁磁饱和 、磁滞损耗) 使得激励电流与磁通 波形不一致，从而形成了零点残余电压的高次谐波分量 。
零点残余电压的存在，使得传感器输出特性在零点附近不灵敏，限制了分辨率的提
高 。 零点残余电压太大，将使线性度变差，灵敏度下降，甚至会使放大器饱和，堵塞有 用信号通过，致使仪器不再反映被测量的变化 。
为减小电感式传感器的零点残余电压，可采取以下措施:
(1) 在设计和工艺上，力求做到磁路对称，铁芯材料均匀， 要经过热处理以除去机械 应力和改善磁性， 两线圈绕制要均匀，力求几何尺寸与电气特性保持一致 。
(2) 在电路上进行补偿，这是一种既简单又有效的方法 。

## Slide 14
把被测量的变化转换为线圈互感变化的传感器称为互感传感器 。 差动变压器本身是 一个变压器，在初级线圈输入交流电压，在次级线圈中产生感应电压，两个次级线圈接
3 . 2 差动变压器式传感器
成差动的形式，就构成了差动变压器 。 如果将变压器的结构加以改造，铁芯做成可以活 动的，把被测量的变化转换为铁芯的位移，就构成了差动变压器式传感器 。 所以差动变 压器是把被测量转换为初级绕组与次级绕组间的互感量变化的装置 。
差动变压器结构形式较多，但其工作原理基本相同 。 下面仅介绍螺线管式差动变 压器 。
3 . 2 . 1 差动变压器式传感器的工作原理
螺线管式差动变压器的结构形式有两段式和三段式，如图 3－12(a) 、( b) 所示 。 它由 初级线圈 、两个次级线圈和插入线圈中央的圆柱形铁芯等组成 。 其中两个次级线圈反向 串联，构成差动结构，在忽略铁损 、导磁体磁阻和线圈分布电容的理想条件下，其等效 电路如图3－13 所示 。 当初级线圈加以激励电压 U1 时，根据变压器的工作原理，在两个次 级绕组中便会产生感应电动势 E21 和 E22 。 如果工艺上保证变压器结构完全对称，则当活
动衔铁处于中间位置时，两互感系数 M1 ＝ M2 。 由于变压器两次级绕组反向串联，因而 U2 ＝ E21 － E22， 即差动变压器输出为零 。
图 3－12 螺线管式差动变压器结构示意图
( a) 两段式， ( b) 三段式

## Slide 15
当活动衔铁向上移动时，互感系数 M1 > M2，因而 E21 增加，而 E22 减小 。 反之，E22 增加，E21 减小 。 因为 U2 ＝E21 －E22，所以当 E21 、E22 随着衔铁位移 x 变化时，U2 也必将随 x 变化 。 图 3－14 给出了差动变压器输出电压 U2 与活动衔铁位移 x 的关系曲线，图中实线 为理论特性曲线，虚线为实际特性曲线 。 从图 3－14 可以看出，与自感式电感传感器相 似，差动变压器式传感器也存在零点残余电压，这使得传感器的特性曲线不通过原点，实际特性曲线不同于理想特性曲线 。
图 3－13 差动变压器等效电路
图 3－14 差动变压器输出电压的特性曲线
式中，U1 为初级线圈激励电压， ω 为激励电压 U1 的角频率， I1 为初级线圈激励电流， r1 、 L1 为初级线圈直流电阻和电感。
根据电磁感应定律，次级绕组中感应电动势的表达式分别为
下面介绍差动变压器式传感器的基本特性。
差动变压器等效电路如图 3－13 所示。 当次级线圈开路时有
E21 ＝－ j ωM1 I1 E22 ＝－ j ωM2 I1
1
r1 ＋ j ωL1
(3－28)
(3－29)
(3－27)
I1 ＝
U

## Slide 16
1
2
式中，M1 、M2 为初级绕组与两次级绕组的互感 。
由于两次级绕组反相串联，且考虑到次级线圈开路，则由以上关系可得
U2 ＝ E21 － E22 ＝－
输出电压的有效值为
ω (M1 － M2 ) U1
U2 ＝ r ＋ ( ωL1 ) 2
1
2
U2 ＝－ r ＋ ( ωL1 ) 2
1
2
j ω (M1 － M2 ) U1
r1 ＋ j ωL1
( 3－30 )
( 3－3 1 )
式(3－31) 说明，当激励电压的幅值 U1 和角频率 ω 、初级绕组的直流电阻 r1 及电感 L1 为定值时，差动变压器的输出电压仅仅是初级绕组与两个次级绕组互感之差的函数 。 因 此，只要求出互感 M1 和 M2 与活动衔铁位移x 的关系式，再代入式(3－30) 即可得到螺线管 式差动变压器的基本特性表达式 。 对此，下面分三种情况进行分析 。
(1) 活动衔铁处于中间位置时 M1 ＝ M2 ＝ M，故 U2 ＝ 0 。
(2) 活动衔铁向上移动时 M1 ＝M ＋ ΔM，M2 ＝M － ΔM，故
2ωΔMU1
U2 ＝
r ＋ ( ωL1 ) 2
与 U21 同极性 。
(3) 活动衔铁向下移动时 M1 ＝M － ΔM，M2 ＝M ＋ ΔM，故
2ωΔMU1
与 U22 同极性 。

## Slide 17
3 . 2 . 2 差动变压器式传感器的测量转换电路
差动变压器输出的是交流电压，若用交流电压表测量，则电压表只能反映衔铁位 移的大小，不能反映衔铁移动的方向 。 另外，其测量值中将包含零点残余电压 。 为了 达到能辨别移动方向和消除零点残余电压的 目 的，实际测量时，常常采用差动整流电 路和相敏检波电路 。
1 . 差动整流电路
这种电路是把差动变压器的两个次级线圈输出电压分别整流，然后将整流后的电压 或电流的差值作为输出信号 。 图 3－15 给出了几种典型差动整流电路形式，其中图 3－15 ( a ) 、图 3－15( c ) 适用于交流阻抗负载，图 3－15( b ) 、图 3－15( d) 适用于低阻抗负载，电 阻 R0 用于调整零点残余电压 。
图 3－15 差动整流电路
( a) 半波电压输出， ( b) 半波电流输出， ( c) 全波电压输出， ( d) 全波电流输出

## Slide 18
下面结合图 3－15( c)，分析差动整流电路工作原理 。
从图 3－15( c) 电路结构可知，不论两个次级线圈的输出瞬时电压极性如何，流经电 容 C1 的电流方向总是从 2 到 4，流经电容 C 2 的电流方向总是从 6 到 8，故整流电路的输
出电压为
U2 ＝ U24 － U68 (3－32)
当衔铁在零位时，因为 U24 ＝ U68 ，所以 U2 ＝ 0，当衔铁在零位以上时，因为 U24 > U68 ，则 U2 > 0，而当衔铁在零位以下时，有 U24 < U68 ，则 U2 < 0 。 U2 的正负表示衔铁位 移的方向 。
差动整流电路具有结构简单 、不需要考虑相位调整和零点残余电压的影响 、分布电 容影响小和便于远距离传输等优点，因而获得了广泛应用 。
2 . 相敏检波电路
相敏检波电路如图 3－16 所示 。 图中 VD 1 、VD2 、VD3 、VD4 为四个性能相同的二极
管，以同一方向串联成一个闭合回路，形成环形电桥 。 输入信号 u2 ( 差动变压器式传感器 输出的调幅波电压) 通过变压器 T1 加到环形电桥的一条对角线上 。 参考信号 us 通过变压 器 T2 加到环形电桥的另一条对角线上 。 输出信号 uo 从变压器 T1 与 T2 的中心抽头引出 。 图中平衡电阻 R 起限流作用，以避免二极管导通时变压器 T2 的次级电流过大损坏二极 管，RL 为负载电阻 。 us 的幅值要远大于输入信号 u2 的幅值，以便有效控制四个二极管的
导通状态，且 us 和差动变压器式传感器激励电压 u 1 由同一振荡器供电，以保证两者同频 同相( 或反相) 。
图 3－16 相敏检波电路
( a) 相敏检波电路原理， ( b) us 、u2 均为正半周时等效电路， ( c) us 、u2 均为负半周时等效电路

## Slide 19
由图 3－17( a) 、( c) 、( d) 可知，当位移 Δx >0 时，u2 与 us 同频同相，当位移 Δx < 0
时，u2 与 us 同频反相 。
当 Δx >0 时，u2 与 us 为 同 频 同 相，当 u2 与 us 均 为 正 半 周 时，环 形 电 桥 中 二 极 管 VD 1 、VD4 截止，VD2 、VD3 导通，则等效电路如图 3－16( b) 所示 。
根据变压器的工作原理，考虑到 O 、M 分别为变压器 T1 、T2 的中心抽头，则有
式中，n 1 、n2 分别为变压器 T1 、T2 的变压比 。 采用电路分析的基本方法，( b) 所示电路的输出电压 uo 的表达式为
RL u22 RL u2
u ＝ ＝
＋ RL
2
o R n 1 (R ＋ 2RL )
(3－33)
(3－34)
u s
2n2 u2
2n1
可求得图 3－16
u21 ＝ u22 ＝
(3－35)
us1 ＝ us2 ＝
同理，当 u2 与 us 均为负半周时，二极管 VD2 、VD3 截止，VD 1 、VD4 导通，其等效 电路如图 3－16( c) 所示 。 输出电压 uo 的表达式与式(3－35) 相同，这说明只要位移 Δx>0，不论 u2 与 us 是正半周还是负半周，负载电阻 RL 两端的电压 uo 始终为正 。
当 Δx<0 时，u2 与 us 为同频反相 。 采用上述相同的分析方法不难得到当 Δx<0 时，不 论 u2 与 us 是正半周还是负半周，负载电阻 RL 两端的输出电压 uo 的表达式总是
所以，图 3－16 所示的相敏检波电路输出电压 uo 的变化规律充分反映了位移量的变化 规律，即 uo 的数值反映位移 Δx 的大小，而 uo 的极性则反映了位移 Δx 的方向 。
RLu2
n 1 (R ＋ 2RL )
u ＝－
(3－36)
o
图 3－17 波形图

## Slide 20
3 . 3 电涡流式传感器
根据法拉第电磁感应定律，块状金属导体被置于变化的磁场中或在磁场中做切割磁力线
3 . 3 . 1 电涡流效应
运动时，导体内将产生呈旋涡状的感应电流，此电流叫电涡流，此现象称为电涡流效应 。
根据电涡流效应制成的传感器称为电涡流式传感器 。 在金属导体内产生的电涡流存 在趋肤效应，即电涡流渗透的深度与传感器激励电流的频率有关 。 根据电涡流在导体内 的渗透情况，电涡流式传感器可分为高频反射式和低频透射式两类，但从基本工作原理 上来说，两者是相似的 。
电涡流式传感器最大的特点是能对位移 、厚度 、表面温度 、速度 、应力 、材料损伤 等进行非接触式连续测量 。 另外，它还具有体积小 、灵敏度高 、频率响应范围宽等特点，应用极其广泛 。
3 . 3 . 2 电涡流式传感器的工作原理
电涡流式传感器的工作原理如图 3－18 所示，传感器线圈和被测导体组成线圈－导体 系统 。 当传感器线圈通以交变电流 I1 时，由于电流的变化，线圈周围产生交变磁场 H1 ，使置于此磁场中的被测导体产生感应电涡流 I2，电涡流 I2 又产生新的交变磁场 H2 。 H2 与
H1 方向相反，抵消部分原磁场，从而导致传感器线圈的电感 、 阻抗和品质因数发生变 化，即线圈的等效阻抗发生变化 。 这些变化与被测导体的电阻率 ρ 、磁导率 μ 以及几何形 状有关，也与线圈几何参数 、激励电流频率 f有关，还与线圈与被测导体间的距离 x 有 关 。 因此线圈的等效阻抗可写为
Z ＝ F(ρ，μ，r，fꎬ x ) (3－37)
式中，r 为线圈与被测导体的尺寸因子 。
图 3－18 电涡流式传感器工作原理

## Slide 21
如果保持上式中其他参数不变，而只改变其中一个参数，传感器线圈阻抗 Z 就仅仅 是这个参数的单值函数 。 通过与传感器配用的测量电路测出阻抗 Z 的变化量，即可实现 对该参数的测量 。
电涡流式传感器简化模型如图 3－19 所示 。 模型中，把在被测金属导体上形成的电涡 流等效成一个短路环，即假设电涡流仅分布在环体之内，模型中h ( 电涡流的贯穿深度) 可
由下式求得
h ＝
式中，f 为线圈激励电流的频率，μ r 为径向磁导率，μ0 为空气磁导率 。
1 —传感器线圈， 2—短路环， 3 —被测金属导体 。
(3－38)
图 3－19 电涡流式传感器简化模型
根据简化模型，可将金属导体形象地看作一个短路线圈，它与传感器线圈之间存在 耦合关系，它们之间的等效电路如图 3－20 所示 。 图中 R2 为电涡流短路环等效电阻，其 表达式为
2πρ R2 ＝
hln
式中，ra 、ri 分别为短路环的外径和内径 。
(3－39)

## Slide 22
图 3－20 电涡流式传感器等效电路
根据基尔霍夫第二定律，可列出如下方程:
} (3－40)
式中，ω 为线圈激励电流角频率， R 1 、L1 为线圈电阻和电感， L2 为短路环等效电感， R2 为短路环等效电阻， M 为互感系数 。
由式(3－40) 解得线圈受电涡流影响后的等效阻抗 Z 的表达式为
Req ＝ R 1 ＋ R2
Leq 为线圈受电涡流影响后的等效电感，且
Leq ＝ L 1 － L2
线圈的等效品质因数 Q 为
Z ＝ ＝ R 1 ＋ R2 ＋ j ω L 1 － L2
＝ Req ＋ j ωLeq
式中，Req 为线圈受电涡流影响后的等效电阻，且
Q ＝
(3－41)
(3－42)
综上所述，根据电涡流式传感器的简化模型和等效电路，运用电路分析的基本方法 得到的式(3－41) 和式(3－42)，即为电涡流式传感器的基本特性表达式 。

## Slide 23
3 . 3 . 3 电涡流式传感器的测量转换电路
用于电涡流式传感器的测量转换电路主要有调频式 、调幅式两种电路 。
1 . 调频式电路
调频式测量电路原理如图 3－21( a) 所示 。
图 3－21 调频式测量电路
( a) 测量电路原理， ( b) 振荡器电路
L 、C 和 V 1 ) 以及射极输出电路两部分组成 。 振荡器的频率为f ＝ 。 2π L(x ) C
为了避免输出电缆的分布电容的影响，通常将 L 、C 装在传感器内 。 此时电缆分布电 容并联在大电容 C2 、C3 上，因而对振荡频率f的影响将大大减小 。
2 . 调幅式电路
调幅式电路是由传感器线圈、 电容和石英晶体组成的石英晶体振荡电路( 见图 3 － 22) 。 石英晶体振荡器起恒流源的作用，给谐振回路提供一个频率(f0 ) 稳定的激励电流 io ，LC 振荡回路输出电压为
Uo ＝ io f( Z) ( 3－43 )
式中，Z 为 LC 振荡回路的阻抗 。
将传感器线圈接入 LC 振荡回路，当传感器与被测导体之间的距离 x 改变时，在涡流 影响下，传感器的电感发生变化，导致振荡频率发生变化，该变化的频率是距离 x 的函 数，即f＝L(x )，该频率可由数字频率计直接测量，或者通过f－V 变换，用数字电压表测 量对应的电压 。 振荡器电路如图 3－21( b) 所示 。 它由克拉泼电容三点式振荡器( C2 、C3 、
1

## Slide 24
图 3－22 调幅式测量电路示意图
当金属导体远离或去掉时，LC 并联谐振回路的谐振频率即为石英晶体振荡频率 f0，回路呈现的阻抗最大，谐振回路上的输出电压也最大，当金属导体靠近传感器线圈时，线圈的等效电感 L 发生变化，导致回路失谐，从而使输出电压降低，L 的数值随距离 x 的 变化而变化，因此，输出电压也随 x 的变化而变化 。 输出电压经放大、检波后，由指示仪
表直接显示出 x 的大小 。
除此之外，交流电桥也是常用的测量电路 。

## Slide 25
图 3－23 是变气隙电感式压力传感器的结构 。 它由膜盒、铁芯、衔铁及线圈等组成，衔铁与膜盒的上端连在一起 。
3 . 4 电感式传感器的应用
3 . 4. 1 自感式电感传感器的应用
图 3－23 变气隙电感式压力传感器结构
图 3－24 为变气隙式差动电感压力传感器 。 它主要由 C 形弹簧管 、衔铁和线圈等 组成 。
当压力进入膜盒时，膜盒的顶端在压力 P 的作用下产生与压力 P 成正比的位移，于 是衔铁发生移动，从而使气隙发生变化，流过线圈的电流也发生相应的变化，电流表的 指示值就反映了被测压力的大小 。

## Slide 26
图 3－24 变气隙式差动电感压力传感器
当被测压力进入 C 形弹簧管时，C 形弹簧管产生变形，其自由端发生移位，带动与 自由端连成一体的衔铁运动，使线圈 1 和线圈 2 中的电感发生大小相等 、符号相反的变 化，即一个电感增大，另一个电感减小 。 电感的这种变化通过电桥电路转换成电压输出，所以只要用检测仪表测量输出电压，即可得知被测压力的大小 。

## Slide 27
差动变压器式传感器可以直接用于位移测量，也可以测量与位移有关的一些机械量，如压力 、加速度 、振动 、构件变形及液位等。
图 3－25 为差动变压器式加速度传感器的原理。 它由悬臂梁和差动变压器构成。 测量
时，将悬臂梁底座及差动变压器的线圈骨架固定，将衔铁的 A 端与被测振动体相连，此 时差动变压器作为加速度测量中的惯性元件，它的位移与被测加速度成正比，这样就把 对加速度的测量转变为对位移的测量。 当被测体带动衔铁以 Δx ( t ) 振动时，会导致差动 变压器的输出电压也按相同规律变化。 图 3－26 为利用差动变压器式传感器测量液位的原 理 。 图中浮子随着液位变化带动差动变压器衔铁上下移动，从而使差动变压器有相应的 输出电压。
1 —悬臂梁， 2—差动变压器。
图 3－25 差动变压器式加速度传感器原理
3 . 4. 2 差动变压器式传感器的应用
图 3－26 差动变压器式液位传感器原理

## Slide 28
3 . 4. 3 电涡流式传感器的应用
1 . 厚度测量
1) 低频透射式涡流厚度传感器
图 3－27 为透射式涡流厚度传感器的结构原理。
在被测金属板的上方设有发射传感器线圈 L1 ，在被测金属板下方设有接收传感器线
圈 L2 。 当在 L1 上加低频电压 U1 时，L1 产生交变磁通 Φ1 ，若两线圈间无被测金属板，则交 变磁通直接耦合至 L2 中，L2 产生感应电压 U2 。 如果将被测金属板放入两线圈之间，则 L1 产生的磁场将导致金属板中产生电涡流，并将贯穿金属板，此时磁场能量受到损耗，使
图 3－27 透射式涡流厚度传感器的结构原理
到达 L2 的磁通减弱为 Φ′1 ，从而使 L2 产生的感应电压 U2 下降 。 金属板越厚，电涡流损失 就越大，感应电压 U2 就越小 。 因此，可根据 U2 的大小得知被测金属板的厚度 。 透射式涡 流厚度传感器的检测范围可达 1 ~ 1 00 mm，分辨率为 0. 1 μm，线性度为 1％ 。
2) 高频反射式涡流厚度传感器
图 3 28 是高频反射式涡流测厚仪测试系统原理 。 为了克服带材不够平整或运行过程 中上下波动的影响，在带材的上 、下两侧对称地设置了两个特性完全相同的涡流传感器
S 1 和 S2 。 S 1 和 S2 与被测带材表面之间的距离分别为 x 1 和 x2 。 若带材厚度不变，则被测 带材与涡流传感器上 、下表面之间的距离是固定不变的，两涡流传感器的输出电压之和 为 2Uo ，数值也不变 。 如果被测带材厚度改变量为 Δδ，则两涡流传感器与带材之间的距 离也改变一个 Δδ，两传感器输出电压此时为 2Uo ±ΔU 。 ΔU 经放大器放大后，通过指示仪 表即可指示出带材的厚度变化值 。 带材厚度给定值与偏差指示值的代数和就是被测带材 的厚度 。

## Slide 29
图 3－28 高频反射式涡流测厚仪测试系统原理
图 3－29 位移测量
3 . 转速测量
图 3－30 为电涡流式传感器转速测量的示意 。 在旋转体上安装一个齿轮状的( 或带槽 的) 零件，旁边安装一个电涡流式传感器，当旋转体转动时，电涡流式传感器与旋转体的 间距也在不断变化，电涡流式传感器输出周期信号，该信号经放大 、整流后，输出与转 速成正比的脉冲频率信号 。
这种电涡流式转速传感器可实现非接触式测量，可安装在旋转体的近旁，长期对被 测旋转体进行监测 。 用同样的方法，可将电涡流式传感器安装在产品输送线上对产品进 行计数 。
2 . 位移测量
电涡流式传感器可测量各种形状金属试件的位移量，凡是可变换成位移量的参数，都可用电涡流式传感器来测量，如汽轮机的轴向窜动( 见图 3－29) 。 利用电涡流式传感器 还可以测量金属材料的热膨胀系数 、钢水液位等 。

## Slide 30
1 — 电涡流式传感器，2—旋转体 。
图 3－30 转速测量示意
4 . 电涡流探伤
在非破坏性检测领域里，电涡流式传感器已被用作有效的探伤器件 。 例如，用来测 试金属材料的表面裂纹 、热处理裂痕 、砂眼 、气泡以及焊接部位的探伤等 。 探伤时，传 感器与被测物体间距要保持不变，当有裂纹出现时，传感器阻抗发生变化，导致测量电 路的输出电压改变，达到探伤的目的 。 电涡流式传感器还可以探测地下或墙里埋藏的管 道或金属体，包括带金属零件的地雷 。
钢轨焊缝是无缝线路的重要组成部分，是确保钢轨连续性 、平顺性的关键环节，但 也是钢轨轨条的薄弱之处，是钢轨伤损和断轨的高发区 。 电涡流检测技术可以检测出绝 大多数的焊缝伤损，因此，电涡流式传感器在钢轨裂缝探伤中得到重要应用 。

## Slide 31
3 . 5 . 1 电涡流式传感器位移特性实验
1 . 实验目的
了解电涡流式传感器测量位移的工作原理和特性 。
2 . 基本原理
电涡流式传感器是一种建立在涡流效应原理上的传感器 。 电涡流式传感器由传感器 线圈和被测导体( 导电体－金属涡流片) 组成( 见图 3－3 1 ) 。 根据电磁感应原理，当传感器 线圈( 一个扁平线圈) 通以交变电流( 频率较高，一般为 1 ~ 2 MHz ) I1 时，线圈周围空间会 产生交变磁场 H1 。 当线圈平面靠近某一导体时，由于线圈磁通链穿过导体，使导体的表 面层感应出呈旋涡状自行闭合的电流 I2，而 I2 所形成的磁通链又穿过传感器线圈，这样 传感器线圈与涡流“ 线圈 形成了有一定耦合的互感 。 涡流“ 线圈 可等效成一个电感，从 而导致传感器线圈的阻抗 Z 发生变化 。 我们可以把被测导体上形成的电涡流等效成一个 短路环，这样就可得到如图 3－32 所示的等效电路 。
3 . 5 技能实训
图 3－31 电涡流式传感器原理 图 3－32 电涡流式传感器等效电路
图 3－32 中 R 1 、L1 为传感器线圈的电阻和电感 。 短路环可以认为是一匝短路线圈，其 电阻为 R2 、电感为 L2 。 传感器线圈与导体间存在一个互感 M，它随传感器线圈与导体间 距的减小而增大 。 根据电涡流式传感器等效电路可列出以下电路方程组 :

## Slide 32
线圈的等效电感为
L ＝ L － L ω M
线圈的等效品质因数为
Q ＝ Q0 { [ 1 － (L2 ω2 M2 )/ (L1 Z ) ]/ [ 1 ＋ (R2 ω2 M2 )/ (R 1 Z ) ] }
式中，Q0 为无涡流影响下线圈的品质因数，Q0 ＝ ωL1 /R 1 ，Z 为金属导体中产生的电涡流 部分的阻抗，Z ＝ R ＋ L2 ω2 。
由 Z 、L 和 Q 的计算公式可以看出，线圈与金属导体系统的阻抗 Z 、电感 L 和品质因 数 Q 都是该系统互感系数 M 平方的函数，而从麦克斯韦互感系数的基本公式出发，可得 互感系数是线圈与金属导体间距离 x (H) 的非线性函数，因此 Z 、L 、Q 均是 x 的非线性函 数 。 虽然整个函数是非线性的，但其函数特征为“ S” 型曲线，因此可以选取它近似线性的 一段 。 由于 Z 、L 、Q 的变化与导体的电导率 、磁导率 、几何形状 、线圈的几何参数 、激 励电流频率以及线圈到被测导体间的距离有关 。 因此，如果控制上述参数中的一个参数 改变，而保持其余参数不变，则阻抗就成为这个变化参数的单值函数 。 当电涡流线圈 、 金属涡流片以及激励源确定后，线圈阻抗只与距离 x 有关 。 因此，可通过传感器的调理电 路( 前置器) 处理，将 Z 、L 、Q 的变化转化成电压或电流的变化输出 。 输出信号的大小随 探头到被测导体表面之间的距离的变化而变化，电涡流式传感器就是根据这一原理实现 对金属物体的位移 、振动等参数的测量的 。
为实现电涡流位移测量，测量系统必须有一个专用的测量电路 。 这一测量电路( 称为 前置器，也称电涡流变换器) 应包括具有一定频率的稳定的振荡器和一个检波电路等 。 电 涡流位移特性实验原理如图 3－33 所示 。
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
通过解方程组，可得 I1 、I2 。 因此传感器线圈的阻抗为
Z ＝ ＝ [R 1 ＋ R2 ] ＋ j[ωL1 － ωL2 ]
1 2 R ＋ ( ωL2 ) 2
2
2

## Slide 33
图 3－33 电涡流位移特性实验原理框图
根据电涡流式传感器的工作原理，可将传感器与被测导体间的距离变化转换为传感 器的品质因数 Q 、等效阻抗 Z 和等效电感 L 三个参数的变化，再用相应的测量电路( 前置 器) 来测量 。
本实验的电涡流变换器为变频调幅式测量电路，电涡流变换器原理与面板如图 3－34 所示 。
图 3－34 电涡流变换器原理与面板
电路组成如下:
( 1) Q 1 、C1 、C2 、C3 组成电容三点式振荡器，产生频率为 1 MHz 左右的正弦载波信
号 。 电涡流式传感器接在振荡回路中，传感器线圈是振荡回路的一个电感元件 。 振荡器 的作用是将位移变化引起的振荡回路 Q 的变化转换成高频载波信号的幅值变化 。
(2)D 1 、C5 、L2 、C6 组成 π 形滤波的检波器 。 检波器的作用是将高频调幅信号中传 感器检测到的低频信号提取出来 。
(3) Q2 为射极跟随器 。 射极跟随器的作用是使输入输出匹配以获得尽可能大的不失 真输出的幅度值 。
电涡流式传感器是通过传感器端部线圈与被测物体( 导电体) 间的间隙变化来测量物
体的振动相对位移和静位移的 。 它与被测物体之间没有直接的机械接触，具有很宽的使 用频率范围(0~ 10 Hz) 。 当无被测物体时，振荡器回路谐振频率为f0，传感器端部线圈 Q0 为定值且为最大值，对应的检波输出电压 Vo 最大 。 当被测物体接近传感器线圈时，线 圈 Q 的值发生变化，振荡器的谐振频率也发生变化，谐振曲线变得平坦，检波输出的幅 值 Vo 变小，Vo 的变化反映了位移 x 的变化 。 电涡流式传感器在位移 、振动 、转速 、探 伤 、厚度测量中得到广泛的应用 。

## Slide 34
3 . 需用器件与单元
机头中的振动台 、测微头 、电涡流式传感器 、被测体( 铁圆片)，显示面板中的 F/V 表( 或电压表)，调理电路面板传感器输出单元中的电涡流， 调理电路面板中的涡流变换
器，示波器( 自备) 。
4 . 实验步骤
(1) 调节测微头初始位置的刻度值为 5 mm，松开电涡流式传感器的轴套紧固螺钉，调整电涡流式传感器高度，当其与电涡流检测片相帖时拧紧轴套紧固螺钉并按图 3－35 示 意接线 。
图 3－35 电涡流式传感器位移特性实验接线示意
(2) 将电压表( F/V 表) 量程切换开关切换到 20 V 挡，检查接线无误后闭合主 、副电 源开关( 在涡流变换器输入端可接示波器观测振荡波形)，记下电压表读数，然后顺时针 调节测微头微分筒，每隔 0. 1 mm 读一个数，直到输出电压 Vo 变化很小为止，并将数据 记入表 3－1 中 。

## Slide 35
表 3－1 电涡流式传感器位移 x 与输出电压 Vo 数据
(3) 根据表 3－1 中数据作出 Vo－x 实验曲线 。 在实验曲线上截取线性度较好的区域作 为传感器的位移量程来计算灵敏度和线性度( 可用最小二乘法或其他拟合直线) 。 实验完 毕，关闭所有电源 。
x/mm |  |  |  |  | … … |  |  |  |  | 
V /V o |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 . 实验目的
了解电涡流式传感器测振动的工作原理与方法 。
2 . 基本原理
根据电涡流式传感器测位移的特性，根据被测材料选择合适的工作点即可测量振动 。
3 . 需用器件与单元
机头中的振动台 、电涡流式传感器 、被测体( 铁圆片)，显示面板中的 F/V 表( 或电 压表) 、低频振荡器，调理电路面板传感器输出单元中的电涡流 、激振，调理电路面板中 的涡流变换器，示波器( 自备) 。
4 . 实验步骤
(1) 调节测微头 。 电涡流式传感器测振动安装 、接线如图 3 36 所示 。
3 . 5 . 2 电涡流式传感器测振动实验
(2) 将低频振荡器幅度旋钮逆时针转到底( 低频输出幅度最小)，电压表的量程切换到 20 V 挡 。 检查接线无误后闭合主 、副电源开关，松开电涡流式传感器的轴套紧固螺钉，调整电涡流式传感器与电涡流检测片的间隙，当电压表显示 2. 5 V 左右时拧紧轴套紧固螺 钉( 传感器与被测体静态时的最佳距离为线性区域中点) 。
(3) 调节低频振荡器的频率为 8 Hz 左右，再调节低频振荡器幅度使振动台起振，振动幅度不能过大( 电涡流式传感器可测小位移，否则超线性区域) 。 用示波器监测涡流变 换器的输出波形，再分别改变低频振荡器的振荡频率 、幅度，观察 、体会涡流变换器输 出波形的变化 。 实验完毕，关闭所有电源 。
图 3－36 电涡流式传感器测振动安装、接线示意

## Slide 36
本章主要介绍了基于自感原理的自感式电感传感器 、基于互感原理的差动变压器式 传感器和基于涡流原理的电涡流式传感器 。
按照磁路几何参数变化形式的不同，目前常用的 自感式电感传感器有变气隙式 、变 面积式和螺线管式三种 。 以变气隙式为例，分别介绍了单线圈式和差动式传感器的结构 和工作原理，详细分析了传感器的测量范围和灵敏度 、线性度之间的关系 。 相比于单线 圈式，采用差动式结构可使传感器的灵敏度提升 一倍，同时可使线性度可得到明显改善 。

## Slide 37
人类已经进入 2 1 世纪 ，安全防范的概念已不仅仅是国家重要部门 、金融机构 、文博 等重要保护单位的专用 ，它 已被广泛地应用到 日 常生活中 ，尤其是我们的家庭中 。 随着 居民经济收入的提高 ，生活条件和质量的改善 ，再加上老年人和孩子的增多 ，家庭的安 全问题已越来越为大家所关注 。
伴随着经济的飞速发展和城市人口的急剧增加 ，盗窃 、入室抢劫等事件的增多给人 们的安定生活带来了很大的影响 。 同 时 ，现代生活节奏越来越快 ，除了繁忙的工作外， 照看老人 、小孩 、宠物等事务也让很多年轻人焦头烂额 。 入室抢劫 、入室盗窃 、家庭火 灾 、老年人健康 、儿童安全 ，等等 ，这些问题都是现代家庭共同面临的问题 。
安防系统已在许多公共或特殊场合得以应用 ，电涡流式通道安全检查门能够有效地 探测出枪支 、 匕首等金属武器或其他金属物 ，已被广泛用于机场 、海关 、造币厂 、监狱 等重要场所 。

## Slide 38
1 . 根据工作原理的不同，电感式传感器可分为哪几类?
2. 试分析变气隙式电感传感器的工作原理 。
3 . 引起零点残余电压的原因是什么? 如何消除零点残余电压?
4. 试分析交流电桥测量电路的工作原理 。
5 . 如何通过相敏检波电路实现对位移大小和方向的判定?