## Slide 1
第 4 章
电容式传感器
汇报人姓名
汇报日期

## Slide 2
❷掌握电容式传感器的工作原理及测量转换电路。
❸熟悉电容式传感器在工程上的应用。
技能目标 : ❶能够根据检测要求选择合适的电容式传感器。
❷能够正确使用电容式传感器进行位移测量。
❸能够正确维护常用电子检测设备。
素质目标 :
了解传感器在日常生活中的应用 ，提升学生的科学素养。
教学重点 :
电容式传感器的工作原理和应用。
教学难点 :
电容式传感器的测量电路。
知识目标 : ❶了解电容式传感器的分类及特点。
教学重难点
教学目标

## Slide 3
电容式传感器是以各种类型的电容器作为传感元件，将被测物理量或机械量转换成 电容量变化的一种转换装置，它实际上就是一个具有可变参数的电容器。 电容式传感器 广泛用于测量位移 、角度 、振动 、速度 、压力 、介质特性等方面与成分分析方面。
电容式传感器是由绝缘介质分开的两个平行金属板组成的平板电容器，如图 4－1 所
示。 如果不考虑边缘效应，其电容量为
C ＝ (4－1)
式中，ε 为电容极板间绝缘介质的介电常数，ε ＝ ε0 εr，其中 ε0 为真空介电常数，εr 为极板 间介质的相对介电常数， A 为两极板所覆盖的面积， d 为两极板之间的距离。
当被测参数变化使得式(4－1) 中的 A 、d 或 ε 发生变化时，电容量 C 也随之变化。 如 果保持其中两个参数不变，而仅改变其中一个参数，就可把该参数的变化转换为电容量 的变化，再通过测量电路就可转换为电量输出。 因此，电容式传感器可分为变面积型 、 变极距型和变介电常数型三种。
4. 1 电容式传感器的工作原理
图 4－1 平板电容器
平移 Δx 时，电容变化量为
ΔC ＝ C － C0 ＝－
变面积型电容式传感器原理如图 4－2 所示。 被测量通过使动极板移动引起两极板间 有效覆盖面积改变，从而改变了两极板间的电容量。 当动极板相对于定极板沿长度方向
4. 1 . 1 变面积型电容式传感器
ε0 εr b Δx
(4－2)
(4－3)

## Slide 4
图 4－2 变面积型电容式传感器原理
从式(4－3) 可以看出，传感器电容量 C 与水平位移 Δx 呈线性关系。
电容式角位移传感器原理如图 4－3 所示。 当动极板有一个角位移 θ 时，它与定极板
间的有效覆盖面积就发生改变，从而改变了两极板间的电容量。
图 4－3 电容式角位移传感器原理
当 θ＝0 时，有
(çè 1 － ＝ C － C
0
0
0
d
ø
ö÷
式中，εr 为介质相对介电常数，d0 为两极板间距离，A0 为两极板间初始覆盖面积。
传感器的电容量 C 与角位移 θ 呈线性关系。
C0 ＝
当 θ ≠0 时，有
从式(4－5) 可以看出，
(4－4 )
(4－5 )

## Slide 5
变极距型电容式传感器的原理如图 4－4 所示。 当传感器的 εr 和 A 为常数，初始极距
4. 1 . 2 变极距型电容式传感器
为 d0 时，
(4－6 )
可知其初始电容量 C0 为
C0 ＝
在式(4－7) 中，当 ≪ 1 时，1 － ≈ 1，则式(4－7) 可化简为
Δd
C ＝ C0 ＋ C0 d (4－8)
此时 C 与 Δd 近似呈线性关系，所以变极距型电容式传感器只有在 Δd/d0 很小时，才有近
似的线性关系。
另外，由式(4－8) 可以看出，在 d0 较小时，对于同样的 Δd 变化所引起的 ΔC 可以增 大，从而使传感器灵敏度提高。 但 d0 过小，容易导致电容器被击穿或短路。 为此，极板 间可采用高介电常数的材料( 如云母片 、塑料膜等) 作介质，如图 4－6 所示，此时电容量
0
0
2
2
ø
ö÷
若电容器极板间距离由初始值d0 缩小了 Δd，电容量增大了 ΔC，则有
( Δdö
ε0 εrA 0 C0 C çè1 d0 ø
C C ΔC d0 － Δd 1 － 1 －
由式(4－7) 可知，传感器的输出特性不是线性关系，而是如图 4－5 所示的曲线关系。
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
0
(4－7)
(4－7)
(4－7)
(4－7)
(4－7)
2
＝
＝
＝
＋
0
＝
ø
ö÷
0
0
0
0
0
0
0
＋
÷
＋
0
C 变为
＝
图 4－4 变极距型电容式传感器原理
图 4－5 电容量与极板间距离的关系
dg d0
＋
ε0 ε g ε0
(4－9)
C
A

## Slide 6
云母片的相对介电常数是空气的 7 倍，其击穿电压
不小于 1000 kV/mm，而空气仅为 3 kV/mm。 因此，有 了云母片，极板间初始距离可大大减小。 同时，式(4－9) 中的 dg / (ε0 ε g ) 是恒定值，它能使传感器输出特性的线
性度得到改善。
一般变极距型电容式传感器的初始电容量在 20 ~
式中，ε g 为云母片的相对介电常数，ε g ＝ 7，ε0 为空气的介电常数，ε0 ＝ 1，d0 为空气 气隙厚度， dg 为云母片的厚度。
图 4－6 放置云母片的电容器
100 pF之间，极板间距离在 25 ~ 200 μm 的范围内。 最大位移应小于间距的 1/10，故在微 位移测量中应用最广。
由式(4－10) 可知，此变换器的电容增量正比于被测液位高度h。
变介质型电容式传感器有较多的结构形式，可用来测量纸张 、绝缘薄膜等的厚度，
也可用来测量粮食 、纺织品 、木材或煤等非导电固体介质的湿度。 一种常用的变介质型 电容式传感器的结构形式如图 4－8 所示。 其中两平行极板固定不动，极距为 d0，相对介 电常数为 εr2 的电介质以不同深度插入电容器中，从而改变两种电介质的极板覆盖面积。
传感器总电容量 C 为
C ＝ C 1 ＋ C2 ＝ ε0 b 0 d (4－1 1 )
式中，L0 、b0 分别为极板的长度 、宽度，L 为第二种电介质进入极板间的长度。
0
0
1
r
r 1
一种利用改变极板间介质的方式测量液位高低的电容式液位变换器结构原理如图 4－7
所示。 设被测介质的介电常数为 ε 1 ，液面高度为 h，变换器总高度为 H，内筒外径为 d，
外筒内径为 D，则此时变换器电容量为
2πε1 h 2πε(H － h) 2πεH 2πh(ε 1 － ε ) 2πh(ε 1 － ε )
ln ln ln ln ln
式中，ε 为空气介电常数，C0 为由变换器的基本尺寸决定的初始电容量，即
C ＝ ＋ ＝ ＋ ＝ C0 ＋
4. 1 . 3 变介电常数型电容式传感器
ε (L0 － L ) ＋ εr2 L
C0 ＝
ln d
(4－10 )

## Slide 7
图 4－7 电容式液位变换器结构原理
图 4－8 变介质型电容式传感器
若介电常数 εr 1 ＝ 1，当 L＝0 时，则传感器初始电容量 C0 ＝ε0 εr 1 L0 b0 /d0。 当被测电介
质进入极板间的长度为 L 时，电容相对变化量为
ΔC C － C0 ( εr2 － 1 ) L
＝ ＝ ( 4 1 2 )
C0 C0 L0
可见，电容量的变化与被测电介质的移动量 L 呈线性关系。
几种常用的电介质材料的相对介电常数 εr 如表 4 1 所示。
材料 | 相对介电常数 εr |  | 材料 | 相对介电常数 εr
真空 | 1 . 0 |  | 硬橡胶 | 4. 3
其他气体 | 1 ~ 1 . 2 |  | 石英 | 4. 5
纸 | 2. 0 |  | 玻璃 | 5 . 3 ~ 7 . 5
聚四氟乙烯 | 2. 1 |  | 陶瓷 | 5 . 5 ~ 7 . 0
石油 | 2. 2 |  | 盐 | 6
聚乙烯 | 2. 3 |  | 云母 | 6 ~ 8 . 5
硅油 | 2. 7 |  | 三氧化二铝 | 8 . 5
米及谷类 | 3 ~ 5 |  | 乙醇 | 20 ~ 25
环氧树脂 | 3 . 3 |  | 乙二醇 | 35 ~ 40
石英玻璃 | 3 . 5 |  | 甲醇 | 37
二氧化硅 | 3 . 8 |  | 丙三醇 | 47
纤维素 | 3 . 9 |  | 水 | 80
聚氯乙烯 | 4. 0 |  | 钛酸钡 | 1 000 ~ 1 0 000
表 4－1 常用电介质材料的相对介电常数

## Slide 8
4. 2 电容式传感器的测量转换电路
4. 2 . 1 桥式电路
1 . 单臂桥式电路
电容式传感器的单臂桥式电路如图 4 9( a )所示。 其电桥平衡条件为 C 1 ＝ Cx 当打破
C2 C3 ，
电桥平衡时，输出电压 Uo ≠ 0。
2 . 差动桥式电路
电容式传感器的差动桥式电路如图 4 9(b)所示。 由式(4 13)可知，差动桥式电路的
输出电压 Uo 与电容量的变化量 ΔC 呈线性关系。
Uo ＝ ( C0 － ΔC) ＋ ( C0 ＋ ΔC) 2 ＝－ 2C0 2 ＝－ C0 2
图 4－9 电容式传感器的桥式电路
( a) 单臂桥式， ( b) 差动桥式
( C0 － ΔC) － ( C0 ＋ ΔC) Ui 2ΔC Ui ΔC Ui
(4－13)

## Slide 9
图 4－10 调频式测量电路原理
图 4－10 中，振荡器的振荡频率为
f ＝ 1 (4－14)
2π LC
式中，L 为振荡回路的电感， C 为振荡回路的总电容，C ＝ C1 ＋ C2 ＋ Cx ，其中 C1 为振荡回
路固有电容，C2 为传感器引线分布电容，Cx ＝ C0 ± ΔC 为传感器的电容。
当被测信号为 0 时，ΔC ＝0，C ＝C1 ＋ C2 ＋ C0，此时振荡器有一个固有频率f0，其表达
调频式测量电路把电容式传感器作为振荡器谐振回路的一部分，当输入量导致电容 量发生变化时，振荡器的振荡频率就会发生变化。 虽然可将频率作为测量系统的输出量，用以判断被测非电量的大小，但由于此时系统是非线性的，不易校正，因此必须加入鉴 频器，将频率的变化转换为电压振幅的变化，电压振幅经过放大后就可以用仪器指示或 记录仪记录下来。 调频式测量电路原理如图 4－10 所示。
示式为
0 ＝
当被测信号不为 0 时，ΔC ≠ 0，振荡器频率发生相应变化，此时振荡器的频率为
2π ( C1 ＋ C2 ＋ C0 ) L
4. 2 . 2 调频电路
(4－15)
f
1
f ＝ 1 ＝f0 ± Δf (4－1 6 )
2 π ( C1 ＋ C2 ＋ C0 ± ΔC) L
调频式测量电路具有较高的灵敏度，可以测量 0. 0 1 μm 级的位移变化量，信号的输 出频率易于用数字仪器测量。 它可与计算机通信，具有较强的抗干扰能力，可以发送 、 接收信号以达到遥测 、遥控的目的。

## Slide 10
4. 2 . 3 运算放大器电路
由于运算放大器的放大倍数非常大，而且输入阻抗 Zi 很高，因此运算放大器的这一
特点可以作为电容式传感器比较理想的测量电路。 运算放大器式测量电路原理如图 4－1 1 所示，图中 Cx 为电容式传感器电容，Ui 是交流电源电压，Uo 是输出信号电压，∑ 是虚 地点。
图 4－11
由运算放大器工作原理可得
U ＝－ C U
x
运算放大器式测量电路原理
o C i
(4 1 7 )
如果电容式传感器是平板电容式传感器，则 Cx ＝εA/d，将其代入式(4 1 7 )，可得
Uo ＝－ Ui d (4－1 8 )
式中，“－”号表示输出电压 Uo 的相位与交流电源电压相反。 式(4－18) 说明运算放大器的 输出电压与极板间距离 d 呈线性关系。
运算放大器式测量电路虽然解决了单个变极距型电容式传感器的非线性问题，但要 求放大器的 Zi 及放大倍数足够大。 为保证仪器精度，它还要求交流电源电压 Ui 的幅值和 固定电容 C 稳定。

## Slide 11
4. 2 . 4 二极管双 T 形电桥电路
二极管双 T 形交流电桥电路原理如图 4 12 所示。
图 4－12 二极管双 T 形交流电桥原理
( a ) 初始电路，( b ) VD 1 导通，VD2 截止，( c ) VD2 导通，VD 1 截止
e 是高频电源，它提供了幅值为 U 的对称方波，VD 1 、VD2 为特性完全相同的两只二 极管，固定电阻 R 1 ＝R2 ＝R，C1 、C2 为传感器的两个差动电容。
当传感器没有输入时，C1 ＝ C2，其电路工作原理如下。 当 e 处于正半周时，二极 管 VD 1 导通 、VD2 截止，电容 C1 充电，其等效电路如图 4 12( b) 所示，在随后负半周出 现时，电容 C1 上的电荷通过电阻 R 1 ，负载电阻 RL 放电，流过 RL 的电流为 I1。 当 e 为负 半周时，VD2 导通、VD 1 截止，则电容 C2 充电，其等效电路如图 4－12( c ) 所示， 在随后出 现正半周时，电容 C2 上的电荷通过电阻 R2，负载电阻 RL 放电，流过 RL 的电流为 I。 根据 上面所给的条件，则电流 I1 ＝I，且方向相反，在一个周期内流过 RL 的平均电流为零。
若传感器输入不为 0，即 C1 ≠C2，I1 ≠I2，此时在一个周期内通过 RL 上的平均电流不 为零，因此输出电压不为 0，输出电压在一个周期内的平均值为
Uo ＝ IL RL ＝ 1 [I1 ( t ) － I2 ( t ) ] dtRL
2
′
2
′
T ∫0
T
≈ .RL Uf( C1 － C2 ) (4 -1 9 )

## Slide 12
式中，f 为电源频率。 当 RL 已知时，由式(4－19) 可知
.RL ＝ M( 常数)
则式(4 19) 可改写为
Uo ≈ UfM ( C1 － C2 ) (4－20 )
由式(4 20) 可知，输出电压 Uo 不仅与电源电压幅值和频率有关，而且与 T 形网络中 电容 C1 和 C2 的差值有关。 当电源电压确定后，输出电压 Uo 是电容 C1 和 C2 的函数。 该 电路输出电压较高，当电源频率为 1 . 3 MHz 、电源电压幅值为46 V 时，电容可在 7 ~ 7 pF
之间变化，1 MΩ 负载上可得到－5 ~ 5 V 的直流输出电压。 电路的灵敏度与电源电压幅值 和频率有关，故输入电源要求稳定。 当幅值 U 较高，二极管 VD 1 、VD2 工作在线性区域 时，测量电路的非线性误差很小。 电路的输出阻抗与电容 C1 、C2 无关，而仅与 R 1 、R2 及 RL 有关，大小为 1 ~ 100 kΩ。 输出信号的上升时间取决于负载电阻。 对于 1 kΩ 的负载电 阻，上升时间为 20 μs 左右，故此测量电路可用来测量高速机械运动。

## Slide 13
电容测厚传感器是用来对金属带材在轧制过程中厚度进行检测的装置，其工作原理 是在被测金属带材的上下两侧各置放一块面积相等，与带材距离相等的极板，这样极板 与带材就构成了两个电容器 C1 、C2。 把两块极板用导线连接起来构成一个极，而带材就 是电容的另一个极，其总电容为 C1 ＋C2。 如果带材的厚度发生变化，电容量也会随之变 化，用交流电桥将电容量的变化测出来，电容量经过放大即可由电表指示测量结果。
图 4－13 中，在被测金属带材 3 的上下两侧各放置一块面积相等、与带材距离相等的 定极板 2，这样定极板 2 与被测金属带材 3 之间就构成了两个电容器 C1 和 C2。 把两块极 板用导线连接起来就相当于 C1 与 C2 并联，总电容为 C1＋C2。 如果被测金属带材 3 的厚度 发生变化，则电容量也会随之变化，用测量转换电路将电容量的变化检测出来，电容量 经过放大即可由电表显示测量结果。
电容器的电容量 C 受三个参数影响，即极距 d 、相对面积 A 和极间介电常数 ε。 固定 其中两个参数，电容量 C 就是另一个参数的函数。 只要将被测非电量转换成极距、面积
或介电常数的变化，就可以通过测量电容量这个电参数来达到测量非电量的目的。
4. 3 电容式传感器的应用
4. 3 . 1 电容测厚传感器
1 —轧轮，2—定极板，3 —被测金属带材，4—导向轮图 4－13 电容测厚传感器的工作原理

## Slide 14
差动式电容测厚传感器的测量原理如图 4－14 所示。 音频信号发生器产生的音频信
号，接入变压器 T 的原边线圈，变压器副边的两个线圈作为测量电桥的两臂，电桥的另 外两桥臂由标准电容 C0 和带材与极板形成的被测电容 Cx ( Cx ＝C1 ＋C2 ) 组成。 电桥的输出 信号经音频放大器放大 、整流器整流为直流，再经差动放大器放大后，即可由电表指示 出带材厚度的变化。
差动电容式压力传感器的结构如图 4－15 所示。 该图所示的膜片为可动电极，两个在 凹形玻璃上的金属镀层为固定电极，两者一起构成差动电容器。
图 4－14 差动式电容测厚传感器测量原理
4. 3 . 2 电容式压力传感器
图 4－15 差动电容式压力传感器结构
当被测压力或压力差作用于膜片并使其产生位移时，构成差动电容器的两个电容器 的电容量，一个增大，一个减小。 该电容量的变化经测量电路可转换成与压力或压力差 相对应的电流或电压的变化。

## Slide 15
4. 3 . 3 电容式加速度传感器
差动电容式加速度传感器的结构如图 4－16 所示。 它有两个固定极板( 与壳体绝缘)，中间有一用弹簧片支撑的质量块。 此质量块的两个端面经过磨平抛光后作为可动极板( 与
1 固定电极，2 绝缘垫，3 质量块，4 弹簧片，5 输出端，6 壳体。
图 4－16 差动电容式加速度传感器结构
当传感器壳体随被测对象沿垂直方向做直线加速运动时，质量块在惯性空间中相对 静止，两个固定电极将相对于质量块在垂直方向产生大小正比于被测加速度的位移。 此 位移使两电容器的间隙发生变化，一个增加，一个减小，从而使 C1 、C2 产生大小相等 、 符号相反的增量，此增量正比于被测加速度。
电容式加速度传感器的主要特点为频率响应快和量程范围大，大多采用空气或其他 气体作为阻尼物质。 如图 4 1 7 所示的硅微加工加速度传感器，以微细加工技术为基础，既能测量交变加速度 ( 振动)，也 可 测 量 惯 性 力 或 重 力 加 速 度。 其 工 作 电 压 为 2. 7 ~ 5 . 25 V，加速度测量范围为数个 g。 它可输出与加速度成正比的电压，也可输出占空比正 比于加速度的 PWM 脉冲。
壳体电连接)。
图 4－17 硅微加工加速度传感器

## Slide 16
硅微加工加速度传感器原理如图 4 1 8 所示。 利用微电子加工技术，可以将一块多晶 硅加工成多层结构。 在硅衬底上，制造出三个多晶硅电极，组成差动电容器 C1 、C2。 图 4－1 8 中的底层多晶硅和顶层多晶硅固定不动，中间层多晶硅是一个可以上下微动的振 动片。 其左端固定在衬底上，相当于悬臂梁，当它感受到上下振动时，C1 、C2 呈差动变 化。 与加速度测试单元封装在同一壳体中的信号处理电路将 ΔC 转换成直流输出电压。 它 的激励电源也封装在同一壳体内，所以集成度很高。 由于硅的弹性滞后很小，且悬臂梁 的质量很轻，因此传感器的频率响应可达 1 kHz 以上，加速度测量范围可达 10g 以上。 如 果在壳体内的三个相互垂直的方向各安装一个加速度传感器，就可以测量三维方向的振 动或加速度。
1 —加速度测试单元， 2—信号处理电路， 3 —衬底，
4—底层多晶硅( 下电极)，5 — 多晶硅悬臂梁， 6—顶层多晶硅( 上电极)。
图 4－18 硅微加工加速度传感器原理
硅微加工加速度传感器安装在轿车上，可以作为碰撞传感器。 当测得的负加速度值 超过设定值时，微处理器据此判断轿车发生了碰撞，会立即启动轿车前部的折叠式安全气 囊并使其迅速充气膨胀，以托住驾驶员及前排乘员的胸部和头部。

## Slide 17
在油箱内，装有类似卫生间水箱里的浮球，它通过杠杆带动电阻丝式圆盘电位器移
动，由电流表指示出油量。 当油箱中注满油时，液位上升，指针停留在转角 θ m 处。 当油 箱中的油位降低时，电容式传感器的电容量 Cx 减小，电桥失去平衡，伺服电动机反转，指针逆时针偏转( 示值减小)，同时带动 RP 的滑动臂移动。 当 RP 阻值达到一定值时，电 桥又达到新的平衡状态，伺服电动机停转，指针停留在新的位置(θx 处)。
4. 3 . 4 油箱油量检测系统
图 4－19 油量检测系统
1 —检测电极， 2—填充树脂， 3 —测量转换电路， 4—塑料外壳，
5 —灵敏度调节电位器， 6—工作指示灯， 7 —信号电缆。
图 4－20 电容式接近开关的结构
电容式接近开关的结构如图 4－20 所示，电容式接近开关的工作原理如图 4－21 所示。
4. 3 . 5 电容式接近开关

## Slide 18
图 4－21 电容式接近开关的工作原理
当被测物体接近检测电极时，被测物体会由于静电感应而产生极化现象，被测物体 越接近检测电极，检测电极上的电荷就越多。 由于检测电极的静电电容 C＝Q/ U，因此电 荷的增多，使电容 C 随之增大，从而使高频振荡电路的振荡减弱，甚至停止振荡。 电容 式接近开关可用于谷物高度测量装置中的接近报警器，如图 4－22 所示。
图 4－22 电容式接近开关的应用

## Slide 19
1 . 实验目的
了解电容式传感器的结构及其特点。
2 . 基本原理
电容式传感器是以各种类型的电容器为敏感元件，将被测物理量转换成电容量的变 化来实现测量的装置，电容式传感器的输出是电容量的变化量。 利用电容 C＝ εA/d 的关 系式，根据传感器相应的结构和测量电路可以选择 ε 、A 、d 三个参数中的一个参数作为 变量，保持另外两个参数不变，则可获得测干燥度(ε 变 ) 、测位移(d 变) 和测液位(A 变)
等多种用途的电容式传感器。 电容式传感器极板形状有平板形 、圆板形和圆柱( 圆筒) 形，虽然还有球面形和锯齿形等其他的形状，但一般很少用。 本实验采用的传感器为两组静 极片与一组动极片组成的两个平板式变面积差动结构( 两个平板式变面积电容传感器电容 量变化量之差 ΔC＝ΔC1－ΔC2 ) 的电容位移传感器( 具体平板式变面积电容传感器的工作原 理参阅 4. 1 . 1 节 )。 差动式传感器一般优于单组( 单边) 式传感器，它的灵敏度高 、线性范 围宽 、稳定性高。
电容变换器原理与面板如图 4 23 所示。 电容变换器的核心部分是图 4 24 中的二极 管环形充 、放电电路。
4. 4 技能实训
图 4－23 电容变换器原理与面板

## Slide 20
图 4－24 二极管环形充放电电路
在图 4－24 中，环形充 、放电电路由二极管 D3 、D4 、D5 、D6 、电容 C5 、电感 L1 和差 动电容位移传感器 Cx 1 、Cx2 组成。
当高频激励电压(f>100 kHz) 输入 a 点，由低电平 E1 跃升到高电平 E2 时，电容 Cx 1 和 Cx2 两端电压均由 E1 充电到 E2。 充电电荷一路由 a 点经 D3 到 b 点，再对 Cx 1 充电到 O 点
( 地)，另一路由 a 点经 C5 到 c 点，再经 D5 到 d 点对 Cx2 充电到 O 点。 此时，二极管 D4
和 D6 由于反偏置而截止。 在充电时间 t 1 内，由 a 到 c 点的电荷量为
Q 1 ＝ Cx2 (E2 － E1 ) (4－21)
当高频激励电压由高电平 E2 返回到低电平 E1 时，电容 Cx 1 和 Cx2 均放电。 Cx 1 经 b 点 、 D4 、c 点 、C5 、a 点 、L1 放电到 O 点， Cx2 经 d 点 、D6 、L1 放电到 O 点。 在放电时间 t2 内，由 c 点到 a 点的电荷量为
Q2 ＝ Cx 1 (E2 － E1 ) (4－22)
当然，式(4－21) 和式(4－22) 是在 C5 电容值远远大于 Cx 1 和 Cx2 电容值的前提下得到 的结果。 电容 C5 的充电 、放电回路如图 4－24 中实线 、虚线所示，电容式位移传感器实 验流程如图 4－25 所示。
图 4－25 电容式位移传感器实验流程

## Slide 21
图 4－25 电容式位移传感器实验流程
在一个充放电周期内(T＝t 1＋t2 )，由 c 点到 a 点的电荷量为 Q ＝ Q2 － Q 1 ＝ ( Cx 1 － Cx2 ) (E2 － E1 ) ＝ ΔCx ΔE
式中，Cx 1 与 Cx2 的变化趋势是相反的( 由传感器的结构决定，其结构是差动式)。 设激励电压频率f＝1/T，则流过 ac 支路输出的平均电流 i 为
i ＝fQ ＝fΔCx ΔE
式中，ΔE 为激励电压幅值变化量， ΔCx 为传感器的电容变化量。
(4－23)
(4－24)
由式(4－24)可知 : 当f、ΔE 一定时，输出平均电流i 与 ΔCx 成正比，输出平均电流 i 经 电路中的电感 L2 、电容 C6 滤波变为直流 I 输出，再经 Rw 转换成输出电压 Vo ＝ IRw。 由传感 器工作原理已知 ΔC 与 Δx 成正比，所以通过测量电路的输出电压 Vo 就可知 Δx 的大小。
3 . 需用器件与单元
机头中的振动台 、测微头 、电容传感器，显示面板中的 F/V 表( 或电压表)，调理电 路面板传感器输出单元中的电容，调理电路单元中的电容变换器 、电压放大器。
4 . 实验步骤
(1) 按图 4－26 所示接线。 调节测微头的微分筒使测微头的测杆端部与振动台吸合，再 逆时针调节测微头的微分筒( 振动台带动电容传感器的动片组上升)，直到电容传感器的动 片组与静片组上沿基本平齐为止(测微头的读数大约为20 mm )，将此时微分筒的位置作为位 移的起始点。
图 4－26 电容式传感器位移测量系统接线

## Slide 22
(2) 将显示面板中 F/V 表( 或电压表) 的量程切换开关切换到 2 V 挡，再将电容变换器 的按钮开关按至开。 检查接线无误后，闭合主 、副电源开关，读取电压表显示值，将其 作为起始点的电压并填入表 4 2 中。
(3) 仔细 、缓慢地顺时针调节测微头的微分筒，将其旋转一 圈 ( Δx ＝0. 5 mm，不能转 动过量，否则回转会引起机械回程差)，从 F/V 表( 或电压表) 上读出相应的电压值，将 其填入表 4－2 中。 继续调节测微头的微分筒，每旋转一 圈 ( Δx ＝0. 5 mm )，读出相应的输 出电压值，直到电容传感器的动片组与静片组下沿基本平齐为止。
(4) 根据表 4－2 中的数据作出 Δx－V 实验曲线，在实验曲线上截取线性度比较好的线 段作为测量范围并在测量范围内计算灵敏度( S ＝ ΔV/ Δx ) 与线性度。 实验完毕，关闭所有 电源开关。
x/mm |  |  | … … |  |  |  | … … |  | 
V/V |  |  |  |  |  |  |  |  | 
表 4－2 电容传感器测位移实验数据

## Slide 23
本章首先讲解了电容式传感器的变面积型 、变极距型和变介电常数型三种类型的传 感器，接着分析了常用的电容式传感器的等效电路和测量电路，最后通过实例讲解了电 容式传感器的应用。 电容式传感器是以各种类型的电容器作为敏感元件，将被测物理量 或机械量转换成电容量变化的 一 种转换装置，实际上就是 一 个具有可变参数的电容器。 电容式传感器广泛应用于测量位移 、角度 、振动 、速度 、压力 、介质特性等方面和成分 分析方面。 电容式传感器的测量转换电路主要有桥式电路 、调频电路 、运算放大器电路 和 二极管双 T 形电桥电路。

## Slide 24
随着汽车在日常生活中的广泛普及 ，有关汽车油位传感器的问题也越来越受到关注。 传统的汽车油位传感器存在精度低 、稳定性不高 、使用寿命短 、使用环境存在局限等不 足 ，这导致汽车的使用成本也在相应地增高。 为了克服传统汽车油位传感器存在的不足， 最大限度地保障广大客户的利益 ，某公司在原有油位传感器性能的基础上 ，投入了大量 的资金和人力 ，成功地研发出电容式汽车专用油位传感器 CR－6 1 6 ，该产品不仅可以克服 传统油位传感器存在的上述缺点 ，而且在精度 、稳定性等指标上有了质的飞跃 ，具体优 势性能如下。
( 1 ) 克服数据抖动问题。 CR－6 1 6 电容式汽车油位传感器 ，添加了智能阻尼电路 ，有 效地消除了因汽车颠簸造成油位输出信号抖动的现象。
(2 ) 克服温差问题。 在变送器的内部采用了特殊温度补偿电路 ，可以克服温度变化所 产生的温差对油位采集的影响 ，从而更有利于准确地测算油位。
( 3 )稳定性高。 在路况恶劣的情况下 ，油箱内容易产生泡沫 ，从而影响油位测量的精 度。 CR－6 1 6 高精度电容式汽车专用油位传感器 ，通过特殊的工艺处理 ，可以有效地减少 泡沫的产生 ，极大地提高了传感器的稳定性。
(4 ) 品质精良 ，性能卓越。 采用优化电路设计 ，所用元器件均为军工级元器件 ，确保了电路的稳定性与可靠性。
(5 ) 寿命长。 通过对产品进行特殊处理，其牢固性 、抗震性 、耐压性显著提高，使用 寿命有效延长。

## Slide 25
用于什么场合?
3 . 如何改善单极式变极距型传感器的非线性问题?
4. 电容式液位计测量原理如图 4－27 所示。 请为该测量装置设计匹配的测量电路，要 求输出电压 Uo 与液位 h 之间呈线性关系。
图 4－27 电容式液位计测量原理
5 . 电容式传感器的双 T 电桥测量电路如图 4 28 所示，已知 R 1 ＝R2 ＝R＝40 kΩ，RL ＝ 20 kΩ，e＝10 V，f＝1 MHz，C0 ＝10 pF，C1 ＝10 pF，ΔC1 ＝1 pF。 求 UL 的表达式及 UL 的值。
1 . 电容式传感器常用的测量电路有哪些? 各自有什么特点?
2. 根据工作原理可将电容式传感器分为哪几种类型? 每种类型各有什么特点? 各适
图 4－28 电容式传感器的双 T 电桥测量电路