## Slide 1
第5章
压电式传感器

## Slide 2
❷掌握压电式传感器的工作原理及测量转换电路。
❸熟悉压电式传感器在工程上的应用。
技能目标:
❶能够根据检测要求选择合适的压电式传感器。
❷能够运用压电式传感器完成一些简单的项目。
素质目标:
❶了解压电式传感器在无人驾驶汽车方面的应用，提升学生的科学素养。❷具有良好的交流与团队合作能力。
教学重点:
压电式传感器的工作原理和应用。
教学难点:
压电式传感器的测量电路。
知识目标:
❶了解不同压电材料的结构和特点。
教学重难点
教学目标

## Slide 3
某些电介质，当沿着一定方向对其施力使它变形时，其内部就会产生极化现象，同时，在它的两个表面上产生极性相反的电荷，当去掉外力后，它又重新恢复到不带电状态，这种现象称为压电效应。压电效应具有可逆性，它分为正压电效应和逆压电效应。
正压电效应:当沿着一定方向对电介质施加压力使其变形时，它的内部就会产生极化现象，同时，在它的两个表面上会产生极性相反的电荷，当去掉施加的压力后，它又重新恢复到不带电的状态，当改变压力的作用方向时，它内部的极性也随之改变。
逆压电效应:当在电介质的极化方向施加电场时，这些电介质就会在一定方向上产生机械变形或机械压力，当撤去施加的电场时，这些机械变形或机械压力也随之消失。
压电式传感器是一种基于压电效应的传感器，是一种自发电式传感器。它的敏感元件由压电材料制成，压电材料受力后表面产生电荷。
压电式传感器用于测量力和能变换为电量的非电物理量。它的优点是频带宽、灵敏度高、信噪比高、结构简单、工作可靠和质量轻等。它的缺点是某些压电材料需要采用防潮措施，而且输出的直流响应差，需要采用高输入阻抗电路或电荷放大器来克服这一缺陷。
5.1.1压电效应
5.1压电式传感器的工作原理

## Slide 4
压电式传感器中的压电元件材料一般有三类:石英晶体、压电陶瓷、高分子压电材料。
1.石英晶体
石英晶体的结构为六方晶体系，是单晶体结构，化学式为SiO2。定义x轴为两平行柱
面内夹角等分线，垂直此轴的压电效应最强，x轴称为电轴。y轴垂直于平行柱面，在电场作用下机械变形最大，y轴称为机械轴。z轴无压电效应，称为中心轴，也称光轴。
若从晶体上沿y方向切下一块晶片，如图5－1(c)所示，当沿电轴方向施加作用力Fx
时，则在与电轴垂直的平面上将产生电荷，其大小为
qx＝d11Fx(5－1)
式中，d11为x方向受力的压电系数。
5.1.2压电材料
式中，d12为y轴方向受力的压电系数，根据石英晶体的对称性，有d12＝d11，a、b为晶体切片的长度和厚度。
图5－1石英晶体
(a)晶体外形，(b)切割方向，(c)晶片
若在同一切片上，沿机械轴方向施加作用力Fy，则在与x轴垂直的平面上将产生电
荷qy，其大小为
qy＝d12Fy
(52)

## Slide 5
电荷qx和qy的极性由所受力的性质(受压力还是受拉力)决定。
当石英晶体不受外力作用时，硅离子和氧离子刚好在正六边形的六个顶角上，也就是说正负电荷是互相平衡的，所以晶体外部没有带电现象，如图5－2(a)所示，当石英晶体在x轴方向受力时，晶体的极面A上呈现负电荷，晶体的极面B上呈现正电荷，如图52(b)所示，当石英晶体在y轴方向受力时，晶体的极面A上呈现正电荷，晶体的极面B上呈现负电荷，如图52(c)所示。
图5－2石英晶体的压电效应
(a)不受外力，(b)x轴方向受力，(c)y轴方向受力
石英晶体在20~200℃内压电系数的变化率较小，因而其性能非常稳定，不足之处在于压电系数较小(d＝2.31×10－12C/N)。因此，石英晶体一般只在标准传感器、高精度传感器或使用温度较高的传感器中使用。

## Slide 6
图5－3压电陶瓷外形
压电陶瓷是人工制造的多晶体压电材料，由无数细微的单晶粒组成。每个单晶粒形成一个自发极化方向一致的小区域即电畴。刚烧结好的压电陶瓷内的电畴是无规则排列的，极化方向杂乱无章，电畴极化效应被相互抵消，压电陶瓷内极化强度为零。因此，原始的压电陶瓷呈中性，不具有压电性质，如图5－4(a)所示。
在压电陶瓷上施加外电场，电畴的极化方向发生转动，趋向于按外电场方向的排列，从而使材料得到极化。外电场愈强，就有更多的电畴转向外电场方向。当外电场强度大到使材料的极化达到饱和的程度，即所有电畴极化方向都整齐地与外电场方向保持一致时，去掉外电场，电畴的极化方向基本不变化，即剩余极化强度很大，这时的材料才具有压电特性，如图5－4(b)所示。
2.压电陶瓷
压电陶瓷是人工制造的多晶体压电材料，是一种能够将机械能转换为电能的陶瓷材料。它比石英晶体的压电灵敏度高得多，而制造成本却较低。因此，目前国内外生产的压电元件绝大多数都采用压电陶瓷。常用的压电陶瓷材料有含铅系列压电陶瓷(如锆钛酸铅压电陶瓷，PZT)及非铅系列压电陶瓷(如BaTiO3)。
图5－4压电陶瓷的极化
(a)未极化，(b)极化
极化处理后的压电陶瓷材料内部存在很强的剩余极化强度。当压电陶瓷材料受到外力作用时，电畴的界限发生移动，电畴发生偏转，从而引起剩余极化强度的变化，因而在垂直于极化方向的平面上将出现极化电荷的变化。
这种因受力而产生的由机械效应转变为电效应、将机械能转变为电能的现象，就是压电陶瓷的正压电效应。电荷量的大小与外力成正比，如式(5－3)所示:

## Slide 7
q＝d33F(5－3)
式中，d33为压电陶瓷的压电系数，F为作用力。
压电陶瓷比石英晶体的压电系数大得多，所以采用压电陶瓷制作的压电式传感器的灵敏度较高。极化处理后的压电陶瓷材料的剩余极化强度与特性和温度有关，它的参数也随时间变化，时间越久，剩余极化强度越弱，从而使压电特性减弱。
石英晶体的优点是介电常数和压电系数的温度稳定性好，它适用于工作温度范围很宽的压电式传感器。极化后的压电陶瓷的压电系数是石英晶体的几十倍甚至几百倍，但稳定性不如石英晶体好，居里点也低。
最早使用的压电陶瓷材料是钛酸钡(BaTiO3)。它是由碳酸钡和二氧化钛按1∶1比例混合烧结而成的。虽然它的压电系数约为石英晶体的50倍，但居里点只有115℃，使用温度不超过70℃，温度稳定性和机械强度都不如石英晶体。
锆钛酸铅压电陶瓷(PZT)有较高的压电系数[d＝(200~500)×10－12C/N]和居里点(500℃左右)，是目前常采用的一种压电材料。
非铅系列压电陶瓷可减少铅对环境的污染。它们的各项性能均已超过含铅系列压电陶瓷，非铅系列压电陶瓷是今后压电陶瓷的发展方向。
3.高分子压电材料
高分子压电材料有聚偏二氟乙烯(PVF2或PVDF)、聚氟乙烯(PVF)、聚氯乙烯(PVC)等，其中PVF2的压电系数最高。由高分子压电材料制作的压电薄膜和电缆如图5－5所示，由高分子压电材料制作的用于波形分析及报警的高分子压电踏脚板如图5－6所示。
图5－6可用于波形分析及报警的
高分子压电踏脚板
图5－5高分子压电材料制作的
压电薄膜和电缆

## Slide 8
高分子压电材料具有以下特点:
(1)高分子压电材料是柔软的压电材料，可根据需要制成压电薄膜或电缆套管等形状，经过极化处理后就会出现压电效应。
(2)高分子压电材料不易破碎，且具有防水性，可以连续地拉伸，制成较大面积或较长长度的形状，因而价格便宜。
(3)高分子压电材料的声阻抗约为0.02Pa.s/m3，与空气的声阻抗有较好的匹配度，可以制成特大口径的壁挂式低音扬声器。
(4)高分子压电材料的工作温度一般低于100℃，当温度升高时，其灵敏度降低。
(5)高分子压电材料的机械强度不高，抗紫外线能力较差，不适合暴晒，否则容易老化。
压电式传感器的工作原理就是利用压电材料的压电效应，即当有力作用在压电材料上时，传感器就有电荷(或电压)输出。
由于外力作用在压电材料上产生的电荷只有在无泄漏的情况下才能保存，即需要测量回路具有无限大的输入阻抗，这实际上是不可能实现的，因此压电式传感器不能用于静态测量。压电材料在交变力的作用下，电荷可以不断补充，供给测量回路一定的电流，故压电式传感器适用于动态测量。
5.2.1压电元件的等效电路
式中，A为压电元件的面积，d为压电元件的厚度，εr为压电材料的相对介电常数。由于压电元件的电压U、电荷量Q和电容量Ca三者之间的关系为
Q
U＝
C
a
因此压电传感器也可以等效为一个电荷源，如图5－7(b)所示。
由压电元件的工作原理可知，压电式传感器可以看作一个电荷发生器。同时，当压电元件表面聚集电荷时，其相当于一个以压电材料为介质的电容器，其电容量如式(5－4)所示。因此，压电式传感器可以等效为一个与电容器相串联的电压源，如图5－7(a)所示。
5.2压电式传感器的测量转换电路
图5－7压电式传感器的等效电路
(a)电压源，(b)电荷源
ad
C＝ε0εrA
(5－4)

## Slide 9
单片压电元件产生的电荷量甚微，为了提高压电式传感器的输出灵敏度，在实际应用中常将两片(或两片以上)同型号的压电元件黏结在一起。由于压电材料的电荷是有极性的，因此黏结方法也有两种。
图5－8(a)是将两个压电元件的负端黏结在一起，中间插入的金属电极成为压电元件的负极，正电极在两边的电极上。从电路上看，这是并联接法，类似两个电容器的并联，因而有Q′＝2Q，U′＝U，C′＝2C，由此可知，在外力作用下正负电极上的电荷量增加1倍，电容量也增加1倍，输出电压与单片时相同。
并联接法的输出电荷大，等效电容大，时间常数大，适宜用在测量缓慢变化的信号并且以电荷作为输出量的场合。
图5－8(b)是将两个压电元件的不同极性端黏结在一起，从电路上看，两个压电元件是串联的，两压电元件中间黏结处正负电荷中和，Q′＝Q，U′＝2U，C′＝C/2，上、下极板的电荷量与单片时相同，总电容量为单片时一半，输出电压增大1倍。
图5－8压电元件连接方式
(a)并联—相同极性端黏结，(b)串联—不同极性端黏结
串联接法的输出电压大，等效电容小，适宜用在以电压作为输出信号，且测量电路输入阻抗很高的场合。

## Slide 10
压电式传感器本身的内阻抗很高，而输出能量较小。因此，它的测量电路通常需要接入一个高输入阻抗的前置放大器，其作用一是把它的高输出阻抗变换为低输出阻抗，二是放大传感器输出的微弱信号。压电式传感器的输出可以是电压信号，也可以是电荷信号，因此前置放大器也有两种形式:电压放大器和电荷放大器。
1.电压放大器
电压放大器电路原理及其等效电路如图5－9所示。
5.2.2前置放大器
图5－9电压放大器电路原理及其等效电路
(a)放大器电路，(b)等效电路
在图5－9(b)中，电阻R＝RaRi/(Ra＋Ri)，电容C＝Cc＋Ci，而ua＝q/Ca。其中Cc表示连接电缆的等效电容，Ri表示放大器的输入电阻、Ci表示输入电容，Ra表示压电式传感器的泄漏电阻。若压电元件受正弦力f＝Fmsinωt的作用，则其电压为
Uim(ω)＝m
Ui＝df
(5－5)
(5－6)
(5－7)
d
d
Fm
U＝sinωt＝Usinωt
aCm
a
式中，d为压电系数，Um为压电元件输出电压幅值，Um＝d.Fm/Ca。由此可得放大器输入端电压Ui，其复数形式为
jωR
1＋jωR(Ca＋C)
Ui的幅值Uim为
FωR
1＋ω2R2(Ca＋Cc＋Ci)2输入电压和作用力之间的相位差为
Φ(ω)＝－arctan[ω(Ca＋Cc＋Ci)R]

## Slide 11
式(5－9)表明前置放大器输入电压幅值Uim与频率无关，一般在ω/ω0>3时，就可以认为Uim与ω无关，ω0表示测量电路时间常数的倒数，即ω0＝。
这表明压电式传感器有很好的高频响应特性，但是，当作用于压电元件的力为静态力(ω＝0)时，前置放大器的输出电压等于零。这是因为电荷会通过放大器输入电阻和传感器本身的泄漏电阻漏掉，所以压电式传感器不能用于静态力的测量。
当ω(Ca＋Cc＋Ci)R≫1时，放大器输入电压幅值Uim如式(5－9)所示，式中Cc连
在理想情况下，传感器Ra的电阻与前置放大器的输入电阻Ri都为无限大，即ω(Ca＋Cc＋Ci)R≫1，那么由式(5－8)可知，理想情况下输入电压幅值Uim为
Fm
Ca＋Cc＋Ci
(5－9)
Uim＝
d
接电缆电容，当电缆长度改变时，Cc也将改变，因而Uim也随之变化。因此，压电式传感器与前置放大器之间的连接电缆不能随意更换，否则将引入测量误差。
2.电荷放大器
电荷放大器常作为压电式传感器的输入电路，由一个反馈电容Cf和高增益运算放大
器构成。由于运算放大器输入阻抗极高，放大器输入端几乎没有分流，故可略去Ra和Ri两个并联电阻。电荷放大器等效电路如图5－10所示，图中A为运算放大器增益，其输出
电压u为
o
u≈u＝－q
式中，uo为运算放大器输出电压，ucf为反馈电容两端电压。
ocfCf
(5－10)
图5－10电荷放大器等效电路

## Slide 12
通常A为104~108。因此，当(1＋A)Cf≫Ca＋Cc＋Ci时，式(5－11)可表示为
u0≈－(5－12)
由式(5－11)和式(5－12)可以得出以下几点结论:
(1)电荷放大器的输出电压uo只取决于输入电荷与反馈电容Cf，与电缆电容Cc无关，且与q成正比，这是电荷放大器的最大特点。
(2)只要保持反馈电容Cf的数值不变，就可得到与输入电荷量q的变化呈线性关系的输出电压。
(3)压电式传感器产生的电荷量q一定时，反馈电容Cf越小，输出电压uo就越大。
(4)要达到一定的输出灵敏度要求，就必须选择适当的反馈电容Cf。
(5)输出电压uo与电缆电容Cc无关的条件是(1＋A)Cf≫(Ca＋Cc＋Ci)。
为了得到必要的测量精度，需要反馈电容Cf的温度特性和时间稳定性都很好，在实际电路中，考虑到不同量程等因素，Cf的容量可做成可选择的，其范围一般为102pF~104pF。
可求出电荷放大器的输出电压u为
oCa＋Cc＋Ci＋(1＋A)Cf
由运算放大器基本特性，o
Aq
u＝－
(5－11)

## Slide 13
一种压电式加速度传感器的结构如图5－12所示。它主要由压电元件、质量块、预压弹簧、基座及外壳等组成。整个部件装在外壳内，并由螺栓加以固定。
当加速度传感器和被测物一起受到冲击振动时，压电元件受质量块惯性力的作用，根据牛顿第二定律，此惯性力是加速度的函数，即
石英晶体振荡器(简称晶振)如图5－11所示。石英晶体在振荡电路中工作时，压电效应与逆压电效应交替作用，从而产生稳定的振荡输出频率。
5.3压电式传感器的应用
F＝ma
式中，F为质量块产生的惯性力，m为质量块的质量，a为加速度。
压电元件是一类典型的力敏感元件，可用来测量最终能转化成力的变化的多种物理量。
5.3.2压电式加速度传感器
5.3.1石英晶体振荡器
图5－11石英晶体振荡器
(5－13)
图5－12压电式加速度传感器结构

## Slide 14
此时惯性力F作用于压电元件上，产生输出电荷q，当加速度传感器选定后，m为常
数，则加速度传感器输出电荷为
q＝d11F＝d11ma(5－14)
输出电荷与加速度a成正比。因此，测得加速度传感器的输出电荷便可知加速度的大小。碰撞加速度传感器在汽车安全气囊系统中的应用如图5－13所示。
图5－13汽车安全气囊系统

## Slide 15
图5－14压电式单向测力传感器结构
传感器上盖为传力元件，当受外力作用时，它将产生弹性变形，将力传递到石英晶片上。石英晶片采用xy切型，利用其纵向压电效应实现力－电转换。为了提高测力传感器的输出灵敏度，可以将两片或多片晶片黏结在一起。测力传感器装配时必须增加较大的
预紧力，以保证良好的线性度。
压电式单向测力传感器的结构如图5－14所示，主要由石英晶片、绝缘套、电极、上盖及基座等组成。
5.3.3压电式测力传感器
利用压电陶瓷传感器测量刀具切削力的原理如图5－15所示。由于压电陶瓷元件的自振频率高，因此特别适合测量变化剧烈的载荷。图中压电式传感器位于车刀前部的下方，当进行切削加工时，切削力通过刀具传递给压电式传感器，压电式传感器将切削力转换为电信号输出，记录下电信号的变化便可测得切削力的变化。
5.3.4金属加工动态切削力测量
图5－15压电陶瓷传感器刀具切削力测量

## Slide 16
1.压电式周界报警系统
将长的压电电缆埋进泥土的浅表层中，可起分布式地下麦克风或听音器的作用，可探测几十米范围内人的步行，对轮式或履带式车辆也可以通过信号处理系统分辨出来。将高分子压电电缆埋进公路中，可以获取车型分类信息(包括轴数、轴距、轮距、单双轮胎)，还可用于车速监测、收费站地磅称重、闯红灯拍照、停车区域监控、交通数据信息采集(道路监控)及机场滑行道监测等。
将两根高分子压电电缆相距若干米，平行埋设于柏油公路的路面下约5cm处，可以用来测量车速及汽车的载重量，并根据存储在计算机内部的档案数据，判定汽车的车型。
2.压电式玻璃破碎报警器
将高分子压电测振薄膜粘贴在玻璃上，它可以感受到玻璃破碎时发出的振动，并将电压信号传送给集中报警系统。压电式玻璃破碎报警器可广泛用于文物保管、贵重商品保管及其他商品柜台保管等。
将厚度约0.2mm的PVDF薄膜裁制成10mm×20mm大小。在它的正反两面各喷涂透明的二氧化锡作为导电电极，再用超声波焊接上两根柔软的电极引线，并用保护膜覆盖。使用时，用瞬干胶将其粘贴在玻璃上。当玻璃遭到暴力打碎的瞬间，压电薄膜感受到剧烈振动，其表面会产生电荷q，并在两根电极引线之间产生窄脉冲报警信号。
5.3.5高分子压电材料的应用
压电式玻璃破碎报警器的电路如图5－16所示。将传感器用瞬干胶粘贴在玻璃上，然后通过电缆将其和报警电路相连。为了提高报警器的灵敏度，输出信号经放大器放大后，需经带通滤波器进行滤波，要求带通滤波器对选定的频谱通带的衰减要小，而对频谱通带外的衰减要尽量大。由于玻璃振动时产生的波长在音频和超声波范围内，因此这就使得滤波器成为报警器电路中的关键。这是因为只有当滤波器输出信号高于设定的阈值时，才会输出报警信号，驱动报警执行机构工作。

## Slide 17
图5－16压电式玻璃破碎报警器电路
除了以上几部分应用外，压电式传感器还有其他很广泛的应用。其中集成压电式传感器是一种高性能、低成本、动态微压传感器，它采用压电薄膜作为换能材料，动态压力信号通过压电薄膜变成电荷量，电荷量再经传感器内部放大电路转换成电压输出。该传感器具有灵敏度高、抗过载及冲击能力强、抗干扰性好、操作简便、体积小、质量轻、成本低等特点，广泛应用于医疗、工业控制、交通、安全防卫等领域。
压电式传感器的典型应用有脉搏计数探测，按键键盘、触摸键盘，振动、冲击、碰撞报警，振动加速度测量，管道压力波动以及其他机电转换、动态力检测等。
测量转换电路需要将电荷放大器、传感器、连接导线一同标定。标定时，可使用直流电压表、活塞式压力针，要求数据具有可读性。压电式传感器能自生电荷，是一种有源传感器。它具有体积小、质量轻、结构简单、自振频率高等一系列优点，广泛应用于位移、加速度、压力、振动等动态参数的测量。

## Slide 18
1.实验目的
了解压电式传感器的工作原理和测量振动的方法。
2.基本原理
压电式传感器是一种典型的自发电式传感器，其传感元件是压电材料，它以压电材料的压电效应为转换机理来实现力到电量的转换。压电式传感器可以对各种动态力、机械冲击和振动进行测量，在声学、医学、力学、导航方面都得到了广泛的应用。
5.4技能实训
1)压电效应
具有压电效应的材料称为压电材料，常见的压电材料有两类:压电单晶体，如石英、酒石酸钾钠等，人工多晶体压电陶瓷，如钛酸钡、锆钛酸铅等。
压电材料受到外力作用时，在发生变形的同时其内部也会产生极化现象，它表面会产生极性相反的电荷，当去掉外力时，它又重新恢复到不带电状态。当作用力的方向改变后，其表面电荷的极性也随之改变，如图5－17所示，这种现象称为压电效应。
图5－17压电效应
2)压电晶片及其等效电路
多晶体压电陶瓷的灵敏度比压电单晶体的灵敏度要高很多，压电式传感器的压电元件是在两个工作面上蒸镀有金属膜的压电晶片，金属膜构成两个电极，如图5－18(a)所示。当压电晶片受到力的作用时，便有电荷聚集在两极上，一面为正电荷，一面为等量的负电荷。这种情况和电容器十分相似，所不同的是压电晶片表面上的电荷会随着时间的推移逐渐漏掉。压电晶片材料的绝缘电阻(也称漏电阻)虽然很大，但毕竟不是无穷大。从信号变换角度来看，压电元件相当于一个电荷发生器，从结构上看，它又相当于一个
电容器。因此，通常将压电元件等效为电荷源与电容相并联的电路，如图5－18(b)所示。其中ea＝Q/Ca。其中ea为压电晶片受力后所呈现的电压，也称为极板上的开路电压，Q为压电晶片表面上的电荷，Ca为压电晶片的电容。
实际应用中的压电式传感器往往采用两片或两片以上的压电晶片进行并联或串联。压电晶片并联时如图5－18(c)所示，压电晶片正电荷集中在中间极板上，负电荷在两侧的极板上。压电晶片并联时的电容量大，输出电荷量大，时间常数大，宜于测量缓慢变化并以电荷量作为输出的信号。
压电式传感器的输出信号，理论上应当是压电晶片表面的电荷Q。根据图5－18(b)可
知，测试中也可取等效电容Ca上的电压值作为压电式传感器的输出信号。因此，压电式传感器有电荷和电压两种输出形式。

## Slide 19
3)压电式加速度传感器
压电式加速度传感器的结构如图5－18(d)所示。图中M是惯性质量块，K是压电晶片。压电式加速度传感器实质上是一个惯性力传感器。在压电晶片K上，放有质量为m的质量块M。当壳体随被测振动体一起振动时，质量块因惯性而产生作用在压电晶片上的力F，其中F＝ma。当质量m一定时，压电晶片上产生的电荷与加速度a成正比。
图5－18压电晶片及等效电路
(a)压电晶片，(b)等效电荷源，(c)压电晶片并联，(d)压电式加速度传感器

## Slide 20
4)压电式加速度传感器和放大器等效电路
压电式传感器的输出信号很小，因此对输出信号必须进行放大。压电式传感器所使用的放大器有两种结构形式:一种是带反馈电阻的电压放大器，其输出电压与输入电压(即传感器的输出电压)成正比，另一种是带反馈电容的电荷放大器，其输出电压与输入电荷量成正比。
电压放大器测量系统中的输出电压对电缆电容Cc敏感。当电缆长度变化时，Cc就变化，使得放大器输入电压ei随之变化，系统的电压灵敏度也将发生变化，这就增加了测量的难度。电荷放大器则弥补了上述电压放大器的缺点，电荷放大器是一个高增益、带反馈电容的运算放大器。当略去传感器的漏电阻Ra和电荷放大器的输入电阻Ri的影响时ꎬ
有
Q＝ei(Ca＋Cc＋Ci)＋(ei－ey)Cf(5－15)
式中，ei为放大器输入端电压，ey为放大器输出端电压，ey＝－Kei，K为电荷放大器开环放大倍数，Cf为电荷放大器反馈电容。将ey＝－Kei代入式(5－15)中，可得放大器输出端电压ey与传感器电荷Q的关系式:
设C＝Ca＋Cc＋Ci
ey＝－KQ/[(C＋Cf)＋KCf](5－16)
当电荷放大器的开环放大倍数足够大时，则有KCf≫C＋Cf，式(5－16)简化为
ey＝－Q/Cf(5－17)
式(5－17)表明，在一定条件下，电荷放大器的输出电压与传感器的输入电荷量成正比，而与电缆的分布电容无关，输出灵敏度取决于反馈电容Cf。所以电荷放大器的灵敏度调节都是采用切换反馈电容Cf的办法实现的。采用电荷放大器时，即使连接电缆长度达百米，其灵敏度也无明显变化，这是电荷放大器的主要优点。
压电式加速度传感器实验原理、电荷放大器与实验面板如图519所示。
图5－19压电式加速度传感器实验原理
(a)压电式加速度传感器实验原理，(b)电荷放大器原理与实验面板

## Slide 21
3.需用器件与单元
机头中的悬臂双平行梁、激振器、压电式传感器，显示面板中的低频振荡器，调理电路面板传感器输出单元中的压电、激振，显示与调理电路面板中的电荷放大器、低通滤波器，示波器。
4.实验步骤
(1)按图5－20示意接线。
(2)将显示面板中的低频振荡器幅度旋钮顺时针缓慢转到底(低频振荡器输出幅度最大)，调节低频振荡器的频率在8~10Hz左右。检查接线无误后闭合主、副电源开关。再调节低频振荡器的幅度旋钮使振动台明显振动(如振动不明显可调频率)。
(3)用示波器的两个通道[正确选择双线(双踪)示波器的“触发”方式及其他(TIME/DIV:在20~50ms范围内选择，VOLTS/DIV:0.1~1V范围内选择)设置]同时观察低通滤波器输入端和输出端波形，在振动台正常振动时用手指敲击振动台同时观察输出波形变化。
(4)改变低频振荡器的频率，观察输出波形变化。实验完毕，关闭所有电源开关。
图5－20压电式传感器测振动实验接线

## Slide 22
本章首先讲解了压电式传感器的工作原理，其中包括压电效应、压电材料等内容，其次通过分析压电元件的等效电路，分别对压电式传感器的输出信号是电压信号还是电荷信号这两种不同情况进行了电路分析，最后引用工程实例讲解了压电式传感器的应用。
压电式传感器是一种基于压电效应的传感器，是一种自发电式传感器。某些电介质，当沿着一定方向对其施力而使它变形时，其内部就会产生极化现象，同时，在它的两个表面产生符号相反的电荷，当去掉外力后，它又重新恢复到不带电状态，这种现象称为压电效应。压电效应具有可逆性，它分为正压电效应和逆压电效应。
压电式传感器中的压电元件材料一般有三类:石英晶体、压电陶瓷、高分子压电材料。
压电式传感器可以等效为一个与电容器相串联的电压源，即
ad
压电元件的电压U、电荷量Q和电容量Ca三者之间的关系为
Q
U＝
C
a
压电式传感器也可以等效为一个电荷源。
压电式传感器测量电路通常需要接入一个高输入阻抗的前置放大器，其目的一是把它的高输出阻抗变换为低输出阻抗，二是放大传感器输出的微弱信号。压电式传感器的输出可以是电压信号，也可以是电荷信号，因此，前置放大器也有电压放大器和电荷放大器两种形式。
压电式传感器可用于测量力和能变换为电的非电物理量。它的优点是频带宽、灵敏度高、信噪比高、结构简单、工作可靠和质量轻等。它的缺点是某些压电材料需要采用防潮措施，而且输出的直流响应差，需要采用高输入阻抗电路或电荷放大器来克服这一缺陷。
C＝ε0εrA

## Slide 23
压电式传感器是基于压电效应的传感器，是一种自发电式和机电转换式的传感器。压电式传感器可用于测量力和能变换为力的非电物理量。
雨滴传感器可以应用于许多方面，使用阻尼橡胶时应避免车辆自身振动导致的功能紊乱，并且传感器的输出信号需要经过电荷放大器放大来克服其直流响应差这一缺点。
应用一:雨刮器。雨滴传感器可以控制雨天时雨刮器的自动运动，并且可以根据雨量的大小对雨刮器运动的速度自动调节，大大简化了驾驶员的操作，提高了行驶安全性。
应用二:车灯。当汽车行驶在大雨天气时，如若一直开远光灯会对他人驾驶造成麻
烦，开近光灯时自己又看不清楚，加入雨滴传感器以后，它可以根据雨量大小自动调节灯的明亮。
应用三:汽车天窗。当开始下雨时，雨滴传感器可以在检测到第一滴雨后迅速地做出反应，第一时间关闭天窗，较大地提高了行驶舒适性。

## Slide 24
1.什么是压电效应?什么是压电效应的可逆性?
2.什么是压电陶瓷的压电效应?
3.什么叫正压电效应和逆压电效应?什么叫纵向压电效应和横向压电效应?
4.压电式加速度传感器的工作原理是什么?