## Slide 1
第6章
霍尔传感器

## Slide 2
❷掌握霍尔传感器的工作原理及测量转换电路。
❸熟悉霍尔传感器在工程上的应用。
技能目标:
❶能够使用常用仪器检查霍尔传感器性能并判别其好坏。
❷能够运用所学知识设计制作基本检测单元模块电路。
❸能够对制作的模块电路进行简单的测试。
素质目标:
了解我国对霍尔效应的研究，引导学生继承并发扬优秀科研精神。
教学重点:
霍尔传感器的工作原理和应用。
教学难点:
霍尔传感器的测量电路。
知识目标:
❶了解霍尔元件的结构和不同参数。
教学重难点
教学目标

## Slide 3
置于磁场中的静止载流导体，当通过它的电流
方向与磁场方向不一致时，载流导体将产生垂直于
电流和磁场的方向的电动势，这种现象称为霍尔效
应，该电动势称为霍尔电动势。霍尔效应原理如图
6－1所示。
在垂直于外磁场B的方向上放置一导电板，导
电板通以电流I，电流方向如图6－1所示。电流使图6－1霍尔效应原理
导电板中的自由电子在电场作用下做定向运动。此时，每个电子受洛伦兹力FL的作用，FL的大小为
FL＝eBv(6－1)
式中，e为电子电荷ꎻv为电子运动平均速度ꎻB为磁场的磁感应强度。
FL的方向如图6－1所示，此时，电子除了沿电流反方向做定向运动外，还在FL的作用下漂移，使导电板内侧面积累电子，而外侧面积累正电荷，从而形成了附加内电场EH。
霍尔传感器是基于霍尔效应的一种传感器。随着半导体技术的发展，用半导体材料制成的霍尔元件得到了广泛应用和发展。霍尔传感器具有结构简单、体积小、无触点、可靠性高、使用寿命长、频率响应宽(从直流到微波)以及易于集成电路化和微型化等特点，广泛应用于测量技术、自动控制和信息处理等领域。
6.1.1霍尔效应
6.1霍尔传感器的工作原理

## Slide 4
霍尔电场EH的出现，使做定向运动的电子除了受洛伦兹力作用外，还受到霍尔电场力FE的作用，其力的大小为eEH，此力阻止电荷继续积累。随着内、外侧面积累电荷的增加，霍尔电场逐渐增大，电子受到的霍尔电场力也逐渐增大，当电子所受洛伦兹力与
该电场称霍尔电场，电场强度为
EH＝
式中，UH为霍尔电动势。
霍尔电场力大小相等方向相反，即
eEH＝eBv
时，则
EH＝vB
(6－2)
(6－3)
(6－4)
此时电荷不再向两侧面积累，达到平衡状态。
若导电板单位体积内电子数为n，电子定向运动平均速度为v，则激励电流I＝nevbd，即
v＝(6－5)
将式(6－5)代入式(6－4)得
EH＝(6－6)
将式(6－5)代入式(6－2)得
UH＝(6－7)
式中，KH＝RH/d，(d为霍尔元件的厚度)，KH称为霍尔元件的灵敏度。
由式(6－8)可知，霍尔电动势正比于激励电流及磁感应强度，霍尔元件灵敏度与霍尔系数RH成正比而与霍尔元件厚度d成反比。为了提高传感器灵敏度，霍尔元件常制成薄
片形状。
霍尔元件激励极间电阻R＝ρl/(bd)，同时R＝U/I＝El/I＝vl/(μnevbd)
RH称为霍尔系数，其大小取决于导体载流子密度，令RH＝1/(ne)，则
UH＝＝KHIB
(6－8)

## Slide 5
(因为μ＝
v/E，μ为电子迁移率)，则
ρll bd＝μnebd
解得
RH＝μρ(6－10)
从式(6－10)可知，霍尔系数等于霍尔元件材料的电阻率与电子迁移率μ的乘积ꎮ若要增强霍尔效应，则应使霍尔元件具有较大的霍尔系数RH，即选择霍尔元件时要求霍尔元件材料应具有较大的电阻率和载流子迁移率。
6.1.2霍尔元件的主要参数
(1)额定激励电流和最大允许激励电流。当霍尔元件自身的温度升高10℃时，流过自身的激励电流称为额定激励电流，用符号Ic表示。由于霍尔电动势随激励电流增大而增大，故在应用中总希望选用较大的激励电流。但激励电流增大，霍尔元件的功耗会增大，霍尔元件的温度也随之升高，会使霍尔电动势的温漂增大，因此，每种型号的霍尔元件均规定了相应的最大允许激励电流Im，它的数值范围从几毫安至十几毫安。
(2)输入电阻和输出电阻。输入电阻Ri是指霍尔元件两个激励电流端之间的电阻，输出电阻Ro是指两个霍尔电动势输出端之间的电阻。输入电阻和输出电阻的阻值范围从几十欧姆到几百欧姆。
(3)不等位电动势和不等位电阻。不等位电动势是指霍尔元件在额定激励电流下，当外加磁场为零时，霍尔元件输出端之间的开路电压，用符号UM表示。产生这一现象的原因有以下几点:
①霍尔电极安装位置不对称或不在同一等电位面上。
②半导体材料不均匀造成了电阻率不均匀或是几何尺寸不均匀。
③激励电极接触不良造成激励电流分布不均匀。
(4)寄生直流电动势。当没有外加磁场，霍尔元件采用交流控制电流时，霍尔电极的输出端有一个寄生直流电动势，它主要是由控制电极和基片之间的非完全欧姆接触所产生的整流效应造成的。
(5)霍尔电动势的温度系数。霍尔电动势的温度系数α是指在一定磁感应强度和控制电流下，温度每变化1℃时霍尔电动势的变化率。

## Slide 6
霍尔传感器的基本测量电路(见图6－2)由电源E提供激励电流。通过霍尔传感器的
额定激励电流为
Ic＝E/(RA＋RB＋RH)(6－11)
6.2霍尔传感器的测量转换电路
图6－2霍尔传感器基本测量电路
霍尔传感器的偏置电路如图6－3所示。
6.2.1霍尔传感器的基本电路
图6－3霍尔传感器的偏置电路
(a)无外接偏置电阻时的电路ꎻ(b)有外接偏置电阻时的偏置电路ꎻ(c)电源负极与霍尔元件之间串联电阻时的偏置电路

## Slide 7
霍尔传感器的集成电路具有体积较小、灵敏度高、输出幅度较大、温漂小、对电源的稳定性要求较低等优点，它可分为线性型霍尔传感器的集成电路和开关型霍尔传感器的集成电路。
1.线性型霍尔传感器的集成电路
线性型霍尔传感器的集成电路的内部电路是将霍尔元件、恒流源、线性差动放大器制作在同一个芯片上。线性型霍尔传感器集成电路输出电压的单位为V，比直接使用霍尔元件要方便很多。比较典型的线性型霍尔传感器是UGN3501，UGN3501线性型霍尔传感器的外形及其内部集成电路如图6－4所示。
图6－4UGN3501线性型霍尔传感器的外形及其内部集成电路
(a)外形ꎻ(b)集成电路
图6－5给出了具有双端差动输出特性的线性霍尔器件的输出特性曲线。当磁场强度为零时，它的输出电压等于零ꎻ当磁场方向为正向(磁钢的S极对准霍尔器件的正面)时，输出电压为正ꎻ当磁场方向为反向时，输出电压为负。
6.2.2霍尔传感器的集成电路
图6－5线性霍尔器件的输出特性曲线

## Slide 8
2.开关型霍尔传感器的集成电路
开关型霍尔传感器的集成电路是将霍尔元件、稳压电路、放大器、施密特触发器、OC门(集电极开路输出门)等制作在同一个芯片上。当外加磁场强度超过规定的工作点时，OC门由高阻态(或高电平)变为导通状态，输出变为低电平ꎻ当外加磁场强度低于释放点时，OC门重新变为高阻态，输出变为高电平。较典型的开关型霍尔传感器是UGN3020。UGN3020开关型霍尔传感器的外形及其内部集成电路如图6－6所示。开关型霍尔传感器的集成电路中的施密特触发器电路的输出特性如图6－7所示，图中曲线表明回差越大，施密特触发器电路抗振动干扰能力就越强。
图6－6开关型霍尔传感器的外形及其内部集成电路
(a)外形ꎻ(b)集成电路
图6－7施密特触发器电路的输出特性曲线

## Slide 9
不等位电动势与霍尔电动势具有相同的数量级，有时甚至超过霍尔电动势，但实际应用中要消除不等位电动势是极其困难的，因此必须采用补偿的方法。分析不等位电动势时，可以把霍尔元件等效为一个电桥，用分析电桥平衡的方法来补偿不等位电动势。
图6－9为霍尔元件的等效电路，其中A、B为霍尔电极，C、D为激励电极，电极分布电阻分别用r1、r2、r3、r4表示，把它们看作电桥的四个桥臂。在理想情况下，电极A、B处于同一等电位面上，r1＝r2＝r3＝r4，电桥平衡，不等位电动势Uo为0。实际上，由于A、B电极不在同一等电位面上，因此四个电阻阻值不相等，电桥不平衡，不等位电动势Uo不等于0。此时可根据A、B两点电位的高低，判断应在哪一桥臂上并联一定的电阻，使电桥达到平衡，从而使不等位电动势Uo为0。
1.不等位电动势误差的补偿
当霍尔元件的激励电流为I时，若元件所处位置磁感应强度为零，则它的霍尔电动势应该为零，但实际上它是不为零的，这时测得的空载霍尔电动势称为不等位电动势(见图6－8)。不等位电动势是霍尔元件最主要的一种误差。
图6－9霍尔元件的等效电路
几种补偿线路如图6－10所示。图6－10(a)、(b)为常见的补偿电路，图6－10(b)、(c)相当于在等效电桥的两个桥臂上同时并联电阻，图6－10(d)用于交流供电的情况。
图6－8不等位电动势
不等位电动势可以用不等位电阻表示，即
6.2.3基本误差及补偿
r＝Uo
oI
(6－12)

## Slide 10
图6－10不等位电势补偿电路
(a)不对称补偿ꎻ(b)对称补偿1，(c)对称补偿2，(d)对称补偿3
2.霍尔元件温度补偿
霍尔元件是采用半导体材料制成的，因此，它的许多参数都具有较大的温度系数。当温度变化时，霍尔元件的载流子浓度、迁移率、电阻率及霍尔系数都将发生变化，从而使霍尔元件产生温度误差。
为了减小霍尔元件的温度误差，除选用温度系数小的元件或采用恒温措施外，由UH＝KHIB可知:采用恒流源供电是个有效措施，这可以使霍尔电动势稳定，但也只能减小由于输入电阻随温度变化所引起的激励电流I的变化的影响。
霍尔元件的灵敏度系数KH也是温度的函数，它随温度的变化将引起霍尔电动势的变化。霍尔元件的灵敏度系数与温度的关系可写成
KH＝KH0(1＋αΔT)(6－13)
式中，KH0为温度T0时霍尔元件的灵敏度系数ꎻΔT为温度变化量，ΔT＝T－T0，α为霍尔电动势温度系数。
大多数霍尔电动势的温度系数α是正值，霍尔电动势随温度升高而增加αΔT倍。但如果同时让激励电流IS相应地减小，并能保持KH与IS乘积不变，也就抵消了灵敏度系数
KH增加的影响。图6－11就是按此思路设计的一个既简单，补偿效果又较好的补偿电路。电路中IS为恒流源，分流电阻RP与霍尔元件的激励电极并联。当霍尔元件的输入电阻随温度升高而增加时，旁路分流电阻RP自动增大分流，以减小霍尔元件的激励电流IH，从而达到温度补偿的目的。
在图6－11的温度补偿电路中，设初始温度为T0，
霍尔元件输入电阻为RI0，灵敏系数为KH0，分流电阻为RP0，根据分流概念得
IH0＝(6－14)
当温度升至T时，电路中各参数变为
图6－11恒流温度补偿电路

## Slide 11
势不变，即UH＝UH0，则
KH0IH0B＝KHIHB(6－16)
KH0IH0＝KHIH(617)
将式(6－13)、式(6－14)、式(6－15)代入式(6－17)，经整理并略去高次项αβ(ΔT)2
后得
(δ－β－α)RI0
RP0＝(6－18)
α
当霍尔元件选定后，它的输入电阻RI0、温度系数δ以及霍尔电动势温度系数α是确定值。由式(6-18)即可计算出分流电阻RP0及所需的温度系数β值。为了满足RP0及β两个条件，分流电阻可取温度系数不同的两种电阻的串、并联组合，这样虽然麻烦但温度补偿效果很好。
因而
RPISRP0(1＋βΔT)IS
IH＝＝(6－15)
当温度升高ΔT时，为使霍尔电动势不变，补偿电路必须保持升温前、后的霍尔电动
RI＝RI0(1＋δΔT)RP＝RP0(1＋βΔT)
式中，δ为霍尔元件输入电阻温度系数，β为分流电阻温度系数。
RP＋RIRP0(1＋βΔT)＋RI0(1＋δΔT)

## Slide 12
霍尔元件具有结构简单、体积小、动态特性好和寿命长的优点，它不仅可用于磁感应强度、有功功率及电能参数的测量，在位移测量中也得到了广泛应用。
图6－12给出了一些不同类型的霍尔位移传感器。图6－12(a)是由磁场强度相同的两块永久磁铁组成的位移传感器。永久磁铁同极性相对地放置，霍尔元件处在两块磁铁的中间。
由于磁铁中间的磁感应强度B＝0，因此，霍尔元件输出的霍尔电动势UH也等于零，此时位移Δx＝0。若霍尔元件在两磁铁中产生相对位移，则霍尔元件感受到的磁感应强度也随之改变，这时UH不为零，其量值大小反映出霍尔元件与磁铁之间相对位置的变化量。这种结构的位移传感器，其动态范围可达5mm，分辨率为0.001mm。
图612(b)是一种结构简单的位移传感器，它是由一块永久磁铁组成磁路的传感器，在霍尔元件处于初始位置Δx＝0时，霍尔电动势UH不等于零。
图612(c)是一个由两个结构相同的磁路组成的位移传感器。为了获得线性分布较好的
6.3霍尔传感器的应用
6.3.1霍尔位移传感器
磁路，在磁极端面装有极靴，当调整好霍尔元件的初始位置时，可以使霍尔电动势UH＝0。虽然这种传感器的灵敏度很高，但它所能检测的位移量较小，适用于微位移及振动的测量。
图6－12不同类型的霍尔位移传感器
(a)磁场强度相同的位移传感器ꎻ(b)简单的位移传感器ꎻ(c)磁路结构相同的位移传感器

## Slide 13
如图6－14所示，在极性相对、磁场强度相同的两个磁钢气隙中置入霍尔加速度传感
器。当被测物体静止时，霍尔加速度传感器处于中间位置，且同时受到大小相等、方向相反的磁通作用，因而磁感应强度为零，霍尔电压UH＝0。当质量为m的被测物体上下运动时，将会带动霍尔加速度传感器上下运动，传感器上的磁感应强度发生变化，传感器输出霍尔电压UH。霍尔电压UH与加速度呈线性关系，根据测量转换电路可测得霍尔电压的大小，由霍尔电压进而可以求得物体的加速度。
任何非电量只要能转换成位移的变化，均可利用霍尔位移传感器的工作原理将其变换成霍尔电动势，霍尔压力传感器就是其中的一种(见图6－13)。弹性元件(可以是波登管或膜盒)将被测压力变换成位移，由于霍尔元件固定在弹性元件的自由端上，因此，弹性元件产生位移时将带动霍尔元件在线性变化的磁场中移动，从而输出霍尔电动势。
1—弹性元件ꎻ2—磁铁ꎻ3—霍尔压力传感器。
图6－13霍尔压力传感器的工作原理
6.3.3霍尔加速度传感器
6.3.2霍尔压力传感器

## Slide 14
图6－15是几种不同结构的霍尔转速传感器。转盘的输入轴与被测转轴相连，当被测转轴转动时，转盘随之转动，固定在转盘附近的霍尔传感器便可在每一个小磁铁通过时产生一个相应的脉冲，检测出单位时间的脉冲数，便可知被测转速。根据磁性转盘上小磁铁数目就可确定传感器测量转速的分辨率。
1—轴入轴ꎻ2—转盘ꎻ3—小磁铁ꎻ4—霍尔传感器。
图6－15几种不同结构的霍尔转速传感器
图6－14霍尔加速度传感器的工作原理
6.3.4霍尔转速传感器

## Slide 15
霍尔集成元件是将霍尔元件和放大器等集成在一块芯片上。它由霍尔元件、放大器、电压调整电路、电流放大输出电路、失调调整及线性度调整电路等几部分组成。它有三端T型单端输出和八脚双列直插型双端输出两种结构。它的特点是输出电压在一定范围内与磁感应强度呈线性关系。霍尔开关传感器SL3501是具有较高灵敏度的霍尔集成元件，能感受到很小的磁场变化，因而可对黑色金属零件进行计数检测。图6－16是对钢球
进行计数的工作示意和电路。当钢球通过霍尔开关传感器时，传感器可输出峰值为20mV的脉冲电压，该电压经运算放大器(μA741)放大后，驱动半导体三极管VT1(2N5812)工作，三极管VT1的输出端接通计数器进行计数，并由显示器显示检测数值。
6.3.5霍尔计数器
图6－16霍尔计数装置的工作示意图及电路图
(a)工作示意，(b)电路

## Slide 16
1.实验目的
了解霍尔传感器的工作原理与应用。
2.基本原理
霍尔传感器是一种磁敏传感器，基于霍尔效应原理工作。它将被测量的磁场变化(或以磁场为媒体)转换成霍尔电动势输出。霍尔效应是具有载流子的导体(或半导体)同时处在电场和磁场中而产生电动势的一种现象。如图6－17(带正电的载流子)所示，把一块宽为b，厚为d的导电板放在磁感应强度为B的磁场中，并在导电板中通以纵向电流I，此时在导电板的横向两侧面A、A′之间就呈现出一定的电势差，这一现象称为霍尔效应(霍尔效应可以用洛伦兹力来解释)，所产生的电势差UH称霍尔电动势(或霍尔电压)。霍尔效应的数学表达式为
UH＝RH＝KHIB
式中，RH＝－1/(ne)，是由半导体本身载流子迁移率决定的物理常数，称为霍尔系数，KH＝RH/d，称为灵敏度系数，与材料的物理性质和几何尺寸有关。
6.4技能实训
图6－17霍尔效应原理
具有上述霍尔效应的元件称为霍尔元件，霍尔元件大多采用N型半导体材料(金属材料中自由电子浓度n很高，因而RH很小，输出UH极小，不宜用作霍尔元件)，厚度d只有1μm左右。
霍尔传感器有霍尔元件和集成霍尔传感器两种类型。集成霍尔传感器是把霍尔元件、放大器等制作在一个芯片上的集成电路型结构。与霍尔元件相比，它具有微型化、灵敏度高、可靠性高、寿命长、功耗低、负载能力强以及使用方便等优点。
本实验采用的霍尔位移(小位移1~2mm)传感器由线性霍尔元件、两只半圆形永久磁钢组成，其他很多物理量如力、加速度等本质上都可转变成位移的变化来测量。霍尔位移传感器的工作原理和实验电路原理如图6－18所示。将磁场强度相同的两个永久磁钢极性相对地放置，线性霍尔元件置于两块磁钢间的上下中点，其磁感应强度为零。设这个位置为位移的零点，即X＝0，因磁感应强度B＝0，故输出电压UH＝0。当霍尔元件沿X轴有位移时，由于B≠0，则有一电压UH输出，UH经差动放大器放大输出为V。V与B、B与X有一一对应的线性关系。图6－18(b)中的W1是用来调节霍尔元件的不定位电动势的，所谓不定位电动势是指B＝0时UH≠0。
注意:线性霍尔元件有四个引线端。涂黑两端1(Vs＋)、3(Vs－)是电源输入激励端，另外两端2(Vo＋)、4(Vo－)是电压UH输出端。接线时，电源输入激励端与电压UH输出端不能颠倒，否则将损坏霍尔元件。

## Slide 17
图6－18霍尔位移传感器工作原理
(a)工作原理，(b)实验电路原理
3.需用器件与单元
机头中的振动台、测微头、霍尔位移传感器，显示面板中的F/V表(或电压表)、±2~±10V步进可调直流稳压电源，调理电路单元中的霍尔元件，调理电路单元中的电桥、差动放大器。
4.实验步骤
(1)差动放大器调零。按图6－19示意接线，将电压表(F/V表)量程切换开关打到2V挡，检查接线无误后闭合主、副电源开关。将差动放大器的增益电位器沿顺时针方向缓慢转到底，再逆时针回转一点点(防止电位器的可调触点在极限端点位置接触不良)，调节差动放大器的调零电位器，使电压表显示0。关闭主电源。
图6－19差动放大器调零接线

## Slide 18
(2)在振动台与测微头吸合的情况下，调节测微头使振动台上的霍尔位移传感器大约处在两块磁钢间的上、下中点位置(目测)。将±2~±10V步进可调直流稳压电源切换到4V挡，再按6－20示意接线，将差动放大器的增益电位器沿逆时针方向缓慢转到底(增益最小)。检查接线无误后闭合主电源开关，仔细调节电桥单元中的W1电位器，使电压表显示0。
图6－20线性霍尔传感器(直流激励)位移特性实验接线
注意:线性霍尔元件有四个引线端。涂黑两端1(Vs＋)、3(Vs)是电源输入激励端，另外两个2(Vo＋)、4(Vo－)是电压输出端。接线时，电源输入激励端与电压输出端不能颠倒，否则会损坏霍尔元件。
(3)将测微头向上调节4mm作为位移起点并记录电压表读数。之后，反方向(顺时针方向)仔细调节测微头的微分筒(0.01mm/每小格)，每隔Δx＝0.1mm(实验总位移8mm内)从电压表上读出相应的电压值Vo，将数据填入表6－1。
表6－1霍尔传感器位移实验数据
(4)根据表61中的实验数据作出Vox特性实验曲线，好的区域作为传感器的位移量程。
(5)分析曲线，计算不同测量范围(±0.5mm、±1mm、误差。实验完毕，关闭电源。
x/mm |  |  |  |  |  |  |  | 
V/V o |  |  |  |  |  |  |  | 
±2mm)时的灵敏度和非线性
在实验曲线上截取线性度较

## Slide 19
霍尔传感器是基于霍尔效应所制成的敏感元件，通常用于位移、转速等的测量。由于输出端的不对称以及其他因素的影响，霍尔元件在无外磁场的条件下，仍然会输出电动势。因此，使用时需考虑不等位电动势的补偿。

## Slide 20
霍尔效应是一种常见的电磁现象，广泛应用于电磁传感器和半导体工业。德国科学家克劳斯.冯.克利钦于1980年发现的整数量子霍尔效应，以及美国科学家崔琦和施特默于1982年发现的分数量子霍尔效应，向人们揭示出一种新的物质态—拓扑量子物态。量子反常霍尔效应是一个全新的量子化的霍尔效应。在真实材料实验中发现量子反常霍尔效应一直是物理学家追求的目标，但美国、德国、日本等科学家均未取得最后的成功。2009年，薛其坤领导的实验团队对量子反常霍尔效应的实验进行攻关，2012年底，他们从实验上首次观测到量子反常霍尔效应。这是在美国物理学家霍尔于1880年发现反常霍尔效应133年后，首次实现量子反常霍尔效应的实验。薛其坤领导的科研团队中的每一位成员不辱使命、敢为人先、挑战极限、挑战自我、追求极致、严谨求实的科学精神和科研作风是取得这项世界级实验难题成功的法宝。

## Slide 21
1.什么是霍尔效应?
2.霍尔电压与哪些因素有关?
3.某霍尔元件l、b、d尺寸分别为1.0mm、3.5mm、0.1mm，沿l方向通以电流I＝1.0mA，在垂直lb面加有均匀磁场B＝0.3T，传感器的灵敏度系数为22V/(A.T)，求输出霍尔元件的霍尔电压。