## Slide 1
第9章
新型传感器

## Slide 2
❷掌握两种新型传感器的物理性质及工作特性。
❸熟悉两种新型传感器在工程上的应用。
技能目标:
❶能够使用常用仪器检查两种传感器的性能，并判别其好坏。❷能够运用所学知识设计制作基本检测单元模块电路。
❸能够对制作的模块电路进行简单的测试。
素质目标:
了解超声波传感器在医学中的应用，提升学生的科学素养。
教学重点:
新型传感器的结构原理及工作特性。
教学难点:
新型传感器的物理性质。
知识目标:
❶了解新型传感器的概念和技术发展前沿。
教学重难点
教学目标

## Slide 3
式中ꎬρ为介质的密度。Ba为绝对压缩系数。
上述的ρ、Ba都是温度的函数，使超声波在介质中的传播速度随温度的变化而变化。声速随温度的变化而变化，在74℃时达到最大值，当温度大于74℃后，声速随温度的增加而减少，此外水质、压强也会引起声速的变化。
在固体中，纵波、横波及表面波三者的声速有一定的关系，通常可认为横波声速为纵波的一半，表面波声速为横波声速的90％。气体中纵波声速为344m/s，液体中纵波声速为900~1900m/s。
声波从一种介质传播到另一种介质，在两个介质的分界面上一部分声波被反射，另一部分声波透射过界面，在另一种介质内部继续传播。这样的两种情况称为声波的反射和折射，如图9－2所示。
图9－1声波的频率界限
当超声波由一种介质入射到另一种介质时，由于在两种介质中传播速度不同，因此在介质界面上会产生反射、折射和波型转换等现象。
超声波的传播速度与介质密度和弹性特性有关。超声波在气体和液体中传播时，由于不存在剪切应力，因此仅有纵波的传播，其传播速度c为
振动在弹性介质内的传播称为波动，简称波。其频率在20~2×104Hz之间，能为人耳所闻的机械波，称为声波。频率低于20Hz的机械波，称为次声波。频率高于2×104Hz的机械波，称为超声波。频率在3×108~3×1011Hz之间的波，称为微波。声波的频率界限如图9－1所示。
9.1超声波传感器
9.1.1超声波的物理性质
(9－1)
ρBa
c＝
1
图9－2声波的反射和折射

## Slide 4
由式(9－5)和式(9－6)可知，若ρ2c2≈ρ1c1，则反射系数R≈0，透射系数T≈1，此时声波几乎没有反射，全部从第一介质透射入第二介质。若ρ2c2≫ρ1c1，反射系数R≈1，则声波在界面上几乎全反射，透射极少。同理，当ρ1c1≫ρ2c2时，反射系数R≈1，声波在界面上也几乎全反射。例如，在20℃水温时，水的声阻抗为ρ1c1＝1.48×106kg/(m2.s)，空气的声阻抗为ρ2c2＝0.000429×106kg/(m2.s)，ρ1c1≫ρ2c2，故声波从水介质中传播至水气界面时，将发生全反射。
声波的反射系数和透射系数可分别由式(93)和式(94)求得
I－
ëcosαρ1c1」
2
2
ú
ùú
ê
「ê
式中，I0、Ir、It分别为入射波、反射波、折射波的声强，α、β分别为声波的入射角和折射
角。ρ1c1、ρ2c2分别为两介质的声阻抗，其中c1和c2分别为反射波和折射波的波速。
当声波垂直入射界面，即α＝β＝0时，则
由物理学可知，当波在界面处产生折射时，入射角α的正弦与折射角β的正弦之比，等于入射波在第一介质中的波速c1与折射波在第二介质中的波速c2之比，即
「ê1－ρ2c2ùú
ëρ1c1」
T＝
2
2
T＝＝
R＝I＝cosβ＋ρ2c2
úú
ú
êê
ê
0
r
＝
ê1＋ρcú
2
2
2
2
2
2
êρ1c1ú
R＝êú
(92)
(93)
(9－4)
(95)
(9－6)
式中，Pχ、Iχ为距声源χ处的声压和声强。χ为声波与声源间的距离。α为衰减系数，单位为Np/cm(奈培/厘米)。
在理想介质中，声波的衰减仅来自声波的扩散，即随着声波传播距离的增加而引起声能的减弱。散射衰减是指超声波在介质中传播时，固体介质中的颗粒界面或流体介质中的悬浮粒子使声波产生散射，其中一部分声能不再沿原来的传播方向运动，从而形成散射。散射衰减与散射粒子的形状、尺寸、数量、介质的性质和散射粒子的性质有关。吸收衰减是由于介质黏滞性，使超声波在介质中传播时造成质点间的内摩擦，从而使一部分声能转换为热能，通过热传导进行热交换，导致声能的损耗。
声波在介质中传播时，随着传播距离的增加，能量逐渐衰减，其衰减的程度与声波的扩散、散射及吸收等因素有关。其声压和声强的衰减规律为
Pχ＝P0e－αχIχ＝I0e－2αχ
(9－7)
(9－8)

## Slide 5
9.1.2超声波传感器的应用
利用超声波在超声场中的物理特性和各种效应而研制的装置可称为超声波传感器、换能器或探测器。超声波发射器和接收器简称为超声波探头。超声波探头按其工作原理可分为压电式、磁致伸缩式、电磁式等，其中以压电式最为常用。
压电式超声波探头常用的材料是压电晶体和压电陶瓷。它是利用压电材料的压电效应来工作的。逆压电效应是将高频电振动转换成高频机械振动，从而产生超声波，可用于发射探头。而正压电效应是将超声振动波转换成电信号，可用于接收探头。压电式超声波传感器如图9－3所示。
图9－3压电式超声波传感器结构
超声波探头结构主要由压电晶片、吸收块(阻尼块)、保护膜、引线等组成。压电晶片多为圆板形，厚度为δ。超声波频率f与其厚度δ成反比。压电晶片的两面镀有银层ꎬ
作导电的极板。阻尼块的作用是降低压电晶片的机械品质，吸收声能量。如果没有阻尼块，当激励的电脉冲信号停止时，压电晶片将会继续振荡，加长超声波的脉冲宽度，使分辨率变差。
超声波物位传感器是利用超声波在两种介质的分界面上的反射特性而制成的。如果从发射超声脉冲开始，到接收探头接收到反射波为止的这个时间间隔为已知，就可以求出分界面的位置，利用这种方法可以对物位进行测量。根据发射和接收探头的功能，传感器又可分为单探头和双探头。单探头的传感器发射和接收超声波使用同一个探头，而双探头的传感器发射和接收分别使用一个探头。
图9－4给出了几种超声波传感器测量液位原理。超声波发射和接收探头可设置在液体介质中，让超声波在液体介质中传播，如图9－4(a)所示。由于超声波在液体中衰减比较小，所以即使发射的超声脉冲幅度较小也可以传播。超声波发射和接收探头也可以安装在液面的上方，让超声波在空气中传播，如图9－4(b)所示。
图9－4超声波传感器测量液位原理

## Slide 6
2h
t＝
c
则
h＝
式中，h为探头距离液面的距离，c为超声波在介质中传播的速度。
对于图9－4所示双探头，超声波从发射到接收经过的路程为2s，而
探头安装在液面上方的这种方式便于安装和维修，但超声波在空气中的衰减比较厉
害。对于单探头来说，超声波从发射器到液面，又从液面反射到探头的时间为
(9－10)
(9－9)
式中，s为超声波从反射点到探头的距离。a为两探头间距的一半。
从式(9－11)和式(9－12)可以看出，只要测得超声波脉冲从发射到接收的时间间隔，便可以求得待测的物位。超声物位传感器具有精度高和使用寿命长的特点，但若液体中有气泡或液面发生波动，便会产生较大的误差。在一般使用条件下，它的测量误差为±0.1％，检测物位的范围为10－2~104m。
超声波流量传感器的测定方法是多样的，如传播速度变化法、波速移动法、多普勒效应法、流动听声法等，目前应用较广的主要是超声波传播速度变化法。超声波在流体中传播时，在静止流体和流动流体中的传播速度是不同的，利用这一特点可以求出流体的速度，再根据管道流体的截面积，便可知道流体的流量。如果在流体中设置两个超声波探头，它们既可以发射超声波又可以接收超声波，一个装在上游，一个装在下游，其距离为L，如图9－5所示。
ct
s＝2
因此液位高度为
h＝
(9－11)
(9－12)
22
度为c，流体流动速度为v，则
t1＝
t2＝cL－v
超声波传播时间差为
Δt＝t2－t1＝
从上式便可得到流体的流速，由于c≫v，式(9－15)可写成
v＝Δt
图9－5超声波测流量原理
设顺流方向的传播时间为t1，逆流方向的传播时间为t2，流体静止时的超声波传播速
(9－15)
(913)
(914)
(9－16)

## Slide 7
超声波流量传感器具有不阻碍流体流动的特点，可测的流体种类很多，不论是非导电的流体、高黏度的流体，还是浆状流体，只要能传输超声波，都可以进行测量。超声波流量计可用来对自来水、工业用水、农业用水等进行测量，还适用于下水道、农业灌渠、河流等流速的测量。
超声波传感器在流量测量，金属内部探测，液位监测等领域都有非常广泛的应用，超声波通过障碍时只能透射一部分声能。在无损监测中，十分细小的微裂纹即可构成超声波不能透过的阻挡层，利用此原理即可实现缺陷的透射检测，超声波传感器在无损探伤领域也有非常重要的应用。
在实际应用中，超声波探头安装在管道的外部，从管道的外面透过管壁发射和接收超声波，而不会给管道内流动的流体带来影响，如图9－6所示。
图9－6超声波探头安装位置
此时超声波的传输时间将由式(9－17)和式(9－18)确定:
c－vsinθ
cosθ
c＋vsinθ D cosθ
(9－17)
(9－18)
t1＝
t2＝
D

## Slide 8
微波是波长为1mm~1m的电磁波，对应的波段频率范围为300MHz~3000GHz。在实际应用中为了方便起见，把微波波段细分为分米波段(频率从300~3000MHz)、厘米波
段(频率从3GHz~30GHz)、毫米波段(频率从30GHz~300GHz)及亚毫米波段(频率从300GHz~3000GHz)。
微波有电磁波的性质，但它又不同于普通无线电波和光波，是一种波长相对较长的电磁波。微波波段之所以要从射频频谱中分离出来单独研究，是由于微波波段有着不同于其他波段的重要特点。
1.似光性和似声性
微波波长的范围比无线电波或射频波波长的范围大得多，当微波照射到飞机、舰船、火箭、导弹、建筑物等物体上时，将产生显著的反射、折射，就与光线的反射、折射一样。同时，微波传播的特性也和几何光学相似，能像光线一样直线传播，容易集中，即具有似光性。这样，利用微波就可以制作方向性极好、体积小的天线设备，用于接收地面上或宇宙空间中各种物体反射回来的微弱信号，从而确定该物体的方位与距离，这是雷达和导航技术的基础。
微波的上述特点又体现出与声波相似的特征，即具有似声性。例如，微波波导类似于声学中的传声筒。喇叭天线和缝隙天线类似于声学喇叭、箫和笛。微波谐振腔类似于声学共鸣箱等。
2.分析方法的独特性
由于微波的频率很高，波长很短，因此在低频电路中被忽略了的一些现象和效应(例如趋肤效应、辐射效应、相位滞后现象等)在微波波段不可忽略。低频电路中常用的集中参数元件电阻、电感、电容已不适用，电压、电流在微波波段甚至失去了唯一性意义，用它们已无法对微波传输系统进行完整描述，因而需要建立一套新的能够描述这些现象和效应的理论方法，即电磁场理论的场与波传输的分析方法。
9.2微波传感器
9.2.1微波概述
3.共度性
电子在真空管内的渡越时间(10－9s左右)与微波的振荡周期(10－15~10－9s)相当的这一特性称为共度性，利用该特性可以做成各种微波电真空器件，得到微波振荡源。
4.穿透性
微波照射于介质物体时，能深入物质内部的特点称为穿透性。例如，微波是射频波谱中唯一能穿透电离层的电磁波(除光波外)，因而成为人类探测外层空间的“宇宙窗口”。微波可以穿透云雾、雨、植被、积雪和地表层，具有全天候和全天时的工作能力，是遥感技术的重要波段。微波能够穿透生物体，是医学透热疗法的重要波段。毫米波还能穿透等离子体，使远程导弹和航天器重返大气层，是实现通信和末端制导的重要波段。
5.信息性
微波波段可承载的信息容量是非常巨大的，即便是在很小的相对带宽中，其可用的频带也是很宽的，可达数百甚至上千兆赫兹。所以现代多路通信系统，包括卫星通信系统，几乎无例外地工作在微波波段。此外，微波信号还可提供相位信息、极化信息、多普勒频率信息，这在目标探测、遥感、目标特征分析等应用中是十分重要的。
6.非电离性
微波量子能量不够大，因而不会改变物质分子的内部结构或破坏分子的化学键，所以微波和物体之间的作用是非电离的。而由物理学可知，分子、原子和原子核在外加电磁场的周期力作用下所呈现的许多共振现象都发生在微波范围。因此，微波为探索物质的内部结构和其基本特性提供了有效的研究手段。

## Slide 9
9.2.2微波传感器的分类
微波传感器是利用微波特性来检测某些物理量的器件或装置。由发射天线发出微波，此波遇到被测物体时将被吸收或反射，使微波功率发生变化。若微波传感器利用接收天线，接收到通过被测物体或由被测物体反射回来的微波，并将它转换为电信号，再经过信号调理电路调理后即可以显示出被测量，这样就实现了微波检测。根据微波传感器的工作原理，微波传感器可以分为反射式微波传感器和遮断式微波传感器两类。
1.反射式微波传感器
反射式微波传感器是通过检测被测物反射回来的微波功率或经过的时间间隔来测量被测量的。通常它可以测量物体的位置、位移、厚度等参数。
2.遮断式微波传感器
遮断式微波传感器是通过检测接收天线收到的微波功率大小来判断发射天线与接收天线之间有无被测物体或被测物体的厚度、含水量等参数的。
微波传感器通常由微波发射器(即微波振荡器)、微波天线及微波检测器三部分组成。
1.微波振荡器及微波天线
微波振荡器是产生微波的装置。由于微波波长很短，即频率很高(300MHz~300GHz)，且要求振荡回路中具有非常微小的电感与电容，因此不能用普通的电子管与晶体管构成微波振荡器。构成微波振荡器的器件有调速管、磁控管或某些固态器件，小型微波振荡器也可以采用体效应管。由微波振荡器产生的振荡信号需要用波导管(管长为10cm以上，可用同轴电缆)传输，并通过天线发射出去。为了使发射的微波具有方向性，天线要具有特殊的结构。常用的天线结构如图9－7所示，其中喇叭形天线，如图9－7(a)、(b)所示。抛物面天线，如图9－7(c)、(d)所示。此外，常用的天线还有介质天线与隙缝天线等。
喇叭形天线结构简单，制造方便，可以看作是波导管的延续。喇叭形天线在波导管与空间之间起匹配作用，可以获得最大的能量输出。抛物面天线使微波发射方向性得到改善。
9.2.3微波传感器的组成

## Slide 10
2.微波检测器
电磁波会因空间的微小电场变动而传播，所以使用电流电压特性呈现非线性的电子元件作为探测它的敏感探头。与其他传感器相比，敏感探头在其工作频率范围内必须有足够快的响应速度。作为非线性的电子元件，在几兆赫兹以下的频率通常可用半导体PN结，而对于频率比较高的可使用肖特基结。在灵敏度特性要求特别高的情况下可使用超导材料的约瑟夫逊结检测器、SIS检测器等超导隧道结元件，而在接近光的频率区域可使用由金属－氧化物－金属构成的隧道结元件。
微波的检测方法有两种，一种是将微波变化为电流频率的变化方式。另一种是与本机振荡器并用使其变化为频率比微波低的外差法。微波检测器性能参数有频率范围、检测面积、FOV(视角)、输入耦合率、电压灵敏度、输出阻抗、时间响应常数、噪声特性、极化灵敏度、工作温度、可靠性、温度特性等。
图9－7常用的微波天线结构
(a)喇叭形天线1。(b)喇叭形天线2。(c)抛物面天线1。(d)抛物面天线2

## Slide 11
9.2.4微波传感器的应用
微波传感器作为一种新型的非接触传感器具有如下特点。
(1)有极宽的频谱(波长为1.0mm~1.0m)可供选用，可根据被测对象的特点选择不同的测量频率。
(2)在烟雾、粉尘、水汽、化学气氛以及高、低温环境中对检测信号的传播影响极
小，因此可以在恶劣环境下工作。
(3)介质对微波的吸收与介质的介电常数成比例，水对微波的吸收作用最强。
(4)时间常数小，响应速度快，可以进行动态检测与实时处理，便于自动控制。
(5)测量信号本身就是电信号，无须进行非电量的转换，从而简化了传感器与微处理器间的接口，便于实现遥测和遥控。
(6)微波无显著辐射危害。微波传感器存在的主要问题是零点漂移和标定尚未得到很好的解决，以及使用时外界环境因素影响较多，如温度、气压、取样位置等。
微波传感器的应用也十分广泛，诸如微波液位计、微波湿度传感器、微波测厚仪、微波辐射计等，同时，微波传感器还用于测定物体的速度和距离。
1.微波液位计
微波液位计原理如图98所示。相距为S的发射天线与接收天线，相互成一定角度。
图9－8微波液位计原理
波长为λ的微波信号从被测液面反射后进入接收天线。接收天线接收到的微波功率的大小将随着被测液面的高低而变化。

## Slide 12
2.微波湿度传感器
水分子是极性分子，常态下以偶极子形式杂乱无章地分布着。在外电场作用下，偶极子会形成定向排列。当微波场中有水分子时，偶极子受电场的作用而反复取向，不断从电场中得到能量(储能)，又不断释放能量(放能)，前者表现为微波信号的相移，后者表现为微波信号的衰减。这个特性可用水分子自身介电常数ε来表征，即
ε＝ε′＋αε″(9－19)
式中，ε′为储能的度量，ε″为衰减的度量，α为常数。
ε′与ε″不仅与材料有关，还与测试信号频率有关，所以极性分子均有此特性。一般干燥的物体，如木材、皮革、谷物、纸张、塑料等，其ε′在1~5范围内，而水的ε′则高达64，因此，如果材料中含有少量水分子，其复合ε′将显著上升，ε″也有类似性质。使用微波传感器，测量干燥物体与含一定水分的潮湿物体所引起的微波信号的相移与衰减量，就可以换算出物体的含水量。
图9－9给出了测量酒精含水量的仪器框图，该图中MS产生的微波功率经功率分配器分成两路，再经衰减器A1、A2分别注入两个完全相同的转换器T1、T2中。其中，T1放置无水酒精，T2放置被测样品。相位与衰减测定仪(PT、AT)分别反复接通两电路(T1和T2)输出，自动记录与显示它们之间的相位差与衰减差，从而确定样品酒精的含水量。对于颗粒状物料，由于其形状各异、装料不均匀等因素影响，测量其含水量时，对微波传感器要求较高。
图9－9酒精含水量测量仪框图
3.微波测厚仪
微波测厚仪是利用微波在传播过程中遇到被测物体金属表面发生反射，且反射波的
波长与速度都不变的特性进行测厚的。
微波测厚仪原理如图910所示，在被测金属物体上下两表面各安装一个终端器。微波信号源发出的微波，经过环行器A、上传输波导管传输到上终端器，由上终端器发射到被测物体上表面，微波在被测物体上表面全反射后又回到上终端器，再经过上传输波导管、环行器A、下传输波导管传输到下终端器。由下终端器发射到被测物体下表面的微波，经全反射后又回到下终端器，再经过下传输波导管回到环行器A。因此，被测物体的厚度与微波传输过程中的行程长度有密切关系，当被测物体厚度增加时，微波传输的行程长度便减小。
图9－10微波侧厚仪原理

## Slide 13
一般情况下，微波传输行程长度的变化非常微小。为了精确地测量出这一微小变化，通常采用微波自动平衡电桥法，微波传输行程作为测量臂，完全模拟测量臂设置一个参考臂。若测量臂与参考臂行程完全相同，则反相叠加的微波经过检波器C检波后，输出为零。若两臂行程长度不同，两路微波叠加后不能相互抵消，经检波器后便有不平衡信号输出。此不平衡差值信号经放大后控制可逆电机旋转，带动补偿短路器产生位移，改变补偿短路器的长度，直到两臂行程长度完全相同，放大器输出为零，可逆电机停止转动为止。
补偿短路器的位移与被测物厚度增加量之间的关系式为
ΔS＝LB－(LA－ΔLA)＝LB－(LA－Δh)＝Δh(9－20)
式中，LA为电桥平衡时测量臂行程长度。LB为电桥平衡时参考臂行程长度。ΔLA为被测物厚度变化Δh后引起的测量臂行程长度的变化值。Δh为被测物厚度变化。ΔS为补偿短路器位移值。
由式(920)可知，补偿短路器位移值ΔS即为被测物厚度变化值Δh。
4.微波辐射计
任何物体，当它的温度高于环境温度时，都能够向外辐射热能。微波辐射计能测量被测对象的温度。普朗克公式在微波领域可近似为
L0(λ，T)＝(921)
式中，L0(λ，T)表示微波辐射强度，c为光速，k＝1.38×10－23J/K，为玻尔兹曼常数，T
表示温度，λ为微波波长。
就微波辐射计而言，它以一定的频带宽检测来自物体的微波辐射强度L0(λ，T)。由于此电信号的输出正比于物体的发射率ε(λ，Τ)和绝对温度T的乘积，因此微波辐射计指示的温度不是物体的真实温度，而是强度温度ε(λ，Τ)Τ。
图9－11给出了微波温度传感器的原理框图。图中Ti为输入(被测)温度，Tc为基准温度，C为环行器，BPF为带通滤波器，LNA为低噪声放大器，IFA为中频放大器，M为混频器，LO为本机振荡器。微波温度传感器最有价值的应用是微波遥测，将它装在航天器上，可以遥测大气对流层的状况，可以进行大地测量与探矿，可以遥测水质污染程度，确定水域范围，判断植物品种等。
图9－11微波温度传感器原理框图

## Slide 14
5.微波传感器测定物体的速度和距离
微波传感器测定物体的速度和距离是利用雷达将微波发射到被测对象，并接收返回的反射波来实现的。若对在距离发射天线为r的位置上以相对速度v运动的物体发射微波，则由于多普勒效应，反射波的频率fr发生偏移，如式(9－22)所示:
fr＝f0＋fD(9－22)
式中，fD是多普勒频率，并可表示为
电压ue可用式(9－24)表示:
ue＝Uesin2π(f0＋fD)t－(9－24)
中括号内的第二项是因电波在距离r上往返而产生的相位滞后。用接收机将来自发射机的参照信号Uesin2πf0t与上述反射信号混合后，进行超外差检波，即检测发射波与接收波频率之差，利用该差拍频率可计算多普勒输出信号，即
fD＝(9－23)
当物体靠近靶时，多普勒频率fD为正，远离靶时，fD为负。输入接收机的反射波的
ud＝Udsin(2πfDt－)
c
4πf0r
(9－25)
因此，根据测量到的差拍信号频率，可测定相对速度。但是，用此方法不能测定距
离。为此考虑发射频率稍有不同的两个电波f1和f2，这两个波的反射波的多普勒频率也稍有不同。若测定这两个多普勒输出信号成分的相位差为ΔΦ，则可利用式(9－26)求出距
r:
r＝4π(cΔf2Φ－f1)(9－26)
6.微波无损检测
微波无损检测是综合利用微波与物质的相互作用来实现的，一方面微波在不连续界面处会发生反射、散射、透射。另一方面微波还能与被检测材料产生相互作用，此时的微波场会受到材料中的电磁参数和几何参数的影响。通过测量微波信号基本参数的改变即可达到检测材料内部缺陷的目的。
复合材料在生产过程中，由于受到纤维的表面状态增强、树脂黏度、低分子物含量、线型高聚物向体型高聚物转化的化学反应速度、树脂与纤维的浸渍性、组分材料热膨胀系数的差异以及工艺参数控制等因素的影响，因此，在复合材料制品中难免会出现气孔、疏松、树脂开裂、分层、脱粘等缺陷。这些缺陷在复合材料制品中的位置、尺寸以及在温度和外载荷作用下对产品性能的影响，可用微波无损检测技术进行评定。
微波无损检测系统主要由天线、微波电路、记录仪等部分组成，如图9－12所示。
离
图9－12微波无损检测方框图

## Slide 15
当以金属介质内的气孔作为散射源，产生明显的散射效应时，最小气隙的半径与波长的关系符合公式(9－27):
Ka≈1(9－27)
式中，K＝2π/λ，其中λ为波长。a为最小气隙的半径。
当微波的工作频率为36.5GHz时，a＝1.0mm，也就是说，λ＝6mm时，可检出的孔隙的最小直径约为2.0mm。从原理上讲，当微波波长为1mm时，可检出最小的孔径大约为0.3mm。通常，根据微波的工作频率来确定所需检测介质中的最小气隙半径。
红外技术在工农业、医学、军事、科研和日常生活中的应用非常广泛。在军事上的应用有热成像系统、搜索跟踪系统、红外辐射计、警戒系统等。在航空航天技术上的应用有人造卫星的遥感遥测，红外线研究天体的演化。在医学上的应用有红外诊断和辅助治疗。在工农业生产中的应用有温度探测及红外烘干等。在日常生活中的应用有红外取暖等。红外传感技术已经发展成为一门综合性学科。
1.红外辐射
红外辐射俗称红外线，它是一种不可见光，由于是位于可见光中红色光以外的光线，故称红外线。它的波长范围为0.76~1000μm，红外线在电磁波谱中的位置如图9－13所示。工程上又把红外线所占据的波段分为四部分，即近红外、中红外、远红外和极远红外。
9.3辐射式传感器
9.3.1红外传感器
图9－13电磁波图

## Slide 16
红外辐射的物理本质是热辐射，一个炽热物体向外辐射的能量大部分是通过红外线辐射的。物体的温度越高，辐射出的红外线越多，辐射的能量就越强。红外光的本质与可见光或电磁波性质一样，具有反射、折射、散射、干涉、吸收等特性，它在真空中也以光速传播，并具有明显的波粒二相性。
红外辐射和所有电磁波一样，是以波的形式在空间直线传播的。大气是红外辐射的主要传播介质，当红外线在大气中传播时，大气层对不同波长的红外线存在不同的吸收
带，红外线气体分析器就是利用该特性工作的，空气中对称的双原子气体，如N2、O2、H2等不吸收红外线。而红外线在通过大气层时，有三个波段透过率高，它们是2~2.6μm、3~5μm和8~14μm，统称它们为“大气窗口”。这三个波段对红外探测技术特别重要，因此红外探测器一般都工作在这三个波段(大气窗口)之内。
2.红外探测器
红外传感器一般由光学系统、探测器、信号调理电路及显示系统等组成。红外探测器是红外传感器的核心。红外探测器是利用红外辐射与物质相互作用所呈现的物理效应来探测红外辐射的。红外探测器的种类很多，按探测机理的物理效应可分为两大类:一类是器件的某些性能参数随入射的辐射通量作用引起温度变化的热探测器。另一类是利用各种光子效应的光子探测器，即入射到探测器上的红外辐射能以光子的形式与光电探测器材料的束缚电子相互作用，从而释放出自由电子和空穴参与导电的器件。
光子探测器与热探测器的工作机理不同，主要区别在于对红外辐射的响应形式不同。光子探测器是将入射的红外光子直接转变为器件的传导电子或空穴，或同时转变为电子空穴对，而没有像热探测器那样引起材料发热的中间过程，一般采用半导体材料。
前面已阐述，红外辐射的物理本质是热辐射，温度低的物体辐射的红外线波长长，温度高的物体辐射的红外线波长短。在常温下，所有物体都是红外辐射的发射源，如火焰、汽车、动植物、人体等都是红外辐射源，但发射的红外波长不同。红外感应实际就是根据物体因表面温度不同会发出不同波段的红外光这一特性进行检测的。在红外感应系统中采用热释电红外传感器。图9－14为热释电红外传感器的结构，此传感器采用金属外壳封装，顶部开有窗口，窗口处的滤光片用于滤去无用的红外线，让有用的红外线进入窗口。
图9－14热释电红外传感器结构
由于敏感元件的输出阻抗极高，而且输出电压极其微弱，因此，在传感器内部装有场效应管及偏置厚膜电阻(RG、RS)，构成信号放大及阻抗变换电路，其内部电路如图915所示。热释电红外传感器多用于检测物体发射的红外线，其检测区呈球形，视角为70°左右。热释电红外传感器自身的接收灵敏度较低，一般检测距离仅2m左右，但热释电红外传感器表面罩一块菲涅尔透镜后，可以提高传感器的灵敏度，扩大监视范围，检测距离
可以由原来的2m增加到10m。
图9－15传感器内部电路

## Slide 17
核辐射传感器是核辐射检测仪表的重要组成部分ꎮ它是利用放射性同位素在蜕变成另一元素时发出的射线来进行测量的ꎮ利用核辐射传感器可以精确、迅速、自动、非接触、无损检测各种参数，如线位移、角位移、板料厚度、覆盖层厚度、探伤、密闭容器的液位、转速、流体密度、强度、温度、流量、材料的成分等ꎮ核辐射传感器包括放射源、探测器以及电信号转化电路等ꎮ
核辐射探测器又称核辐射接收器，它是核辐射传感器的重要组成部分ꎮ核辐射探测器的作用是将核辐射信号转换成电信号，从而探测出射线的强弱和变化ꎮ由于射线的强弱和变化与测量参数有关，因此它可以探测出被测参数的大小及变化ꎮ这种探测器的工作原理是根据在核辐射作用下某些物质的发光效应，或者是根据当核辐射穿过它们时发生的气体电离效应ꎮ
9.3.2核辐射传感器

## Slide 18
光栅传感器主要用于长度和角度的精密测量以及数控系统的位置检测等，在坐标测量仪和数控机床的伺服系统中有着广泛的应用ꎮ光栅按工作原理和用途，可分为物理光栅和计量光栅ꎮ物理光栅是利用光栅的衍射现象，主要应用于光谱分析和光波波长的检测。计量光栅则利用光栅的莫尔条纹现象，主要应用于线位移和角位移的检测ꎮ
计量光栅按应用场合不同可分为透射光栅和反射光栅。按用途不同可分为测量线位移的长光栅和测量角位移的圆光栅。按光栅的表面结构不同可分为幅值(黑白)光栅和相
9.4数字式传感器
9.4.1光栅传感器
1—光源。2—透镜。3—标尺光栅。4—指示光栅。5—光电元件。
图9－16光栅传感器结构原理
式中，uo为光电元件输出的电压信号。Uo为输出信号中的平均直流分量。Um为输出信号中正弦交流分量的幅值。
光栅传感器常用于长度和角度的测量，其测量精度高、分辨率高、测量范围大、动态特性好，易于实现自动控制，多用于精密机床和仪器的精密定位、长度检测、速度和振动测量等。
位(闪耀)光栅。除了上述光栅外，目前还研制了激光全息光栅和偏振光栅等新型光栅。本节以黑白透射光栅为例，介绍测量位移的光栅传感器。光栅传感器是根据光栅的莫尔条纹现象进行工作的一种传感器。图9－16是透射式光栅传感器结构原理。它主要由光源、透镜、光栅副和光电接收元件等组成。
光源主要供给光栅传感器工作所需的光能。透镜主要将光源发出的点光变成平行光，通常采用单个凸透镜。光栅副主要由标尺光栅(又称为主光栅)和指示光栅组成，是光栅传感器的核心部分，它的精度决定着整个光栅传感器系统的精度。一般标尺光栅和指示光栅刻线密度相等，指示光栅一般比标尺光栅短得多，只要能满足测量所需的莫尔条纹数量即可。测量时被测对象带动指示光栅或标尺光栅移动，使两光栅产生相对运动，所以标尺光栅的长度决定了测量范围。
主光栅移动一个栅距W，光强变化一个周期，若用光电元件接收莫尔条纹移动时的光强，则将光信号转换为电信号，电信号接近于正弦周期函数，如以电压输出，即
(π2π%ö
è2Wø
uo＝Uo＋Umsinç＋÷
(9－28)

## Slide 19
编码器是将角位移和线位移转换成数字量的一种数字传感器，以其高精度、高分辨率和高可靠性等优势被广泛应用于各种位移的测量。根据结构形式分有直线式编码器和旋转式编码器。直线式编码器用于测量直线位移，旋转式编码器用于测量角位移，旋转式编码器是测量角度最直接、最有效的数字编码器。
1.光电式编码器
光电式编码器主要由安装在旋转轴上的编码圆盘(码盘)、窄缝以及安装在圆盘两边的光源和光电元件等组成，其基本结构如图9－17所示ꎮ码盘由光学玻璃制成，其上刻有许多同心码道，每位码道上都有按一定规律排列的透光和不透光部分，即亮区和暗区ꎮ码盘构造如图9－18所示，它是一个6位二进制码盘ꎮ当光源将光投射在码盘上时，转动码盘，通过亮区的光线经窄缝后，由光敏元件接收ꎮ光敏元件的排列与码道一一对应，对应于亮区和暗区的光敏元件输出的信号，前者为“1”，后者为“0”。当码盘旋至不同位置时，光敏元件输出信号的组合反映出按一定规律编码的数字量，代表了码盘轴的角位移大小ꎮ
9.4.2编码器
光电式编码器中码盘的精度决定了光电编码器的精度ꎮ码盘采用照相腐蚀法制作，要求分度精确，明暗交替处有陡峭的边缘，以便减少逻辑“0”和“1”相互转换时引起的噪声。这要求码盘材料材质精细，光学投影精确ꎮ编码器码盘按其所用码制可分为二进制码、十进制码、格雷码(循环码)等ꎮ
2.增量式编码器
图9－19为增量式编码器的结构ꎮ增量式编码器结构简单，码盘被划分成若干交替透明和不透明扇形区，它一般只有三个码道，不能直接产生几位编码输出ꎮ在码盘的两侧分别安装光源和光电接收元件，当码盘转动时，光源通过码盘上三个码道，有三个光电接收元件接收，对应输出零位脉冲(Z)、增量脉冲(A)及辨向脉冲(B)三个脉冲信号ꎮ
1—光源。2—透镜。3—码盘，
4—窄缝。5—光电元件组ꎮ
图9－17光电式编码器
图9－18码盘构造
图9－19增量式编码器结构图

## Slide 20
码盘最外圈码道上只有一条透光的狭缝，作为码盘的基准位置，当码盘旋转一周时，才产生一个零位脉冲，通常零位脉冲用于各轴机械原点定位ꎮ应用时将输出的增量脉冲(A)和辨向脉冲(B)通过信号处理电路的整形、放大、细分、辨向后，变成位移和方向的测量脉冲，通过测量脉冲的个数或频率实现角度、转速或其他相关物理量的测量。
智能式传感器(intelligentsensor，smartsensor)自20世纪70年代初出现以来，随着微处理器技术的迅猛发展及测控系统自动化、智能化的发展，要求传感器准确度高、可靠性高、稳定性好，而且具备一定的数据处理能力，并能够自检、自校、自补偿。传统的传感器已不能满足这样的要求。另外，为制造高性能的传感器，光靠改进材料工艺也很困难，需要利用计算机技术与传感器技术相结合来弥补其性能的不足，计算机技术使传感器技术发生了巨大的变革。
智能传感器因其在功能、精度、可靠性上较普通传感器有很大提高，已经成为传感器研究开发的热点。近年来，随着传感器技术和微电子技术的发展，智能传感器技术也发展很快。发展高性能的以硅材料为主的各种智能传感器已成为必然。
传感器的智能化指传感器与微处理机可分为两个独立部分，传感器的输出信号经处理和转化后由接口送入微处理机部分进行运算处理。这类智能传感器主要由传感器、微处理机及其相关电路组成。传感器将被测的物理量转换成相应的电信号，送到信号调理电路中，进行滤波、放大、模－数转换后，送到微处理机中。微处理机是智能传感器的核心，它不但可以对传感器测量数据进行计算、存储、数据处理，还可以通过反馈回路对传感器进行调节。由于微处理机充分发挥各种软件的功能，可以完成硬件难以完成的任务，从而大大降低了传感器制造的难度，提高了传感器的性能，降低了成本。
9.5智能式传感器

## Slide 21
9.5.1传感器的智能化实例
智能式应力传感器的硬件结构如图9－20所示。智能式应力传感器用于测量飞机机翼上各个关键部位的应力大小，并判断机翼的工作状态是否正常以及故障情况。它共有6路应力传感器和1路温度传感器，其中每一路应力传感器由4个应变片构成的全桥电路和前级放大器组成，用于测量应力大小。温度传感器用于测量环境温度，从而对应力传感器进行误差修正。采用8031单片机作为数据处理和控制单元。多路开关根据单片机发出的命令轮流选通各个传感器通道，0通道作为温度传感器通道，1~6通道分别为6个应力传感器通道。程控放大器则在单片机的命令下分别选择不同的放大倍数对各路信号进行放大。该智能式传感器具有较强的自适应能力，它可以判断工作环境因素的变化，进行必要的修正，以保证测量的准确性。
智能式应力传感器具有测量、程控放大、转换、处理、模拟量输出、打印键盘监控及通过串口与计算机通信的功能。其软件采用模块化和结构化的设计方法，软件结构如图9－21所示。主程序模块具有自检、初始化、通道选择以及各个功能模块调用的功能。其中信号采集模块主要完成数据滤波、非线性补偿、信号处理、误差修正以及检索查表等功能。故障诊断模块的任务是对各个应力传感器的信号进行分析，判断飞机机翼的工作状态及是否存在损伤或故障。键盘输入及显示模块具有以下任务。
(1)查询是否有键按下，若有键按下则反馈给主程序模块，主程序模块根据键意执行或调用相应的功能模块。
(2)显示各路传感器的数据和工作状态。输出打印模块主要控制模拟量输出及控制打印机完成打印任务。通信模块主要控制RS232串行通信口和给上位微机发通信。
图9－21智能式应力传感器的软件结构图
图9－20智能式应力传感器的硬件结构

## Slide 22
虽然集成智能传感器的概念提出仅仅10余年，但传感器的发展却很快。集成智能传感器主要是指利用集成电路工艺和微机械技术将传感器敏感元件与功能强大的电子线路
集成在同一芯片上(或二次集成在同一外壳内)，通常具有信号提取、信号处理、逻辑判断、双向通信、决策、量程切换、自检、自校准、自补偿、自诊断、计算等功能的一类器件。和传统的传感器相比，集成智能传感器具有体积小、成本低、功耗小、速度快、可靠性高、精度高以及功能强等优点。集成智能传感器的优点使它成为目前传感器研究的热点和传感器发展的主要方向，它必将主宰21世纪的传感器市场。
混合集成压力智能传感器是采用二次集成技术制造的混合智能传感器，图9－22是混合智能传感器的组成框图，即在同一个管壳内封装了微控制器、检测环境参数的各种传感元件、连接传感元件和控制器的各种接口/读出电路、电源管理器、晶振、电池、无线发送器等电路及器件，具有数据处理功能，并且可以根据环境参数的变化情况，自主地开始测量或者改变测试频率，具有了智能化的特点。智能传感器系统的核心是Motorola公司的68HC11微控制器(MCU)，其中包含内存、八位A/D、时序电路、串行通信电路。MCU与前台传感器间内部数据传递通过内部总线进行。
9.5.2集成智能传感器
传感系统包括了温度传感器、压力传感器阵列、加速度传感器阵列、启动加速度计阵列等多种传感器或传感器阵列。MCU将传感器的测量数据转换为标准格式，并对数据进行储存，然后通过系统内的无线发送器或RS232接口传送出去。
图9－22混合智能传感器组成框图

## Slide 23
新型传感器的应用领域非常广泛，本章讲述了超声波传感器、微波传感器、辐射式传感器、数字式传感器、智能式传感器的结构特征及物理特性。详细讲述了各类传感器在不同场合中的实际应用案例。通过本章的学习并综合运用所学知识，学生未来可以在工程领域中做到有针对性地选择和应用传感器。

## Slide 24
超声波传感技术应用在生产实践的不同领域，医学领域是其最主要的应用领域之一。超声波在医学上的应用主要是诊断疾病，它已经成为临床医学中不可缺少的诊断方法。超声波诊断的优点:对受检者无痛苦、无损害，方法简便，显像清晰，诊断的准确率高等，因而容易推广，受到医务工作者和患者的欢迎。超声波诊断可以基于不同的医学原理，其中有代表性的是一种A型方法，这个方法是利用超声波的反射，当超声波在人体组织中传播遇到两层声阻抗不同的介质界面时，在该界面就产生反射波。每遇到一个反射面时，反射波就在示波器的屏幕上显示出来，而两个界面的阻抗差值也决定了回声的振幅的高低。最为常见的应用就是腹部B超检查时的B超检测器。
1.试描述并列举生活中见到的新型传感器。
2.简述微波传感器的工作原理。
3.简述红外传感器的工作原理。
4.数字式传感器主要包含哪几种?请简述其工作原理。