## Slide 1
计算机网络基础
项目1 初识网络

## Slide 2
任务1.1 参观校园网

## Slide 3
Part 1
Part 2
Part 3
任务导入
相关知识
任务分析
Part 4
任务实施

## Slide 4
1
任务导入

## Slide 5
在校园内，机房、教室、办公室和学生寝室都是通过校园网连接到一起的，并连接到Internet。请在老师的带领下，参观学校的校园网和网络中心，达到了解网络的发展、定义、功能和网络组成的目的。

## Slide 6
2
相关知识
计算机网络的发展
计算机网络的定义
计算机网络的功能

## Slide 7
1.计算机网络的发展
随着计算机网络的发展，其功能不断增强，应用领域不断拓展，所采用的技术也在逐渐变化、进步。计算机网络的发展过程主要经历了以下几个阶段。
1）面向终端的计算机网络
2）面向通信的计算机网络
3）开放式标准化计算机网络
4）新一代综合性、智能化高速网络

## Slide 8
2.计算机网络的定义
什么是计算机网络并没有严格的定义，人们从不同的角度出发，对计算机网络有不同的定义。
（1）从计算机技术与通信技术相结合的观点出发，通常把计算机网络定义为计算机技术与通信技术相结合，实现远程信息处理并进一步达到资源共享的系统。
（2）从物理结构上看，计算机网络又可定义为在协议控制下，由若干台计算机、终端设备、数据传输和通信控制处理机等组成的集合。
（3）从着重于应用和资源共享上看，计算机网络是把地理上分散的资源，以相互共享的方式连接起来，并且具有独立功能的计算机系统的集合。
综上所述，计算机网络是利用通信线路和设备，将分散在不同地域，并具有独立功能的多个计算机系统互连起来，按照网络协议，在功能完善的网络软件支持下，实现资源共享和数据通信的系统。

## Slide 9
3.计算机网络的功能
计算机网络的功能
共享资源
硬件资源
软件资源
数据通信
信息资源
其他功能
高可靠性
负载均衡
协调运算
分布式处理

## Slide 10
3
任务分析

## Slide 11
任务分析
现在的校园网已成为学校办学的基础设施和必备条件，在日常教学中的辅助作用越来越显著。大家可结合自身学校的实际情况，在老师的讲解下，从以下几个方面实施本任务。
记录校园网计算机的数量和配置以及使用的操作系统
认识并记录校园各处网线的位置、连接方式
认识并记录网络中心中所使用的硬件设备的名称及用途
从多媒体教学、远程教学、教务管理系统等几个方面体验校园网的应用

## Slide 12
4
任务实施

## Slide 13
任务实施
通过对校园网的参观，按要求完成下表的填写工作。

## Slide 14
任务1.2 绘制校园网络拓扑图

## Slide 15
Part 1
Part 2
Part 3
任务导入
相关知识
任务分析
Part 4
任务实施

## Slide 16
1
任务导入

## Slide 17
网络拓扑图就是网络节点和通信介质一起构成的网络结构图，通俗的讲就是不同拓扑结构的展示效果图，网络拓扑图可以清晰地显示各种网络节点设备的位置，以及与其他设备连接在一起的通信介质。
在完成任务1.1的参观校园网后，按自己对校园网的了解，使用微软Visio软件，绘制校园网络拓扑图。

## Slide 18
2
相关知识
计算机网络的分类
计算机网络的组成
计算机网络的拓扑结构

## Slide 19
1.计算机网络的分类
早期的局域网一般覆盖范围在10km以内，主要用于较小范围的应用环境，如机房、办公室、家庭等，实现设备和数据信息的共享。随着网络设备不断进步，局域网的范围在不断地扩大，从一个建筑物到整个校园，以具备局域网的技术特征为标准。
计算机
网络的分类
1
2
3
城域网可以说是一种大型的LAN，通常使用与LAN相似的技术。规模局限在一座城市的范围内，一般在10-100km的范围内。
广域网分布在一个较大的范围内，可跨越几个城市、几个国家或地区甚至几个洲。广域网通常是由若干个局域网连接而成的。所以，在广域网技术中，主要任务是研究局域网之间的连接技术。
局域网
城域网
广域网

## Slide 20
2.计算机网络的组成
ARPANet首先提出将计算机网络划分为“通信子网”和“资源子网”两大部分，其中资源子网包含主机和终端两部分。现在的计算机网络仍然沿用这种组织方式，如左图所示，图中的CCP为通信控制处理机。在计算机网络中，通信子网完成全网的数据传输和数据转发等通信处理工作；资源子网承担着全网的数据处理业务，并向网络用户提供各种网络资源和网络服务。
通信子网与资源子网

## Slide 21
3.计算机网络的拓扑结构
在计算机网络的结构设计中，人们引用了拓扑学中拓扑结构的概念，将计算机网络中的通信设备抽象为与大小和形状无关的点，并将连接节点的通信线路抽象为线，而将这种点、线连接而成的几何图形称为网络的拓扑结构。网络的拓扑结构通常可以反映出网络中各实体之间的结构关系。计算机网络的拓扑结构是指计算机网络的硬件系统的连接形式，主要指的是通信子网的网络拓扑结构类型。
常见的网络拓扑结构类型有：总线型、环型、星型和树型网络拓扑，其中树型网拓扑结构是目前组建局域网时最常使用的结构。

## Slide 22
3.计算机网络的拓扑结构——总线型
在总线型网络拓扑结构中，网络使用总线作为传输介质，所有的网络节点都通过接口串接在总线上。每个节点发送的信息都通过总线传输，并被总线上的所有节点接收。但是，在同一个时刻，只能有一个节点向总线发出信息，不允许有两个或两个以上的节点同时使用总线，一个网段内的所有节点共享总线资源。
总线型网络结构简单、易于安装且价格低廉，是最常用的局域网拓扑结构之一。总线型网络的主要缺点：如果总线断开，网络就不通；如果发生故障，则需要检测总线在各节点处的连接，不易管理；总线上信号的衰减程度较大，总线的长度受限制，因而网络的覆盖范围受限制。
总线型拓扑结构

## Slide 23
3.计算机网络的拓扑结构——环型
环型网络将网络中的各节点用公共缆线连接，缆线的两端连接起来形成一个闭合的环路，信息在环中以固定的方向传输，环型网络拓扑结构示意图如图所示。
在环型网络中，有一个令牌（Token）沿着环型总线在入网节点计算机间依次传递，令牌实际上是一个特殊格式的帧，本身并不包含信息，仅控制信道的使用，确保在同一时刻只有一个节点能够独占信道，在环型网中，只有获得令牌的节点才能发送数据。当节点获得令牌后，将数据信息加入令牌中，并继续向前发送。带有数据的令牌依次通过每个节点，直到令牌中的目的地址与某个节点的地址相同，该节点接收数据信息，并返回一个信息，表示数据已被接收，本次信息回到发送站，经验证后，原发送节点创建一个新令牌并将其发送到环路上。
环型拓扑结构

## Slide 24
3.计算机网络的拓扑结构——星型
星型网络拓扑结构是通过一个中央节点（如集线器）连接其他节点而构成的网络。集线器是网络的中央设备，各计算机都需通过集线器与其他计算机进行通信。在星型网络中，中央节点的负荷最重，是整个网络的瓶颈，一旦中央节点发生故障，整个网络就会瘫痪，星型网络属于集中控制式网络。星型网络拓扑结构示意图如图所示。
星型网络拓扑结构便于管理，结构简单，扩展网络容易，增删节点不影响网络的其余部分，更改容易，也易于检测和隔离故障。星型网络的网络布局应注意物理布局与内部控制逻辑的区别。有的网络是用集线器连接组成的拓扑结构，在物理布局上是星型的，但在逻辑上仍是原来的内部控制结构。
星型拓扑结构

## Slide 25
3.计算机网络的拓扑结构——树型
树型网络拓扑结构是从总线型拓扑结构演变过来的，形状像一棵树，它有一个带分支的根，每个分支还可延伸出子分支。树型网络拓扑结构通常采用同轴电缆作为传输介质，且使用宽带传输技术。树型网络拓扑结构采用了层次化的结构，具有一个根节点和多层分支节点。树型网络拓扑结构中除了叶节点以外，根节点和所有分支节点都是转发节点，信息的交换主要在上下节点之间进行，相邻节点之间一般不进行数据交换或数据交换量很小。树型拓扑属于集中控制式网络，适用于分级管理及控制型网络。树型网络拓扑结构的示意图如图所示。
树型拓扑结构

## Slide 26
3
任务分析

## Slide 27
任务分析
网络拓扑图是指传输媒体互连各种设备的物理布局图，主要由网络节点设备和通信介质构成，是一种标明网络内各设备间的逻辑关系的网络结构图。在本任务中，将通过添加、绘制形状及连接形状等知识点，制作一份网络结构拓扑图。
Microsoft Visio是Windows操作系统下运行的流程图和矢量绘图软件，它是Microsoft Office软件的一个部分。在网络应用中，通常用于绘制拓扑图。

## Slide 28
4
任务实施

## Slide 29
任务实施
（1）打开Visio软件，在新建文档项目中查找网络，并选择相应的绘图模板，这里我们可以选择网络相关的模板，如图所示。

## Slide 30
任务实施
（2）相应的网络设备形状可以直接从左边的图库拖拽出来至工作区，如图所示。

## Slide 31
任务实施
（3）如果没有找到相应的形状，可以在更多形状中查找，如图所示。

## Slide 32
任务实施
（4）设备之间的连线可以使用“连接线”功能，如图所示。

## Slide 33
任务实施
（5）其他功能和微软Office的功能类似，最终绘制出自己校园的网拓扑图，拓扑图示例如图

## Slide 34
归纳与提高
协议与分层
ISO/OSI 参考模型
TCP/IP 体系结构

## Slide 35
1.协议与分层——协议的基本概念
协议（protocol）是通信双方为了实现通信而设计的约定或对话规则。实际上，为了实现人与人之间的交互，通信规约无处不在。例如，在使用邮政系统发送信件时，信封必须按照一定的格式书写（如收信人和发信人的地址必须按照一定的位置书写），否则，信件可能不会到达目的地；同时，信件的内容也必须遵守一定的规则（如使用中文书写），否则，收信人可能不能理解信件的内容。在计算机网络中，信息的传输与交换也必须遵守一定的协议，而且传输协议的优劣直接影响网络的性能，因此，协议的制定和实现是计算机网络的重要组成部分。
网络协议通常由语义、语法和时序3部分组成。语义定义做什么，语法定义怎么做，而时序则定义何时做。

## Slide 36
1.协议与分层——网络的层次结构
计算机网路层次结构划分应按照层内功能内聚，层间耦合松散的原则。也就是说，在网络中，功能相似或紧密相关的模块应放置在同一层；层与层之间应保持松散的耦合，使信息在层与层之间的流动减到最小。
计算机网络采用层次化结构的优越性包括：
（1）各层之间相互独立。高层并不需要知道低层是如何实现的，而仅需要知道该层通过层间的接口所提供的服务。
（2）灵活性好。当任何一层发生变化时，只要层间接口关系保持不变，则在这层以上或以下各层均不受影响。另外，当某层提供的服务不再需要时，甚至可将这层取消。
（3）各层都可以采用最合适的技术来实现，各层实现技术的改变不影响其他层。
（4）易于实现和维护。整个系统已被分解为若干个易于处理的部分，这种结构使得一个庞大而又复杂系统的实现和维护变得容易控制。
（5）有利于网络标准化。因为每一层的功能和所提供的服务都已有了精确的说明，所以标准化变得较为容易。

## Slide 37
2. ISO/OSI参考模型——ISO/OSI参考模型结构
开放式系统互连（OSI）参考模型是一个描述网络层次结构的模型，其标准保证了各种类型网络技术的兼容性和互操作性。OSI参考模型说明了信息在网络中的传输过程，各层在网络中的功能和它们的架构。
在OSI参考模型中，计算机之间传送信息的问题分为7个较小且更容易管理和解决的小问题，每一个小问题都由模型中的一层来解决。之所以划分为7个小问题，是因为它们中的任何一个都囊括了问题本身，不需要太多的额外信息就能很容易地解决。将这7个易于管理和解决的小问题映射为不同的网络功能就叫做分层。OSI将这7层从低到高叫物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。

## Slide 38
2. ISO/OSI参考模型——ISO/OSI参考模型结构
OSI参考模型并非指一个现实的网络，它仅仅规定了每一层的功能，为网络的设计规划出一张蓝图。各个网络设备或软件生产厂家都可以按照这张蓝图来设计和生产自己的网络设备或软件。尽管设计和生产出的网络产品的式样、外观各不相同，但它们应该具有相同的功能。
按照OSI参考模型，以使用下层提供的服务，网络中各节点都有相同的层次，不同节点的同等层具有相同的功能，同一节点内相邻层之间通过接口通信；每一层可并向其上层提供服务；不同节点的同等层按照协议实现对等层之间的通信，如图所示。
OSI模型中两个节点的层次结构

## Slide 39
2. ISO/OSI参考模型——OSI各层的主要功能
04
01
02
06
05
03
07
物理层处于OSI参考模型的最低层。利用物理传输介质为数据链路层提供物理连接，负责处理数据传输率并监控数据出错率，以便透明地传送比特流。它定义了激活、维护和关闭终端用户之间电气的、机械的、过程的和功能的特性。物理层的特性包括电压、频率、数据传输速率、最大传输距离、物理连接器及其相关属性。
物理层
在物理层提供比特流传输服务的基础上，数据链路层通过在通信的实体之间建立数据链路连接，传送以“帧”为单位的数据，使有差错的物理线路变成无差错的数据链路，保证点到点可靠的数据传输。因此，数据链路层关心的主要问题包括物理地址、网络拓扑、线路规划、错误通告、数据帧的有序传输和流量控制。
数据链路层
表示层保证一个系统应用层发出的信息能被另一个系统的应用层读出。如有必要，表示层用一种通用的数据表示格式在多种数据表示格式之间进行转换。它包括数据格式变换、数据加密与解密、数据压缩与恢复等功能。
表示层
传输层的主要任务是向用户提供可靠的端到端服务，透明地传送报文。它向高层屏蔽了下层数据通信的细节，因而是计算机通信体系结构中最关键的一层。该层关心的主要问题包括建立、维护和中断虚电路、传输差错校验和恢复以及信息流量控制机制等
传输层
就像它的名字一样，会话层建立、管理和终止应用程序进程之间的会话和数据交换。这种会话关系是由两个或多个表示层实体之间的对话构成的。
会话层
网络层的主要功能为处在不同网络系统中的两个节点设备通信提供一条逻辑通道。其基本任务包括路由选择、拥塞控制与网络互联等功能
网络层
应用层是OSI参考模型中最靠近用户的一层，它为用户的应用程序提供网络服务。这些应用程序包括电子数据表格程序、字处理程序和银行终端程序等。应用层识别并证实目的通信方的可用性，使协同工作的应用程序之间进行同步，建立传输错误纠正和数据完整性控制方面的协定，判断是否为所需的通信过程留有足够的资源。
应用层

## Slide 40
2. ISO/OSI参考模型——数据的封装与传递
在OSI参考模型中，对等层之间经常需要交换信息单元，对等层协议之间需要交换的信息单元叫做协议数据单元（PDU）。节点对等层之间的通信并不是直接通信（例如两个节点的传输层之间进行通信），它们需要借助于下层提供的服务来完成，所以，通常说对等层之间的通信是虚通信，如图所示。
在某一层需要使用下一层提供的服务传送自己的PDU时，其当前层的下一层总是将上一层的PDU变为自己PDU的一部分，然后利用更下一层提供的服务将信息传递出去。
直接通信与虚通信

## Slide 41
2. ISO/OSI参考模型——数据的封装与传递
图中节点A的传输层需要将某一信息T-PDU传送到节点B的传输层，这时，传输层就需要使用网络层提供的服务。首先将T-PDU交给节点A的网络层，节点A的网络层在收到T-PDU之后，将T-PDU变为自己PDU（N-PDU）的一部分，然后再利用其下层链路层提供的服务将数据发送出去。以此类推，最终将这些信息变为能够在传输介质上传输的数据，并通过传输介质将信息传送到节点B。
为了实现对等层通信，当数据需要通过网络从一个节点传送到另一节点前，必须在数据的头部和尾部加入特定的协议头和协议尾。
网络中数据的封装与解封装

## Slide 42
3.TCP/IP体系结构——TCP/IP体系结构的层次划分
TCP/IP协议是目前最流行的商业化网络协议，尽管它不是某一标准化组织提出的正式标准，但它已经被公认为目前的工业标准或“事实标准”。因特网之所以能迅速发展，就是因为TCP/IP协议能够适应和满足世界范围内数据通信的需要。TCP/IP协议具有以下几个特点。
（1）开放的协议标准，可以免费使用，并且独立于特定的计算机硬件与操作系统。
（2）独立于特定的网络硬件，可以运行在局域网、广域网，以及互联网中。
（3）统一的网络地址分配方案，使得整个TCP/IP设备在网络中都具有唯一的地址。
（4）标准化的高层协议，可以提供多种可靠的用户服务。

## Slide 43
3.TCP/IP体系结构——TCP/IP体系结构的层次划分
与ISO/OSI参考模型不同，TCP/IP体系结构将网络划分为应用层（application layer）、传输层（transport layer）、网络层（internet layer）数据链路层（data link layer）和物理层（physical layer）5层。也有将数据链路层和物理层合为一层叫做网络接口层（network interface layer）的说法。
实际上，TCP/IP的分层体系结构与ISO/OSI参考模型有一定的对应关系，如图所示。其中，TCP/IP体系结构的应用层与OSI参考模型的应用层、表示层及会话层相对应；TCP/IP的传输层与OSI的传输层相对应；TCP/IP的网络层与OSI的网络层相对应；TCP/IP的网络接口层与OSI的数据链路层及物理层相对应。
TCP/IP体系结构与OSI参考模型的对应关系

## Slide 44
3.TCP/IP体系结构——TCP/IP 体系结构中各层的功能
在TCP/IP体系结构中，设计传输层的主要目的是在互联网中源主机与目的主机的对等实体之间建立用于会话的端-端连接。
在TCP/IP体系结构中，传输层之上是应用层。它包括了所有的高层协议，并且总是不断有新的协议加入。如超文本传输协议（HTTP），用于目前广泛使用的Web服务。
在TCP/IP分层体系结构中，网络接口层是其最底层，负责通过网络发送和接收IP数据报。
网络层负责将源主机的报文分组发送到目的主机，源主机与目的主机可以在一个网上，也可以在不同的网上。
网络接口层
网络层
应用层
传输层

## Slide 45
谢谢！