## Slide 1
计算机网络基础
项目3 连接基本网络硬件设备

## Slide 2
任务3.1 制作网线

## Slide 3
Part 1
Part 2
Part 3
任务导入
相关知识
任务分析
Part 4
任务实施

## Slide 4
1
任务导入

## Slide 5
阳光学校的网络实验室升级扩建，新增加十台计算机，现需要将新添置的计算机连接到实验室的网络中，使其能够与其他计算机正常通信，完成实验教学任务。为此，我们需要制作10根合格的网线将计算机和实验室的局域网进行物理连接。

## Slide 6
2
相关知识
双绞线的原理
双绞线接口
双绞线的分类
序列标准
直通线与交叉线

## Slide 7
1.双绞线的原理
我们生活中所说的网线又叫双绞线（Twisted Pair，TP），双绞线是由一对相互绝缘的金属导线绞合而成，“双绞线”的名字也是由此而来。
采用这种方式，不仅可以抵御一部分来自外界的电磁波干扰，也可以降低多对绞线之间的相互干扰。
双绞线一个扭绞周期的长度，叫做节距，节距越小（扭线越密），抗干扰能力越强。
现行的用于数据通信的双绞线一般由8根铜导线分4对绞合在一起，每对双绞线均由不同的颜色标示。

## Slide 8
2.双绞线的分类
按照有无屏蔽层分类
按照电气特性分类

## Slide 9
按照有无屏蔽层分类
屏蔽双绞线在双绞线与外层绝缘封套之间有一个金属屏蔽层。屏蔽双绞线分为STP和FTP（Foil Twisted-Pair），STP指每条线都有各自的屏蔽层，而FTP只在整个电缆有屏蔽装置，并且两端都正确接地时才起作用。
屏蔽双绞线
非屏蔽双绞线（UTP）是一种数据传输线，有效传输距离一般为100米，由四对不同颜色的传输线所组成，广泛用于以太网路和电话线中。
非屏蔽双绞线

## Slide 10
按照电气特性分类
双绞线按其电气特性可分为七类，目前在计算机网络中常用的是五类（CAT5）、超五类（CAT5e）及六类（CAT6）双绞线。类型数字越大，技术越先进，带宽也越宽，当然价格也越贵。五类非屏蔽双绞线支持传输速率为100Mbit/s的快速以太网，超五类非屏蔽双绞线既支持100Mbit/s的快速以太网，也支持1000Mbit/s的吉比特以太网，而六类非屏蔽双绞线支持传输速率高于1Gbit/s的以太网。

## Slide 11
3.双绞线接口
使用双绞线连接计算机或网络设备时，双绞线的两端均需要一个水晶头。水晶头是一种标准化的电信网络接口，是提供声音和数据传输的接口。水晶头是一种能沿固定方向插入并自动防止脱落的塑料接头，俗称“水晶头”，专业术语为RJ-45连接器，此标准的接头与插座互相兼容。RJ-45是一种网络接口规范，类似的还有RJ-11接口，就是我们平常所用的“电话接口”，用来连接电话线。
（a）RJ-45水晶头 （b）RJ-11水晶头

## Slide 12
4.序列标准
T568A的线序定义依次为绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕。
绿白 | 绿 | 橙白 | 蓝 | 蓝白 | 橙 | 棕白 | 棕
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
T568B的线序定义依次为橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。
橙白 | 橙 | 绿白 | 蓝 | 蓝白 | 绿 | 棕白 | 棕
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## Slide 13
3
任务分析

## Slide 14
任务分析
本任务将要制作T568B标准的直通双绞线，首先要了解T568B标准的线序，然后要明确双绞线的制作工艺，需要准备的材料和工具如下。
五类或超五类非屏蔽双绞线、RJ-45水晶头。
网线压线钳、网线测线仪。

## Slide 15
4
任务实施

## Slide 16
01
准备
剥线
02
理线
03
剪线
04
插线
05
压线
02
重复
03
测试
04
任务实施

## Slide 17
任务3.2 安装信息模块

## Slide 18
Part 1
Part 2
Part 3
任务导入
相关知识
任务分析
Part 4
任务实施

## Slide 19
1
任务导入

## Slide 20
阳光学校网络实验室网络中断，经检查，为墙壁上的信息插座故障，导致同学们无法访问互联网。老师准备带领同学们重新安装信息插座，以确保所有计算机能够重新连接至网络中。

## Slide 21
2
相关知识
综合布线系统概述
信息插座

## Slide 22
1.综合布线系统概述
综合布线系统就是为了顺应发展需求而特别设计的一套布线系统。对于现代化的大楼来说，就如体内的神经，它采用了一系列高质量的标准材料，以模块化的组合方式，把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合，经过统一的规划设计，综合在一套标准的布线系统中，将现代建筑的三大子系统有机地连接起来，为现代建筑的系统集成提供了物理介质。

## Slide 23
工作区（终端）子系统
由信息插座的软线和终端设备连接而成，包括装配、连接、扩展软线，并将它们搭建在输入、输出插座与设备终端之间，其中信息插座分为墙、地、桌、软基型多种形式。
管理子系统
连接各楼层水平布线子系统和垂直干缆线，负责连接控制其他子系统，由交连、互连和I/O设备组成，可以定位通信线路，便于实现对通讯线路的管理。
垂直干线子系统
是综合布线系统的中心系统，主要负责连接楼层配线架系统与主配线架系统。
建筑群子系统
本系统是把其中一个建筑的电缆线通过技术延伸至本建筑群中其他的建筑中的通讯设备中，以此为楼群之间的信号连接提供可能。
水平布线子系统
本系统主要负责将管理子系统配线架的电缆从干线子系统延伸至信息插座位置，一般来说这些系统都处在同一楼层。
设备间子系统
组成部分包括电缆、连接器和相关支撑硬件，负责公共系统间的各种设备连接。设备间子系统中的导线类似于电话配线系统站内配线，它将相对应的电气保护设备连接到了需要设备保护的建筑物设施地点。
6个子系统
1.综合布线系统概述

## Slide 24
2.信息插座
信息插座，实际上就是网线的延长线，为了在延长时，尽量不损失电气性能，而使用的标准化接头。
信息插座是综合布线系统中的用户终端插座，是连接配线线缆和工作区域跳线的物理接口。 一般是安装在墙面上的，也有桌面型和地面型的。
（a）墙面型 （b）桌面型 （c）地面型

## Slide 25
2.信息插座
信息插座由信息模块、信息面板和底盒三部分组成。
信息模块是核心，将网线插入信息插座中，实际上是连接网线与信息模块
面板用于在网线出口位置安装固定信息模块
底盒用于固定面板

## Slide 26
1）信息模块
信息插座六类模块与超五类模块在外观上基本没有什么区别，只是分别有不同的标记。其中，六类模块通常标记有CAT6，超五类模块通常标记有CAT5E。信息模块、信息面板和底盒三部分组成。
六类双绞线模块
超五类双绞线模块
免打线式信息模块
根据端接双绞线方式的不同，信息模块可以分为打线式信息模块和免打线式信息模块

## Slide 27
1）信息模块
信息模块上的色标
无论是哪一种信息模块，都支持T568A和T568B两种线序标准，按照信息模块上色标所标识的编号和颜色，分别将8条芯线压入接线槽内，便可以制作相应线序的信息模块

## Slide 28
2）面板
信息插座面板
信息插座的面板用于在网线出口位置安装固定信息模块。面板通常有单口、双口和四口等几种型号。当单位面积的用户数量较多时，应考虑使用接口数量较多的面板，以减少插座的数量。

## Slide 29
3）底盒
明装底盒
墙体内部或地下的缆线预留在接线底盒内，底盒是线槽或穿线暗管的终点或者拐点，可以起到方便穿线，固定面板的作用。
底盒一般分为明装和暗装两种。为了美观，底盒的颜色一般为白色。明装底盒一般比较薄，用于桌面型信息插座的安装，固定于墙体外部，连接线槽；暗装底盒相对粗糙厚重，用于墙面型信息插座的安装，被埋于墙体内部。
暗装底盒

## Slide 30
3
任务分析

## Slide 31
任务分析
本任务将要安装信息模块。首先要掌握信息模块的制作方法，然后要明确信息模块的安装工艺，同时要确定采用的线序标准，T568A和T568B两种线序标准都可以使用，但在同一个布线工程中，两者不应混合使用，一般使用T568B，这里我们使用T568B标准。需要准备的材料和工具如下。
一条五类或超五类非屏蔽双绞线，一个RJ-45信息插座。
剥线钳或剥线刀、打线钳、斜口钳。

## Slide 32
4
任务实施

## Slide 33
04
01
02
06
05
03
07
将双绞线从布线底盒中拉出，剪至合适的长度。
剪线
在距离双绞线末端约3cm处，用剥线刀剥除其外皮。
剥线
将模块的塑料防尘片沿缺口插入模块，并牢牢固定于信息模块上，模块端接完成
完成
分开网线中的4对线对，但线对之间不要拆开，按照信息模块上所指示的线序，稍稍用力将导线一一置入相应的线槽内。
插线
线对全部放入相对应的槽位后，再仔细检查一遍线的顺序是否正确。确定无误后，将打线钳的刀口（有刀的一侧朝外）对准信息模块上的线槽和导线，垂直向下用力。听到“喀”的一声，即表明导线被压入线槽内，同时模块外侧多余的导线会被剪断，如果发现没有断线成功，可以用斜口钳剪掉多余的线头。重复这一操作，可将8条芯线一一打入相应颜色的线槽中。
压线
将信息模块的RJ-45接口向下，置于桌面、墙面等较硬的平面上。
准备
将信息模块插入信息面板中相应的插槽内，再用螺丝钉将面板牢牢地固定在信息插座的底盒上即可完成信息插座的端接。
固定

## Slide 34
任务3.3 对等网络配置及网络资源共享

## Slide 35
Part 1
Part 2
Part 3
任务导入
相关知识
任务分析
Part 4
任务实施

## Slide 36
1
任务导入

## Slide 37
某公司有两台存放机密资料的计算机，一台是台式计算机（办公室人员使用），另一台为笔记本电脑（供外出人员使用 )，为防止泄密，这两台计算机不能连接公司网络，但又经常需要在两台计算机之间传输和共享资料，以达到资料的同步。本任务要解决的是如何不使用任何网络设备，让这两台计算机达到文件资源共享的目的。

## Slide 38
2
相关知识
网卡
共享文件

## Slide 39
1.网卡-简介
网卡是一块被设计用来允许联网设备在网络上进行通讯的计算机硬件，广泛存在于联网设备上，比如计算机、交换机（交换机的每一个接口可以视为一个网卡）等。
网卡分为有线网卡和无线网卡。有线网卡使用网线、光纤等有线媒介进行连接，而无线网卡的媒介为无线电波。

## Slide 40
1.网卡-功能
发送时将上一层传递来的数据加上首部和尾部，成为以太网的帧。接收时将以太网的帧剥去首部和尾部，然后送交上一层。
功能
1
2
3
主要是通过CSMA/CD，（带冲突检测的载波监听多路访问）协议来实现。
即曼彻斯特编码与译码。其中曼彻斯特码，又称数字双向码、相位编码（PE），是一种常用的二元码线路编码方式之一，被物理层（见本项目的归纳与提高部分）使用来编码一个同步位流的时钟和数据。
数据的封装与解封
链路管理
数据编码与译码

## Slide 41
1.网卡-接口
计算机主板连接的有线电口网卡的接口为RJ-45标准。
双绞线RJ-45连接头的12号插针用于发送，36号插针用于接收。

## Slide 42
2.共享文件
网络的终极目的就是资源共享，文件作为信息的载体，文件的共享更是资源共享的重要组成部分。
在小型网络环境中，Windows的自带文件夹共享功能非常实用。 Windows文件共享只需要在本地主机上创建共享，设置权限就可以通过局域网或VPN访问文件。Windows文件共享具有许多优点，包括访问速度、简单性、无限存储容量、与微软活动目录服务的集成，使用登录脚本或组策略映射驱动器的能力等。因此，大多数企业持续在Windows文件共享的基础设施（包括服务器，高速网络，存储区域网络和网络存储设备）上保持大量投资。

## Slide 43
3
任务分析

## Slide 44
任务分析
依据任务的需求，我们需要把两台计算机使用交叉网线连接起来，然后通过Windows共享文件夹的方式，来完成两台计算机之间的文件共享。
由于服务器可以理解成为一种高性能的计算机，因此，在任务实施阶段，需要完成的设置主要有：
使用两台运行Windows Server 2019操作系统的虚拟机来模拟两台计算机。
将两台虚拟机的虚拟网络连接到同一个LAN区段中来模拟两台计算机的交叉网线连接方法。
在其中一台虚拟机上创建共享文件夹，用另一台计算机访问该共享文件夹。

## Slide 45
4
任务实施

## Slide 46
1.创建模板虚拟机
（1）使用VMware Workstation安装Windows Server 2019操作系统，在安装完成后，将该虚拟机创建为虚拟机模板用于克隆两台实验虚拟机，以节省操作时间，这也是当我们需要同时部署多个虚拟式时经常使用的方法。
创建模板要使用Windows Sysprep（系统准备工具）。
SysPrep工具在C:\Windows\System32\Sysprep文件夹中。

## Slide 47
1.创建模板虚拟机
（2）在要创建模板的虚拟机中，双击“sysprep”应用程序，运行后打开“系统准备工具3.14”对话框，选中通用复选框，将关机选项设置为关机，单击“确定”按钮。等待片刻，虚拟机关机后，虚拟机模板即创建完成。

## Slide 48
2. 用克隆方式使用模板虚拟机创建两台虚拟机
在VMware Workstation左侧的库页面，找到刚创建好的虚拟机模板，在虚拟机名称上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中单击“管理”命令，在“管理”下拉菜单中选择“克隆”命令。

## Slide 49
2. 用克隆方式使用模板虚拟机创建两台虚拟机
克隆出2台虚拟机，将虚拟机名称分别设置为“Desktop”来模拟台式机和“Laptop”，模拟笔记本电脑。

## Slide 50
3. 将两台虚拟机的网卡添加到同一LAN区段内
LAN区段，就是一个虚拟的自定义局域网，这里我们将两台虚拟机的网卡添加到同一LAN区段内，来模拟两台计算机的交叉网线连接。

## Slide 51
4.更改虚拟机的计算机名
因为我们要通过计算机名来找到共享文件夹的那台主机，而实际的计算机名通常比较复杂，不便于记忆，因此，我们将两台虚拟机的计算机名进行一下更改。
在“文件资源管理器”窗口中，右键单击“此电脑”图标，在弹出的快捷菜单中单击“属性”命令，打开系统窗口，可以看到该虚拟机的计算机名

## Slide 52
4.更改虚拟机的计算机名
分别将两台虚拟机的计算机名改为“Desktop”和“Laptop”模拟台式机和笔记本。完成后，需要将虚拟机重启。

## Slide 53
5. 在Desktop虚拟机上创建要共享的文件夹
1）创建要共享的共享文件夹
在需要的位置新建一个文件夹，这里选择在桌面创建，名字命名为share（名字可以是任意符合windows要求的字符）。
2）为share文件夹增加任何人可以完全控制的权限

## Slide 54
5. 在Desktop虚拟机上创建要共享的文件夹
在打开的“选择用户或组”对话框下面的文本框中输入“everyone”，单击“确定”按钮，添加everyone组。

## Slide 55
5. 在Desktop虚拟机上创建要共享的文件夹
在返回的“share的权限”对话框中，选择刚添加的Everyone组，赋予完全控制权限，单击“确定”按钮完成权限设置。

## Slide 56
6. 共享文件夹
（1）在share文件夹上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中单击“属性”命令，打开“share属性”对话框，切换至“共享”选项卡，单击“高级共享”按钮。

## Slide 57
6. 共享文件夹
（2）在“高级共享”对话框中选择“共享此文件夹”复选框，并设置共享名。单击“权限”按钮，在弹出的“share的权限”对话框中将Everyone用户的权限设置为完全控制，单击“确定”按钮，完成share文件夹的共享设置。

## Slide 58
7. 使用Laptop计算机访问Desktop计算机的share共享文件夹
打开Laptop虚拟机的文件资源管理器，在地址栏中输入“\\desktop”，按回车键。如果能看到在Desktop上设置的共享文件夹，证明共享成功。

## Slide 59
8.测试
在Laptop虚拟机的桌面上创建一个文本文件“test.txt”，并将该文件复制、粘贴到Desktop计算机的共享文件夹中，可以看到粘贴成功。

## Slide 60
9.验证
在Desktop计算机的共享文件夹中能够查看到上面的文本文件，证明本任务成功完成。

## Slide 61
归纳与提高
物理层
传输介质

## Slide 62
1.物理层-概述
物理层是计算机网络OSI模型中最低的一层，负责在物理传输介质之上为数据链路层提供一个原始比特流（也就是数据是以一个个0或1的二进制代码形式表示的）的物理连接。物理层并不是特指某种传输介质，而是指通过传输介质，以及相关的通信协议、标准建立起来的物理线路。
数据在网络线路上的实际传输都是在物理层线路上进行的，所以数据通信的本质其实就是物理层的比特流传输。

## Slide 63
1.物理层-主要功能
构建数据通路：为数据链路层提供完整的数据传输通道，可以是一段或多段物理介质构造一条完整的数据传输通道。
传输数据：发送端通过物理层接口和传输介质将数据按比特流的顺序传送到接收端的物理层。
数据编码：为了确保数据比特流能在对应的信道中正常通过，需要对数据编码。不同传输介质所支持的数据编码类型不一样，物理层会根据传输介质的要求，对数据进行编码，使得它能够在该传输介质上传输。
数据传输管理：物理层具有一定的数据传输管理功能，如基于比特流的数据传输流量控制、差错控制、物理线路的激活和释放等。
透明传输：屏蔽不同传输介质类型和通信协议，让进行网络通信的各方只看到有“路”可行，而不管修这些“路”所用的具体“材料”和相关标准。
主要功能

## Slide 64
2.传输介质
传输介质是通信双方交流信息的物理通道，用于两个网络站点之间原始比特流的实际传输，分为有线传输介质和无线传输介质两类。
有线传输介质是指在两个通信设备之间的物理连接部分，它能将信号从一方传输到另一方，有线传输介质主要有同轴电缆、双绞线和光纤。同轴电缆和双绞线传输电信号，光纤传输光信号。
无线传输是在两个通信设备之间不使用任何人为连通的物理连接方式，无线传输介质即电磁波。

## Slide 65
1）同轴电缆
同轴电缆是一种电线及信号传输线，由两个同轴的导体组成，共四层，内导体是一条导电铜线，外导体是一个由金属丝编织而成的圆柱形屏蔽层，内外导体之间填充绝缘材料，最外层是塑料外皮或保护橡胶，
同轴电缆 粗缆和细缆

## Slide 66
2）双绞线
双绞线是当今局域网使用最广泛的有线传输介质，它由两条具有绝缘保护层的铜导线彼此缠绕而成，故称为“双绞线”，可减少线间电磁干扰，适用于模拟、数据通信。双绞线分为非屏蔽双绞线（UTP）和屏蔽双绞线（STP）两种。目前，局域网大多数使用的是UTP。

## Slide 67
3）光纤
光纤是光导纤维的简写，是一种由玻璃或塑料制成的纤维，可作为光传导工具，传输原理是“光的全反射”。光纤使用光脉冲形成的数字信号进行通信。有光脉冲相当于1，没有有光脉冲相当于0。由于可见光的频率极高，因此其传输速率高，抗干扰能力强，信号衰减小，传输距离远。
根据光源不同，可将光纤分为单模光纤和多模光纤。

## Slide 68
3）光纤
由于光纤细微（细如头发的玻璃丝）且易折断，一般放置在光缆中使用。光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆芯，外包有护套，有的还包覆外护层，用以实现光信号传输的一种通信线路。
光缆终端一般使用光缆终端盒熔接并固定，将光缆固定，光缆终端盒的作用和我们日常生活中的墙壁电源插座类似，是一个固定装置并留有接口，在光缆终端盒中将光缆里的每一根光纤芯分别熔接和光纤尾纤相连。
光缆 光缆终端盒

## Slide 69
常见的光电转换设备
光纤收发器
光纤网卡
带光模块的光纤收发器
光模块
带光口的交换机

## Slide 70
4）无线传输介质
无线电波
红外线
微波

## Slide 71
谢谢！