## Slide 1
计算机网络基础
项目4 使用交换机连接局域网

## Slide 2
任务4.1 认识交换机

## Slide 3
Part 1
Part 2
Part 3
任务导入
相关知识
任务分析
Part 4
任务实施

## Slide 4
1
任务导入

## Slide 5
阳光学校建设初期办公室有10台计算机，学校为了实现办公自动化，需要组建一个小型局域网。为此公司购入了一台交换机来完成此任务。现在需要查看新购入交换机的配置信息，并且对它进行基础性的配置，为实现校园网络互通打下基础。

## Slide 6
2
相关知识
认识交换机
MAC地址
MAC地址表
交换机的工作原理
以太网数据帧

## Slide 7
1.认识交换机
交换机拥有一条很高带宽的背部总线和内部交换矩阵。交换机的所有的端口都挂接在这条背部总线上，控制电路收到数据包以后，处理端口会查找内存中的地址对照表以确定目的MAC（网卡的硬件地址）的NIC（网卡）挂接在哪个端口上，通过内部交换矩阵迅速将数据包传送到目的端口，目的MAC若不存在才广播到所有的端口，接收端口回应后，交换机会“学习”新的地址，并把它添加入内部地址表中。

## Slide 8
1.认识交换机
这是一台华为园区网接入层交换机的前面板。交换机前面板中常常包含交换机提供上行接口、下行接口和管理接口Console口和对应的LED指示灯。对于一台交换机来说，它的重要性能参数包括端口的数量与带宽、交换容量、转发性能，以及是否支持PoE+（以太网接口供电技术）等。
华为S2700-52P-EI-AC交换机前面板

## Slide 9
1.认识交换机
这台交换机拥有48个下行接口，并且这些接口都是十兆/百兆以太网接口（10/100Base-TX）。同时，这台交换机的上行接口配置有4个千兆SEP端口。SEP端口需要连接SEP模块使用，后者的作用是执行光信号和电信号之间的相互转换，实现光纤线缆对交换机的接入。
华为S2700-52P-EI-AC交换机基本参数表

## Slide 10
1.认识交换机
交换容量是指整机交换容量，所谓整机交换容量是指交换机内部总线的传输容量。一台交换机所有端口都在工作时，它们的双向数据传输速率之和称为这台交换机的接口交换容量。在设计交换机时，交换机的整机交换容量总是大于交换机的接口交换容量。因为这台交换机有48个百兆端口和4个千兆端口，所以它的接口交换容量等于48×2×100Mbit/s+ 4×2×1000Mbit/s = 17600Mbit/s = 17.6Gbit/s。如表所示，华为S2700-52P-EI-AC 交换机的交换容量时32Gbit/s，大于这台交换机的接口交换容量17.6Gbit/s。
华为S2700-52P-EI-AC交换机基本参数表

## Slide 11
1.认识交换机
包转发率是指这台交换机 每秒可以转发数据包的数量，即整机包转发率。而一台交换机所有端口都在工作时，它们每秒可以转发的数据包数量之和称为这台交换机的接口包转发率。一个以太网数据帧包含数据部分和前导符在内，最小长度为72字节，在传输过程中每个数据帧还有12字节的数据帧间隙，因此最小的可传输数据帧的长度是84字节，即672比特。
华为S2700-52P-EI-AC交换机基本参数表

## Slide 12
2. MAC地址
如同每个人都有一个身份证号码来标识自己一样，每块网卡也拥有一个用来标识自己的号码，这个号码就是 MAC 地址，其长度为48bit（6个字节），采用十六进制的格式来表示。例如：00D5 - 64E3 - 06B9（也可以表示为00-D5-64-E3-06-B9）。
MAC地址是在IEEE 802标准中定义并规范的，凡是符合 IEEE 802标准的网络接口卡（如以太网卡、令牌环网卡等）都必须拥有一个MAC地址。

## Slide 13
2. MAC地址—— MAC地址的分类
单播MAC地址
组播MAC地址
广播MAC地址

## Slide 14
2. MAC地址—— MAC地址的分类
单播 MAC 地址用于唯一地标识一台设备的某个接口，这种 MAC 地址第1个字节的最低比特位为0。单播 MAC 地址通常也被称为硬件地址，因为它往往是被烧录在以太网网卡上的。每一个单播 MAC 地址都具有全球唯一性，厂商在生产以太网接口卡（网卡）之前，必须先得到24bit的组织唯一标识，而 OUI 是通过向IEEE组织注册得到的。
单播MAC地址
单播MAC地址

## Slide 15
2. MAC地址—— MAC地址的分类
组播MAC地址标识了一组设备，这种MAC地址第1个字节的最低比特位为1。例如0100-64E3-06B9。一个组播MAC地址所标识的一组设备有着共同的特点，那就是它们都加入了相同的组播组，这些设备将会侦听目的MAC地址为该组播MAC地址的数据帧。
广播 MAC 地址的所有比特位全都是1（因此广播 MAC 地址就是 FFFF- FFFF – FFFF），这种 MAC 地址标识了所有的以太网接口。因此当一个数据帧的目的 MAC 地址为 FFFF- FFFF - FFFF，那么这就是一个广播数据帧，所有收到该数据帧的网卡都要处理它。
组播MAC地址
广播MAC地址

## Slide 16
3.以太网数据帧
以太网数据帧格式

## Slide 17
3.以太网数据帧
Ethernet II格式的以太网帧中各个字段的描述如下：
（1）目的 MAC 地址（Destination MAC Address）：标识了该数据帧的接收者。目的MAC地址可以是单播MAC地址、组播 MAC 地址或者广播MAC地址。
（2）源MAC地址（Source MAC Address）：标识了该数据帧的发送者。源MAC地址只能是单播MAC地址。
（3）类型（Type）：用来标识该数据帧头部后所封装的上层协议类型（载荷数据的类型）。该数据帧的接收方通过这个字段得知载荷数据是什么类型的数据。例如，如果类型字段值为0x8000，则表示载荷数据是IPv4报文；如果类型字段值为0x86dd，则表示载荷数据是IPv6报文。
（4）载荷数据（Payload）：载荷数据，其长度为46-1500byte。
（5）CRC（Cyclic Redundancy Check）：循环冗余校验字段，用于检测数据帧在传输过程中是否发生损坏。

## Slide 18
4. MAC地址表
MAC地址表是交换机能够正常工作的重要依据，它相当于交换机保存的一张“地图”。MAC 地址表中的每一个表项都包含着MAC地址、VLAN - ID以及交换机接口等信息。在左图网络中，交换机SW连接着两台PC 。初始情况下， SW的MAC地址表是空的，当它的某个接口收到一份数据帧时，它会将该数据帧的源MAC地址学习到MAC地址表中，并且与收到该帧的接口以及该接口所加入的VLAN进行关联，从而形成一个表项。
交换机的MAC地址表

## Slide 19
4. MAC地址表
当PC1及PC2开始在网络中发送数据时，SW便能够学到两者的MAC地址并且在MAC地址表中形成相应的表项。交换机在接收数据帧时，通过检查数据帧从而自动学习到的MAC地址表项是动态表项，在MAC地址表中，这些表项的类型为Dynamic（动态）。动态的MAC地址表项是存在老化时间的。在初始情况下，当PC1发送的数据帧到达SW的E0/0/1接口时， SW学习PC1的MAC地址并且与E0/0/1接口进行关联，从而形成一个MAC地址表项。
交换机的MAC地址表

## Slide 20
4. MAC地址表
SW为这个表项启动一个计时器，这个计时器从缺省300s开始倒计时，当PC1的下一个数据帧到达S1的E0/0/1接口时，该MAC地址表项被刷新，计时器复位并重新开始倒计时。如果SW一直没有收到PC1发送的新数据，并且该计时器计数到0时，这个MAC地址表项将被删除。这个机制使得交换机的MAC地址表不至于被大量陈旧、无用的表项填充，毕竟该数据表的存储空间是有限的。
交换机的MAC地址表

## Slide 21
5. 交换机的工作原理
当交换机在某个接口上收到一个单播数据帧时，它将首先读取数据帧的目的MAC地址，并且在自己的MAC地址表中查询该地址，如果查询不到匹配的表项，则将该数据帧进行泛洪。如果能够在MAC地址表中找到匹配的表项，并且收到该帧的接口于该表项中对那个的接口不同时，则将数据帧从该表项中对应的接口转发出去；如果收到该帧的接口与该表项中对应的接口相同时，则丢弃该数据帧。此外，当交换机收到一个数据帧时，它还会读取数据帧的源MAC地址，如果该地址在MAC地址表中并不存在相关表项，则交换机将创建一个MAC地址表项，并将该MAC地址及收到该数据帧的接口记录在该表项中，这就是交换机的MAC地址学习功能。

## Slide 22
5. 交换机的工作原理
初始情况下，交换机的MAC地址表为空，现在来看一下当PC1发送一个数据帧给PC3时，交换机的帧转发行为。（1）PC1构造IP数据包，IP头部里的源IP地址为本地IP地址192.168.1.1，目的IP地址为192.168.1.3 。上述IP数据包要在以太网环境中传输，还需要封装一个以太网的帧头。在帧头中源MAC地址为00D5-64E3-1111 ，目的MAC地址为00D5-64E3-3333。PC1将该数据帧发出。
SW的MAC地址表为空

## Slide 23
5. 交换机的工作原理
（2）交换机SW收到这个数据帧后，首先借助数据帧尾部的CRC字段进行差错校验，确保该数据帧在传输过程中没有被损坏。接下来交换机读取数据帧的目的MAC地址，并在其MAC地址表中查询该地址，结果发现并不存在匹配的表项，于是它将这个数据帧进行泛洪，如图所示。泛洪的直接结果是，除了E0/0/1接口外，交换机其他的所有接口所连接的设备都将会收到该数据帧的拷贝。MAC地址00D5-64E3-1111与接口E0/0/1形成关联。
SW学习数据帧的源MAC地址

## Slide 24
5. 交换机的工作原理
（3）PC2收到交换机转发的数据帧后，发现该帧的目的MAC地址与自己的网卡接口MAC地址并不相同，因此它丢弃这个数据帧。而PC3则会接收这个数据帧，并且对数据帧进行解封装。（4）现在PC3要回复一份数据给PC1，它将数据封装成帧后从网卡接口发出。该帧的源MAC地址为00D5-64E3-3333，目的MAC地址为00D5-64E3-1111，SW在E0/0/3接口上收到这个帧。首先它读取数据帧的目的MAC地址，并且在其MAC地址表中查询该地址，它将在表中查询到一个匹配的表项，而且该表项的出接口为E0/0/1，于是它将这个数据帧从E0/0/1接口转发出去。然后SW将数据帧的源MAC地址学习到MAC地址表中。
PC3回送一个数据帧给PC1

## Slide 25
6. 交换机的基础配置
交换机常用配置命令

## Slide 26
3
任务分析

## Slide 27
任务分析
首次对网络设备进行管理和配置时，或者没有网络环境、管理员无法远程登录到网络设备时，可以采用专门的配置线缆Console线连接交换机和计算机。在本地计算机中使用终端仿真软件把这台计算机配置成交换机仿真终端，通过仿真终端来完成对交换机的配置。
连线
设置参数

## Slide 28
任务分析
通过配置线缆Console线连接计算机和交换机。首先要准备好计算机、交换机、配置线或Com口转USB线缆；然后将配置线的一端（DB9）连接到计算机的串口（COM），如果计算机上没有串口，则使用Com口转USB线缆实现转接；再将配置线的另一端（RJ45）连接到交换机的Console口。
连线

## Slide 29
任务分析
在计算机上安装SecureCRT程序后，我们就可以直接打开使用了。可以设置一个密码，也可以使用无密码登陆。打开并运行它，单击菜单“文件”→“快速连接”。新建连接后，弹出界面，选择“Serial”协议
设置参数

## Slide 30
任务分析
然后我们在电脑的“设备管理器”里面查看下，Com口转USB线的驱动安装的是哪个Com口（一般来说使用的是Com1），选择端口为Com1，波特率为9600，然后去掉旁边“流控”下的所有选项，设置完毕后点击“连接”。

## Slide 31
任务分析
由于交换机属于智能型直通设备，连接正确加电后，设备就处于连通状态，不需要任何配置管理，就可以连通工作。接下来我们可以对网络设备进行基础性配置并查看相关信息。
本任务需要完成的操作如下：
使用Console配置线连接计算机和交换机，然后在计算机上安装SecureCRT软件，配置参数，连接至交换机，完成对交换机配置的环境准备
配置交换机的基本操作，包括配置交换机名称、查看交换机版本信息、查看交换机的配置信息、查看MAC地址表、备份配置文件等操作

## Slide 32
4
任务实施

## Slide 33
任务实施
（1）配置交换机名称
<Huawei>system-view
#从管理员视图进入系统视图
[Huawei] sysname S1 #为设备命名为S1
[S1]exit #返回到用户视图
<S1>
（2）查看交换机版本信息
<S1> display version #查看交换机版本信息
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP （R） software， Version 5.110 （S5700 V200R001C00）
Copyright （c） 2000-2011 HUAWEI TECH CO.， LTD
Quidway S5700-28C-HI Routing Switch uptime is 0 week， 0 day， 1 hour， 3 minutes

## Slide 34
任务实施
（3）查看交换机的配置信息
<S1>display current-configuration
#查看配置信息
（4）查看交换机的MAC地址表
<S1>display mac-address
#查看交换机的MAC地址表
< Switch1> save #保存设备配置
< Switch1 > reset saved-configuration
清除已保存的启动配置文件，下次设备重启将恢复出厂配置。
< Switch1 > copy flash：/vrpcfg.zip flash：/cfgbackup.zip
备份配置文件，文件拷贝到 flash 的根目录下，名称为 cfgbackup.zip 。

## Slide 35
任务4.2 配置交换机端口的速率和双工模式

## Slide 36
Part 1
Part 2
Part 3
任务导入
相关知识
任务分析
Part 4
任务实施

## Slide 37
1
任务导入

## Slide 38
阳光学校在配置校园网络时，考虑到数据丢包率问题，需要对交换机端口速率和双工模式加以调整，以提高校园网通信质量。

## Slide 39
2
相关知识
交换机的端口速率和双工模式
配置交换机的基本信息

## Slide 40
1.交换机的端口速率和双工模式
交换机接口的速率是指这个接口每秒能够转发的比特数，这个参数的单位是bit/s。显然，管理员能够设置的交换机接口速率上限，是这个交换机接口的物理带宽。比如，一个百兆以太网接口能够设置的速率上限就是100Mbit/s。此外，管理员可以将交换机接口速率设置为哪些数值与接口的类型有关。

## Slide 41
1.交换机的端口速率和双工模式
双工模式是指接口传输数据的方向性。如果一个接口工作在全双工模式（Full-Duplex）下，表示该接口的网络适配器（即网卡或网络接口卡）可以同时在收发两个方向上传输和处理数据。而如果一个接口工作哎半双工模式（Half-Duplex）下，则代表数据的接收和发送不能同时进行。显然，数据收发是一个双边的问题，因此一个传输介质所连接的所有端口必须设置为同一种双工模式。
半双工：接口任意时刻只能接收数据或者发送数据，并存在最大传输距离的限制。
全双工：接口可以同时接收和发送数据，最大吞吐量可达到双倍速率，且消除了半双工的物理距离限制。

## Slide 42
2.配置交换机的基本信息

## Slide 43
3
任务分析

## Slide 44
任务分析
服务器群分别与Switch的接口GE0/0/1、GE0/0/2和GE0/0/3相连，Switch通过接口GE0/0/4上行接入Internet网络。
由于服务器网卡的特殊限制，接口GE0/0/1、GE0/0/2和GE0/0/3只能自协商为半双工模式，在该双工模式下，当业务数据流量较大时将会产生丢包现象。因此，需要将3个接口的双工模式配置为全双工模式。同时由于服务器群（Server1、Server2和Server3）的网卡速率均为1000Mbit/s，服务器群与外部网络相连接口GE0/0/4的速率也为1000Mbit/s。如果在设备上不指定自协商速率，则接口GE0/0/1、GE0/0/2和GE0/0/3和各自连接的服务器速率协商的结果将都为1000Mbit/s，当服务器群同时以1000Mbit/s速率对外发送数据时，就会造成出接口GE0/0/4拥塞。此时用户可配置接口GE0/0/1、GE0/0/2和GE0/0/3的自协商速率为100Mbit/s，来避免出接口的拥塞。
组网需求

## Slide 45
任务分析
本任务需要完成的操作如下
配置接口工作在非自协商模式，避免服务器网卡影响设备接口的最终工作速率
在非自协商模式下强制指定接口双工模式为全双工，避免发生数据丢包现象
在非自协商模式下强制指定接口工作速率为100Mbit/s，避免发生数据拥塞现象

## Slide 46
4
任务实施

## Slide 47
任务实施
1.启动eNSP搭建拓扑结构图
（1）双击桌面上eNSP软件的图标，启动eNSP软件，单击“新建”按钮。
（2）如上图所示，从左侧设备区，分别找到“云”、“交换机”和“服务器”的图标，拖动到右侧工作区，并使用连接线搭建如下图所示拓扑结构图。

## Slide 48
任务实施
2.配置网络设备
（1）创建端口组，并将接口GE0/0/1、GE0/0/2和GE0/0/3加入端口组。
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch
[Switch] port-group portgroup1 #创建永久端口组portgroup1
[Switch-port-group-portgroup1] group-member GE0/0/1 to GE0/0/3 #将接口GE0/0/1、GE0/0/2和GE0/0/3加入portgroup1中

## Slide 49
任务实施
（2）批量配置接口GE0/0/1、GE0/0/2和GE0/0/3工作在非自协商模式、双工模式为全双工、工作速率为100Mbit/s。
[Switch-port-group-portgroup1] undo negotiation auto //批量配置接口工作在非自协商模式，执行该命令后系统会显示已经执行右侧3条命令

## Slide 50
任务实施
3.验证配置结果
在交换机的任意视图下执行命令display interface Gigabitethernet 0/0/1，检查接口当前工作速率及双工模式。
由上述回显字段看出接口工作在非自协商模式，工作速率为100Mbit/s，双工模式为全双工。同理，对于GE0/0/2和GE0/0/3也可以通过执行display interface Gigabitethernet 0/0/2和display interface Gigabitethernet 0/0/3命令查看接口当前工作信息。

## Slide 51
任务实施
5.配置注意事项
（1）通信两端以太网接口必须都工作在相同的自协商模式下，否则接口可能会处于Down状态。
（2）GE电接口工作速率为1000Mbit/s时，只支持全双工模式，不需要与链路对端的接口共同协商双工模式。
（3）链路两端的接口速率和双工模式必须保持一致。

## Slide 52
任务4.3 配置交换机连接简单网络

## Slide 53
Part 1
Part 2
Part 3
任务导入
相关知识
任务分析
Part 4
任务实施

## Slide 54
1
任务导入

## Slide 55
随着阳光学校招生规模逐渐扩大，接入校园网的计算机数量大增，网内数据传输日益增多，网络堵塞现象时有发生，网速变得越来越慢。另外，由于教师在校内频繁流动，经常需要更改办公场所，同一部门的教师可能分布在不同的楼层，不能相对集中办公。
现在需要规划网络配置方案，既能解决网速慢的问题，又可以实现以部门为单位划分区域，让位于不同位置的同一部门教师的计算机处于同一区域。由于原有局域网中学校各个部门之间的信息可以互通，一些重要部门的敏感信息可能被其他部门访问，网络安全问题日益严重。为了提高网络通信速度，实现某些重要部门的信息不能随意被访问，可以采用虚拟局域网技术解决此问题。

## Slide 56
2
相关知识
VLAN的概念及意义
VLAN的跨交换机实现
VLAN的类型
VLAN的配置
链路类型和端口类型

## Slide 57
1. VLAN的概念及意义
缺省情况下，交换机的所有接口属于同一个广播域。因此，如果存在一个由许多二层交换机构成的大型二层网络，那么在这个大规模的广播域中，一旦出现广播帧或目的MAC地址未知的单播帧便将引发大量的泛洪现象，从而给网络带来沉重的负担。

## Slide 58
1. VLAN的概念及意义
VLAN（Virtual Local Area Network，虚拟局域网）技术能够将一个物理的LAN在逻辑上划分成多个广播域。一个VLAN就是一个广播域，同属一个VLAN的设备之间依然是能够直接进行二层通信的，数据的泛洪也被限制在VLAN内。需要特别强调的是，不同的VLAN之间无法进行二层通信。

## Slide 59
1. VLAN的概念及意义
VLAN技术的优点：
（1）隔绝广播。
当交换机部署VLAN后，广播数据的泛洪被限制在VLAN内。利用VLAN技术可以将网络从原来的一个大的广播域切割成多个较小的广播域，从而减少了泛洪带来的带宽资源及设备性能的损耗。
（2）提高网络组建的灵活度。
VLAN技术使得网络设计和部署更加灵活。同一个工作组的用户不再需要局限在同一个地理位置。
（3）提高网络的可管理性。
通过将不同的业务规划到不同的VLAN，并且分配不同的IP网段，从而将每个业务划分成独立的单元，极大地方便了网络管理和维护。
（4）提高网络的安全性。
利用VLAN技术可以将不同的业务进行二层隔离。由于不同VLAN之间相互隔离，因此当一个VLAN发生故障，例如某个VLAN内发生ARP欺骗行为，不会影响到其他VLAN。

## Slide 60
2. VLAN的跨交换机实现
两台交换机SW1及SW2，在SW1上创建VLAN10及VLAN20（分别将这两个VLAN分配给技术部与会计部），然后将GE0/0/1和GE0/0/2接口加入VLAN 10，这两个接口所连接的PC（PC1及PC2）也就加入了VLAN 10，现在它们属于同一个广播域，而PC3则属于另一个广播域（GE0/0/3接口加入VLAN 20）。网络另一边的SW2上也有技术部与会计部的员工需要接入，因此我们在SW2上也创建了VLAN 10及VLAN 20并且将接口添加到相应的VLAN中。

## Slide 61
2. VLAN的跨交换机实现
IEEE 802.1Q标准定义了实现上述“标记”的方法，使得VLAN能够跨交换机实现。IEEE 802.1Q标准也常被称为Dot1Q标准，它对传统的以太网数据帧进行了修改，在数据帧头部中的源MAC地址和类型字段之间插入4个字节的802.1Q Tag

## Slide 62
2. VLAN的跨交换机实现

## Slide 63
2. VLAN的跨交换机实现
PC1发送了一份数据帧给PC5，该数据帧被PC1发出时，是传统的以太网数据帧，也被称为无标记帧，主机的网卡通常只能发送和接收无标记帧。当这个数据帧到达SW1后，由于SW1的GE0/0/1接口已经加入VLAN 10，因此它知道该数据帧归属VLAN 10，于是它将在数据帧头部内插入Tag，在该Tag的VLAN-ID 字段中填写数据帧的起源VLAN的ID：10，如此一来这个数据帧就变成了一个标记帧。实际上，在交换机内部，为了区分不同VLAN的数据帧，数据帧都是以标记帧的形式存在，至于该帧被交换机从某个接口发出去后是否携带Tag，则要视具体的情况而定。接下来，交换机在其MAC地址表中查询数据帧的目的MAC地址（只查询与VLAN 10关联的表项），最终它发现该数据帧要从GE0/0/4接口送出，而这个接口连接着干道链路，因此，它将数据帧以标记帧的形式发送出去。SW2的GE0/0/4接口收到这个标记帧后，通过读取Tag中相应的字段，也就知道了这个数据帧所属的VLAN，因此在MAC地址表中查询该帧的目的MAC地址时，只在与VLAN 10关联的表项中查询。最后，SW2将数据帧中的Tag移除，将数据帧还原成无标记帧发送给PC5。

## Slide 64
3.链路类型和端口类型
在一个支持VLAN特性的交换网络中，我们把交换机与终端计算机直接相连的链路称为 Access 链路（Access Link），把Access链路上交换机一侧的端口称为Access端口（Access Port）。同时，我们把交换机之间直接相连的链路称为Trunk链路（Trunk Link），把Trunk链路上两侧的端口称为Trunk端口（Trunk Port）。除此之外，还有一种端口叫Hybrid端口。
Access类型端口
Trunk类型端口
Hybrid类型端口

## Slide 65
3.链路类型和端口类型

## Slide 66
4.VLAN的类型
基于端口的VLAN（Port-based VLAN）
基于MAC地址的VLAN（MAC-based VLAN）
基于协议的VLAN（Protocol-based VLAN）

## Slide 67
5.VLAN的配置

## Slide 68
3
任务分析

## Slide 69
任务分析
有两种方法可提高网速。一是升级主干线路，增加网络总带宽，如把原来的千兆局域升级到万兆局域网，但这势必要增加大量投资；二是采用虚拟局域网（VLAN）技术，按部门从逻辑上划分为一个个功能相对独立的工作组，这些工作组于不同的广播域。这样，将整个网络分割成多个不同的广播域，缩小了广播域的范围，从而降低了广播风暴的影响，提高了网络传输速率。
在交换机上创建VLAN
配置交换机上连接PC的端口为Access模式，并加入相应的VLAN
配置交换机之间互连的端口为Trunk模式，并配置允许放行的VLAN列表

## Slide 70
4
任务实施

## Slide 71
任务实施
（1）启动eNSP，按照如图所示拓扑结构放置和连接设备，启动所有设备。
（2）分别为PC1﹣PC6配置IP地址，分别配置为192.168.1.1 —— 192.168.1.6。
（3）划分VLAN之前，PC1-PC6属于默认VLAN（VLAN1），因此能够实现各个PC之间相互通信的过程。
（4）按照VLAN与端口之间的映射关系（PC1、PC2、PC4属于VLAN10，PC3、PC5、PC6属于VLAN20），完成在两台交换机中创建VLAN，为各个VLAN分配接入端口，定义被各个VLAN共享的主干端口的过程。
（5）完成VLAN划分过程后，虽然所有终端的IP地址有相同的网络好，但是只有属于同一VLAN的终端之间才能相互通信，属于不同VLAN的终端之间无法相互通信。

## Slide 72
任务实施
1）交换机S1命令行接口配置过程

## Slide 73
任务实施
2）交换机S2命令行接口配置过程

## Slide 74
任务实施
3）验证结果
（1）测试PC1到PC2的连通性，发现能ping通，原因是PC1和PC2属于同一个VLAN。测试PC1到PC3的连通性，发现不能ping通，原因是PC1和PC3不属于同一个VLAN

## Slide 75
任务实施
3）验证结果
（2）测试PC3到PC4的连通性，发现不能ping通，原因是PC3和PC4不属于同一个VLAN。测试PC3到PC6的连通性，发现能ping通，原因是PC3和PC6属于同一个VLAN

## Slide 76
归纳与提高
数据链路层作用
局域网的参考模型
局域网介质访问控制方法
企业交换网络

## Slide 77
1.数据链路层作用
数据成帧：当网络层封装的数据包到达数据链路层时，数据链路层协议需要给数据包添加上头部和尾部，这个封装之后的结构称为数据帧（frame）。数据帧就是物理层执行编码转换的数据。
物理寻址：数据链路层为处于同一个网段中的设备提供物理寻址的依据，让发送方设备可以使用接受方设备的地址来封装数据帧，以确保接收方设备能够接收并接受发送方发来的数据。
可靠传输：在物理介质差错率比较严重的情况下，数据链路层协议可以像传输层协议一样提供保障数据可靠传输的机制，即通过确认和重传来确保通信的接收方接收到了数据。由于确认和重传也会占据链路的开销，因此在物理介质差错率不高的环境中，数据链路层协议往往不会提供与可靠传输有关的功能，而会把相关的步骤留给传输层协议进行处理。
错误校验：由于信号在物理层传输的过程中难免会出现差错，因此位于物理层之上的数据链路层就需要承担错误校验的功能，以确保交付给网络层的数据帧是正确的。
主要作用

## Slide 78
2.局域网的参考模型
1）MAC子层（介质访问控制子层）
MAC子层是数据链路层的一个功能子层，是数据链路层的下半部分，它直接与物理层相邻。MAC子层为不同的物理介质定义了不同的介质访问控制方法。
2）LLC子层（逻辑链路控制子层）
LLC子层位于数据链路层的上半部分，在MAC子层的支持下向网络层提供服务，它可运行于所有802局域网和城域网协议之上。LLC子层与传输介质无关，它独立于介质访问控制方法，隐蔽了各种802网络之间的差别，并向网络层提供一个统一的格式和接口。

## Slide 79
3.局域网介质访问控制方法
带冲突检测的载波侦听多路访问
令牌环
令牌总线

## Slide 80
3.局域网介质访问控制方法——CSMA/CD
CSMA/CD的工作原理可概括为16个字，“先听后发，边听边发，冲突停止，延时重发。”
（1）发送数据前，先侦听信道是否空闲；若空闲，则立即发送数据。
（2）若信道忙，则继续侦听，直到信道空闲时立即发送数据。
（3）在发送数据时，边发送边继续侦听；若侦听到冲突，则立即停止发送数据，并向总线上发出一串阻塞信号，通知总线上各站点已发生冲突，使各站点重新开始侦听与竞争信道。
（4）已发出信息的各站点收到阻塞信号后，等待一段随机时间，再重新进入侦听发送阶段。

## Slide 81
3.局域网介质访问控制方法——令牌环
令牌环适用于环形拓扑结构的LAN，在令牌环网中有一个令牌（token）沿着环形总线在入网节点计算机间依次传递。令牌实际上是一个特殊格式的控制帧，本身并不包含信息，仅控制信道的使用，确保在同一时刻只有一个节点能够独占信道。当环上节点都空闲时，令牌绕环行进。节点计算机只有取得令牌后才能发送数据帧，因此不会发生“碰撞”。由于令牌在环上是按顺序依次单向传递的，因此对所有入网计算机而言，访问权是公平的。
令牌在工作中有“闲”和“忙”两种状态。“闲”表示令牌没有被占用，即网中没有计算机在传送信息；“忙”表示令牌已被占用，即网中有信息正在传送。希望传送数据的计算机必须首先检测到“闲”令牌，并将它置为“忙”的状态，然后在该令牌后面传送数据。当所传的数据被目的节点计算机接收后，数据在网中被除去，令牌被重新置为“闲”。

## Slide 82
3.局域网介质访问控制方法——令牌总线
令牌总线是在总线的基础上，通过在网络节点之间有序地传递令牌来分配各节点对共享型总线的访问权，形成闭合的逻辑环路，如下图所示。它采用半双工的工作方式，只有获得令牌的节点才能发送信息，而其他节点只能接收信息。为保证逻辑闭合环路的形成，每个节点都动态地维护着一个链接表，该表记录着本节点在环路中的前趋、后继和本节点的地址，每个节点根据后继地址确定下一占有令牌的节点。

## Slide 83
4.企业交换网络
1）接入层（Access Layer）
接入层可被视为网络的边界，主要的功能是提供终端用户接入网络的入口，它负责将终端用户发往外部网络，或者发往其他VLAN的流量上交给汇聚层处理。
2）汇聚层（Aggregation Layer）
汇聚层顾名思义是流量的汇聚地，通常是终端设备的默认网关所在。三层交换机通常被部署在汇聚层，而这些交换机将作为各个用户VLAN的终结点（来自终端设备的二层流量在这里终止）以及默认网关。
3）核心层（Core Layer）
核心层是网络的骨干，负责高速的数据转发，而且必须充分考虑高可靠性、高容错性等等方面的设计。

## Slide 84
谢谢！