## Slide 1
计算机网络基础
项目5 使用路由器互联多个网络

## Slide 2
项目描述
在项目4中，我们学习了二层以太网连接技术。作为一种局域网，以太网能够在较小的地理范围内提供高速可靠的服务。实际上，世界上存在着各种各样的网络，而每种网络都有其与众不同的技术特点。这些网络有的提供短距离高速服务（如以太网），有的提供长距离大容量服务（如DDN），有的提供移动高速网络服务（如移动通信4G、5G）。因为在寻址机制、分组最大长度、差错控制、状态报告、用户接入等方面存在很大差异，所以这些物理网络不能直接连接，形成了相互隔离的网络孤岛，如上图所示。
物理网络形成了互相隔离的孤岛

## Slide 3
项目描述
随着网络应用的深入和发展，用户越来越不满足网络孤岛的现状。不但一个网上的用户有与另一个网上用户通信的需要，而且一个网上的用户也有共享另一个网上资源的需求。在强大用户需求的推动下，互联网络诞生了。互联网络（Internetwork）简称为互联网（Internet），是利用互联设备（也称为路由器 Router）将两个或多个物理网络相互连接而形成的，如右图所示。
路由器通过统一的逻辑地址统一了寻址机制，同时路由器提供各种物理网络的接口，屏蔽了各种物理网络的差异，将不同属性的物理网络连接成了互联网络。
本项目我们使用路由器来连接多个以太网。
物理网络形成了互相隔离的孤岛

## Slide 4
任务5.1 使用逻辑地址（IP地址）划分网络

## Slide 5
Part 1
Part 2
Part 3
任务导入
相关知识
任务分析
Part 4
任务实施

## Slide 6
1
任务导入

## Slide 7
某公司计算机数量比较多，为了防止广播风暴影响网络效率，公司将网络划分了三个VLAN（10，20，30）。为保证该公司各VLAN的计算机能够互相访问，现需要对该公司网络进行三层逻辑网络（IP子网）的划分，其中VLAN 10包含5台计算机，VLAN 20包含260台计算机，VLAN 30包含62台计算机，如果分配给该局域网一个B类私网，作为公司的网络管理员，请写出IP地址分配方案。

## Slide 8
2
相关知识
IP地址的作用
IP地址的组成
私网地址
子网编址
特殊类型的IP地址

## Slide 9
1. IP地址的作用
互联网对各种物理网络地址的“统一”要在OSI参考模型的第三层完成。
IP协议提供了一种互联网通用的地址格式，该地址由32位的二进制数表示，用于屏蔽各种物理网络的地址差异。IP协议规定的地址叫做IP地址，IP地址由IP地址管理机构进行统一管理和分配，保证互联网上运行的设备（如主机、移动终端、路由器等）不会产生地址冲突。
在互联网上，主机可以利用IP地址进行标识。
IP地址的作用是标识网络连接

## Slide 10
2.IP地址的组成——IP地址的层次结构
互联网络包括了多个网络，而一个网络又包括了多台主机，因此，互联网是具有层次结构的，如图所示。
IP地址的层次结构

## Slide 11
2.IP地址的组成——IP地址的层次结构
与互联网的层次结构对应，互联网使用的IP地址也采用了层次结构，如上图所示。IP地址由网络号（netid）和主机号（hostid）两个层次组成。网络号用来标志互联网中的一个特定网络，而主机号则用来表示该网络中主机的一个特定连接。因此，IP地址的编址方式明显地携带了位置信息。如果给出一个具体的IP地址，马上就能知道它位于哪个网络，这给IP互联网络的路由选择带来很大好处。
IP地址的层次结构

## Slide 12
2.IP地址的组成——IP地址的层次结构
由于IP地址不仅包含了主机本身的地址信息，而且还包含了主机所在网络的地址息，因此，在将主机从一个网络移到另一个网络时，主机IP地址必须进行修改以正确地反应这个变化。在下图中，如果具有IP地址192.168.101.82的计算机需要从网络2动到网络1，那么，当它加入网络1后，必须为它分配新的IP地址（如192.168.100.82），否则就不可能与互联网上的其他主机正常通信。
主机在网络间的移动

## Slide 13
2.IP地址的组成——IP地址的表示方法
IP地址由32位二进制数值组成，即4个字节（4B），但为了方便用户的理解和记忆，它采用了点分十进制的表示方法，即将4字节中每个字节的二进制数值转换成十进制数值，每个数值小于等于255，然后将这4个十进制数的中间用“.”隔开，表示成a.b.c.d的形式。
上面的IP地址，用点分十进制表示方法表示为：192.168.100.81

## Slide 14
2.IP地址的组成——IP地址的分类
在互联网中，网络数是一个难以确定的因素，而不同种类的网络规模也相差很大。有的网络具有成千上万台主机，而有的网络仅仅有几台主机。为了适应各种网络规模的不同，IP协议将IP地址分成A、B、C、D和E这5类，它们分别使用IP地址的前几位加以区分，如上图所示。从图中可以看到，利用IP地址的前4位就可以分辨出它的地址类型。但事实上，只需利用前两位就能做出判断，因为D类和E类IP地址在我们的日常应用中很少使用。

## Slide 15
2.IP地址的组成——IP地址的分类
（1）A类地址。
以“0”开始的IP地址为A类地址。A 类地址的第2～8位为网络号，后24位为主机号。在实际使用时约定网络号和主机号都不能全部取0或者全部为1，网络号或者主机号全0或者全1是有特殊含义的保留IP，不能配置在主机上。例如主机号全部取0时表示的是本网络而不是其中的某台主机，而全部取1时表示的是本网络的广播地址。
由此可见A类地址的范围是：1.0.0.1～126.255.255.254（二进制表示为：00000001 00000000 00000000 00000001～01111110 11111111 11111111 11111110）。A类地址主要用于超大型网络，因为每个A类网络中可以容纳224-2=16777214台主机。

## Slide 16
2.IP地址的组成——IP地址的分类
（2）B类地址。
以“10”开始的IP地址为B类地址。B 类地址的第3～16 位为网络号，后16位为主机号，主机号不能全部取0或者全部为1。由此可见B类地址的范围是：128.0.0.1～191.255.255.254（二进制表示为：10000000 00000000 00000000 00000001～10111111 11111111 11111111 11111110）。B类地址主要用于中型网络，因为每个B类网络中可以容纳216-2=65534台主机。

## Slide 17
2.IP地址的组成——IP地址的分类
（3）C类地址。
以“110”开始的IP地址为C类地址。C类地址的第4～24位为网络号，后8位为主机号。C类地址的范围是：192.0.0.1～223.255.255.254（二进制表示为：11000000 00000000 0000000 00000001～11011111 11111111 11111111 11111110）。C类地址主要用于小型网络，因为每个C类网络中可以容纳28-2=254台主机。

## Slide 18
2.IP地址的组成——IP地址的分类
（4）D类地址。
以“1110”开始的IP地址为D类地址，称为组播地址。组播地址指的是一台主机可以同时将一些数据发送给一组主机，如网上视频会议就应用了组播地址。
（5）E类地址。
E类地址以“11110”开始，为将来预留和实验使用。

## Slide 19
2.IP地址的组成——IP地址的分类
IP地址的分类是经过精心设计的，它能适应不同的网络规模，具有一定的灵活性。上表简要地总结了A、B、C 3类IP地址第一字节的范围和每个网络可以容纳的主机数。
A、B、C 3类IP地址第一字节的范围和每个网络包含的主机数量

## Slide 20
3. 特殊的IP地址——网络地址
1）网络地址
网络地址主要是用来标识一个网络，它不是指具体的哪一个主机或设备，而是标识属于同一个网络的主机或网络设备的集合。对于任意一个IP地址来说，网络位数据不变，主机所在位全部取为0就得到了它所处的网络地址。例如，一个A类IP地址10.0.0.1，其中10为网络号，后24位主机号全都取为0，得到了其网络地址是10.0.0.0。而一个具有C类IP地址192.168.100.80的主机，所处的网络为192.168.100.0，它的主机号为80。网络地址不能分配给主机使用。

## Slide 21
3. 特殊的IP地址——广播地址
2）广播地址
当一个设备向网络上所有的设备发送数据时，就产生了广播。为了使网络上所有设备能够注意到这样一个广播，必须使用一个可进行识别和侦听的IP地址，称为广播地址。对于任意一个IP地址来说，网络位数据不变，主机所在位全部取为1就得到了它所处网络的广播地址。广播地址同样不能分配给主机使用。
IP广播有两种形式，一种是直接广播，另一种是有限广播。

## Slide 22
3. 特殊的IP地址——回环地址
3）回环地址
A类网络地址127.0.0.0是一个保留地址，用于网络软件测试以及本地机器进程间通信。这个IP地址叫做回环地址（loopback address）。无论什么程序，一旦使用回环地址发送数据，协议软件不进行任何网络传输，立即将之返回。因此，含有网络号127的数据报不可能出现在任何网络上，即回环地址代表本地设备自身，发送给网络号位127的数据报是发送给设备自身的。

## Slide 23
4.私网地址
A、B、C三类IP地址分类中各保留了一个连续区域作为私网地址，局域网可以直接使用。私网地址不能在公网上出现，只能用在内部网路中，所有的公网路由器都不能发送目标地址为私网地址的数据报，如果接收到相关的数据报，会直接丢弃。
A、B、C三类私网地址范围分别是：
A类地址：10.0.0.0～10.255.255.255
B类地址：172.16.0.0 ～172.31.255.255
C类地址：192.168.0.0～192.168.255.255

## Slide 24
5.子网编址——子网编址的方法
我们已经知道，IP地址具有层次结构，标准的IP地址分为网络号和主机号两层。为了避免IP地址的浪费，子网编址将IP地址的主机号部分进一步划分成子网部分和主机部分，如左图所示。
为了创建一个子网地址，网络管理员从标准IP地址的主机号部分“借”位并把它们指定为子网号部分。在保留主机号至少剩余2位的前提下，子网地址可以借用主机号部分的任何位数。
子网编址的层次结构

## Slide 25
5.子网编址——子网编址的方法
例如：172.16.0.0是一个B类IP地址，它的主机号部分有两个字节。在左图中，借用了其中的一个字节分配子网。此时，路由器左右两侧网络已经不是一个IP网络了。
当然，如果借用IP地址的主机号部分来创建子网，相应子网中的主机数目就会减少。例如一个C类网络，它用一个字节表示主机号，可以容纳的主机数为254台。当利用这个C类网络创建子网时，如果借用3位作为子网号，那么可以用剩下的5位表示子网中的主机，可以容纳的主机数为25-2=30台；如果借用4位作为子网号，那么仅可以使用剩下的4位来表示子网中的主机，可以容纳的主机数也就减少到14台。
借用标准IP的主机位创建子网

## Slide 26
5.子网编址——子网地址和子网广播地址
假设有一个网络号为192.168.100.0的C类网络，
可以借用主机号部分的3位来划分子网，
其中子网号、主机号范围、可容纳的主机数、子网地址、子网广播地址如上表所示

## Slide 27
5.子网编址——子网地址和子网广播地址
由于这个C类地址最后一个字节的3位用作划分子网，因此子网中的主机号只能用剩下的5位来表达。在这5位中，全部为“0”的表示该子网网络，全部为“1”的表示子网广播，其余的可以分配给子网中的主机。
为了与标准的IP编址保持一致，也避免初学者造成混淆，二进制全“0”或全“1”的子网号不建议初学者分配给实际的子网。在上面的例子中，除“0”和“7”外（二进制“000”和“111”），其他的子网号都可进行分配。
我们知道32位全为“1”的IP地址（255.255.255.255）为有限广播地址，如果在子网中使用该广播地址，广播将被限制在本子网内。

## Slide 28
5.子网编址——子网表示法
给出一个经过子网编址的B类IP地址172.16.2.88，我们并不知道在子网划分时到底借用了几位主机号来表示子网，但是，当给出它的子网掩码255.255.255.0后，如图所示，就可以根据与子网掩码中“1”相对应的位表示网络的规定，得到该子网划分借用了8位来表示子网，并且该IP地址所处的子网号为2。
借用B类地址8位主机位表示子网

## Slide 29
5.子网编址——子网表示法
如果借用该B类IP地址的4位主机号来划分子网，如图所示，可以得出它的子网掩码为255.255.240.0，IP地址172.16.2.88所处的子网号为0。
借助B类地址4位主机位表示子网

## Slide 30
5.子网编址——子网表示法
通过前面两个例子，我们可以总结出计算某个IP地址的网络（子网）地址的方法，即将IP地址与子网掩码做与运算。如172.16.2.88&255.255.255.0=172.16.2.0，即IP地址172.16.2.88在子网掩码为255.255.255.0时的网络地址为172.16.2.0。
因此，在书写IP地址时，应该带有子网掩码，无论是标准IP地址，还是子网IP地址，都应该带有子网掩码。如：172.16.2.88 255.255.0.0；172.16.2.88 255.255.255.0；172.16.2.88 255.255.240.0。也可以写做172.16.2.88/16；172.16.2.88/24；172.16.2.88/20，这里的“/”后面的数字为网络掩码的位数，即网络掩码包含的“1”的个数。

## Slide 31
3
任务分析

## Slide 32
任务分析
子网规划和IP地址分配在网络规划中占有重要地位，在选择子网号和主机号中应使子网号部分产生足够的子网，而主机号部分能容纳足够的主机。
根据IP地址的规范、子网划分的原理、结合任务需求，假设使用的B类私网为172.16.0.0/16，我们需要在此标准B类网络中按需求划分出3个子网来满足VLAN 10、VLAN 20、VLAN 30的需要，即容纳5个IP、260个IP和62个IP的3个子网。

## Slide 33
任务分析
子网规划与划分的思路如下：
（1）为节省IP地址，采用先多后少的原则，即先对地址需求多的子网进行划分，再依次对地址需求少的子网进行划分；
（2）在IP地址数量需求的基础上，需要加上本子网的子网地址和广播地址，即要按需求IP地址数量+2进行计算；
（3）为保证本子网的联网设备能够访问其他网络，可按需求至少增加一个网关地址（原理后面会介绍），即要按需求IP地址数量+3进行计算，由此得出，3个子网的地址数量应该为：8、263、65；

## Slide 34
任务分析
（4）按照子网编址的方法，计算出每个子网要容纳相应数量的IP地址需要的主机位位数，另主机位位数为N，计算思路为：
① 2N ≥IP地址数量，N取最小值
② N≥2
（5）将各参数带入，分别计算出所需子网的网络地址和子网掩码。计算方法为：
① 按所需主机位数得到子网掩码，即“32-主机位数”个1，“主机位数”个0；
② 按照子网掩码分割待划分网络地址，得到新的子网地址。一般子网位从1开始；
③ 如果需要继续划分其他子网，将步骤②得到的子网位+1作为待划分的网络地址，并重复步骤①、步骤②；
④ 由于选择的子网号不同，划分的结果并不唯一。

## Slide 35
4
任务实施

## Slide 36
任务实施
1.计算各子网所需IP地址数量
（1）VLAN 10所在子网有2台计算机，所需IP地址最少为5+3=8个；
（2）VLAN 20所在子网有260台计算机，所需IP地址最少为260+3=263个；
（3）VLAN 30所在子网有62台计算机，所需IP地址最少为62+3=65个。
2. 计算各子网容纳该子网的主机数量所需要的主机位位数
（1）VLAN 10所需的IP地址为8个， 23=8 ，N=3，因此VLAN 10需要3位主机位；
（2）VLAN 20所需的IP地址为263个， 29≥263，N=9，因此VLAN 20需要9位主机位；
（3）VLAN 30所需的IP地址为65个， 27≥65，N=7，因此VLAN 30需要7位主机位。

## Slide 37
任务实施
3.按照主机数先多后少的原则计算各VLAN的网络地址和子网掩码
（1）计算VLAN 20的子网掩码
由VLAN 20的主机地址位数为9位，得到VLAN 20的子网掩码为255.255.254.0，方法如图所示：
VLAN 20子网掩码计算方法

## Slide 38
任务实施
3.按照主机数先多后少的原则计算各VLAN的网络地址和子网掩码
（2）计算VLAN 20的网络地址
将172.16.0.0/16作为待划分网络，结合步骤（1）得到的子网掩码，另子网位从1开始，计算出VLAN 20的网络地址为172.16.2.0，过程如图所示。
VLAN 20的网络地址计算过程

## Slide 39
任务实施
（3）由步骤（1）和步骤（2）得到VLAN 20的地址规划如表所示：
（4）计算VLAN 30的子网掩码
由VLAN 30的主机地址位数为7位，得到VLAN 30的子网掩码为255.255.255.128，方法如图所示。
VLAN 30子网掩码计算方法

## Slide 40
任务实施
（5）计算VLAN 30的网络地址
将VLAN 20的子网位+1，得到172.16.4.0/23，将其作为VLAN 30的待划分网络，结合步骤（4）得到的子网掩码，另VLAN 30的子网位从1开始，计算出VLAN 30的网络地址为172.16.4.128，过程如图所示。
VLAN 30的网络地址计算过程

## Slide 41
任务实施
（6）由步骤（4）和步骤（5）得到VLAN 30的地址规划如表5-4所示：
（7）计算VLAN 10的子网掩码
由VLAN 10的主机地址位数为3位，得到VLAN 10的子网掩码为255.255.255.128，方法如图所示。
VLAN 10子网掩码计算方法

## Slide 42
任务实施
（8）计算VLAN 10的网络地址
将VLAN 30的子网位+1，得到172.16.5.0/25，将其作为VLAN 10的待划分网络，结合步骤（7）得到的子网掩码，另VLAN 10的子网位从1开始，计算出VLAN 10的网络地址为172.16.5.8，过程如下图所示。
VLAN 30的网络地址计算过程

## Slide 43
任务5.2 测试IP网络通信

## Slide 44
Part 1
Part 2
Part 3
任务导入
相关知识
任务分析
Part 4
任务实施

## Slide 45
1
任务导入

## Slide 46
某公司新建办公网络，公司规模较小，计划使用192.168.0.0/24网络，现需要对所有计算机进行IP地址的配置并进行测试，拓扑结构如图所示。
公司网络拓扑图

## Slide 47
2
相关知识
地址解析协议（ARP）
互联网控制报文协议（ICMP）

## Slide 48
1.地址解析协议（ARP）——ARP协议的基本原理
假定在一个以太网中，主机A欲获得主机B的IP地址（IB）与MAC地址（MB）的映射关系，相应的ARP协议工作过程如图所示。
（1）主机A广播发送一个带有IB的请求信息包，请求主机B用它的IP地址IB和MAC地址MB的映射关系进行响应；
（2）以太网上的所有主机接收到这个请求信息（包括主机B在内）；
（3）主机B识别该请求信息，并向主机A发送带有自己的IP地址IB和MAC地址MB映射关系的响应信息包；
（4）主机A得到IB与MB的映射关系，并可以在随后的发送过程中使用该映射关系。
ARP协议的基本原理

## Slide 49
1.地址解析协议（ARP）——ARP协议的优化
（2）其他优化技术。
为了提高网络效率，有些软件在ARP实现过程中还采取了以下措施。
①主机在发送ARP请求时，信息包中包含了自己的IP地址与物理地址的映射关系。这样目的主机就可以将该映射关系存储在自己的ARP表中，以备随后使用。由于主机之间的通信一般是相互的，因此，当主机A发送信息到主机B后，主机B通常需要做出回应。利用这种ARP改进技术，可以防止目的主机紧接着为解析源主机的IP地址与物理地址的映射关系而再来一次ARP广播请求。
（1）高速缓存技术（caching）
在每台使用ARP的主机中，都保留了一个专用的高速缓存区（cache），用于保存已知的ARP表项。一旦收到ARP应答，主机就将获得的IP地址与物理地址的映射关系存入高速cache的ARP表中。当发送信息时，主机首先到高速cache的ARP表中查找相应的映射关系，若找不到，再利用ARP请求广播进行地址解析。利用高速缓存技术，主机不必为每个发送的IP数据报使用ARP请求广播，这样就可以减少网络流量，提高处理的效率，特别是在大型局域网中。

## Slide 50
1.地址解析协议（ARP）——完整的ARP工作过程
（1）计算机A检查自己高速缓存中的ARP表，判断ARP表中是否存有计算机B的IP地址与MAC地址的映射关系。如果找到，则完成ARP地址解析；如果没有找到，则转至下一步。
（2）计算机A广播含有自身IP地址与MAC地址映射关系的请求信息包，请求解析计算机B的IP地址与MAC地址映射关系。
（3）包括计算机B在内的所有计算机接收到计算机A的请求信息，然后将计算机A的IP地址与MAC地址的映射关系存入各自的ARP表中。
（4）计算机B发送ARP响应信息，通知自己的IP地址与MAC地址的对应关系。
（5）计算机A收到计算机B的响应信息，并将计算机B的IP地址与MAC地址的映射关系存入自己的ARP表中，从而完成计算机B的ARP地址解析。
完整的ARP工作流程

## Slide 51
1.地址解析协议（ARP）——ARP命令
（1）arp命令需要在Windows操作系统命令提示符窗口使用，如图所示，使用“arp /?”命令显示出arp命令的帮助信息，其中含有arp命令的格式及各种参数的具体含义。

## Slide 52
1.地址解析协议（ARP）——ARP命令
（2）使用“arp -a”命令可以查看ARP表中现有的IP地址与MAC地址的对应关系，同时，此命令会给出各表项的类型是动态表项还是静态表项，如图所示。

## Slide 53
1.地址解析协议（ARP）——ARP命令
如果计算机中存在多个网卡，可以使用“-N”参数显示指定接口的ARP表项，“-N”参数后面要加入需要查看网卡的IP地址，例如：“arp -a -N 192.168.5.6”，如图所示。

## Slide 54
1.地址解析协议（ARP）——ARP命令
（3）使用“arp -s”命令添加ARP静态表项，命令格式为“arp -s IP地址 MAC地址 [接口地址]”，其中接口地址为可选项。例如：“arp -s 192.168.5.1 55-55-55-55-55-55”或“arp -s 192.168.55.1 55-55-55-55-55-55 192.168.5.6”，命令完成后，我们再使用“arp -a”命令可看到已添加的静态表项，如图所示。

## Slide 55
1.地址解析协议（ARP）——ARP命令
（4）使用“arp -d”命令可以删除ARP表项，静态或者动态表项都可以用此命令删除。命令格式为“arp -d IP地址”，这里的“IP地址”是需要删除的对应关系中的IP地址字段。例如：“arp -d 192.168.5.1”可以把（3）中添加的静态表项删除，命令完成后，我们再使用“arp –a”命令可看到该静态表项已经删除，如图所示。

## Slide 56
2.互联网控制报文协议——ICMP差错控制
ICMP作为IP层的差错报文传输机制，最基本的功能是提供差错报告。
ICMP差错报文有以下几个特点：
（1）差错报告不享受特别优先权和可靠性，作为一般数据传输。在传输过程中，它完全有可能丢失、损坏或被抛弃。
（2）ICMP差错报告数据中除包含故障IP数据报报头外，还包含故障IP数据报数据区的前64比特数据。通常，利用这64个比特可以了解高层协议（如TCP协议）的重要信息。
（3）ICMP差错报告是伴随着抛弃出错IP数据报而产生的。IP软件一旦发现传输错误，它首先把出错报文抛弃，然后调用ICMP向源主机报告差错信息。ICMP出错报告包括目的地不可达报告、超时报告、参数出错报告等。

## Slide 57
2.互联网控制报文协议——ICMP差错控制
ICMP出错报告：①目的地不可达报告。
路由器的主要功能是进行IP数据报的路由选择和转发，但是路由器的路由选择和转发并不是总能成功的。在路由选择和转发出现错误的情况下，路由器便发出目的地不可达报告，如图所示。目的地不可达可以分为网络不可达、主机不可达、协议和端口不可达等多种情况。根据每一种不可达的具体原因，路由器发出相应的ICMP目的地不可达差错报告。
ICMP向源主机报告目的主机不可达

## Slide 58
2.互联网控制报文协议——ICMP差错控制
②超时报告。
在IP互联网中，每个路由器独立地为IP数据报选路。一个路由器的路由选择出现问题，IP数据报的传输就有可能出现兜圈子的情况。
利用IP数据报报头的生存周期字段，可以有效地避免IP数据报在互联网中无休止地循环传输。一个IP数据报一旦到达生存周期，路由器立刻将其抛弃。与此同时，路由器也产生一个ICMP超时差错报告，通知源主机该数据报已被抛弃。
③参数出错报告。
另一类重要的ICMP差错报文是参数出错报文，报告错误的IP数据报报头和错误的IP数据报选项参数等情况。一旦参数错误严重到机器不得不抛弃IP数据报时，机器便向源主机发送此报文指出可能出现错误的参数位置。

## Slide 59
2.互联网控制报文协议——ICMP控制报文
IP层控制主要包括拥塞控制、路由控制两大内容，与之对应，ICMP提供相应的控制报文。
（1）拥塞控制与源抑制报文。
所谓的拥塞就是路由器被大量涌入的IP数据报“淹没”的现象。造成拥塞的原因有以下两种：
①路由器的处理速度太慢，不能完成IP数据报排队等日常工作。
②路由器传入数据速率大于传出数据速率。
无论何种形式的拥塞，就其实质而言，都在于没有足够的缓冲区存放大量涌入的IP数据报。一旦有足够的缓冲区，路由器就可以将传入的数据报存入队列，等待处理，而不至于被“淹没”。

## Slide 60
2.互联网控制报文协议——ICMP控制报文
（2）路由控制与重定向报文。
在IP互联网中，主机可以在数据传输过程中不断地从相邻的路由器获得新的路由信息。通常，主机在启动时都具有一定的路由信息，这些信息可以保证主机将IP数据报发送出去，但经过的路径不一定是最优的。路由器一旦检测到某IP数据报经非优路径传输，它一方面继续将该数据报转发出去，另一方面将向主机发送一个路由重定向ICMP报文，通知主机去往相应目的主机的最优路径。这样主机经过不断积累便能掌握越来越多的路由信息。ICMP重定向机制的优点是保证主机拥有一个动态的、既小且优的路由表。

## Slide 61
2.互联网控制报文协议——ICMP控制报文
3）ICMP请求/应答报文对
为了便于进行故障诊断和网络控制，ICMP还设计了ICMP请求和应答报文对，用于获取某些有用的信息。
（1）回应请求与应答。
回应请求/应答ICMP报文对用于测试目的主机或路由器的可达性，如图所示。
请求者（某主机）向特定目的IP地址发送一个包含任选数据区的回应请求，要求具有目的IP地址的主机或路由器响应。当目的主机或路由器收到该请求后，发出相应的回应应答，其中包含请求报文中任选数据的拷贝。
回应请求/应答ICMP报文对用于测试可达性

## Slide 62
2.互联网控制报文协议——ping命令
在使用互联网过程中，ping是最常用的一种命令。不论Unix、Linux 还是Windows，都集成了ping命令。ping命令是个使用频率极高的网络诊断工具，它是TCP/IP协议的一部分，用于确定本地主机是否能与另一台主机交换数据报。根据返回的信息，我们可以推断TCP/IP参数设置是否正确以及运行是否正常。
需要注意的是，成功与另一台主机进行一次或两次数据报交换并不表示TCP/IP配置就是正确的，必须成功执行大量的数据报交换，才能确信TCP/IP的正确性。下面就以Windows系统为例，介绍一下ping命令的基本使用方法。
实际上，ping命令就是利用回应请求/应答ICMP报文来测试目的主机或路由器的可达性。不同网络操作系统对ping命令的实现稍有不同，较复杂实现方法是发送一系列的回应请求ICMP报文、捕获回应应答并提供丢失数据报的统计信息。而简单实现方则仅仅发送一个回应请求ICMP报文并等待回应应答。

## Slide 63
2.互联网控制报文协议——ping命令
（1）ping命令的原理
假定主机A的IP地址是192.168.5.6，主机B的IP地址是192.168.5.5，都在同一子网内，则当你在主机A上运行“ping 192.168.1.5”后，都发生了些什么呢?
首先，ping命令会构建一个固定格式的ICMP请求数据包，然后由ICMP协议将这个数据包连同地址“192.168.5.5”一起交给IP层协议（和ICMP一样，实际上是一组后台运行的进程）。IP层协议将以地址“192.168.5.5”作为目的地址，本机IP地址作为源地址，加上一些其他的控制信息，构建一个IP数据报，并在ARP映射表中查找出IP地址192.168.5.5所对应的物理地址，一并交给数据链路层。后者构建一个数据帧，目的地址是IP层传过来的物理地址，源地址则是本机的物理地址，还要附加上一些控制信息，依据以太网的介质访问规则，将它们传送出去。

## Slide 64
2.互联网控制报文协议——ping命令
（1）ping命令的原理
主机B收到这个数据帧后，先检查它的目的地址，并和本机的物理地址对比，如符合，则接收，否则丢弃。接收后检查该数据帧，将IP数据报文从帧中提取出来，交给本机的IP层协议。同样，IP层检查后，将有用的信息提取后交给ICMP协议，后者处理后，马上构建一个ICMP应答包，发送给主机A，其过程和主机A发送ICMP请求包到主机B一模一样。
从ping的工作过程，可以知道，主机A收到了主机B的一个应答包，说明两台主机之间的去、回通路均正常。即无论从主机A到主机B，还是从主机B到主机A，都是正常的。

## Slide 65
2.互联网控制报文协议——ping命令
（2）ping命令需要在Windows操作系统命令提示符窗口使用。ping命令的使用格式为“ping [-选项] [参数] 目标ip地址（或者netbios名、域名）”，命令、选项、参数中间需要有空格。使用“ping /?”命令可以显示帮助信息，如左图所示，可以查询到ping命令的格式及各种选项参数的具体含义。右图为不带任何选项和参数的ping命令用法。
ping命令的帮助信息
不带任何参数的ping命令

## Slide 66
2.互联网控制报文协议——ping命令
（3）ping命令常用选项的使用。
① -t选项。
默认情况下，Windows的ping命令每执行一次会发送4次的ICMP测试报文。在有些情况下，连续发送ICMP探测报文可以方便互联网的调试工作。例如，在网络的调试过程中，可以让测试主机连续发送ping测试报文，一旦网络配置正确，测试主机可以立即报告目的地可达信息。
让ping命令连续发送ICMP探测报文可以使用-t选项。上图中给出了利用“ping -t 192.168.5.5”命令连续向IP地址为192.168.5.5的主机发送ICMP探测报文的情况。其中，可以使用Ctrl+Break显示发送和接收回送请求/应答ICMP报文的统计信息，如下图所示，可以使用Ctrl+C结束“ping -t”命令。

## Slide 67
2.互联网控制报文协议——ping命令
② -l选项。
在默认情况下，Windows的ping命令使用的探测报数据长度为32B。如果希望使用更大的探数据报可以使用“-1”项。如上图所示，利用“ping -l 1450 192.168.5.5”向IP地址为192.168.5.5 的主机发送数据长度为1450B的ICMP探测报文。如果该选项和“-f”选项共同使用，则可测试网络的MTU值。
③ -a选项
“-a”选项可以返回目标IP地址对应的主机名。有些情况下，知道IP地址不一定知道此时的电脑处在何处，可以通过下图所示的命令查看到主机名从而快速找到主机。

## Slide 68
2.互联网控制报文协议——ping命令
（4）ping命令常见输出结果解析。
① 正常结果
右图执行结果中的“字节=32”为ping命令发出ICMP探测报文的数据长度，“时间<1ms”为该ICMP探测报文从源主机发出到接受到目标主机回应的ICMP报文所经历的时间，时间越短代表网络延迟越小，“TTL=128”为生命周期（TTL，Time To Live）为128，Windows操作系统默认生命周期的初始值为128，每经过1个路由器后，TTL数值会减1，TTL为0的报文会被路由器丢弃。
输出结果最后会给出命令执行的统计信息。

## Slide 69
2.互联网控制报文协议——ping命令
（4）ping命令常见输出结果解析。
② 无法访问目标主机
当出现该提示信息时可以认定目标主机网络配置错误，或者到达目标主机的网络路径错误，如上图所示。
③ 传输失败
一般如果出现“一般故障”或“传输失败。常见故障。”错误提示时，多为本地的默认网关或网关路由器配置故障，也有可能是本机的网络连接故障，如没有插好网线等，如下图所示。

## Slide 70
3
任务分析

## Slide 71
任务分析
根据题目要求，我们需要创建两台Windows虚拟机，命名为PC1和PC2，并为PC1配置IP地址为192.168.0.1/24，为PC2配置IP地址为192.168.0.2/24。配置完成后使用ipconfig命令验证IP地址的配置，然后使用ping命令验证网络连通性，同时使用arp命令查看arp高速缓存中IP地址所在计算机的mac地址是否正确，如以上都正确完成，即网络配置无误。

## Slide 72
任务分析
本任务需要完成的操作如下
克隆虚拟机
配置两台虚拟机连接到同一网络
为两台虚拟机配置IP地址
验证IP地址配置
使用“ping”命令测试连通性
查看两台计算机的ARP缓存

## Slide 73
4
任务实施

## Slide 74
任务实施
1.克隆虚拟机
使用任务3.3中创建的虚拟机模板，克隆出两台Windows Server 2019操作系统的虚拟机PC1和PC2，如图所示。
克隆两台虚拟机

## Slide 75
任务实施
2. 配置两台虚拟机连接到同一网络
将两台虚拟机的网卡配置在相同的LAN区段下，来模拟两台计算机连接到同一个物理网络，如图所示。
配置LAN区段

## Slide 76
任务实施
3. 为两台虚拟机配置IP地址
分别为两台虚拟机配置IP地址，这里演示为PC1配置IP地址为192.168.0.1/24，PC2的配置过程一样，IP地址配置为192.168.0.2/24。
（1）单击“开始”按钮，在“Windows系统”项目中运行控制面板。
（2）在控制面版中选择“网络和Internet”选项，如图所示。
选择“网络和Internet”选项

## Slide 77
任务实施
（3）在“网络和Internet”窗口中单击“网络和共享中心”链接，如上图所示。
（4）在网络和共享中心中单击当前网络连接“Ethernet0”，打开“Ethernet0 状态”对话框，如下图所示。
进入“网络和共享中心”
进入“Ethernet0”网络连接的状态页面

## Slide 78
任务实施
（5）单击“Ethernet0 状态”对话框下方“属性”按钮，打开“Ethernet0 属性”对话框，如左图所示。
（6）在“Ethernet0属性”对话框，双击“Internet协议版本4（TCP/IPv4）”选项，进入该连接的IP协议属性页面，如右图所示。
打开“Ethernet0 属性”对话框
进入IP协议属性页面

## Slide 79
任务实施
（7）在“Internet协议版本4（TCP/IPv4）属性”对话框，选择“使用下面的IP地址”单选项，并在IP地址文本框中输入 “192.168.0.1”；在子网掩码文本框中输入 “255.255.255.0”。完成IP地址配置，如左图所示。
（8）设置完成后关闭已打开的页面，然后关闭该计算机的Windows防火墙，如右图所示。
（9）重复步骤（1）～（8）完成对PC2的配置，IP地址配置为192.168.0.2/24。
配置IP地址
关闭Windows防火墙

## Slide 80
任务实施
4. 验证IP地址配置
打开命令提示符窗口，使用“ipconfig /all”命令分别验证两台虚拟机的IP地址配置，并记录物理地址（mac地址），如图所示。
验证IP地址配置

## Slide 81
任务实施
5. 使用“ping”命令测试连通性
在PC1的命令提示符窗口使用“ping 192.168.0.2”命令测试与PC2的连通性，如看到图中所示的输出结果，证明连通正常。
使用“ping”命令测试连通性

## Slide 82
任务实施
6. 查看两台计算机的ARP缓存
在命令提示符窗口中使用“arp -a”命令查看两台计算机的ARP缓存中是否记录了两台计算机正确的IP地址与mac地址的映射关系，如果和“4”中记录的mac地址相对应，则网络测试完成，如图所示。
查看两台计算机的ARP缓存

## Slide 83
任务5.3 配置路由器连接直连网络

## Slide 84
Part 1
Part 2
Part 3
任务导入
相关知识
任务分析
Part 4
任务实施

## Slide 85
1
任务导入

## Slide 86
某公司为生产部和物流部所属计算机分别分配了两个网络，生产部计算机使用192.168.1.0/24网络，物流部计算机使用192.168.2.0/24网络。因业务需求，需要两个部门的计算机能够互相访问，现需要对两部门的计算机和连接两部门网络的路由器进行配置，以达到互相访问的目的，拓扑图如图所示。
路由器直连网络

## Slide 87
2
相关知识
IP数据报
路由选择

## Slide 88
相关知识
在IP互联网中，路由选择（routing）是指选择一条路径发送IP数据报的过程，而进行这种路由选择的计算机就叫做路由器（router）。
实际上，互联网就是由具有路由选择功能的路由器将多个网络连接所组成的。由于IP互联网使用面向非连接的互联网解决方案，因此，互联网中的每个自治的路由器独立地对待IP数据报。一旦IP数据报进入互联网，路由器就要负责为这些数据报选择路由，并将它们从源主机送往目的主机。

## Slide 89
相关知识
那么，互联网中什么设备需要具有路由选择功能呢？首先，路由器应该具有路由选择功能。它处于网络与网络连接的十字路口，主要任务就是路由选择（如下图中的路由器R1、R2、R3和R4）；其次，具有多个物理连接的主机（多宿主主机）需要具有路由选择功能。在发送IP数据报前，它需要决定将数据报发送到哪个物理连接更好（如下图中的具有两条物理连接的多宿主主机C）；最后，具有单个物理连接的主机也需要具有路由选择功能。如果它通过网络与两个或多个路由器相连，在发送IP数据报之前它必须决定将数据报发送给哪个路由器（如下图中的主机A和主机B）。
网络中需要具有路由选择功能的设备

## Slide 90
1. IP数据报——IP数据报的格式
IP数据报的格式可以分为报头区和数据区两大部分，其中数据区包括高层需要传输的数据，而报头区是为了正确传输高层数据而增加的控制信息。在任务5.2中介绍的ICMP报文，就是IP数据报的一种，即IP数据报的报文数据部分，携带ICMP的报文信息。下图给出了IP数据报的具体格式。
IP数据报格式

## Slide 91
1. IP数据报——IP数据报的格式
（1）版本（version）。
占4位，表示IP协议的版本。通信双方使用的 IP 协议版本必须一致。目前广泛使用的IP协议版本号为4，即IPv4。
（2）报头长度（网际报头长度IHL）。
占4位，可表示的最大十进制数值是15。这个字段所表示数的单位是32位字长（1个32位字长是4字节）。因此，当IP的首部长度为1111时（即十进制的 15），首部长度就达到60字节。当IP分组的首部长度不是4字节的整数倍时，必须利用最后的填充字段加以填充。
数据部分永远在4字节的整数倍开始，这样在实现IP协议时较为方便。首部长度限制为60字节的缺点是，长度有时可能不够用，之所以限制长度为60字节，是希望用户尽量减少开销。最常用的首部长度就是20字节（即首部长度为0101），这时不使用任何选项。

## Slide 92
1. IP数据报——IP数据报的格式
（3）服务类型（tos）。
占8位，用来获得更好的服务。这个字段在旧标准中叫做服务类型，但实际上一直没有被使用过。1998年IETF把这个字段改名为区分服务（Differentiated Services，DS），只有在使用区分服务时，这个字段才起作用。
（4）总长度（totlen）。
首部和数据之和，单位为字节。总长度字段为16位，因此数据报的最大长度为216-1=65535字节。
（5）标识（identification）。
用来标识数据报，占16位。IP协议在存储器中维持一个计数器。每产生一个数据报，计数器就加1，并将此值赋给标识字段。当数据报的长度超过网络的MTU，而必须分片时，这个标识字段的值就被复制到所有的数据报的标识字段中。具有相同的标识字段值的分片报文会被重组成原来的数据报。

## Slide 93
1. IP数据报——IP数据报的格式
（5）标识（identification）。
用来标识数据报，占16位。IP协议在存储器中维持一个计数器。每产生一个数据报，计数器就加1，并将此值赋给标识字段。当数据报的长度超过网络的MTU，而必须分片时，这个标识字段的值就被复制到所有的数据报的标识字段中。具有相同的标识字段值的分片报文会被重组成原来的数据报。
（6）标志（flag）。
占3位。第一位未使用，其值为 0。第二位称为DF（Don’t Fragment），意思是“不能分片”，表示是否允许分片。取值为0时，表示允许分片；取值为1时，表示不允许分片。第三位称为MF（更多分片），表示是否还有分片正在传输，设置为0时，表示没有更多分片需要发送，或数据报没有分片。

## Slide 94
1. IP数据报——IP数据报的格式
（7）片偏移（offsetfrag）。
占13位。当报文被分片后，该字段标记该分片在原报文中的相对位置。片偏移以8个字节为偏移单位。所以，除了最后一个分片，其他分片的偏移值都是8字节（64位）的整数倍。
（8）生存时间（TTL）。
表示数据报在网络中的寿命，占8位。该字段由发出数据报的源主机设置。其目的是防止无法交付的数据报无限制地在网络中传输，从而消耗网络资源。
路由器在转发数据报之前，先把TTL值减1。若TTL值减少到0，则丢弃这个数据报，不再转发。因此，TTL指明数据报在网络中最多可经过多少个路由器。TTL的最大数值为255。若把TTL的初始值设为1，则表示这个数据报只能在本局域网中传送。

## Slide 95
1. IP数据报——IP数据报的格式
（9）协议。
表示该数据报文所携带的数据所使用的协议类型，占8位。该字段可以方便目的主机的 IP层知道按照什么协议来处理数据部分。不同的协议有专门不同的协议号。
例如，TCP的协议号为6，UDP的协议号为17。
（10）首部检验和（checksum）。
用于校验数据报的首部，占16位。数据报每经过一个路由器，首部的字段都可能发生变化（如TTL），所以需要重新校验。而数据部分不发生变化，所以不用重新生成校验值。
（11）源地址。
表示数据报的源IP地址，占32位。

## Slide 96
1. IP数据报——IP数据报的格式
（12）目的地址。
表示数据报的目的IP地址，占32位。
（13）选项。
该字段用于一些可选的报头设置，主要用于测试、调试和安全的目的。这些选项包括严格源路由（数据报必须经过指定的路由）、网际时间戳（经过每个路由器时的时间戳记录）和安全限制。
（14）填充。
由于可选字段中的长度不是固定的，使用若干个0填充该字段，可以保证整个报头的长度是32位的整数倍。
（15）数据部分。
表示传输层的数据，如保存TCP、UDP、ICMP或IGMP的数据。数据部分的长度不固定。

## Slide 97
1. IP数据报——IP封装、分片与重组
因为IP数据报可以在互联网上传输，所以它可能要跨越多个网络。作为一种高层网络数据，IP数据报最终也需要封装成帧进行传输。右图显示了一个IP数据报从源主机至目的主机被多次封装和解封装的过程。
从图中可以看出，主机和路由器只在内存中保留了整个IP数据报而没有附加的帧头信息。只有当IP数据报通过一个物理网络时，才会被封装进一个合适的帧中。帧头的大小依赖于相应的网络技术。例如，如果网络1是一个以太网，帧1有一个以太网头部；如果网络2是一个FDDI环网，则帧2有一个FDDI头部。请注意，在数据报通过互联网的整个过程中，帧头并没有累积起来。当数据报到达它的最终目的地时，数据报的大小与其最初发送时是一样的。
IP数据报在各种类型的网络中被重新封装

## Slide 98
1. IP数据报——IP封装、分片与重组
（1）MTU与分片。
根据网络使用的技术不同，每种网络都规定了一个帧最多能够携带的数据量，这一限制称为最大传输单元（MTU，maximum transmission unit）。因此，一个IP数据报的长度只有小于或等于一个网络的MTU，才能在这个网络中进行传输。
互联网可以包含各种各样的异构网络，一个路由器也可能连接着具有不同MTU值的多个网络，能从一个网络上接收IP数据报并不意味着一定能在另一个网络上发送该数据报。在图5-53中，一个路由器连接两个网络，其中一个网络的MTU为1500B，另一个为1000B。
路由器连接具有不同MTU的网络

## Slide 99
1. IP数据报——IP封装、分片与重组
（1）MTU与分片。
主机1连接着MTU值为1500B的网络1，因此，每次传送IP数据报字节数不超过1500B。而主机2连接着MTU值为1000B的网络2，因此，主机2可以传送的IP数据报最大尺寸为1000B。如果主机1需要将一个1400B的数据报发送给主机2，路由器R尽管能够收到主机1发送的数据报却不能在网络2上转发它。
路由器连接具有不同MTU的网络

## Slide 100
1. IP数据报——IP封装、分片与重组
为了解决这一问题，IP互联网通常采用分片与重组技术。当一个数据报的尺寸大于将发往网络的MTU值时，路由器会将IP数据报分成若干较小的部分，称为分片，然后再将每片独立地进行发送。
与未分片的IP数据报相同，分片后的数据报也由报头区和数据区两部分构成，而且除一些分片控制域（如标志域、片偏移域）之外，分片的报头与原IP数据报的报头非常相似，如图所示。
一旦进行分片，每片都可以像正常的IP数据报一样经过独立的路由选择等处理过程，最终到达目的主机。
IP数据报分片

## Slide 101
1. IP数据报——IP封装、分片与重组
（2）重组。
在接收到所有分片的基础上，主机对分片进行重新组装的过程叫做IP数据报重组。IP协议规定，只有最终的目的主机才可以对分片进行重组。这样做有两大好处，首先，目的主机进行重组减少了路由器的计算量。当转发一个IP数据报时，路由器不需要知道是不是一个分片；其次，路由器可以为每个分片独立选路，每个分片到达目的地所经过的路径可以不同。下图显示了一个IP数据报分片、传输及重组的过程。
分片、传输与重组

## Slide 102
1. IP数据报——IP封装、分片与重组
（2）重组。
如果主机A需要发送一个1400B长的IP数据报到主机B，那么，该数据报首先经过网络1到达路由器R1。由于网络2的MTU为1000B，因此，1400B的IP数据报必须在R1中分成2片才能通过网络2。在分片完成之后，分片1和分片2被看成独立的IP数据报，路由器R1分别为它们进行路由选择。于是，分片1经过网络2、路由器R2、网络3、路由器R4、网络5最终到达主机B；而分片2则经过网络2、路由器R3、网络4、路由器R5、网络5到达主机B。当分片1和分片2全部到达后，主机B对它们进行重组，并将重组后的数据报提交高层处理。
从IP数据报的整个分片、传输及重组过程可以看出，尽管路由器R1对数据报进行了分片处理，但路由器R2、R3、R4、R5并不理会所处理的数据报是分片数据报还是非分片数据报，路由器按照完全相同的算法对它们进行处理。同时，由于分片可能经过不同的路径到达目的主机，因此，中间路由器不可能对分片进行重组。

## Slide 103
1. IP数据报——IP封装、分片与重组
（3）分片控制。
在IP数据报报头中，标识、标志和片偏移3个字段与控制分片和重组有关。
标识是源主机赋予IP数据报的标识符。目的主机利用此域和目的地址判断收到的分片属于哪个数据报，以便数据报重组。分片时，该域必须不加修改地复制到新分片的报头中。
标志字段用来告诉目的主机该数据报是否已经分片，是否是最后一个分片。
片偏移字段指出本片数据在初始IP数据报数据区中的位置，位置偏移量以8个字节为单位。由于各分片数据报独立地进行传输，其到达目的主机的顺序是无法保证的，而路由器也不向目的主机提供附加的片顺序信息，因此，重组的分片顺序由片偏移提供。

## Slide 104
1. IP数据报——IP数据报选项
IP选项主要用于控制和测试两大目的。作为选项，用户可以使用也可以不使用它们。但作为IP协议的组成部分，所有实现IP协议的设备必须能处理IP选项。
在使用选项过程中，有可能造成数据报的头部不是32位整数倍的情况，如果这种情况发生，则需要使用填充域凑齐。
IP数据报选项由选项码、长度和选项数据3部分组成。其中选项码用于确定该选项的具体内容，选项数据部分的长度由选项的长度字段决定。

## Slide 105
1. IP数据报——IP封装、分片与重组
（1）源路由。
所谓源路由是指IP数据报穿越互联网所经过的路径是由源主机指定的，它区别于由主机或路由器的IP层协议自行选路后得出的路径。
源路由选项是非常有用的一个选项，可用于测试某特定网络的吞吐率，也可以使数据报绕开出错网络。
源路由选项可以分为两类，一类是严格源路由选项（strict source route），一类是松散源路由选项（loose source route）。
严格源路由选项：严格源路由选项规定IP数据报要经过路径上的每一个路由器，相邻路由器之间不得有中间路由器，并且所经过路由器的顺序不可更改。
松散源路由选项：松散源路由选项只是给出IP数据报必须经过的一些“要点”，并不给出一条完备的路径，无直接连接的路由器之间的路由尚需IP协议的寻址功能补充。

## Slide 106
1. IP数据报——IP封装、分片与重组
（2）记录路由。
所谓记录路由是指记录下IP数据报从源主机到目的主机所经过路径上各个路由器的IP地址。记录路由功能可以通过IP数据报的记录路由选项完成。
利用记录路由选项，可以判断IP数据报传输过程中所经过的路径。通常用于测试互联网中路由器的路由配置是否正确。
（3）时间戳。
所谓时间戳（time stamp）就是记录下IP数据报经过每一个路由器时的当地时间。记录时间戳可以使用IP数据报的时间戳选项。时间戳中的时间采用格林威治时间（universal time）表示，以ms为单位。
时间戳选项提供了IP数据报传输中的时域参数。用于分析网络吞吐率、拥塞情况、负载情况等。

## Slide 107
2.路由选择——表驱动路由器
1）表驱动IP选路
在IP网络中，需要进行路由选择的设备一般采用表驱动的路由选择算法。每台需要路由选择的设备保存一张IP路由表（也叫IP选路表），该表存储着有关可能的目的地址及怎样到达目的地址的信息。在需要传送IP数据报时，它就查询该IP路由表，决定把数据报发往何处。
那么，在IP路由表中目的地址怎么来表示呢？互联网可以包含成千上万台主机，如果路由表列出到达所有主机的路径信息，不但需要巨大的内存资源，而且需要很长的路由表查询时间。显然，这是不太可能的。幸运的是，IP地址的编址方法可以帮助我们隐藏网络上大量的主机信息。由于IP地址可以分为网络号（netid）和主机号（hostid）两部分，而连接到同一网络的所有主机共享同一网络号（netid），因此，可以把有关特定主机的信息与它所存在的环境隔离开来，IP路由表中仅保存相关的网络信息，使远端的主机在不知道细节的情况下将IP数据报发送过来。

## Slide 108
2.路由选择——标准路由选择算法
一个标准的IP路由表通常包含许多（N，R）对序偶，其中N指的是目的网络的IP网络地址，R是到网络N路径上的“下一个”路由器的IP地址。因此，在路由器R中的路由表仅仅指定了从R到目的网络路径上的一步，而路由器并不知道到达目的地的完整路径。这就是下一步选路的基本思想。
需要注意的是，为了减小路由设备中路由表的长度，提高路由算法的效率，路由表中的N常常使用目的网络的网络地址，而不是目的主机地址。下图给出了一个简单的网络互联图，下表为路由器R2的IP路由表。

## Slide 109
2.路由选择
在下图中，网络192.168.2.0和网络192.168.3.0都与路由器R2直接相连，路由器R2收到一个IP数据报，如果其目的IP地址的网络号为192.168.2.0或192.168.3.0，那么，R2就可以将该报文直接传送给目的主机。如果收到报文的目的地网络号为192.168.1.0，那么，R2就需要将该报文传送给与其直接相连的另一路由器R1，由路由器R1再次投递该报文。同理，如果接收报文的目的地网络号为192.168.4.0，那么，R2就需要将报文传送给路由器R3。即路由器收到IP数据报以后，会先计算改IP数据报中目的IP地址的网络地址，然后用计算结果在路由表中进行匹配，如果匹配成功，按路由表中的下一站将此IP数据报转发至下一路由器，如果没有匹配的路由表项目，则会返回ICMP错误信息给源主机。
2.路由选择——标准路由选择算法
通过3台路由器连接的4个网络

## Slide 110
2.路由选择——标准路由选择算法的扩充（子网选路）
我们知道，很多的网络并没有采用标准的IP编址，而是采用了对标准IP地址做进一步层次划分的子网编址。显然，引入子网编址以后，必须对标准路由选择算法进行修改和扩充，以满足子网选路的需要。
首先要修改和扩充的是路由表表目。标准的路由表包含很多（N，R）对序偶，由于不携带子网信息，因此不可能用于子网选路。
标准路由选择算法从IP地址前几位可以判断出地址类别，从而获得哪一部分对应于网络号，哪一部分对应于主机号。而在子网编址方式下，仅凭地址类别来判断网络号和主机号是不可能的，因此必须在IP路由表中加入子网掩码，以判断IP地址中哪些位代表网络号，哪些位代表主机号。扩充子网掩码后的IP路由表可以表示为（M，N，R）三元组。其中，M表示子网掩码，N表示目的网络地址，R表示到网络N路径上的“下一个”路由器的IP地址。
当进行路由选择时，将IP数据报中的目的IP地址取出，与路由表表目中的“子网络码”进行逐位“与”运算，运算的结果再与表目中“目的网络地址”比较，如果相同，说明路中选择成功，IP数据报沿“下一站地址”传送出去。

## Slide 111
下图显示了通过3台路由器互联4个子网的简单例子，下表给出了路由器R2的路由表。如果路由器R2收到一个目的地址为172.16.4.16的IP数据报，那么它在进行路由选择时首先将该IP地址与路由表第一个表项的子网掩码255.255.255.0进行“与”操作，由于得到的操作结果172.16.4.0与本表项目的网络地址172.16.1.0不相同，说明路由选择不成功，需要对路由表的下一个表项进行相同的操作。当对路由表的最后一个表项操作时，IP地址172.16.4.16与子网掩码255.255.255.0“与”操作的结果172.16.4.0同它的网络址172.16.4.0一致，说明选路成功，于是，路由器R2将报文转发给该表项指定的下一路由器172.16.3.253（即路由器R3）。
当然，路由器R3接收到该IP数据报后也需要按照自己的路由表，决定数据报的去向。
2.路由选择——标准路由选择算法的扩充（子网选路）

## Slide 112
2.路由选择——路由表中的特殊路由
4）路由表中的特殊路由
用网络地址作为路由表的目的地址可以极大地缩小路由表的规模，既可以节省空间又可以提高处理速度。但是，路由表也可以包含两种特殊的路由表目，一种是默认路由，另一种是特定主机路由。
（1）默认路由。
为了进一步隐藏互联网细节，缩小路由表的长度，经常用到一种称为“默认路由”技术。在路由选择过程中，如果路由表没有明确指明一条到达目的网络的路由信息，就可以把数据报转发到默认路由指定的路由器。
在下图中，如果路由器R1建立一个指向路由器R2的默认路由，就不必建立到达子网172.16.3.0和172.16.4.0的路由了。只要收到的数据报的目的IP 地址不属于与R1直接相连的172.16.1.0和172.16.2.0子网，路由器R1就按照默认路由将他们转发至路由器R2。默认路由的目的网络为0.0.0.0，目的网络的子网掩码为0.0.0.0。
3台路由器连接的4个子网

## Slide 113
2.路由选择——路由表中的特殊路由
（2）特定主机路由。
我们知道，路由表的主要表项（包括默认路由）都是基于网络地址的。但是，IP协议也允许为一特定的主机建立路由表表项。对单个主机（而不是网络）指定一条特别的路径就是所谓的特定主机路由。
特定主机路由方式可以赋予本地网络管理人员更大的网络控制权，可用于安全性、网络连通性调试及路由表正确性判断等目的。
特定主机路由的目的网络为IP地址，子网掩码为255.255.255.255。

## Slide 114
3
任务分析

## Slide 115
任务分析
结合任务需求，生产部和物流部分别在两个网络中，而路由器的两个端口分别连接着这两个网络。由此，只要我们对路由器的两个端口分别配置两个网络的IP地址，那么在路由器中，就会自动生成这两个网络的直连路由。
另外，如果生产部的计算机要发送数据给物流部的计算机，需要经过路由器来转发数据，为此，需要告知两个网络的计算机路由器的位置，在本任务环境中，我们需要将路由器连接本网络的接口地址配置为本网络的网关（默认路由）。
两个网络IP数据传输与处理流程
华为路由器接口IP地址的配置命令

## Slide 116
任务分析——两个网络IP数据传输与处理流程
下图显示了由1个路由器互联2个以太网的互联网示意图，表5-8～表5-10 给出主机A、B和路由器R的路由表。假如主机A的某个应用程序需要发送数据到主机B的某个应用程序，IP数据报在互联网中的传输与处理大致要经历如下过程。
IP数据报传输与处理流程

## Slide 117
任务分析——两个网络IP数据传输与处理流程
1）主机发送 IP 数据报
如果生产部的主机A要发送数据给物流部的另一台主机B，那么，主机A首先要构造一个目的IP地址为主机B的IP数据报（目的IP地址192.168.2.1），然后对该数据报进行路由选择。利用路由选择算法和主机A的路由表（见表5-8）可以得到，目的主机B和主机A不在同一网络，需要将该数据报转发到默认路由器R连接本网络的接口（IP地址192.168.1.254）。
尽管主机A需要将数据报首先送到它的默认路由器R而不是目的主机B，但是它既不会修改原IP数据报的内容，也不会在原IP数据报上面附加内容（甚至不附加下一默认路由器的IP地址）。那么，主机A怎样将数据报发送给下一路由器呢？在发送数据报之前，主机A首先调用ARP地址解析协议得到下一默认路由器IP地址与MAC地址的映射关系，然后以该MAC地址为帧的目的地址形成一个帧，并将IP数据报封装在帧的数据区，最后由具体的物理网络（以太网）完成数据报的真正传输。由此可见，在为IP数据报选择路由时主机A使用数据报的目的IP地址，并且得到的是默认路由器R的IP地址。但真正的数据传输是通过将IP数据报封装成帧，并利用默认路由器R的MAC地址实现的。

## Slide 118
任务分析——两个网络IP数据传输与处理流程
2）路由器R处理和转发IP数据报
路由器R接收到主机A发送给它的帧后，去掉帧头，并把IP数据报提交给IP协议处理。由于该IP数据报的目的地并不是路由器R，因此R需要将它转发出去。
利用路由选择算法和路由器R的路由表（见表5-9）可知，目的网络与自己直接连接，可以直接投递。
通过以太网投递时，路由器R需要调用ARP地址解析软件得到路由器主机B的IP 地址与MAC地址的映射关系，并利用该MAC地址作为帧的目的地址将IP 数据报封装成帧，最后由以太网完成真正的数据投递。
需要注意的是，路由器在转发数据报之前，IP协议需要从数据报报头的“生存周期”减去一定的值。若“生存周期”小于或等于0，则抛弃该报文；否则，重新计算IP数据报的校验和并继续转发。

## Slide 119
任务分析——两个网络IP数据传输与处理流程
3）主机B接收IP数据报
当封装IP数据报的帧到达主机B后，主机B对该帧进行解封装，并将IP数据报送交主机B上的IP协议处理。IP协议确认该数据报的目的IP地址192.168.2.1为自己的IP地址后，将IP数据报中封装的数据信息送交高层协议软件处理。
另外，图5-59所示的网络是2个以太网的互联。由于它们的MTU相同，因此IP数据报在传递过程中不需要分片。如果路由器连接不同类型的网络，而这些网络的MTU又不相同，那么，路由器在转发之前可能需要对IP数据报分片。对接收到的数据报，不管它是分片后形成的IP数据报还是未分片的IP数据报，路由器都一视同仁，进行相同的路由处理和转发。

## Slide 120
任务分析——华为路由器接口IP地址的配置命令
1）配置步骤
（1）执行命令system-view，进入系统视图。
（2）在系统视图下执行命令interface interface-type interface-number，进入接口视图。
（3）在接口视图下执行命令ip address ip-address { mask | mask-length }，配置主IP地址。
缺省情况下，接口未配置主IP地址。
一个接口只能有一个主IP地址，当配置主IP地址时，如果接口上已经有主IP地址，则原主IP地址被删除，新配置的地址成为主IP地址。

## Slide 121
任务分析——华为路由器接口IP地址的配置命令
2）验证配置命令
（1）执行命令display interface [ interface-type [ interface-number ] ]，查看接口当前运行状态信息，包括：接口当前运行状态、接口基本配置和报文通过接口的转发情况。
（2）执行命令display interface brief，查看接口状态和配置的简要信息，包括：接口的物理状态、协议状态、接收方向最近一段时间的带宽利用率、发送方向最近一段时间的带宽利用率、接收的错误报文数和发送的错误报文数。
（3）执行命令display ip routing-tablec，查看路由器的路由表。

## Slide 122
4
任务实施

## Slide 123
任务实施
（1）按任务需求，使用eNSP软件创建拓扑图，并开启设备，如图所示。
使用eNSP创建拓扑图

## Slide 124
任务实施
（2）为PCA配置生产部网络的IP地址为192.168.1.1/24，默认网关为192.168.1.254，单击“应用”按钮完成配置，如图所示。
配置生产部PCA的IP地址

## Slide 125
任务实施
（3）为PCB配置物流部网络的IP地址为192.168.2.1/24，默认网关为192.168.2.254，单击“应用”按钮完成配置，如图所示。
配置物流部PCB的IP地址

## Slide 126
任务实施
（4）配置路由器R连接两台PC的接口IP地址。由拓扑图可知，GE0/0/0接口连接生产部的PCA，作为PCA的网关，IP地址应配置为192.168.1.254/24；GE0/0/1接口连接物流部的PCB，作为PCB的网关，IP地址应配置为192.168.2.254/24。配置过程如图所示。
华为路由器的配置流程

## Slide 127
任务实施
（5）验证路由器的接口GE0/0/0的配置情况，查看IP是否配置正确，如图所示。
验证GE0/0/0的IP配置情况

## Slide 128
任务实施
（6）验证路由器的接口GE0/0/1的配置情况，查看IP是否配置正确，如图所示。
验证GE0/0/1的IP配置情况

## Slide 129
任务实施
（7）查看路由器的路由表情况，是否已经有到达192.168.1.0/24和192.168.2.0/24的直连路由，如图所示。路由表中的Proto字段显示Direct为直连路由。
查看路由器的路由表

## Slide 130
任务实施
（8）所有配置完成后，在PCA上使用ping命令测试PCB的IP地址，查看输出结果，验证网络连通性，如果看到正常的PCB回复信息，表示配置正确，网络测试正常，如图所示。
使用ping命令测试连通性

## Slide 131
任务5.4 配置路由器连接多个网络

## Slide 132
Part 1
Part 2
Part 3
任务导入
相关知识
任务分析
Part 4
任务实施

## Slide 133
1
任务导入

## Slide 134
某公司为生产部和物流部所属计算机分别分配了两个网络，生产部计算机使用192.168.1.0/24网络，物流部计算机使用192.168.2.0/24网络。因业务需求，需要两部门的计算机能够互相访问。由于两部门的网络距离较远，需要使用两台路由器实现网络连接，现需要对两部门的计算机和连接两部门网络的两台路由器进行配置，以达到互相访问的目的。下图为拓扑图。
任务拓扑图

## Slide 135
2
相关知识
路由表与路由条目
路由信息的来源
路由的开销
静态路由协议
路由的优先级

## Slide 136
1.路由表与路由条目
每台路由设备都会将去往各个网络的路由记录在一个数据表中，当它发送数据包时，就会查询这个数据表，尝试将数据包的目的IP地址与这个数据表中的条目进行匹配，以此来判断该从哪个接口转发数据包，这个数据表就叫做路由表。
在华为路由器上，我们可以使用display ip routing-table命令来查看网络设备的路由表，如图所示。
查看路由器的路由表信息

## Slide 137
2.路由信息的来源
从路由器向路由表填充该路由条目的方式来看，路由信息的来源可以分为三种。分别是设备自动发现、手工配置通和过动态路由协议生成。我们把设备自动发现的路由信息称为直连路由（Direct Route），把手工配置的路由信息称为静态路由（Static Route），把网络设备通过运行动态路由协议而得到路由信息称为动态路由（Dynamic Route）。下面我们分别对这三种路由获取方式进行简单的介绍。

## Slide 138
2.路由信息的来源——直连路由
网络设备启动之后，当设备接口的状态为UP时，设备就能够自动发现去往与自己的接口直接相连的网络的路由。如图所示，路由器R1的GE0/0/0接口的状态为UP时，R1便可以根据GE0/0/0接口的IP地址192.168.1.254/24推断出GE0/0/0接口所在的网络的网络地址为192.168.1.0/24。于是，R1便会将192.168.1.0/24作为一个路由项填写进自己的路由表，这条路由的目的地／掩码为192.168.1.0/24，出接口为GE0/0/0，下一跳IP地址是与出接口的IP地址相同的，即192.168.1.254。由于这条路由是直连路由，所以其Protocol属性为Direct。另外，对于直连路由，其Cost的值总是为0。
设备自动发现直连路由

## Slide 139
2.路由信息的来源——静态路由
对于没有直连的网络，管理员需要手工添加到这些网段的路由。在路由器上手工配置的路由信息被称为静态路由（Static Route），适合规模较小的网络或网络不怎么变化的情况。
如图所示，R1显然是可以自动发现192.168.1.0/24和12.0.0.0/24这两条直连路由的。然而，R1无法自动发现192.168.2.0/24这条路由。为此，我们可以人为地在R1上手工配置一条路由，该路由的目的地／掩码为192.168.2.0/24，出接口为R1的GE0/0/1，下一跳IP地址为R2的GE0/0/1接口的IP地址12.0.0.2，Cost的值可以人为地设定为0（也可以是其他我们希望的值）。这条路由出现在R1的路由表中时，Protocol属性将会是Static，表示这是一条静态路由。
手工配置静态路由

## Slide 140
2.路由信息的来源——动态路由
网络设备通过运行路由协议而获取到的路由被称为动态路由。与静态路由不同，动态路由可以通过自身的学习，自动修改和刷新路由表。当网络管理员通过配置命令启动动态路由后，无论何时从互联网中收到新的路由信息，路由器都会利用路由管理进程自动更新路由表。
由于设备运行了路由协议，所以设备的路由表中的动态路由信息能够实时地反映出网络结构的变化。路由器根据路由选择协议提供的功能，自动学习和记忆网络运行情况，在需要时自动计算数据传输的最佳路径。动态路由适合拓扑结构复杂、规模庞大的网络。如图所示的互联网采用动态路由，那么根据各个路由器生成的路由表，开始时主机A发送的数据报可能通过路由器R1、R2、R4到达主机B。一旦路由器R2发生故障，路由器可以自动调整路由表，通过备份路径R1、R3、R4继续发送数据。当然，在路由器R2恢复正常工作之后，路由器可以再次自动修改路由表，仍然使用路径R1、R2、R4发送数据。
动态路由可以在必要时自动使用备份路由

## Slide 141
3.路由的优先级
我们给不同来源的路由规定了不同的优先级（Preference），并规定优先级的值越小，则路由的优先级就越高。这样，当存在多条目的地／掩码相同，但来源不同的路由时，则具有最高优先级的路由便成为了最优路由，并被加入进IP路由表中，而其他路由则处于未激活状态，不显示在IP路由表中。
设备上的路由优先级一般都具有缺省值。不同厂家的设备上对于优先级的缺省值的规定可能不同。华为AR路由器上部分路由优先级的缺省值规定如表5-11所示。

## Slide 142
4.路由的开销
路由的开销（Cost）是路由的一个非常重要的属性。一条路由的开销是指到达这条路由的目的地／掩码需要付出的代价值。同一种路由协议发现有多条路由可以到达同一目的地／掩码时，将优选开销最小的路由，即只把开销最小的路由加入进本协议的路由表中。
不同的路由协议对于开销的具体定义是不同的。比如，RIP协议只能将“跳数（Hop Count）”作为开销。所谓跳数，就是指到达目的地／掩码需要经过的路由器的个数。
RIP协议只能以跳数作为路由的开销

## Slide 143
4.路由的开销
如图所示，假设路由器R1、R2、R3、R4均运行RIP路由协议。通过运行RIP协议，R1会发现两条去往2.0.0.0/8的路由，第一条路由的出接口是R1的GE0/0/1接口，下一跳IP地址是R2的GE0/0/1接口的IP地址，开销为3（因为根据这条路由从R1去往2.0.0.0/8需要经过R1、R2、R3这3个路由器）；第二条路由的出接口是R1的GE0/0/2接口，下一跳IP地址是R4的GE0/0/1接口的IP地址，开销为3（因为根据这条路由从R1去往2.0.0.0/8需要经过路由器R1、R4、R3这3个路由器）。由于这两条路由的代价是相等的，所以它们被称为等价路由。在这种情况下，这两条路由都会被加入进R1的RIP路由表。如果RIP路由表中的这两条路由能够被优选进入IP路由表的话，那么R1在转发去往2.0.0.0/8的流量时，一部分流量会根据第一条路由来进行转发，另一部分流量会根据第二条路由来进行转发，这种情况也被称为负载分担（Load Balance）。
等价路由

## Slide 144
5.静态路由协议——静态路由概述
静态路由是由管理员手动配置在路由器路由表中的路由条目。路由器在接收到数据包时，会根据数据包的目的IP地址来查询自己的路由表。如有匹配，路由器则会根据最长匹配的路由条目来转发数据包。
静态路由就是网络管理员为了指示路由器如何转发去往某个网络的数据包，而手动添加到路由表中的路由条目。
在华为路由器上通过命令display ip routing-table查看路由器的路由表时，Proto一列中标记为Static的条目即为静态路由条目，静态路由的默认路由优先级为60。与直连路由不同的是，管理员还可以手动调整静态路由的优先级值。

## Slide 145
5.静态路由协议——静态路由的特点
（1）静态路由的优点
管理员手动配置至路由表中的条目相对于路由器动态学习的条目而言要更加稳定。
静态路由比动态路由更加可控。
静态路由比动态路由更容易部署。
（2）静态路由的缺点
在规模越大的网络中，配置静态路由条目越比配置动态路由协议复杂。
静态路由无法反映拓扑的变化。当拓扑结构发生变化时，必须由网络工程师进行手动干预。

## Slide 146
5.静态路由协议——静态路由的配置
向路由器的路由表中添加一条静态路条目只需要在系统视图下添加一条命令：
ip route-static dest-address（mask|mask-length）{ gateway-address|interface-type interface number）[preference preference-value]
其中，ip route–static代表添加静态路由；dest–address代表目的网络地址；mask|mask–length代表目的网络的子网掩码，或者子网掩码中1的位数（采用这种方法比较简单）；gateway–address代表下一跳IP地址，下一跳是指数据包经过路由在封装后转发到的下一个路由接口ip；interface-type interface number代表出接口；preference用于修改静态路由的优先级，我们通常可以利用配置路由转发数据的优先级建立备份路由。
注意，配置静态路由时可以配置下一跳，也可以配置出接口。一般对于点到点接口（串口）指定出接口；而对于以太网接口和VT接口，指定下一跳IP地址。

## Slide 147
3
任务分析

## Slide 148
任务分析
当生产部和物流部的网络距离比较远时，我们通常要增加路由器才能实现网络的连通。增加一台路由器之后，如果只是配置路由器的接口地址，还是无法实现两个部门计算机之间的通信，这里我们可以配置静态路由实现两个网络的互联。
在路由器上配置静态路由
查看路由器的路由表，并测试终端设备之间的连通性
配置路由器接口地址

## Slide 149
4
任务实施

## Slide 150
任务实施
（1）按任务需求，使用eNSP软件创建拓扑图，并开启设备，如图所示。
使用eNSP软件创建拓扑图

## Slide 151
任务实施
（2）为PCA配置生产部网络的IP地址为192.168.1.1/24，默认网关为192.168.1.254，单击“应用”按钮完成配置，如图所示。
配置生产部PCA的IP地址

## Slide 152
任务实施
（3）为PCB配置物流部网络的IP地址为192.168.2.1/24，默认网关为192.168.2.254，单击“应用”按钮完成配置，如图所示。
配置物流部PCA的IP地址

## Slide 153
任务实施
（4）配置路由器R1接口IP地址。由拓扑图，GE0/0/0接口连接生产部的PCA，作为PCA的网关，IP地址应配置为192.168.1.254/24；GE0/0/1接口连接另外一台路由器R2，IP地址应配置为12.0.0.1/24。配置过程如图所示。
配置生产部PCAR1接口IP地址配置过程IP地址

## Slide 154
任务实施
（5）验证路由器的接口GE0/0/0的配置情况，查看IP是否配置正确，如图所示。
验证R1上GE0/0/0的IP配置情况

## Slide 155
任务实施
（6）验证路由器的接口GE0/0/1的配置情况，查看IP是否配置正确，如图所示。
验证R1上GE0/0/1的IP配置情况

## Slide 156
任务实施
（7）配置路由器R2接口IP地址。由拓扑图可知，GE0/0/0接口连接物流部的PCB，作为PCB的网关，IP地址应配置为192.168.2.254/24；GE0/0/1接口连接另外一台路由器R1，IP地址应配置为12.0.0.2/24。配置过程如图所示。
R2接口IP地址配置过程

## Slide 157
任务实施
（8）在R2的系统视图下，输入display interface GigabitEthernet0/0/0命令（可以简写为display int g0/0/0）来验证路由器R2的接口GE0/0/0的配置情况，查看IP是否配置正确，如图所示。
验证R2上GE0/0/0的IP配置情况

## Slide 158
任务实施
（9）在R2的系统视图下，输入display interface GigabitEthernet0/0/1命令（可以简写为display int g0/0/1）来验证路由器R2的接口GE0/0/1的配置情况，查看IP是否配置正确，如图所示。
验证R2上GE0/0/1的IP配置情况

## Slide 159
任务实施

## Slide 160
任务实施
（12）在R1的系统视图下，输入display ip routing-table命令来查看路由器R1的路由表情况，是否已经有到达192.168.1.0/24和12.0.0.0/24的直连路由，存在到达192.168.2.0/24的静态路由，如图所示。路由表中的Proto字段显示Direct为直连路由，Static为静态路由。
查看路由器R1的路由表

## Slide 161
任务实施
（13）在R2的系统视图下，输入display ip routing-table命令来查看路由器R2的路由表情况，是否已经有到达12.0.0.0和192.168.2.0/24的直连路由，存在到达192.168.1.0/24的静态路由，如图所示。路由表中的Proto字段显示Direct为直连路由，Static为静态路由。
查看路由器R2的路由表

## Slide 162
任务实施
（14）所有配置完成后，在PCA上使用ping命令测试PCB的IP地址，查看输出结果，验证网络连通性，如果看到正常的PCB回复信息，表示配置正确，网络测试正常。如图所示。
使用ping命令测试连通性

## Slide 163
归纳与提高
网络层作用
路由选择协议
IPv6

## Slide 164
1.网络层作用
屏蔽网络差异，提供透明传输
数据包封装和解封装
拥塞控制
为网络间通信提供路由选择
主要作用

## Slide 165
2.路由选择协议
为了使用动态路由，互联网中的路由器必须运行相同的路由选择协议，执行相同的路由选择算法。遵循相同路由协议的设备之间可以相互分享关于转发路径的信息，并且根据其他设备分享的信息计算出向各个网络转发数据包的最佳路由。
目前，应用最广泛的路由选择协议有两种，一种叫做路由信息协议（routing information protocol，RIP），另一种叫做开放式最短路径优先协议（open shortest path first，OSPF）。
RIP协议利用距离矢量路由算，这类算法只会根据距离和方向来计算去往某个网络的最佳路径。因此，采用这类路由协议的路由器之间也基本只会相互交换从自己去往各个网络的方向及距离。 OSPF协议使用链路状态路由算法，使用这种算法时设备之间会相互交换关于网络的各类状态信息，在网络中的设备之间充分交换状态信息之后，每台设备会基于对网络整体连接状态，也就是基于对网络拓扑的了解，以自己为源计算出向各个网络发送数据包的最佳路由。

## Slide 166
3.IPv6
IPv4定义IP地址的长度为32位，Internet上的每台主机至少分配了1个IP地址，同时为提高路由效率将IP地址进行了分类，从而造成了IP地址的浪费。网络用户和节点的增长不仅导致IP地址的短缺，也导致了路由表的迅速膨胀。
针对IPv4的不足，国际互联网工程任务组（IETF）的IPng工作组在1994年9月提出了一个正式的草案the recommendation for the IP next generation protocol，1995年年底确定了IPng的协议规范，并称为“IP版本6（IPv6）”。

## Slide 167
3.IPv6——IPv6的优点
（1）超大的地址空间。IPv6将IP地址从32位增加到128位，所包含的IP地址数目高达2128（约为3.41038）个。如果所有地址平均散布在整个地球表面，大约每平方米有1024个地址，远超过了地球上的人数。
（2）更好的首部格式。IPv6采用了新的首部格式，将选项与基本首部分开，并将选项插入到首部与上层数据之间。首部具有固定的40字节的长度，简化和加速了路由选择的过程。
（3）增加了新的选项。IPv6有一些新的选项可以实现附加的功能。
（4）允许扩充。留有充分的备用地址空间和选项空间，当有新的技术或应用需要时允许协议进行扩充。
（5）支持资源分配。在IPv6中删除了IPv4中的服务类型，但增加了流标记字段，可用来标识特定的用户数据流或通信量类型，以支持实时音频和视频等需实时通信的通信量。
（6）增加了安全性考虑。扩展了对认证、数据一致性和数据保密的支持。

## Slide 168
3.IPv6——IPv6的地址表示
IPv6地址采用128位二进制数，其表示格式有以下几种。
（1） 首选格式：按16位一组，每组转换为4位十六进制数，并用冒号隔开。例如“2001：0db8：0000：0000：0008：0800：200c：417a”。
（2）压缩表示：一组中的前导0可以不写；在有多个0连续出现时，可以用一对冒号取代，且只能取代一次。如上面地址可表示为“2001：db8：0：0：8：800：200c：417a”，由于第3、4段均为全0（即每段的16位均为0），则3、4段可压缩为：：，压缩后该地址为“2001：db8：：8：800：200c：417a”。
（3）内嵌IPv4地址的IPv6地址：为了从IPv4平稳过渡到IPv6，IPv6引入一种特殊的格式，即在IPv4地址前置96个0，保留十进制点分格式，如“：：192.168.0.1”。

## Slide 169
3.IPv6——IPv6的地址类型
IPv6地址有单播、组播和任播3种类型。IPv6取消了广播类型。
（1）单播地址。单播地址是点对点通信时使用的地址，该地址仅标识一个接口。网络负责将向单播地址发送的分组发送到这个接口上。
（2）组播地址。组播地址（前8位均为“1”）表示主机组，它标识一组网络接口，发送给组播的分组必须交付到该组中的所有成员。
（3）任播地址。任播地址也表示主机组，但它用于标识属于同一个系统的一组网络接口（通常属于不同的节点），路由器会将目的地址是任播地址的数据包发送给距离本地路由器最近的一个网络接口。如移动用户上网就需要因地理位置的不同而接入离用户距离最近的一个接收站，这样才可以使移动用户在地理位置上不受太多的限制。当一个单播地址被分配给多于1个的接口时，就属于任播地址。任播地址从单播地址中分配，可使用单播地址的任何格式，从语法上任播地址与单播地址没有任何区别。

## Slide 170
3.IPv6——特殊IPv6地址
当所有128位都为0时（即0：0：0：0：0：0：0：0），如果主机不知道自己的IP地址，在发送查询报文时用作源地址。注意该地址不能用作目的地址。
当前127位为0，而第128位为1时（即0：0：0：0：0：0：0：1），作为回送地址使用。
当前96位为0，而最后32位为IPv4地址时，可以作为内嵌IPv4地址的IPv6地址使用。

## Slide 171
3.IPv6——IPv6的地址自动配置
IPv6的地址自动配置分为无状态地址配置和有状态地址配置两类。
（1）无状态地址配置。
128位的IPv6地址由64位前缀和64位网络接口标识符（网卡MAC地址，IPv6中IEEE已经将网卡MAC地址由48位改为64位）组成。如果主机与本地网络的主机通信，可以直接通信，这是因为它们处于同一网络中，有相同的64位前缀。如果与其他网络互联，主机则需要从网络中的路由器中获得该网络所使用的网络前缀，然后与64位网络接口标识符结合形成有效的IPv6地址。
（2）有状态地址配置。
自动配置需要DHCPv6服务器的支持，主机向本地连接中的所有DHCPv6服务器发送多点广播“DHCP请求信息”，DHCPv6返回“DHCP应答消息”中分配的地址给请求主机，主机利用该地址作为自己的IPv6地址进行配置。

## Slide 172
谢谢！