## Slide 1
计算机网络基础
项目7 将局域网接入互联网

## Slide 2
任务7.1 配置家用无线路由器访问互联网

## Slide 3
Part 1
Part 2
Part 3
任务导入
相关知识
任务分析
Part 4
任务实施

## Slide 4
1
任务导入

## Slide 5
时下，家用无线网络已被普及，大家常用的智能手机和笔记本电脑都有连接无线网的功能。大多数用笔记本或者智能手机的人，都希望能直接用WIFI连接上网，方便、省流量。当你具备ISP提供的互联网服务和无线路由器时，安装无线路由器实现家中的有线及无线设备连接互联网就成为一件迫在眉睫的事情。那么家用无线路由器怎么安装调试呢？接下来我们通过本任务来学习家用无线路由器怎么装、怎么配、怎么用，以及家用无线路由器如何进行选择。

## Slide 6
2
相关知识
家用无线路由器简介
家用无线路由器主要性能指标及选择

## Slide 7
1.家用无线路由器简介
家用无线路由器，如上图所示，就是家用电脑上网用的一种分配器，所谓家用主要是指该设备价格便宜，配置简单，安装和配置门槛较低。当然功能和性能也只能满足少量设备的接入，可以满足家庭内部成员的日常使用。同时，无线功能可以保证一定数量的无线设备接入。
家用无线路由器图

## Slide 8
1.家用无线路由器简介
家用无线路由器一般由若干根天线、至少一个广域网（wan）接口和若干个局域网（lan）接口构成，如上图所示。其中广域网接口用于连接运营商提供的光猫或者有些运营商提供的网线直接连接；局域网接口用于连接家中的有线设备，如台式电脑，机顶盒等；同时，天线数量并非越多越好，有些无线路由器采用的为内置天线；重置按钮用作将路由器恢复出厂设置。
家用无线路由器的常见接口图

## Slide 9
2.家用无线路由器主要性能指标及选择
与电脑和智能手机一样，选购无线路由器时，硬件参数很关键。具体来说，CPU、内存、端口速度和WiFi性能都是无线路由器的关键指标，具体如下。
CPU：无线路由器就是一部微型电脑，CPU的性能至关重要，这决定了无线路由器的数据吞吐能力。
内存：众所周知，电脑内存越大，可同时运行的程序越多，运行越流畅。
有线网络接口：现在很多地区的宽带都升级了500兆甚至更高，千兆速率端口的无线路由器绝对是家庭必选。
无线网络性能：随着家中无线设备的增加，无线路由器的无线网络性能需求甚至已经超过了有线网络性能的需求，所以无线网络性能是选择无线路由器的重中之重。

## Slide 10
3
任务分析

## Slide 11
任务分析
不同品牌、型号的家用无线路由器的安装和配置会有些许区别，但是大同小异。一般情况下，使用有线连接到无线路由器的lan接口，或者手机、笔记本电脑连接到无线路由器的无线网络上均可以进行配置。默认情况下，新设备的WiFi是没有密码安全保护的，可以直接无线连接到路由器上。无线路由器的DHCP功能默认也是开启的，无论是有线还是无线连接，设备都可以自动获取IP地址。
多数无线路由器会在底部标签处标明路由器的管理地址和默认的用户名和密码。连接完成后，在浏览器的地址栏中输入此地址，即可登录路由器进行配置。

## Slide 12
4
任务实施

## Slide 13
任务实施——设备连接
如图所示，将无线路由器接通电源，路由器的wan接口通过网线连接到互联网服务提供商提供设备的以太网接口；lan接口通过网线连接到配置电脑上；也可以使用笔记本电脑、手机等无线设备搜索并连接到无线路由器的默认WiFi上，一般默认SSID会包含厂商名称和设备序列号，同时密码为空。
我们以台式计算机有线连接无线路由器为例，对无线路由器进行配置。
无线路由器的连接

## Slide 14
任务实施——配置台式机网络，连接到无线路由器
（1）我们需要先将台式机的以太网连接的IPV4配置为自动获得IP地址，以便使台式机的网络和无线路由器的lan接口处于同一个网络，如图所示。
配置局域网适配器的IP地址为自动获得

## Slide 15
任务实施——配置台式机网络，连接到无线路由器
（2）使用组合键Win+R，在运行窗口中输入cmd并回车，在打开的命令提示符窗口中输入“ipconfig /all”命令，观察以太网的连接状态，查看是否已经成功获取到ip地址，如图所示。同时，记录此处显示的默认网关，它也是路由器的管理地址，如果是新的无线路由器也可以在路由器背面的标签中找到该地址。
自动获取到的默认网关为路由器管理地址

## Slide 16
任务实施——配置台式机网络，连接到无线路由器
（3）启动浏览器，以EDGE浏览器为例，在地址栏中输入步骤（2）中获取到的默认网关地址，回车访问，如图所示。
访问无线路由器的管理页面

## Slide 17
任务实施——配置台式机网络，连接到无线路由器
（4）进入配置页面后，多数无线路由器会出现设置向导来按步骤引导我们完成配置。主要配置包括互联网的接入方式、无线网络的名称（SSID）及密码、管理密码等，按步骤完成即可，如图所示。
无线路由器配置向导

## Slide 18
任务实施——配置台式机网络，连接到无线路由器
（5）等待无线路由器重启完成后，即可测试此计算机是否已经可以连接互联网。同时，也可以使用带有无线功能的设备，使用刚刚配置的WiFi名称及密码连接WiFi，并测试网络连接。用步骤（4）的地址及所设置的密码重新登录无线路由器即可对网络运行状况进行实时监控或配置所需的高级功能，如图所示。
无线路由器运行状况监控

## Slide 19
任务实施——配置台式机网络，连接到无线路由器
（6）其他注意事项。
① 如果无线路由是已经使用过的，且我们不记得以前设置过的管理密码，一般要对无线路由进行重置操作，重置方法一般为按住reset按钮不放，直到指示灯发生变化，否则无法进入配置页面。
② 连接网线时要注意，家庭网络一般是将互联网服务提供商给我们的网线接至路由wan口，家中的有线设备接到无线路由的lan口。
③ WiFi的SSID及密码设置完成后，无线设备要重新连接无线网络，否则我们的设备是无法连接到这台无线路由器的。
④ 注意无线路由安全，更改无线路由器的默认管理密码（如果存在）。设置无线时，密码尽量设置复杂一些，因为无线设备只需输入一次密码，即可记住此无线网络，无需频繁输入。
⑤ 为了获得更好的无线信号质量，可将无线路由器放置到所有房间的居中且尽量高的位置。

## Slide 20
任务7.2 配置路由器使局域网计算机访问互联网

## Slide 21
Part 1
Part 2
Part 3
任务导入
相关知识
任务分析
Part 4
任务实施

## Slide 22
1
任务导入

## Slide 23
某公司在网络边界处部署了一台华为路由器A（RouterA）。公司只向ISP申请了一个公网IP地址（1.1.1.1/24）用于路由器的公网接口和ISP互联。为了使公司私网中192.168.0.0/24网段的用户可以正常访问Internet，需要在RouterA上配置出接口地址方式的源NAT策略，使私网用户直接借用RouterA公网接口的IP地址来访问Internet。网络环境如图7-9所示，其中RouterB是ISP提供的接入网关。
网络环境拓扑图

## Slide 24
2
相关知识
SNAT定义
SNAT原理
SNAT的配置命令

## Slide 25
1.SNAT定义
SNAT（Source Network Address Translation）是一种地址转换技术，可以将报文头中的IP地址转换为另一个IP地址。本任务中，由于私网IP地址在公网上是不能参加路由的，故内网计算机无法直接访问互联网，所以，需要将内网计算机的报文头中的私网IP地址转换为公网IP地址，利用公网IP地址来访问互联网，这也只是NAT的用途之一。

## Slide 26
2.SNAT原理
在此任务中，我们使用的为源NAT方式，即将源地址转换为目标地址，基本工作原理是，当私有网主机和公共网主机通信的IP包经过NAT网关时，将IP包中的源IP或目的IP在私有IP和NAT的公共IP之间进行转换，以达到私网访问公网的目的，转换过程如图所示。
当Host访问Web Server时，路由器的处理过程如下：
（1）路由器收到Host发送的报文后查找NAT策略，发现需要对报文进行地址转换。
（2）路由器使用与Internet连接的接口的公网IP地址替换报文的源IP地址，同时使用新的端口号替换报文的源端口号，并建立会话表，然后将报文发送至Internet。
（3）路由器收到Web Server响应Host的报文后，通过查找会话表匹配到步骤（2）中建立的表项，将报文的目的地址替换为Host的IP地址，将报文的目的端口号替换为原始的端口号，然后将报文发送至Intranet。
NAT转换过程

## Slide 27
2.SNAT的配置命令

## Slide 28
3
任务分析

## Slide 29
任务分析
配置思路如下：
（1）配置接口IP地址，完成网络基本参数配置，并在外网接口G0/0/1下开启NAT功能。
（2）在设备上配置缺省路由，使私网流量可以正常转发至ISP的路由器。
（3）配置出接口地址方式的源NAT策略，使私网用户直接借用设备的公网IP地址来访问Internet。配置出接口地址方式的源NAT策略时，只需要设置简单参数即可，设备将通过查询路由自动找到对应的出接口地址。
（4）在内网主机上配置默认网关，使内网主机访问Internet时，将流量发往网关设备。

## Slide 30
4
任务实施

## Slide 31
任务实施——创建拓扑结构
按照任务需求的网络环境拓扑图，在eNSP模拟器中创建拓扑结构，如图所示
网络环境拓扑图

## Slide 32
任务实施——配置ISP侧路由器
配置ISP侧路由器（Router），只需配置G0/0/0接口的IP地址，配置过程如图所示。
ISP路由器配置

## Slide 33
任务实施——配置公司路由器
配置公司路由器（RouterA）外网接口（G0/0/1）、内网接口（G0/0/0）的IP地址，配置过程如图所示
公司路由器配置

## Slide 34
任务实施——创建访问控制列表
在公司路由器（RouterA）上创建用于参加NAT转换的内网地址访问控制列表，如图所示。
公司路由器创建访问控制列表

## Slide 35
任务实施——开启NAT功能
在公司路由器（RouterA）的外网口（G0/0/1）上开启NAT功能，并应用访问控制列表。至此，路由器的源NAT功能配置完毕，如图所示。
外网端口启用NAT

## Slide 36
任务实施——测试
将任意一台PC配置IP地址为192.168.0.1/24，网关配置为路由器（RouterA）的内网接口地址：192.168.0.254。然后使用命令“ping 1.1.1.254”来测试网络连通性，如左图所示。在路由器（RouterA）上，使用命令“display nat session all verbose”查看NAT转换表详情，如右图所示。
内网计算机测试ping外网路由器
查看NAT转换表

## Slide 37
任务实施——结果
本任务中，ISP侧路由器没有配置到达内网地址的路由，同时因为网络结构简单，也没在公司路由器上配置路由信息，只使用路由器的直连网络路由，所以，如果没有在RouterA上成功配置NAT功能的话，内网计算机是无法Ping通Router的G0/0/0接口地址的。
在设备上查询源地址为内网PC的私网地址的表项，查看本次NAT转换的信息。存在该表项，且NAT转换后的IP地址为接口的公网地址，表示NAT策略配置成功。

## Slide 38
任务7.3配置路由器使互联网计算机访问内网服务器

## Slide 39
Part 1
Part 2
Part 3
任务导入
相关知识
任务分析
Part 4
任务实施

## Slide 40
1
任务导入

## Slide 41
某公司在网络边界处部署了路由器RouterA。为了使私网Web服务器和FTP服务器能够对外提供服务，现需要在路由器上做配置，使外网用户能够访问私网服务器。除了公网接口的IP地址1.1.1.1/24外，公司还向ISP申请了一个IP地址（1.1.1.2）作为内网服务器对外提供服务的地址。网络环境如图所示，其中Router是ISP提供的接入网关。
任务拓扑图

## Slide 42
2
相关知识
NAT Server定义
NAT Server原理
NAT Server的配置命令

## Slide 43
相关知识
在一些场景下，学校或公司经常会对公网用户提供一些可访问的服务。但是网络部署时，这些服务器的地址一般都会配置成私网地址，公网用户无法直接访问私网地址，此时作为出口网关的设备可以通过目的NAT技术，将私网服务器地址映射成公网地址供公网用户访问。NAT Server是华为公司目的NAT技术的实现方式，原理如图所示。
NAT Server工作原理示意图

## Slide 44
1. NAT Server定义
NAT Server是一种静态目的地址转换技术。NAT Server将报文中的公网地址转换为与之对应的私网地址，转换前后的地址存在一种固定的映射关系。

## Slide 45
2. NAT Server原理
在路由器上配置NAT Server功能后，主要是确定公网地址和私网地址的映射关系。配置完成后，路由器将会自动生成服务器映射表项，用于存放公网地址和私网地址的映射关系，该表项将一直存在，除非NAT Server的配置被删除。
当外网主机（Host）访问内网服务器（Server）时，路由器的处理过程如下：
（1）设备收到外网用户访问1.1.1.2的报文的首包后，查找并匹配到服务器映射表项，将报文的目的IP地址转换为192.168.0.6。
（2）路由器建立会话表，然后将报文发送至互联网。
（3）设备收到服务器（Server）响应外网主机（Host）的报文后，通过查找会话表匹配到（2）中建立的表项，将报文的源地址替换为1.1.1.2，然后将报文发送至外网。
（4）后续外网主机Host继续发送给内网服务器Server的报文，设备都会直接根据会话表项的记录对其进行转换，而不会再去查找服务器映射表项。

## Slide 46
3. NAT Server的配置命令

## Slide 47
3
任务分析

## Slide 48
任务分析

## Slide 49
任务分析
配置步骤如下：
（1）配置接口IP地址，完成网络基本参数配置，并在接口GE0/0/1下开启NAT功能。
（2）配置NAT Server，分别映射内网Web服务器和FTP服务器。
（3）在RouterA上配置缺省路由，使内网服务器对外提供的服务流量可以正常转发至ISP的路由器（可选）。
（4）配置内网服务器的IP地址和默认路由。

## Slide 50
4
任务实施

## Slide 51
任务实施——创建拓扑结构
按任务需求的拓扑图，在eNSP模拟器中创建拓扑结构，如图所示
eNSP任务拓扑图

## Slide 52
任务实施——配置ISP侧路由器
配置ISP侧路由器（Router），只需配置G0/0/0接口的IP地址，配置过程如图所示。
ISP侧路由器接口IP配置

## Slide 53
任务实施——配置公司路由器
配置公司路由器（RouterA）外网接口（G0/0/1）、内网接口（G0/0/0）的IP地址，配置过程如图所示
公司路由器端口映射配置

## Slide 54
任务实施——配置NAT Server功能
在公司路由器（RouterA）上的外网接口G0/0/1上配置NAT Server功能，将内网www服务器192.168.0.5的80端口映射到外网地址1.1.1.2的8080端口；把内网ftp服务器192.168.0.6的21端口映射到外网地址1.1.1.2的21端口，配置过程如图所示。
公司路由器端口映射配置

## Slide 55
任务实施——配置内网服务器
配置www服务器和ftp服务器的ip地址为192.168.0.5/24和192.168.0.6/24，同时配置网关为路由器的G0/0/0接口的IP地址192.168.0.254，如图所示。
eNSP任务拓扑图

## Slide 56
任务实施——配置内网服务器
分别启动两台服务器的www和ftp服务，如图所示。
两台服务器IP配置

## Slide 57
任务实施——测试配置和结果
在ISP路由器Router上，用户视图下，使用命令“telnet 1.1.1.2 8080”及命令“telnet 1.1.1.2 21”测试连接内网的两台服务器。同时，在路由器（RouterA）上，使用命令“display nat session all verbose”查看NAT转换表详情，如图所示。
结果：当公网用户访问内网服务器时，查询目的地址为内网服务器的公网地址的表项，查看本次NAT转换的信息。存在该表项，且NAT转换后的IP地址为服务器私网地址，表示NAT策略配置成功。

## Slide 58
归纳与提高
NAT简介
NAT原理

## Slide 59
1.NAT简介
1）定义
NAT（Network Address Translation）是一种地址转换技术，可以将报文头中的IP地址转换为另一个IP地址。
2）NAT有以下优势：
（1）将大量私网地址转换为少量在Internet上可用的公网地址，在解决私网用户访问Internet问题的同时节省公网地址。
（2）隐藏私网IP，避免用户的私网地址受到直接威胁。
（3）在对外呈现的公网地址不变的情况下，内部可以灵活组网。
（4）解决IP地址重叠问题。

## Slide 60
2.NAT原理——NAT分类

## Slide 61
2.NAT原理——NAPT类型基本工作原理
当Host访问Web Server时，路由器的处理过程如下：
①路由器收到Host发送的报文后查找NAT策略，发现需要对报文进行地址转换。
②路由器根据源IP Hash算法从NAT地址池中选择一个公网IP地址，替换报文的源IP地址，同时使用新的端口号替换报文的源端口号，并建立会话表，然后将报文发送至Internet。
③路由器收到Web Server响应Host的报文后，通过查找会话表匹配到步骤b中建立的表项，将报文的目的地址替换为Host的IP地址，将报文的目的端口号替换为原始的端口号，然后将报文发送至Intranet。
此方式下，由于地址转换的同时还进行端口的转换，可以实现多个私网用户共同使用一个公网IP地址上网，设备根据端口区分不同用户，所以可以支持同时上网的用户数量更多。
如果配置NAPT方式源NAT，在创建NAT策略前，需要先创建NAT地址池，指定NAT转换后的地址范围。
NAPT工作原理示意图

## Slide 62
2.NAT原理——Easy IP类型基本工作原理
任务7.2配置的源NAT类型为Easy IP类型，对于接口IP是动态获取的场景，Easy IP也一样支持。该类型主要用于公网接口IP不固定（如虚拟拨号接入互联网）或只有一个公网IP的工作场景，工作原理已做介绍，这里不再赘述。
因只有一个公网IP作为转换后的地址，端口数量被限制在65535，所以，该类型不适用于上网用户很多或单用户建立连接数量较多的场景，过载后容易出现转换端口不足、互联网访问失败的故障。

## Slide 63
2.NAT原理——双向NAT的基本工作原理
双向NAT指的是在转换过程中同时转换报文的源信息和目的信息。双向NAT不是一个单独的功能，而是源NAT和目的NAT的组合。双向NAT是针对同一条流，在其经过设备时同时转换报文的源地址和目的地址。
在设备中，可以采用源NAT和NAT Server组合的方式实现双向NAT功能。设备的处理过程如下。
①设备收到请求报文后，根据NAT Server生成的Server-Map表项转换报文的目的地址和端口号。
②从源NAT地址池中选择一个私网IP地址替换报文的源IP地址，同时使用新的端口号替换报文的源端口号，并建立会话表，然后发送报文。
③设备收到响应报文后，通过查找会话表匹配到建立的表项，将报文的源地址和目的地址替换原先的IP地址，将报文源和目的端口号替换为原始的端口号，然后发送报文。

## Slide 64
2.NAT原理——NAT 策略
设备的源NAT功能可以通过配置NAT策略实现。NAT策略由转换后的地址（地址池地址或者出接口地址）、匹配条件、动作三部分组成。
（1）根据NAT转换方式的不同，可以通过地址池或者出接口方式选择转换后的地址。
（2）匹配条件包括源地址、目的地址、源安全区域、目的安全区域、出接口、服务、时间段。根据不同的需求配置不同的匹配条件，对匹配上条件的流量进行NAT转换。
（3）动作包括不同类型的源地址转换。可以对匹配上条件的流量选择进行NAT转换或者不进行NAT转换。
如果创建了多条NAT策略，设备会依据NAT策略列表中的存储顺序从上到下依次进行匹配。如果流量匹配了某个NAT策略，进行NAT转换后，将不再进行下一个NAT策略的匹配。新增的策略和被修改NAT动作的策略都会被调整到NAT策略的最后面，NAT策略的匹配顺序可根据需要进行调整。

## Slide 65
2.NAT原理——NAT处理流程
（1）设备收到报文后，若报文的入接口开启了NAT功能，则进入步骤（2）处理；否则，进入步骤（3）处理。
（2）查找NAT Server生成的Server-Map表，如果报文匹配到Server-Map表，则根据表项转换报文的目的地址后进入步骤（3）处理；如果没有匹配到Server-Map表，则直接进入步骤（3）处理。
（3）根据报文当前的信息查找路由，如果找到路由，则进入步骤（4）处理；如果没有找到路由，则丢弃报文。
（4）如果报文的出入接口均为加入安全区域的三层接口，则该报文需要匹配安全策略，若安全策略允许报文通过，则进入步骤（4）处理；若安全策略不允许报文通过，则丢弃报文。如果报文不需要匹配安全策略，则直接进入步骤（5）处理。
（5）如果报文的出接口开启了NAT功能，则进入步骤（6）处理；否则，进入步骤（7）处理。
（6）如果报文符合源NAT的匹配条件，则转换报文的源地址，然后进入步骤（7）；如果报文不符合源NAT的匹配条件，则直接进入步骤（7）处理。
（7）设备发送报文。
目的NAT会在路由和安全策略之前处理，源NAT会在路由和安全策略之后处理。因此，配置路由和安全策略的源地址是NAT转换前的源地址，配置路由和安全策略的目的地址是NAT转换后目的地址。
NAT处理流程

## Slide 66
谢谢！