## Slide 1: 第二章 室内效果图技法表现
《手绘效果图表现》 赵晓跃 方 银 陈玉枝 电子科技大学出版社
授课教师：XXX

## Slide 2
01
本章以 OBE 理论为指导，学生通过主动学习了解室内效果图表现相关技法，如单体家具表现、
组合家具表现，并掌握室内一点透视原理、两点透视原理及其相应画法。
本章内容
02
透视原理的理解及运用
重点
03
运用不同透视原理绘制相应空间图
难点

## Slide 3
目 录
CONTENTS
线的排线方式
01
单体家具透视表现
03
组合家具透视表现
04
透视
02

## Slide 4
01
线的排线方式

## Slide 5
线条练习
控制力度与速度
蓄势、回锋、流畅运笔
逐步增加要求
连线、平行线、对角线等
一、基本线条训练要点

## Slide 6
正确的坐姿
挺直腰
保持一定距离
握笔规律与要求
笔杆与直线保持90°角
笔杆与纸面角度不过大
握笔距离
手指支撑
肩膀作为轴的支撑点
一、基本线条训练要点

## Slide 7
二、线的排线表现方式
快速、果断、肯定的笔触
流畅、率真、痛快淋漓的感觉

## Slide 8
表现物体的体量感
增强空间感
展示不同材质的质感
三、线的肌理与排线方式

## Slide 9
线条在艺术创作中的重要性
表现手法之一
多变性表达意象
线条的多种表现方式
粗细和曲直
轻重和疏密
线条的穿插
四、不规则线型的绘制

## Slide 10
2
流畅和有韵律
5
顿挫和重复的线条
3
结构清晰和具有力度
6
停顿不清晰和线条弯曲
1
正确的线条特征
4
错误的线条特征
五、正确的线与错误的线

## Slide 11
六、不同线条的特性
1、直线的运用
长线和短线的区分
不宜全部采用长线或短线
不同线条的组合

## Slide 12
六、不同线条的特性
2、曲线的运用
曲线赋予画面生动活泼感
曲线用于造型圆弧的建筑或物体
直线中带有圆弧感的情况

## Slide 13
六、不同线条的特性
3、自由线的运用
自由线的概述
自由线是什么？
自由线的特点
自由线的应用领域
画面中需要概况处理的地方
素材收集时的应用

## Slide 14
课堂小结
  本小节讲述了线的排线方式，如肌理线、不规则的线、正确线与错误线等，以及不同线条的特性，学生通过尝试与练习可迅速掌握相关线条表现。
作业布置
运用不同线条临摹曲线等小场景。

## Slide 15
02
透视

## Slide 16
透视原理
立点 SP：视者站立的位置。
视点 EP：视者观察物体眼睛的位置。
基线 GL：画面与基面的交接线。
基面 GP：放置对象物的平面。
视平线 HL：与画者眼睛平行的水平线（一般为 1.5m）。
灭点 VP：与视平线同高，物体平行边在无穷远处交会集中的点

## Slide 17
一点透视的定义
  平行透视的特点
  直角六面体的条件
一点透视的要素
  画面与物体平行的面
  存在一个灭点
一、一点透视
1、一点透视的概念

## Slide 18
一、一点透视
平行画面的特点
保持原有形状
轮廓线方向不变
无灭点
变线与灭点
轮廓线与画面不平行
垂直于画面的方向 - 集中消失于灭点

## Slide 19
平行画面的特点
  保持原有形状
  轮廓线方向不变
  无灭点
变线与灭点
  轮廓线与画面不平行
  垂直于画面的方向
  集中消失于灭点
一、一点透视

## Slide 20
一、一点透视
2、一点透视的特点——一点透视画法
适当的体块
确定视平线
确定灭点位置
确定透视的观看角度
连接所有点到灭点
确定物体的进深
连接其他端点
强化练习：绘制多个不同大小和形状的体块

## Slide 21
一、一点透视
2、一点透视的特点——一点透视案例

## Slide 22
垂直线条与画面平行
  水平线条斜交画面
  形成两个灭点
  灭点位于视平线上
视平线和灭点
  视平线定义
  两个灭点的位置
  视平线上的灭点
二、两点透视
1、两点透视的概念

## Slide 23
绘制两点透视的步骤
确定视平线和两个灭点
观察角度：平视、俯视、仰视
绘制垂直边线和水平线
连接其他端点
表示可见部分
两点透视的基本原理
垂直边线保持垂直
水平线与画面成一定角度
左右两个灭点的作用
二、两点透视
2、两点透视的特点

## Slide 24
二、两点透视
2、两点透视的特点——两点透视案例

## Slide 25
二、两点透视
2、两点透视的特点——两点透视案例

## Slide 26
二、两点透视
2、两点透视的特点——两点透视画法
两点透视的基本原理
垂直边线保持垂直
水平线与画面成一定角度
左右两个灭点的作用
两点透视基础训练步骤
选择体块：立方体、长方体、锥体、圆柱体
确定视平线
确定两个灭点
观察不同视角：平视、俯视、仰视
绘制垂直线条
连接所有点至灭点
确定物体的进深
连接其他端点

## Slide 27
课堂小结
  本小节主要讲解透视相关术语，学生通过学习可以了解手绘效果图表现中相关的透视基本术语，提升理论认知。
作业布置
学生可根据相应图片找出透视术语所在的位置。

## Slide 28
03
单体家具透视表现

## Slide 29
一点透视的基本原理
只有一个灭点
横平、竖直、一点消失的原则
观看者直面景物
创造视觉立体感
特别安排线条
组成人与物的空间关系
距离的表象
一、单体家具中一点透视原理的应用

## Slide 30
两点透视的基本原理
  两个消失点
  竖直、两点消失的原则
观察角度与空间感
  斜摆的观察角度
  不同空间上的物体
二、单体家具中两点透视原理的应用

## Slide 31
三、手绘室内单体家具陈设
1、沙发一点透视绘制步骤

## Slide 32
三、手绘室内单体家具陈设
2、沙发两点透视绘制步骤

## Slide 33
四、不同风格的家具线稿效果
1、 现代家具沙发

## Slide 34
四、不同风格的家具线稿效果
2、 现代家具椅子

## Slide 35
四、不同风格的家具线稿效果
3、 现代家具茶几、柜子

## Slide 36
四、不同风格的家具线稿效果
4、现代软装饰灯具

## Slide 37
四、不同风格的家具线稿效果
5、现代软装饰抱枕、 欧式软装饰抱枕、 中式软装饰抱枕

## Slide 38
课堂小结
  本小节通过沙发绘图步骤阐述单体家具陈设绘图方式，学生可从中掌握绘制技巧并能灵活运用。
作业布置
临摹以上不同风格的单体家具图块。

## Slide 39
04
组合家具透视表现

## Slide 40
透视的特点
（1）等高物体距离人的视点越近，则感觉越高，反之则越低。
（2）等间距的物体与人的视点越近，则感觉越疏，反之则越密。
（3）等体量的物体距离人的视点越近，则感觉越大，反之则越小。
（4）物体有规律地摆放后，物体上的平行直线与视点会产生夹角并消失于一点。
（5）消失点越低，物体感觉越大，反之越矮小。

## Slide 41
一、一点透视组合家具表现
组合家具的重要性
单体与组合体家具的作用
室内家具在手绘表现中的分量
陈设家具的手绘表现
沙发与座椅的绘制
桌椅、字画、工艺品的绘制
灯饰的手绘技巧
积累素材与练习
观察与素材收集
家具图片的记录与临摹
反复练习与记忆表现

## Slide 42
二、两点透视组合家具表现
1. 手绘表现线条与透视的结合
- 手绘线条技巧
- 透视知识的重要性
2. 基本体与组合体的手绘训练
- 基本体的绘制方法
- 组合体的绘制技巧
- 线条转换为物体的搭接方法
3. 两点透视原理的应用
- 透视原理在手绘中的作用
- 磨练透视技巧的重要性

## Slide 43
三、不同风格的家具组合线稿篇
1、欧式风格沙发组合线稿

## Slide 44
三、不同风格的家具组合线稿篇
2、现代风格座椅组合线稿

## Slide 45
三、不同风格的家具组合线稿篇
3、现代风格沙发组合线稿

## Slide 46
三、不同风格的家具组合线稿篇
4、中式风格沙发组合线稿

## Slide 47
三、不同风格的家具组合线稿篇
5、现代风格床组合线稿

## Slide 48
四、上色篇
1、现代风格家具上色

## Slide 49
四、上色篇
2、简欧风格家具上色

## Slide 50
四、上色篇
3、欧式风格家具上色

## Slide 51
四、上色篇
4、中式风格家具上色

## Slide 52
四、上色篇
5、现代风格灯具上色

## Slide 53
课堂小结
  本小节通过大量图片形式在单体家具绘制步骤基础上表现不同造型的组合家具，学生可掌握不同素材灵活运用于空间。
作业布置
根据单体家具绘制方式临摹组合家具。

## Slide 54: 感谢观看