## Slide 1: 第四章 室外景观配景表现
《手绘效果图表现》 赵晓跃 方 银 陈玉枝 电子科技大学出版社
授课教师：XXX

## Slide 2
目 录
CONTENTS
植物的速写表现
01
人物的速写表现
03
配景的影调画法
06
植物的色彩表现
02

## Slide 3
01
本章以 OBE 理论为指导，学生通过主动学习掌握植物速写表达方式、植物上色的相关技法，
人物绘制需求以及影调铺陈等配景知识点。
本章内容
02
不同配景区域的表达技巧
重点
03
技法的灵活运用
难点

## Slide 4
01
植物的速写表现

## Slide 5
一、植物的速写表现
1、植物的作用
以下是根据提供的内容生成的PPT大纲：
1. 植物在建筑效果图中的重要性
- 植物作为园林景观的主要元素
- 植物丰富建筑效果图的要素
2. 植物在建筑效果图中的作用
- 空间变化中的植物
- 时间变化中的植物
- 色彩变化中的植物
这个大纲可以用于探讨植物在建筑效果图中的重要性和作用。

## Slide 6
南方属于亚热带气候，植物多以常绿为主，再往南沿海是椰树，更能体现地域性
北方的植物多以阔叶落叶树木为主，秋冬落叶枯枝，再往北是寒带针叶林
一、植物的速写表现
2、配景植物的地域性

## Slide 7
一、植物的速写表现
3、配景植物的抓形：树木
树木在建筑配景中的地位
占比分析
作为最佳背景的树木
树木的结构特征
概括为几何图形
阴影关系分析
细化树木结构
规则几何体的细化
清晰展现树冠

## Slide 8
一、植物的速写表现
3、配景植物的抓形：树叶
植物体积感的重要性
树叶形成体积感的关键
树叶对建筑配景的影响
绘制树叶形态
"几"字形线条的运用
"M"形线条的运用
树叶的大小与密度
增强植物体积感
色彩的运用
阴影的处理

## Slide 9
一、植物的速写表现
4、常见树的画法：乔木
描绘乔木的主干和树冠
主干的直立特征
树冠的广阔形状
使用折线、抖线或随意线的技巧
表现简洁与速度
简洁而干脆的线条
快速绘制的方法
示例与练习
展示具体的示例
提供练习机会以提高技能

## Slide 10
2
1
前景和主景中的植物：具体的结构和形态绘制
远景和配景中的植物：笼统概括化的手法处理
一、植物的速写表现
4、常见树的画法：灌木

## Slide 11
一、植物的速写表现
4、常见树的画法：树的形状
常见的树冠形状
球状树冠
视为球体
包括五个调子：明、暗、灰、反光、高光
树的整体形状
树干和树冠的结构

## Slide 12
一、植物的速写表现
4、常见树的画法：树常见的正误画法比较

## Slide 13
课堂小结
  本小节讲述植物速写的表现技法，如植物地域性、植物的抓形、常见树的画法等，学生需要了解相关绘制要求并实际操作演练，从而迅速提升绘图技能。
作业布置
根据讲解技法并结合自身领会临摹不同植物。

## Slide 14
02
植物的色彩表现

## Slide 15
一、树冠的上色步骤
（1）画出树冠的线稿。
（2）在树冠亮部铺上一层环境色。
（3）亮部铺上植物的亮黄色。

## Slide 16
一、树冠的上色步骤
（4）给树冠铺上固有色。
（5）加深树冠暗部。
（6）最后调整和点缀，树枝着色。

## Slide 17
一、树冠的上色步骤
准备工具：
“T”牌马克笔：PB-77、BG-57、BG-53、G-46、R-14
“D-M”牌马克笔：No1
“M”牌马克笔：No4、11、23
“faber-castel”牌彩铅；443、409
注意绿化的层次

## Slide 18
二、芭蕉叶的上色步骤
（1）针管笔勾画出芭蕉叶轮廓，叶片上要表现出自然的裂痕。

## Slide 19
二、芭蕉叶的上色步骤
（2）用 48 号笔铺上底色，留出高光。

## Slide 20
二、芭蕉叶的上色步骤
（3）再用 47 号笔铺上叶片的固有色。
（4）用 50 号笔添上深颜色，表示叶片暗部及光影效果。
（5）最后在暗部用 92 号笔点缀上深暖色。

## Slide 21
三、绿篱的上色步骤
（1）绿篱在景观中是以成排或组的形式出现，表达时要注意透视。
（2）绿篱从形体上分为水平面和垂直面，一般情况下水平面是受光面，用浅色马克笔 48 号，笔触要干净利落，留出高光部位。
（3）垂直面一般背光并且有短小的枝杈，可用针管笔或马克笔画出枝杈的走向，垂直面颜色较深，整体可用 47 号、43 号等较深的笔表现。

## Slide 22
三、绿篱的上色步骤
（1）绿篱在景观中是以成排或组的形式出现，表达时要注意透视。
（2）绿篱从形体上分为水平面和垂直面，一般情况下水平面是受光面，用浅色马克笔 48 号，笔触要干净利落，留出高光部位。
（3）垂直面一般背光并且有短小的枝杈，可用针管笔或马克笔画出枝杈的走向，垂直面颜色较深，整体可用 47 号、43 号等较深的笔表现。

## Slide 23
四、灌木的上色步骤
绘制灌木
线稿图：注意明暗关系表现
着色亮部：使用Touch48和Touch59
固有色：使用Touch47和Touch57
阴影部位：使用Touch43、Touch51或52
点缀和深化
着色暗面和环境色：使用TouchCG3、CG4、BG3、BG5、Touch77
绘制枝干：使用TouchWG6
添加细节：使用TouchWG5和TouchCG5
灌木绘制注意事项
细小密集的叶片
多分支且密集
丰富地被表现

## Slide 24
五、草花的上色步骤
草花在建筑效果图中的角色
  近景点缀
  角落装饰
  生态环境表现
人工环境中的草丛绘制
  多种低矮草本花卉组团
  无特定画法
  注意叶面穿插、层次、大小比例

## Slide 25
课堂小结
  本小节讲述植物上色技巧，如树冠的上色、芭蕉叶的上色、绿篱的上色，学生可根据马克笔笔触技法迅速掌握上色要点。
作业布置
回顾马克笔笔触，练习植物上色。

## Slide 26
03
人物的速写表现

## Slide 27
视平线与人物身高相等
远近位置不同人物的头顶等高
符合透视原则
近大远小
近处人物细致描绘
远处人物简单勾勒
一、人物透视

## Slide 28
一、人物透视

## Slide 29
一、人物透视

## Slide 30
二、人物的作用
衬托建筑物的尺度
以人的高度为参照，估计建筑的高度
营造生动的生活气息
增强场景氛围
增强画面的空间感
近远各点的不同大小人物

## Slide 31
二、人物的作用
影响建筑物高度的视觉感知
绘制在建筑的主次入口位置
注意比例以保持视觉准确性

## Slide 32
人物在建筑效果图中的作用
  活跃画面
  赋予画面生气和活力
  烘托场景氛围
  创造出真实的生活感
  增强情感和情节
  通过不同姿势、年龄、性别和情景的人物呈现
三、人物动态

## Slide 33
三、人物动态
多样化的人物表现
不同姿势的人物
  增加画面多样性和动态感
不同年龄、性别的人物
  反映真实生活中的多样性

## Slide 34
情节性人物
  加入带有情节性的场景
  如上班族、情侣、家庭等
三、人物动态

## Slide 35
课堂小结
  本小节介绍配景人物的速写技巧，学生可以根据人物绘制技巧记忆两三组并熟练绘制。
作业布置
自我进行人物速写练习。

## Slide 36
04
配景的影调画法

## Slide 37
一、平面树形影调画法

## Slide 38
一、平面树形影调画法

## Slide 39
一、平面树形影调画法
高光部分的处理
用浅灰或中灰色马克笔排列线段
暗部的表现
中灰色马克笔的二度和三度叠加
阴影的渲染
用深色马克笔填满，一度或二度
笔触方向相互平行

## Slide 40
一、平面树形影调画法
平面树到立面树的转换

## Slide 41
二、简化立面叶冠树影调画法
视叶冠树为球体
使用铅笔勾画高光、暗部和阴影范围的边界线
处理高光部分
用浅灰或中灰色马克笔按外轮廓线方向满铺
或使用短笔触层层连接满铺
暗部的表现
使用中灰色马克笔的二度和三度叠加
笔触走向与前度相同
阴影的渲染
用深色马克笔进行点涂
笔触可以散状、离散或叠加，创造变化

## Slide 42
二、简化立面叶冠树影调画法
近景树处理

## Slide 43
二、简化立面叶冠树影调画法
远景树处理

## Slide 44
三、立体叶冠树影调画法
视叶冠为多个重叠的球体
使用铅笔勾画各球体的光、影边界线
注意立体落影与立面的不同处理方式
勾画叶冠波折线
确保留出高光区域
使用浅灰或中灰色马克笔进行渐变，由暗部向阴影方向进行二度叠加
阴影区域的处理
使用深灰色马克笔进行散状点涂
树干也需要添加浅灰或中灰色的阴影，但要注意使用深色
球体立体树的绘制
结合墨线和马克笔的影调画法
高光处留白，暗部区域重叠加密
在墨线的基础上添加一至二度中灰色马克笔

## Slide 45
课堂小结
  本小节描述了配景影铺陈设的绘制方式，对于学生而言可以快捷地掌握影铺画法。
作业布置
通过网络资源或其他形式了解更多的植物影铺画法。

## Slide 46: 感谢观看