## Slide 1
作者 丁向荣
STC单片机原理与应用

## Slide 2
任务1
Keil Ｃ 集成开发环境的操作使用
项目一 STC单片机应用系统的开发工具
任务2
Proteus仿真
任务3
WINDWAY（风标）单片机实验系统与
STC单片机在线编程

## Slide 3: 任务1 Keil Ｃ集成开发环境的操作使用
任务说明
相关知识
任务实施
任务拓展
知识延伸
返回项目页

## Slide 4: 任务1 Keil Ｃ集成开发环境的操作使用 —任务说明
单片机应用系统由硬件和软件两部分组成，单片机应用系统的开发包括硬件设计与软件设计。作为单片机自身，只能识别机器代码，而为了人们便于记忆、识别和编写应用程序，一般采用汇编语言或C语言编程，为此，就需要一个工具能将汇编语言源程序或C语言源程序转换成机器代码程序，Keil C集成开发环境就是一个融汇编语言和C语言编辑、编译与调试于一体的开发工具，目前流行的Keil C集成开发环境版本主要有：Keil μVision4和Keil μVision5。

## Slide 5: 任务1 Keil Ｃ集成开发环境的操作使用 —相关知识
一、单片机应用程序的编辑、编译与调试流程

## Slide 6: 任务1 Keil Ｃ集成开发环境的操作使用 —相关知识
二、Keil C集成开发环境
Keil μVision4集成开发环境从工作特性来分，可分为编辑编译界面和调试界面，启动Keil μVision4后，进入编辑编译界面。在此用户环境下可创建、打开用户项目文件，以及进行汇编源程序或C51源程序的输入、编辑与编译。

## Slide 7: 任务1 Keil Ｃ集成开发环境的操作使用 —相关知识
二、Keil C集成开发环境
编辑界面：用于输入、编辑与编译用户程序。

## Slide 8: 任务1 Keil Ｃ集成开发环境的操作使用 —相关知识
二、Keil C集成开发环境
调试界面：用于模拟仿真，或硬件仿真用户程序。

## Slide 9: 任务1 Keil Ｃ集成开发环境的操作使用 —相关知识
三、Keil C集成开发环境的操作步骤
1. 创建项目
2. 编辑程序文件
3. 向项目添加文件
4. 编译程序文件，生成机器代码文件
5. 模拟仿真调试程序，或在线仿真调试程序。
教学建议：通过演示的方法，介绍Keil C集成开发环境使用的基本方法。

## Slide 10: 任务1 Keil Ｃ集成开发环境的操作使用 —任务实施
一、示例程序功能与示例源程序
程序功能
流水灯控制，当开关合上时，流水灯左移；当开关断开时流水灯右移。左移间隔时间为1s，右移时间间隔为500ms
源程序清单
见项目一任务1.c。（本任务中，不需分析程序，照着输入即可）

## Slide 11: 任务1 Keil Ｃ集成开发环境的操作使用 —任务实施
二、应用Keil Vision4集成开发环境前的准备工作
用STC-ISP在线编程软件中的工具将STC系列单片机的数据库（包括STC单片机型号、STC单片机头文件与STC单片机仿真驱动）添加到Keil μVision4软件设备库中。

## Slide 12: 任务1 Keil Ｃ集成开发环境的操作使用 —任务实施
二、应用Keil μVision4集成开发环境前的准备工作
操作方法：
运行STC-ISP在线编程软件，选择“keil仿真设置”选项。

## Slide 13: 任务1 Keil Ｃ集成开发环境的操作使用 —任务实施
二、应用Keil μVision4集成开发环境前的准备工作
操作方法：
点击“添加型号和头文件到keil中，添加STC仿真器驱动到keil中”按钮，弹出“浏览文件夹”对话框。

## Slide 14: 任务1 Keil Ｃ集成开发环境的操作使用 —任务实施
二、应用Keil μVision4集成开发环境前的准备工作
操作方法：
在浏览文件夹中选择keil的安装目录。

## Slide 15: 任务1 Keil Ｃ集成开发环境的操作使用 —任务实施
三、应用Keil μVision4集成开发环境输入、编辑、编译与调试用户程序
教学建议：以实例程序，进行演示，应用Keil μVision4集成开发环境输入、编辑、编译与调试用户程序

## Slide 16: 任务2 Proteus仿真
任务说明
相关知识
任务实施
任务拓展
知识延伸
返回项目页

## Slide 17: 任务2 Proteus仿真 —任务说明
Proteus仿真软件是一款能集单片机片内资源、片外资源于一体的仿真软件，无需单片机应用电路硬件的支持，也能进行单片机应用系统的仿真与测试。
本任务学习与实践应用Proteus的原理图设计模块（ISIS）的基本操作方法，包括绘制电原理图、加载用户程序与系统调试。

## Slide 18: 任务2 Proteus仿真 —相关知识
(1) 实现了单片机仿真和SPICE电路仿真相结合
具有模拟电路仿真、数字电路仿真、单片机及其外围电路组成的系统的仿真、RS232动态仿真、I2C调试器、SPI调试器、键盘和LCD系统仿真的功能；有各种虚拟仪器，如示波器、逻辑分析仪、信号发生器等。

## Slide 19: 任务2 Proteus仿真 —相关知识
(2) 支持主流单片机系统的仿真
目前支持的单片机类型有：68000系列、8051系列、AVR系列、PIC12系列、PIC16系列、PIC18系列、Z80系列、HC11系列、ARM7以及各种外围芯片。
特别提示：
Proteus8.9以上版本支持STC15系列中的STC15W4K32S4单片机。

## Slide 20: 任务2 Proteus仿真 —相关知识
(3) 提供软件调试功能
在硬件仿真系统中具有全速、单步、设置断点等调试功能，同时可以观察各个变量、寄存器等的当前状态。

## Slide 21: 任务2 Proteus仿真 —相关知识
Proteus软件可以仿真一个完整的单片机应用系统：
① 新建工程：选择原理图设计。
② 利用Proteus ISIS软件绘制单片机应用系统的电原理图。
③ 将用Keil C集成开发环境编译生成的机器代码文件加载到单片机中。
④ 运行程序，进入调试。

## Slide 22: 任务2 Proteus仿真 —任务实施
一、 单片机应用系统与程序功能
LED流水灯控制电路：
当K1断开，流水灯右移；
当K1合上，流水灯左移。

## Slide 23: 任务2 Proteus仿真 —任务实施
二、 Proteus的启动

## Slide 24: 任务2 Proteus仿真 —任务实施
三、 新建项目
1. 新建项目向导：开始设计
2. 新建项目向导：原理图设计
3. 新建项目向导：PCB设计
4. 新建项目向导：固件
5. 新建项目向导：概要

## Slide 25: 任务2 Proteus仿真 —任务实施
四、 Proteus绘制电原理图
2. 放置元器件至图形编辑窗口

## Slide 26: 任务2 Proteus仿真 —任务实施
四、 Proteus绘制电原理图
3. 编辑图形
（1）移动元器件对象
若元器件对象位置需要移动，将鼠标移到该对象上，单击鼠标左键选择对象，按下鼠标左键，拖动鼠标，将对象移至新位置后，松开鼠标，完成移动操作。

## Slide 27: 任务2 Proteus仿真 —任务实施
四、 Proteus绘制电原理图
3. 编辑图形
（2）编辑元器件属性
双击鼠标左键选择对象，弹出元件属性编辑对话框。

## Slide 28: 任务2 Proteus仿真 —任务实施
四、 Proteus绘制电原理图
3. 编辑图形
（3）删除对象
将鼠标移到该对象上，单击鼠标右键，即弹出快捷菜单，鼠标点击“删除对象”选项，即删除所选对象。

## Slide 29: 任务2 Proteus仿真 —任务实施
四、 Proteus绘制电原理图
4. 放置电源、地、输入/输出端口符号
点击输入/输出端口选择按钮

## Slide 30: 任务2 Proteus仿真 —任务实施
四、 Proteus绘制电原理图
5. 电气连接
Proteus软件具有自动布线功能，当“ ”按钮选中时，Proteus软件处于自动布线状态，否则为手工布线状态。

## Slide 31: 任务2 Proteus仿真 —任务实施
四、 Proteus绘制电原理图
5. 电气连接
Proteus软件具有自动布线功能，当“ ”按钮选中时，Proteus软件处于自动布线状态，否则为手工布线状态。

## Slide 32: 任务2 Proteus仿真 —任务实施
五、 Proteus仿真软件实施单片机仿真
1. 编辑、编译用户程序
用Keil C集成开发环境完成：项目一任务1.hex
2. 将用户程序机器代码文件下载到单片机中
在“STC15W4K32S4”属性对话框的“Program File”编辑行的对话框中直接输入，或找到相应的应用程序：项目一任务1.hex。

## Slide 33: 任务2 Proteus仿真 —任务实施
五、 Proteus仿真软件实施单片机仿真
3. 模拟调试
（1）K1合上，观察LED灯的点亮情况；
（2）K1断开，观察LED灯的点亮情况。

## Slide 34: 任务2 Proteus仿真 —任务拓展
电子时钟的仿真调试：

## Slide 35: 任务3 WINDWAY（风标）单片机实验系统与STC单片机 在线编程
任务说明
相关知识
任务实施
任务拓展
知识延伸
返回项目页

## Slide 36: 任务3 WINDWAY（风标）单片机实验系统与STC单片机 在线编程 —任务说明
本教材是基于BE-MCU-F-STC-V1.0单片机实验系统开发的，本任务首先介绍FBE-MCU-F-STC-V1.0单片机实验系统的核心系统与各功能模块电路，以及使用方法，继而以程序实例系统地掌握STC单片机的在线编程与在线调试。

## Slide 37: 任务3 WINDWAY（风标）单片机实验系统与STC单片机 在线编程 —相关知识
一、 FBE-MCU-F-STC-V1.0单片机实验系统
通过扫描书中二维码查看实验系统电路。

## Slide 38: 任务3 WINDWAY（风标）单片机实验系统与STC单片机 在线编程 —相关知识
一、 FBE-MCU-F-STC-V1.0单片机实验系统
1. STC15W4K32S4单片机核心板
2. 主板基座
3. 8位LED模块
4. 8位独立开关模块
5. 8位独立按键模块
6. LED数码管显示模块

## Slide 39: 任务3 WINDWAY（风标）单片机实验系统与STC单片机 在线编程 —相关知识
一、 FBE-MCU-F-STC-V1.0单片机实验系统
7. 矩阵键盘模块
8. 蜂鸣器模块
9. 继电器模块
10. LCD1602显示模块
11. LCD12864显示模块
12. 电位器分压模块

## Slide 40: 任务3 WINDWAY（风标）单片机实验系统与STC单片机 在线编程 —相关知识
一、 FBE-MCU-F-STC-V1.0单片机实验系统
13. 常用数字逻辑门模块
14. RS232与TTL逻辑电平转换模块
15. RS485转换模块
16. 直流电机驱动模块
17. 功率驱动模块
18. 红外发射与接收模块

## Slide 41: 任务3 WINDWAY（风标）单片机实验系统与STC单片机 在线编程 —相关知识
一、 FBE-MCU-F-STC-V1.0单片机实验系统
19. 数字测温模块
20. 脉冲信号发生器
21. 光耦隔离传输模块
22. 日历时钟模块
23. E2PROM存储模块
24. 温度检测模块（电压信号输出）

## Slide 42: 任务3 WINDWAY（风标）单片机实验系统与STC单片机 在线编程 —相关知识
一、 FBE-MCU-F-STC-V1.0单片机实验系统
25. 温度检测模块（频率信号输出）
26. DAC数模转换模块
27. ADC模数转换模块
28．LED点阵

## Slide 43: 任务3 WINDWAY（风标）单片机实验系统与STC单片机 在线编程 —相关知识
二、 STC系列单片机的在线编程（ISP）与在线调试
1. STC系列单片机在线编程（ISP）电路
（1）STC系列单片机USB接口的在线编程电路
FBE-MCU-F-STC-V1.0实验系统采用CH340G转换芯片进行USB与STC单片机串口进行转换的通信电路，其中，K1用来切断与接通STC15W4K32S4单片机的工作电源。
（2） 安装USB转串口驱动程序
驱动从WWW.STCAI.COM网站下载。

## Slide 44: 任务3 WINDWAY（风标）单片机实验系统与STC单片机 在线编程 —相关知识
二、 STC系列单片机的在线编程（ISP）与在线调试
2. STC-ISP在线编程
软件

## Slide 45: 任务3 WINDWAY（风标）单片机实验系统与STC单片机 在线编程 —相关知识
二、 STC系列单片机的在线编程（ISP）与在线调试
2. STC-ISP在线编程软件
步骤1：选择单片机型号
步骤2：选择串行口
步骤3：打开文件
步骤4：设置硬件选项，一般情况下，按默认设置。
步骤5：下载。单击下载“Download/下载”按钮后，重新给单片机上电

## Slide 46: 任务3 WINDWAY（风标）单片机实验系统与STC单片机 在线编程 —相关知识
二、 STC系列单片机的在线编程（ISP）与在线调试
3. 单片机应用程序的运行
① 当用户程序下载完毕后，单片机自动运行用户程序。
② 单片机上电后，如无下载程序任务流时，自动运行单片机片内已有的程序。

## Slide 47: 任务3 WINDWAY（风标）单片机实验系统与STC单片机 在线编程 —任务实施
一、程序功能、电路与源程序
1．程序功能
同任务1。
2.硬件电路
同图1-2-1所示。

## Slide 48: 任务3 WINDWAY（风标）单片机实验系统与STC单片机 在线编程 —任务实施
一、程序功能、电路与源程序
3.源程序
（1）修改项目一任务1.c程序
将项目一任务1.c中第5行“uchar x=0x01;”改为“uchar x=0xfe;”。
（2）编辑、编译生成机器代码文件：项目一任务1.hex。

## Slide 49: 任务3 WINDWAY（风标）单片机实验系统与STC单片机 在线编程 —任务实施
二、FBE-MCU-F-STC-V1.0实验系统的硬件连接
根据图1-2-1，要用到8只LED灯显示电路和1只开关电路，按表1-3-1所示在FBE-MCU-F-STC-V1.0实验系统连接流水灯电路。

## Slide 50: 任务3 WINDWAY（风标）单片机实验系统与STC单片机 在线编程 —任务实施
三、应用程序的在线编程
1. 连接PC机与FBE-MCU-F-STC-V1.0实验系统
2. 安装USB转串口驱动程序
3.应用程序的在线编程
4.应用程序的在线调试

## Slide 51: 任务3 WINDWAY（风标）单片机实验系统与STC单片机 在线编程 —任务拓展
将“P1M1=0;P1M0=0;”这2条语句，添加到项目一任务1.c中的主函数中，重新编辑、编译生成机器代码文件，重新下载到FBE-MCU-F-STC-V1.0实验系统进行调试。
对比任务实施与任务拓展中，LED灯的显示效果。

## Slide 52: 任务4 STC单片机应用程序的在线仿真 —相关知识
在线仿真步骤：
（1）Keil μVision的硬件仿真的电路连接
（2） 设置STC仿真器
（3）设置Keil μVision4硬件仿真调试模式
（4）在线仿真调试

## Slide 53: 任务4 STC单片机应用程序的在线仿真 —任务实施
一、示例程序功能与示例源程序清单
本示例程序同项目一任务3。

## Slide 54: 任务4 STC单片机应用程序的在线仿真 —任务实施
二、将IAP15W4K58S4单片机设置为仿真芯片

## Slide 55: 任务4 STC单片机应用程序的在线仿真 —任务实施
三、设置Keil μVision4为在线仿真模式

## Slide 56: 任务4 STC单片机应用程序的在线仿真 —任务实施
三、设置Keil μVision4为在线仿真模式

## Slide 57: 任务4 STC单片机应用程序的在线仿真 —任务实施
四、在线仿真调试
（教学建议：以实例程序进行演示）

## Slide 58: 感谢您的关注！
Thank You !
对本书及课件您有什么建议请联系：
丁向荣：181269315@qq.com