## Slide 1
作者 丁向荣
单片机原理与应用项目教程

## Slide 2
任务1
STC15W4K32S4单片机串行接口移位寄存器的应用
任务2
STC15W4K32S4单片机的双机通信
项目七 STC15W4K32S4单片机的串行通信
任务3
任务4
STC15W4K32S4单片机的多机通信
STC15W4K32S4单片机与PC机间的串行通信

## Slide 3: 任务1 STC15W4K32S4单片机串行接口移位寄存器的应用
任务说明
相关知识
任务实施
任务拓展
知识延伸
返回项目页

## Slide 4: 任务1 STC15W4K32S4单片机串行接口移位寄存器的应用 —任务说明
在本任务中，一是掌握微型计算机串行通信的基本知识；二是掌握STC15W4K32S4单片机的串行通信技术以及应用编程。STC15W4K32S4单片机有4个串行口，4个串行口的基本原理与控制基本一致，在此，我们主要通过串行口1来学习与实践。
返回任务页

## Slide 5: 任务1 STC15W4K32S4单片机串行接口移位寄存器的应用 —相关知识
一、串行通信基础
并行通信是将数据字节的各位用多条数据线同时进行传送，如图(a)所示。并行通信的特点是：控制简单，传送速度快。但由于传输线较多，长距离传送时成本较高，因此仅适用于短距离传送。

## Slide 6: 任务1 STC15W4K32S4单片机串行接口移位寄存器的应用 —相关知识
一、串行通信基础
串行通信是将数据字节分成一位一位的形式在一条传输线上逐个地传送，如图(b)所示。串行通信的特点是：传送速度慢。但传输线少，长距离传送时成本较低，因此，串行通信适用于长距离传送。

## Slide 7: 任务1 STC15W4K32S4单片机串行接口移位寄存器的应用 —相关知识
一、串行通信基础
1. 串行通信的分类
（1）异步通信（Asynchronous Communication）
在异步通信中，数据通常是以字符（或字节）为单位组成字符帧传送的。字符帧由发送端一帧一帧地发送，通过传输线为接收设备一帧一帧地接收。发送端和接收端可以有各自的时钟来控制数据的发送和接收，这两个时钟源彼此独立，互不同步，但要求传送速率一致。在异步通信中，两个字符之间的传输间隔是任意的，所以，每个字符的前后都要用一些数位来作为分隔位。

## Slide 8: 任务1 STC15W4K32S4单片机串行接口移位寄存器的应用 —相关知识
一、串行通信基础
1. 串行通信的分类
（1）异步通信（Asynchronous Communication）
1）字符帧（Character Frame）
字符帧也叫数据帧，由起始位、数据位（纯数据或数据加校验位）和停止位等三部分组成，如图所示。

## Slide 9: 任务1 STC15W4K32S4单片机串行接口移位寄存器的应用 —相关知识
一、串行通信基础
1. 串行通信的分类
（1）异步通信（Asynchronous Communication）
1）字符帧（Character Frame）
① 起始位：位于字符帧开头，只占一位，始终为逻辑“0”（低电平），用于向接收设备表示发送端开始发送一帧信息。

## Slide 10: 任务1 STC15W4K32S4单片机串行接口移位寄存器的应用 —相关知识
一、串行通信基础
1. 串行通信的分类
（1）异步通信（Asynchronous Communication）
1）字符帧（Character Frame）
② 数据位：紧跟起始位之后，用户根据情况可取5位、6位、7位或8位，低位在前高位在后（即先发送数据的最低位）。通常以数据字节为单位，即取8位。

## Slide 11: 任务1 STC15W4K32S4单片机串行接口移位寄存器的应用 —相关知识
一、串行通信基础
1. 串行通信的分类
（1）异步通信（Asynchronous Communication）
1）字符帧（Character Frame）
③ 奇偶校验位：位于数据位后，仅占一位，通常用于对串行通信数据进行奇偶校验。也可以由用户定义为其它控制含义，也可以没有。

## Slide 12: 任务1 STC15W4K32S4单片机串行接口移位寄存器的应用 —相关知识
一、串行通信基础
1. 串行通信的分类
（1）异步通信（Asynchronous Communication）
1）字符帧（Character Frame）
④ 停止位：位于字符帧末尾，为逻辑“l”（高电平），通常可取1位、1.5位或2位，用于向接收端表示一帧字符信息已发送完毕，也为发送下一帧字符作准备。发送空闲之间维持高电平。

## Slide 13: 任务1 STC15W4K32S4单片机串行接口移位寄存器的应用 —相关知识
一、串行通信基础
1. 串行通信的分类
（1）异步通信（Asynchronous Communication）
2）波特率（baud rate）
波特率为每秒钟传送二进制数码的位数，也叫比特数，单位为bit/s，即位/秒。波特率用于表征数据传输的速度，波特率越高，数据传输速度越快。

## Slide 14: 任务1 STC15W4K32S4单片机串行接口移位寄存器的应用 —相关知识
一、串行通信基础
1. 串行通信的分类
(2) 同步通信（Synchronous Communication）
同步通信是一种连续串行传送数据的通信方式，一次通信传输一组数据（包含若干个字符数据）。同步通信时要建立发送方时钟对接收方时钟的直接控制，使双方达到完全同步。在发送数据前先要发送同步字符，再连续地发送数据。

## Slide 15: 任务1 STC15W4K32S4单片机串行接口移位寄存器的应用 —相关知识
一、串行通信基础
2. 串行通信的传输方向
单工制式：通信线路的一端接发送器，一端接接收器，数据只能按照一个固定的方向传送，如图（a)所示。

## Slide 16: 任务1 STC15W4K32S4单片机串行接口移位寄存器的应用 —相关知识
一、串行通信基础
2. 串行通信的传输方向
半工制式：系统的每个通信设备都由一个发送器和一个接收器组成，如图
（b)所示。在这种制式下，数据能从A站传送到B站，也可以从B站传送到A站，但是不能同时在两个方向上传送，即只能一端发送,一端接收。

## Slide 17: 任务1 STC15W4K32S4单片机串行接口移位寄存器的应用 —相关知识
一、串行通信基础
2. 串行通信的传输方向
全双工制式：通信系统的每端都有发送器和接收器，且可以同时发送和接收，即数据可以在两个方向上同时传送，如图(c)所示。

## Slide 18: 任务1 STC15W4K32S4单片机串行接口移位寄存器的应用 —相关知识
二、 STC15W4K32S4单片机的串行口1
STC15W4K32S4单片机内部有4个可编程全双工串行通信接口，它们具有UART的全部功能。每个串行口由两个数据缓冲器、一个移位寄存器、一个串行控制器和一个波特率发生器等组成。
每个串行口的数据缓冲器由两个相互独立的接收、发送缓冲器构成，可以同时发送和接收数据。
发送数据缓冲器只能写入而不能读出，接收缓冲器只能读出而不能写入，因而两个缓冲器可以共用一个地址码。

## Slide 19: 任务1 STC15W4K32S4单片机串行接口移位寄存器的应用 —相关知识
二、 STC15W4K32S4单片机的串行口1
串行口1的两个数据缓冲器的共用地址码是99H，串行口1的两个数据缓冲器统称串行口1数据缓冲器SBUF.
当对SBUF进行读操作（MOV A，SBUF或x=SBUF;）时，操作对象是串行口1的接收数据缓冲器；
当对SBUF进行写操作（MOV SBUF，A或SBUF=x;）时，操作对象是串行口1的发送数据缓冲器。

## Slide 20: 任务1 STC15W4K32S4单片机串行接口移位寄存器的应用 —相关知识
二、 STC15W4K32S4单片机的串行口1
STC15W4K32S4单片机串行口1缺省对应的发送、接收引脚是：TxD/P3.1、RxD/P3.0，通过设置P_SW1中的S1_S1、S1_S0控制位，串行口1的TxD、RxD硬件引脚可切换其他引脚，详见附录5。

## Slide 21: 任务1 STC15W4K32S4单片机串行接口移位寄存器的应用 —相关知识
二、 STC15W4K32S4单片机的串行口1
1. 串行口1工作方式的选择

## Slide 22: 任务1 STC15W4K32S4单片机串行接口移位寄存器的应用 —相关知识
二、 STC15W4K32S4单片机的串行口1
2. 串行口1的启动
1）串行发送的启动
将要串行发送的数据传送给SBUF数据缓冲器，即启动了串行发送。若要发送的数据在变量x中，启动发送的编程如下：
SBUF=x;
2）串行接收的启动
SCON中的REN控制位即为串行接收的启动位，置1即为启动，编程如下：
REN=1;

## Slide 23: 任务1 STC15W4K32S4单片机串行接口移位寄存器的应用 —相关知识
二、 STC15W4K32S4单片机的串行口1
3.串行口1中断请求标志与应用编程
（1）串行发送采用查询方式，串行接收采用中断方式。
SBUF=x;
ES=0;
while(TI==0);
TI=0;ES=1;
  … //以上为串行发送的查询方式
EA=1; ES=1;
REN=1;
…
void uart_ren() interrupt 4
{
RI=0;
    …
}

## Slide 24: 任务1 STC15W4K32S4单片机串行接口移位寄存器的应用 —相关知识
二、 STC15W4K32S4单片机的串行口1
3.串行口1中断请求标志与应用编程
（2）串行发送、串行接收皆采用中断方式。。
EA=1; ES=1;
REN=1;
SBUF=x;
…
void uart_ren() interrupt 4
{
If(TI==1)
{
TI=0;
…
}
else
{
RI=0;
…
}
}

## Slide 25: 任务1 STC15W4K32S4单片机串行接口移位寄存器的应用 —相关知识
二、 STC15W4K32S4单片机的串行口1
4.方式0
1） 发送
串行数据从RxD（P3.0）端输入或输出,同步移位脉冲由TxD(P3.1)送出。

## Slide 26: 任务1 STC15W4K32S4单片机串行接口移位寄存器的应用 —相关知识
二、 STC15W4K32S4单片机的串行口1
4.方式0
2）接收
串行数据从RxD（P3.0）端输入或输出,同步移位脉冲由TxD(P3.1)送出。

## Slide 27: 任务1 STC15W4K32S4单片机串行接口移位寄存器的应用 —相关知识
二、 STC15W4K32S4单片机的串行口1
5. 74HC595芯片
（1）Q0~Q7 是并行数据输出口。
（2）DS是串行数据输入端。
（3）SH_CP是移位寄存器的时钟脉冲输入端（上升沿移位），每输入一个时钟，输入数据移入芯片的移位寄存器中。

## Slide 28: 任务1 STC15W4K32S4单片机串行接口移位寄存器的应用 —相关知识
二、 STC15W4K32S4单片机的串行口1
5. 74HC595芯片
（4）ST_CP是存储寄存器的时钟脉冲输入端（低电平锁存），输入一个高电平脉冲，移位寄存器的输出锁存到存储寄存器中。
（5） 是三态输出使能端，低电平时存储寄存器与三态门输出一致，即正常输出状态。高电平时三态门处于高阻状态；

## Slide 29: 任务1 STC15W4K32S4单片机串行接口移位寄存器的应用 —相关知识
二、 STC15W4K32S4单片机的串行口1
5. 74HC595芯片
（6） 是芯片复位端，低电平有效；

## Slide 30: 任务1 STC15W4K32S4单片机串行接口移位寄存器的应用 —任务实施
一、任务要求
设计一个16位流水灯。
二、硬件设计
利用串口1的方式0移位寄存器功能，结合2块74HC595的串入并出功能，实现16位流水灯的控制，电路图见下页。

## Slide 31: 任务1 STC15W4K32S4单片机串行接口移位寄存器的应用 —任务实施
一、任务要求
设计一个16位流水灯。
二、硬件设计
利用串口1的方式0移位寄存器功能，结合2块74HC595的串入并出功能，实现16位流水灯的控制，电路图见下页。

## Slide 32: 任务1 STC15W4K32S4单片机串行接口移位寄存器的应用 —任务实施
三、软件设计
1.程序说明
将流水灯的16位控制数据，分2次通过串口1方式0输出，经由2块74HC595构成的16位移位寄存器的串行输入端输入，然后再选通并锁存到存储寄存器，输入的16位流水灯数据经固定选通三态门输出，用于驱动16只LED灯。
2.项目七任务1：项目七任务1.c
通过keil打开项目七任务1.c进行分析。

## Slide 33: 任务1 STC15W4K32S4单片机串行接口移位寄存器的应用 —任务实施
四、系统调试
建议边演示边讲解。

## Slide 34: 任务1 STC15W4K32S4单片机串行接口移位寄存器的应用 —任务拓展
起始中间2只LED灯亮，依次往外点亮，一直到最外边2只LED灯亮，再接着全部LED灯亮，周而复始。

## Slide 35: 任务2 STC15W4K32S4单片机的双机通信
任务说明
相关知识
任务实施
任务拓展
知识延伸

## Slide 36: 任务2 STC15W4K32S4单片机的双机通信 —任务说明
在本任务中，学习串口1的方式1实现双机通信（或双串口通信）。

## Slide 37: 任务2 STC15W4K32S4单片机的双机通信 —任务说明
1.串行口1 方式1

## Slide 38: 任务2 STC15W4K32S4单片机的双机通信 —任务说明
1.串行口1 方式1
1）发送

## Slide 39: 任务2 STC15W4K32S4单片机的双机通信 —任务说明
1.串行口1 方式1
2）接收

## Slide 40: 任务2 STC15W4K32S4单片机的双机通信 —任务说明
1.串行口1 方式1
3）波特率
① 当AUXR.0（S1ST2）=0时，定时器T1为波特率发生器。

## Slide 41: 任务2 STC15W4K32S4单片机的双机通信 —任务说明
1.串行口1 方式1
3）波特率
② 当AUXR.0（S1ST2）=1时，定时器T2为波特率发生器。

## Slide 42: 任务2 STC15W4K32S4单片机的双机通信 —任务说明
2.利用STC-ISP在线编程软件中波特率计算器自动获得方式1下波特率设置函数

## Slide 43: 任务2 STC15W4K32S4单片机的双机通信 —任务说明
3. 双机通信

## Slide 44: 任务2 STC15W4K32S4单片机的双机通信 —任务实施
一、任务要求
甲、乙双机的功能一致。要求：接收2个开关输入信号，通过串行口1发出；串行接收对方发出开关输入数据，根据接收到的信号，做出不同的动作：当接收到的开关输入信号为00时，点亮绿色LED灯；当接收到的开关输入信号为01时，点亮黄色LED灯；当接收到的开关输入信号为10时，点亮蓝色LED灯；当接收到的开关输入信号为11时，点亮黄色LED灯。

## Slide 45: 任务2 STC15W4K32S4单片机的双机通信 —任务实施
二、硬件设计
电路见下页。

## Slide 46: 任务2 STC15W4K32S4单片机的双机通信 —任务实施
二、硬件设计
电路见下页。

## Slide 47: 任务2 STC15W4K32S4单片机的双机通信 —任务实施
三、软件设计
（1）程序说明
甲机与乙机的功能一样，因此，甲机与乙机的程序一致，分为串行发送程序与串行接收程序。设定串行口1工作在方式1，采用定时器1为波特率发生器，工作在方式0，双方约定波特率为9600位/秒。
（2）项目七任务2：项目七任务2.c
通过keil打开项目七任务2.c进行程序分析。

## Slide 48: 任务2 STC15W4K32S4单片机的双机通信 —任务实施
四、系统调试
建议边演示边讲解。

## Slide 49: 任务2 STC15W4K32S4单片机的双机通信 —知识延伸
通过扫描书上二维码学习串行口2与串行口3。

## Slide 50: 任务2 STC15W4K32S4单片机的双机通信 —任务拓展
利用单片机的串口2与串口3之间进行双机通信。
串口2功能描述：接收K1按键的控制，每按动1次，基础数据加1（设初始值为0，当计到100时归0），并串行发送；串行接收数据后，将读取数据送LED数码管高2位显示；
串口3功能描述：接收K2按键的控制，每按动1次，基础数据减1（设初始值为99，减至0再减时，回到99），并串行发送；串行接收数据后，将读取数据送LED数码管低2位显示；

## Slide 51: 任务3 STC15W4K32S4单片机间的多机通信
任务说明
相关知识
任务实施
任务拓展
知识延伸

## Slide 52: 任务3 STC15W4K32S4单片机间的多机通信 —任务说明
本任务学习与掌握STC15W4K32S4单片机间的多机通信，以便PC机（单片机）对其他单片机进行管理与控制。本任务利用STC15W4K32S4单片机的多机通信功能实现一个主机与2个从机之间的通信。

## Slide 53: 任务3 STC15W4K32S4单片机间的多机通信
任务说明
相关知识
任务实施
任务拓展
知识延伸

## Slide 54: 任务3 STC15W4K32S4单片机间的多机通信 —任务说明
本任务学习与掌握STC15W4K32S4单片机间的多机通信，以便PC机（单片机）对其他单片机进行管理与控制。本任务利用STC15W4K32S4单片机的多机通信功能实现一个主机与2个从机之间的通信。

## Slide 55: 任务3 STC15W4K32S4单片机间的多机通信
任务说明
相关知识
任务实施
任务拓展
知识延伸

## Slide 56: 任务3 STC15W4K32S4单片机间的多机通信 —任务说明
本任务学习与掌握STC15W4K32S4单片机间的多机通信，以便PC机（单片机）对其他单片机进行管理与控制。本任务利用STC15W4K32S4单片机的多机通信功能实现一个主机与2个从机之间的通信。

## Slide 57: 任务3 STC15W4K32S4单片机间的多机通信 —相关知识
一、串行口1的方式2、方式3

## Slide 58: 任务3 STC15W4K32S4单片机间的多机通信 —相关知识
一、串行口1的方式2、方式3
1. 发送

## Slide 59: 任务3 STC15W4K32S4单片机间的多机通信 —相关知识
一、串行口1的方式2、方式3
3. 方式2、方式3的波特率

## Slide 60: 任务3 STC15W4K32S4单片机间的多机通信 —相关知识
一、串行口1的方式2、方式3
3. 方式2、方式3的波特率
②方式3的波特率
同方式1一样取决于定时器T1的溢出率或T2的溢出率。利用STC-ISP在线编程软件中的波特率计算器获得。

## Slide 61: 任务3 STC15W4K32S4单片机间的多机通信 —相关知识
二、串行接口1的方式2、方式3的应用编程
（1）串行发送数据前先要把需要发送的第9位数据传送给SCON的TB8；
（2）串行接收后，要记得串行发送过来的第9位数据是在SCON的RB8中。

## Slide 62: 任务3 STC15W4K32S4单片机间的多机通信 —相关知识
三、多机通信

## Slide 63: 任务3 STC15W4K32S4单片机间的多机通信 —相关知识
三、多机通信
（1）若SM2=1，表示允许多机通信，当接收到的第9位数据（RB8）为1时，会置位RI标志，向CPU发出中断请求；当接收到第9位数据为0时，即不会置位RI标志，不产生中断，信息将被丢失，即不能接收数据。
（2）若SM2=0，则接收到的第9位数据无论是1还是0，都会置位RI中断标志，即接收数据。

## Slide 64: 任务3 STC15W4K32S4单片机间的多机通信 —相关知识
三、多机通信
（1）主机发送一帧地址信息，与所需的从机联络。主机应置TB8为1，表示发送的是地址帧。
SCON=0xd8H；
SBUF=x;
（2）所有从机的SM2为1，处于准备接收一帧地址信息的状态。
SCON=0xf0；

## Slide 65: 任务3 STC15W4K32S4单片机间的多机通信 —相关知识
三、多机通信
（3）各从机串行接收地址信息。
对于地址相符的从机，清“0”SM2，以接收主机随后发来的所有信息。对于地址不相符的从机，保持SM2为1的状态，对主机随后发来的信息不理睬，直到发送新的一帧地址信息。

## Slide 66: 任务3 STC15W4K32S4单片机间的多机通信 —相关知识
三、多机通信
（4）主机发送控制指令或数据信息给被寻址的从机。其中主机置TB8为0，表示发送的是数据或控制指令。
TB8=0;
SBUF=y;

## Slide 67: 任务3 STC15W4K32S4单片机间的多机通信 —相关知识
三、多机通信
（5）选中的从机，因为SM2为0，串行接收后会置位RI标志，引发串行接收中断，执行串行接收中断服务程序，接收主机发过来的控制命令或数据信息。

## Slide 68: 任务3 STC15W4K32S4单片机间的多机通信 —任务实施
一、任务要求
设置1个开关，用于选择从机，当开关断开时选择从机1，从主机P1口输入数据通过串口1传送到从机1，并用数码管显示；当开关合上时选择从机2，从主机P1口输入数据通过串口1传送到从机2，并用数码管显示。

## Slide 69: 任务3 STC15W4K32S4单片机间的多机通信 —任务实施
二、硬件设计
数码管采用项目三任务4所述的数码管进行显示，根据题意设计的主机电路、从机1的电路、从机2的电路见后面页面。

## Slide 70: 任务3 STC15W4K32S4单片机间的多机通信 —任务实施
二、硬件设计
数码管采用项目三任务4所述的数码管进行显示，根据题意设计的主机电路、从机1的电路、从机2的电路见后面页面。

## Slide 71: 任务3 STC15W4K32S4单片机间的多机通信 —任务实施
二、硬件设计
数码管采用项目三任务4所述的数码管进行显示，根据题意设计的主机电路、从机1的电路、从机2的电路见后面页面。

## Slide 72: 任务3 STC15W4K32S4单片机间的多机通信 —任务实施
二、硬件设计
数码管采用项目三任务4所述的数码管进行显示，根据题意设计的主机电路、从机1的电路、从机2的电路见后面页面。

## Slide 73: 任务3 STC15W4K32S4单片机间的多机通信 —任务实施
三、软件设计
1. 程序说明
本任务程序分主机程序与从机程序，其中从机程序中又要区分从机1与从机2。从机程序中的数据显示程序直接采用包含库文件与调用显示函数的方法实现。
2. 主机程序：项目七任务3（主）.c
通过keil打开项目七任务3（主）.c进行分析。

## Slide 74: 任务3 STC15W4K32S4单片机间的多机通信 —任务实施
三、软件设计
2. 主机程序：项目七任务3（主）.c
3. 从机程序：项目七任务3（从）.c
通过keil打开项目七任务3（从）.c进行分析。

## Slide 75: 任务3 STC15W4K32S4单片机间的多机通信 —任务实施
四、系统调试
边演示边讲解。

## Slide 76: 任务3 STC15W4K32S4单片机间的多机通信 —任务拓展
完善多机通信硬件电路与修改程序，实现主机与从机间的双向通信。当主机选中的从机接收到地址信号后，向主机发送一个应答信号，主机接收到从机发送的应答信号后，点亮主机通信正常指示灯，若在1S期间内未接到应答信号，点亮通信错误指示灯。

## Slide 77: 任务4 STC15W4K32S4单片机与PC机间的串行通信
任务说明
相关知识
任务实施
任务拓展
知识延伸

## Slide 78: 任务4 STC15W4K32S4单片机与PC机间的串行通信 —任务说明
本任务学习与掌握STC15W4K32S4单片机与PC机之间的串行通信，以便PC机对单片机进行管理与控制。

## Slide 79: 任务4 STC15W4K32S4单片机与PC机间的串行通信 —相关知识
一、单片机与PC机RS-232串行通信的接口设计
1. RS-232C接口
① RS-232C信息格式标准

## Slide 80: 任务4 STC15W4K32S4单片机与PC机间的串行通信 —相关知识
一、单片机与PC机RS-232串行通信的接口设计
1. RS-232C接口
② RS-232C电平转换器

## Slide 81: 任务4 STC15W4K32S4单片机与PC机间的串行通信 —相关知识
一、单片机与PC机RS-232串行通信的接口设计
1. RS-232C接口
② RS-232C电平转换器

## Slide 82: 任务4 STC15W4K32S4单片机与PC机间的串行通信 —相关知识
一、单片机与PC机RS-232串行通信的接口设计
1. RS-232C接口
③ RS-232C总线规定

## Slide 83: 任务4 STC15W4K32S4单片机与PC机间的串行通信 —相关知识
一、单片机与PC机RS-232串行通信的接口设计
1. RS-232C接口
④ 连接器

## Slide 84: 任务4 STC15W4K32S4单片机与PC机间的串行通信 —相关知识
二、RS-232C接口与8051单片机的通信接口设计

## Slide 85: 任务4 STC15W4K32S4单片机与PC机间的串行通信 —相关知识
三、STC15W4K32S4单片机与PC机USB总线通信的接口设计

## Slide 86: 任务4 STC15W4K32S4单片机与PC机间的串行通信 —相关知识
四、STC15W4K32S4单片机与PC机串行通信的程序设计
通信程序设计分为计算机（上位机）程序设计与单片机（下位机）程序设计。

## Slide 87: 任务4 STC15W4K32S4单片机与PC机间的串行通信 —任务实施
一、任务要求
PC机通过串口调试程序（STC系列单片机STC-ISP在线编程软件内嵌有串口助手）发送单个十进制数码（0～9）字符，并串行接收单片机发送过来的数据；
单片机串行接收PC串行发送的数据，接收后按“Receving Data:串行接收数据”发送给PC机，同时将串行接收数据送数码管显示。

## Slide 88: 任务4 STC15W4K32S4单片机与PC机间的串行通信 —任务实施
二、硬件设计
采用STC15W4K32S4系列单片机实验箱。本任务就可直接利用STC15W4K32S4单片机的在线编程电路进行PC机与单片机间的串行通信。硬件连接图如下。

## Slide 89: 任务4 STC15W4K32S4单片机与PC机间的串行通信 —任务实施
三、软件设计
（1）程序说明
PC发送的是十进制数据的ASCII码，因为十进制数据的ASCII码与十进制数据间相差30H，串行接收的数据减去30H后就是十进制数字。
串行口的初始化函数是通过STC-ISP在线编程软件中获得。串行发送是通过查询方式完成，串行接收是通过中断完成。

## Slide 90: 任务4 STC15W4K32S4单片机与PC机间的串行通信 —任务实施
三、软件设计
（2）项目七任务4程序文件：项目七任务4.c
通过keil打开项目七任务4.c进行分析。

## Slide 91: 任务4 STC15W4K32S4单片机与PC机间的串行通信 —任务拓展
通过串口助手发送大些英文字母，单片机串行接收后根据不同的英文字母向PC机发送不同的信息，并在STC15W4K32S4系列单片机实验箱数码管显示串行接收到的英文字母。

## Slide 92: 感谢您的关注！
Thank You !
对本书及课件您有什么建议请联系：
丁向荣：181269315@qq.com