## Slide 1
作者 丁向荣
STC单片机原理与应用

## Slide 2
任务1
STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出
项目三 STC15W4K32S4单片机的并行I/O口与应用编程
任务2
STC15W4K32S4单片机的逻辑运算
任务3
STC15W4K32S4单片机的逻辑控制
任务4
8位LED数码管的驱动与显示

## Slide 3: 任务1 STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出
任务说明
相关知识
任务实施
任务拓展
知识延伸
返回项目页

## Slide 4: 任务1 STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出 —任务说明
单片机的并行I/O口是需要通过地址进行访问的，作为一种特殊功能寄存器，首先要学会将单片机的并行I/O口名称进行地址定义，再利用简单赋值语句，实现单片机并行I/O口输入/输出的应用编程，初步掌握STC15W4K32S4单片机应用的C语言编程。

## Slide 5: 任务1 STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出 —相关知识
一、STC15W4K32S4单片机的并行I/O口与工作模式
1.并行 I/O口功能
STC15W4K32S4单片机最多有62个I/O口，可用作准双向I/O；
其中大多数I/O口线具有2个以上功能，各I/O口线的引脚功能名称前已介绍，详见表2-2-1～表2-2-6。

## Slide 6: 任务1 STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出 —相关知识
一、STC15W4K32S4单片机的并行I/O口与工作模式
2.并行 I/O口的工作模式
STC15W4K32S4单片机的所有I/O口均有4种工作模式：准双向口（传统8051单片机I/O模式）、推挽输出、仅为输入（高阻状态）与开漏模式。

## Slide 7: 任务1 STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出 —相关知识
一、STC15W4K32S4单片机的并行I/O口与工作模式
2.并行 I/O口的工作模式
每个口的工作模式由PnM1和PnM0（n＝0，1，2，3，4，5）两个寄存器的相应位来控制。

## Slide 8: 任务1 STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出 —相关知识
一、STC15W4K32S4单片机的并行I/O口与工作模式
3. 并行I/O端口的驱动能力
在准双向口、推挽输出以及开漏工作模式下，每个I/O口的灌电流驱动能力均可达到20mA；
在准双向口工作模式下，I/O口的拉电流驱动能力比较弱，每个I/O口的拉电流仅为150μA～230μA；
在推挽输出工作模式下，I/O口的拉电流驱动能力比较强，每个I/O口的拉电流均可达到20mA。

## Slide 9: 任务1 STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出 —相关知识
一、STC15W4K32S4单片机的并行I/O口与工作模式
3. 并行I/O端口的驱动能力
实际使用时，要求40引脚及以上单片机整个芯片最大工作电流不要超过120mA；20引脚以上、32引脚以下单片机整个芯片最大工作电流不要超过90mA。

## Slide 10: 任务1 STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出 —相关知识
二、STC15W4K32S4单片机的并行I/O口的结构
1. 准双向口工作模式

## Slide 11: 任务1 STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出 —相关知识
二、STC15W4K32S4单片机的并行I/O口的结构
2. 推挽输出工作模式

## Slide 12: 任务1 STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出 —相关知识
二、STC15W4K32S4单片机的并行I/O口的结构
3. 仅为输入（高阻）工作模式

## Slide 13: 任务1 STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出 —相关知识
二、STC15W4K32S4单片机的并行I/O口的结构
4. 开漏工作模式

## Slide 14: 任务1 STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出 —相关知识
三、STC15W4K32S4单片机并行I/O口的使用注意事项
1. 典型三极管控制电路

## Slide 15: 任务1 STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出 —相关知识
三、STC15W4K32S4单片机并行I/O口的使用注意事项
2. 典型发光二极管驱动电路

## Slide 16: 任务1 STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出 —相关知识
三、STC15W4K32S4单片机并行I/O口的使用注意事项
3. 如何让I／O口上电复位时控制输出为低电平
（1）通过硬件实现高、低电平的逻辑取反功能。例如，在图3-1-5中，单片机上电复位后晶体管VT1的集电极输出就是低电平。
（2）STC15W4K32S4单片机的P2.0（RSTOUT_LOW）引脚可通过ISP-IAP在线编程软件设置为输出低电平。

## Slide 17: 任务1 STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出 —相关知识
三、STC15W4K32S4单片机并行I/O口的使用注意事项
4. 增强型PWM模块输出端口的复位初始状态
所有与增强型PWM有关的输出端口（P3.7、P2.1、P2.2、P2.3、P1.6、P1.7），在上电复位后均为高阻状态，在正常应用时需将其设置为准双向口。

## Slide 18: 任务1 STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出 —相关知识
四、C51基础（1）
1. C51新增的关键字

## Slide 19: 任务1 STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出 —相关知识
四、C51基础（1）
2.Keil C51编译器支持的数据类型

## Slide 20: 任务1 STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出 —相关知识
四、C51基础（1）
3.位标量
bit是位标量定义的关键字， 是Keil C51编译器的一种扩充数据类型，利用它可以定义一个位标量。

## Slide 21: 任务1 STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出 —相关知识
四、C51基础（1）
4. 8051单片机特殊功能寄存器地址的定义
sfr 特殊功能寄存器名＝特殊功能寄存器的地址常数 ；

## Slide 22: 任务1 STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出 —任务实施
一、STC15W4K32S4单片机的扩展模式
1.总线扩展模式

## Slide 23: 任务1 STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出 —任务实施
一、STC15W4K32S4单片机的扩展模式
2.非总线扩展模式

## Slide 24: 任务1 STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出 —任务实施
二、并行I/O口的基本输入/输出
1. 程序功能
P1口的输出跟随P2输入端数据。

## Slide 25: 任务1 STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出 —任务实施
二、并行I/O口的基本输入/输出
2. 硬件设计
见下页

## Slide 26: 任务1 STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出 —任务实施
二、并行I/O口的基本输入/输出
2. 硬件设计
见下页

## Slide 27: 任务1 STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出 —任务实施
二、并行I/O口的基本输入/输出
3. 程序设计
（1） #include<stc15.h>
（2）#include<gpio.h>

## Slide 28: 任务1 STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出 —任务实施
二、并行I/O口的基本输入/输出
3. 程序设计
（3）项目三任务1程序文件：项目三任务1.c
通过keil打开项目三任务1.c进行分析。

## Slide 29: 任务1 STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出 —任务实施
二、并行I/O口的基本输入/输出
4. 用Keil C编辑、编译项目三任务1.c程序，生成机器代码文件：项目三任务1.hex
5. Keil软件模拟调试

## Slide 30: 任务1 STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出 —任务实施
二、并行I/O口的基本输入/输出
6. Proteus仿真调试
（1）按图3-1-9绘制电路。
（2）将项目三任务1.hex加载到STC15W4K32S4单片机中；
（3）运行与调试程序：

## Slide 31: 任务1 STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出 —任务实施
二、并行I/O口的基本输入/输出
7. FBE-MCU-F-STC-V1.0实验系统的在线调试
（1） FBE-MCU-F-STC-V1.0实验系统的硬件连接
根据图3-1-9，按表3-1-5所示在FBE-MCU-F-STC-V1.0实验系统连接并行I/O输入输出电路。
（2）应用程序的在线编程与在线调试
（建议边演示边讲解）

## Slide 32: 任务1 STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出 —知识延伸
1. 8051单片机特殊功能寄存器可寻址位的地址定义
（1）sbit 位变量名＝位地址;
（2）sbit 位变量名＝特殊功能寄存器名＾位位置;
（3）sbit 位变量名＝字节地址＾位位置;

## Slide 33: 任务1 STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出 —知识延伸
2. 8051单片机引脚字符名称的定义
sbit KEY1=P1^1; // KEY1等效于P1.1
KEY1=1; // P1.1输出为1

## Slide 34: 任务1 STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出 —知识延伸
3. STC15W4K32S4单片机特殊功能寄存器可寻址位地址的定义
（1）stc15.h头文件中包含了STC15W4K32S4单片机特殊功能寄存器可寻址位地址的定义
（2） PXY等效于PX.Y，比如，P10就是P1.0。

## Slide 35: 任务1 STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出 —知识延伸
4. 8051单片机位寻址区（20H～2FH）位变量的定义
(1) 定义位寻址区变量
unsigned int bdata my_y = 0x20 ;
（2） 定义位寻址区位变量
sbit my_ybit0 = my_y＾0 ;
sbit my_ybit15 = my_y＾15 ;

## Slide 36: 任务1 STC15W4K32S4单片机并行I/O口的输入输出 —任务拓展
P1口的高4位跟随P2口的低4位输入，P1口的高4位引脚从高到低依次定义为OUT7、OUT6、OUT5、OUT4，P2口的低4位直接使用stc15.h头文件定义的字符名称，试修改程序并调试，包括Keil C软件模拟调试、Proteus仿真调试，以及FBE-MCU-F-STC-V1.0实验系统调试。

## Slide 37: 任务2 STC15W4K32S4单片机的逻辑运算
任务说明
相关知识
任务实施
任务拓展
知识延伸
返回项目页

## Slide 38: 任务2 STC15W4K32S4单片机的逻辑运算 —任务说明
结合STC15W4K32S4单片机的逻辑运算功能，进一步学习STC15W4K32S4单片机的输入输出功能。STC15W4K32S4单片机指令系统中有字节逻辑运算指令，共24条，参见附录2。本任务主要学习应用C语言编程，实现STC15W4K32S4单片机的输入/输出间逻辑运算。

## Slide 39: 任务2 STC15W4K32S4单片机的逻辑运算 —相关知识
一、Proteus中网络标号电气连接的画法
1. 元器件引脚延伸

## Slide 40: 任务2 STC15W4K32S4单片机的逻辑运算 —相关知识
一、Proteus中网络标号电气连接的画法
2. 放置网络标号

## Slide 41: 任务2 STC15W4K32S4单片机的逻辑运算 —相关知识
一、Proteus中网络标号电气连接的画法
2. 放置网络标号

## Slide 42: 任务2 STC15W4K32S4单片机的逻辑运算 —相关知识
一、Proteus中网络标号电气连接的画法
3. 电气连接
采用同样的方法，在需要连接的另一端点处，放置相同的网络标号，即实现了这两个端点的电气连接。

## Slide 43: 任务2 STC15W4K32S4单片机的逻辑运算 —任务实施
一、任务要求
完成x与y的逻辑异或运算，运算结果可采用两种方法显示：一是直接用8位LED灯显示，二是采用LED数码管显示。本任务采用8位LED灯显示。

## Slide 44: 任务2 STC15W4K32S4单片机的逻辑运算 —任务实施
二、硬件设计
见下页

## Slide 45: 任务2 STC15W4K32S4单片机的逻辑运算 —任务实施
二、硬件设计
见下页

## Slide 46: 任务2 STC15W4K32S4单片机的逻辑运算 —任务实施
三、软件设计
1. 程序说明
循环读取x和y值，x和y异或，取反后赋值给z。取反操作是为了满足LED灯低电平驱动的要求。
2. 项目三任务2程序文件：项目三任务2.c
通过keil打开项目三任务2.c分析。

## Slide 47: 任务2 STC15W4K32S4单片机的逻辑运算 —任务实施
四、系统调试
建议边演示边讲解。

## Slide 48: 任务2 STC15W4K32S4单片机的逻辑运算 —任务拓展
四、系统调试
修改程序，完成z=（x|y）&（x^y）逻辑运算，并按表3-2-1上机调试，包括Keil C软件模拟调试、Proteus仿真调试，以及FBE-MCU-F-STC-V1.0实验系统调试。

## Slide 49: 任务3 STC15W4K32S4单片机的逻辑控制
任务说明
相关知识
任务实施
任务拓展
知识延伸
返回项目页

## Slide 50: 任务3 STC15W4K32S4单片机的逻辑控制 —任务说明
逻辑控制能力是单片机的核心能力之一，单片机突出控制的具体体现，对于STC15W4K32S4单片机也是如此。本任务主要学习如何应用C语言的分支语句、开关语句、循环语句等语句对单片机逻辑控制的应用编程。

## Slide 51: 任务3 STC15W4K32S4单片机的逻辑控制 —相关知识
1. 条件分支语句
（1）格式1
if（条件表达式）语句
（2）格式2
if（条件表达式）语句1
else 语句2

## Slide 52: 任务3 STC15W4K32S4单片机的逻辑控制 —相关知识
1. 条件分支语句
（3）格式3
if（条件表达式1）语句1
else if（条件表达式2）语句2
else if（条件表达式3）语句3
…
else if（条件表达式n）语句n
else 语句n+1

## Slide 53: 任务3 STC15W4K32S4单片机的逻辑控制 —相关知识
2. 开关语句
switch（表达式）
{
case 常量表达式1：{语句1}break;
case 常量表达式2：{语句2}break;
… …
case 常量表达式n：{语句n}break;
default: {语句n+1}break;
}

## Slide 54: 任务3 STC15W4K32S4单片机的逻辑控制 —相关知识
3. while语句与do-while语句
（1） While语句的格式
while（条件表达式）{语句}
（2） do-while语句的格式
do
{语句}
while（条件表达式）；

## Slide 55: 任务3 STC15W4K32S4单片机的逻辑控制 —相关知识
4. for语句
（1） While语句的格式
for （[初值设定表达式1];[循环条件表达式2];[修改表达式3]）
{
循环体语句
}

## Slide 56: 任务3 STC15W4K32S4单片机的逻辑控制 —相关知识
5. goto语句、break语句和continue语句
（1）goto 语句的格式
goto 语句标号 ;
（2）break 语句的格式
break ;
（3） continue语句的格式
continue ;

## Slide 57: 任务3 STC15W4K32S4单片机的逻辑控制 —任务实施
一、任务要求
用4个开关控制8只LED灯的显示，按下K1键，P1端口位3、位4控制的LED灯亮；按下K2键，P1端口位2、位5控制的LED灯亮；按下K3键，P1端口位1、位6控制的LED灯亮；按下K4键，P1端口位0、位7控制的LED灯亮；不按键， P1端口位2、位3、位4、位5控制的LED灯亮。

## Slide 58: 任务3 STC15W4K32S4单片机的逻辑控制 —任务实施
二、硬件设计
4个开关分别接P3.0～P3.3，电原理图见下页。

## Slide 59: 任务3 STC15W4K32S4单片机的逻辑控制 —任务实施
二、硬件设计
4个开关分别接P3.0～P3.3，电原理图见下页。

## Slide 60: 任务3 STC15W4K32S4单片机的逻辑控制 —任务实施
三、程序设计
1. 程序说明
本任务中采用if语句实现。
2. 项目三任务3程序文件：项目三任务3.c
keil打开项目三任务3.c进行分析。

## Slide 61: 任务3 STC15W4K32S4单片机的逻辑控制 —任务实施
四、系统调试
建议边演示边讲解

## Slide 62: 任务3 STC15W4K32S4单片机的逻辑控制 —任务拓展
四、系统调试
采用switch/case语句，修改程序，并上机编辑、编译程序，按表3-3-1进行调试，包括Keil C软件模拟调试、Proteus仿真调试，以及FBE-MCU-F-STC-V1.0实验系统调试。

## Slide 63: 任务4 8位LED数码管的驱动与显示
任务说明
相关知识
任务实施
任务拓展
知识延伸
返回项目页

## Slide 64: 任务4 8位LED数码管的驱动与显示 —任务说明
后面的任务大多需要用数码LED来显示十进制数字或十六进制的字母。本任务主要掌握LED数码管显示的基本原理，学会用LED数码管显示十进制数字(0～9)与A～F字母。

## Slide 65: 任务4 8位LED数码管的驱动与显示 —相关知识
1． 数码管结构与工作原理---结构图

## Slide 66: 任务4 8位LED数码管的驱动与显示 —相关知识
1． 数码管结构与工作原理---数码管字形编码表

## Slide 67: 任务4 8位LED数码管的驱动与显示 —相关知识
2. LED显示接口方法---静态显示接口

## Slide 68: 任务4 8位LED数码管的驱动与显示 —相关知识
2. LED显示接口方法---动态显示接口

## Slide 69: 任务4 8位LED数码管的驱动与显示 —任务实施
一、任务要求
用数码管显示数字0、1、2、3、4、5、6、7。

## Slide 70: 任务4 8位LED数码管的驱动与显示 —任务实施
二、硬件设计
采用共阳极数码管，采用动态显示方法驱动，P0口输出段码，P2口输出位控制码，电原理图见下页。

## Slide 71: 任务4 8位LED数码管的驱动与显示 —任务实施
二、硬件设计
采用共阳极数码管，采用动态显示方法驱动，P0口输出段码，P2口输出位控制码，电原理图见下页。

## Slide 72: 任务4 8位LED数码管的驱动与显示 —任务实施
三、程序设计
（1）显示程序：display.h
建立一个显示缓冲区，一位数码管对应一个8位的显示缓冲区，显示程序只需按顺序从显示缓冲区取数据即可，把数码管显示函数独立生成一个通用文件：display.h，以便于其他应用调用。
通过keil打开display.h进行分析。

## Slide 73: 任务4 8位LED数码管的驱动与显示 —任务实施
三、程序设计
（2）项目三任务4程序文件：项目三任务4.c
通过keil打开display.h进行分析。

## Slide 74: 任务4 8位LED数码管的驱动与显示 —任务实施
四、系统调试
建议边演示边讲解。

## Slide 75: 任务4 8位LED数码管的驱动与显示 —任务拓展
编程实现在LED数码管上显示您的学生证号的后8位，显示2秒后，数码管熄灭1秒，然后又显示您的学生证号码的后8位与熄灭数码管，显示时间与熄灭时间同步各增加1秒，周而复始。当显示时间达到100秒时，LED数码管上固定显示8个6。

## Slide 76: 感谢您的关注！
Thank You !
对本书及课件您有什么建议请联系：
丁向荣：181269315@qq.com