## Slide 1
作者 丁向荣
STC单片机原理与应用

## Slide 2
任务1
STC15W4K32S4单片机定时/计数器的定时应用
项目五 STC15W4K32S4单片机的定时/计数器
任务2
STC15W4K32S4单片机定时/计数器的计数应用
任务3
简易频率计的设计与实践
任务4
STC15W4K32S4单片机的可编程时钟输出

## Slide 3: 任务1 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的定时应用
任务说明
相关知识
任务实施
任务拓展
知识延伸
返回项目页

## Slide 4: 任务1 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的定时应用 —任务说明
在单片机中的定时（延时）可以采用软件的方法实现，但软件延时完全占用CPU，大大地降低了CPU的工作效率，仅适用于CPU资源不紧张的情况下使用。采用单片机内部接口—定时/计数器就能很好地解决定时的问题，本任务主要学习利用单片机定时/计数器的定时功能。

## Slide 5: 任务1 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的定时应用 —相关知识
一、STC15W4K32S4单片机定时/计数器（T0/T1）的结构和工作原理
STC15W4K32S4单片机内部有5个16位的定时／计数器，即T0、T1、T2、T3和T4，皆可用于实现定时、计数与可编程时钟输出等3种功能。另外，T1、T2、T3和T4还可用作串行口的波特率发生器。

## Slide 6: 任务1 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的定时应用 —相关知识
1.16位二进制加法计数器与计满溢出标志
定时／计数器的核心电路是一个16位加法计数器，由TH0、TL0构成（TH0是高8位状态计数器、TL0是低8位状态计数器），每输入一个CP脉冲，计数器的状态加1，当计满溢出（TH0为FFH、TL0为FFH时，再输入一个脉冲）时，计满溢出标志位TF0置1。

## Slide 7: 任务1 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的定时应用 —相关知识
1.16位二进制加法计数器与计满溢出标志
计满溢出的同时将自动重装TH0、TL0的初始值，TH0由RL_TH0的值替换，TL0由RL_TL0的值替换。

## Slide 8: 任务1 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的定时应用 —相关知识
2. 计数器的启动与停止
当门控位TMOD.3（GATE）=0时，T0的启动与停止只受TR0控制。当TR0＝1时，启动计数；当TR0＝0时，停止计数。
当门控位TMOD.3（GATE）=1时，T0的启动与停止不仅受TR0控制，还受单片机外部引脚P3.3（INT0）。当TR0＝1时，启动计数；当TR0＝0时，停止计数。

## Slide 9: 任务1 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的定时应用 —相关知识
3. 计数脉冲源的选择
定时：
当TMOD.2（ ）=0时，计数脉冲源选择的是系统时钟，同时，通过设置AUXR.7（T0x12）可选择计数脉冲的分频系数，当AUXR.7（T0x12）=0时，计数脉冲是系统时钟的十二分频信号；当AUXR.7（T0x12）=1时，计数脉冲就是系统时钟信号。

## Slide 10: 任务1 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的定时应用 —相关知识
3. 计数脉冲源的选择
计数：
当TMOD.2（ ）=1时，计数脉冲源选择的是单片机外部引脚P3.4（T0）的输入脉冲，当P3.4（T0）输入端有一个负跳变时，T0计数器的状态值加1。

## Slide 11: 任务1 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的定时应用 —相关知识
4. 可编时钟的输出
当INT_CLKO.0（T0CLKO）=0时，禁止可编程时钟输出；
当INT_CLKO.0（T0CLKO）=1时，允许可编程时钟输出；

## Slide 12: 任务1 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的定时应用 —相关知识
二、STC15W4K32S4单片机定时/计数器（T0/T1）的工作方式

## Slide 13: 任务1 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的定时应用 —相关知识
三、STC15W4K32S4单片机定时/计数器（T0/T1）定时功能的应用编程
T0的定时功能是让T0从指定的初始状态（TH0、TL0）开始计数，一直到计满溢出为一个定时周期，然后又从指定的初始状态开始计数，周而复始，实现周期性的定时。
定时时间＝（216－T0定时器的初始值）×系统时钟周期
×

## Slide 14: 任务1 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的定时应用 —相关知识
三、STC15W4K32S4单片机定时/计数器（T0/T1）定时功能的应用编程
1.定时器的初始化
（1）选择定时器，如本例中的T0；
（2）选择工作方式与选择工作状态，以及启动的控制位。
（3）设置定时器的初始状态

## Slide 15: 任务1 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的定时应用 —相关知识
三、STC15W4K32S4单片机定时/计数器（T0/T1）定时功能的应用编程
2.定时器的启动
TR0=1;

## Slide 16: 任务1 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的定时应用 —相关知识
三、STC15W4K32S4单片机定时/计数器（T0/T1）定时功能的应用编程
3.定时时间的判断与应用（检测计满溢出标志与执行相应工作程序）
if(TF0==1)
{
TF0=0;
… //定时时间到所对应的工作程序
}
TR0=1;

## Slide 17: 任务1 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的定时应用 —相关知识
四、定时功能的应用举例
1. 定时时间小于定时器自身最大定时时间
例5-1-1 用T1方式0实现定时，在P1.6引脚输出周期为10ms的方波。
（1）采用T1方式0进行定时，启动只受T1的启动位TR1控制，即TMOD的高4位为0。
（2）T1的定时时间应为5ms，每5ms时间到就对P1.6取反。系统时钟为12MHz，分频系数为12，即定时脉钟周期为1μs。

## Slide 18: 任务1 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的定时应用 —相关知识
例5-1-1 用T1方式0实现定时，在P1.6引脚输出周期为10ms的方波。
#include <stc15.h>
#include <intrins.h>
#include <gpio.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int

## Slide 19: 任务1 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的定时应用 —相关知识
例5-1-1 用T1方式0实现定时，在P1.6引脚输出周期为10ms的方波。
void main(void)
{
gpio();
TMOD=TMOD&0x0f;
TH1=(65536-5000/1)/256;
TL1=(65536-5000/1)%256;
TR1=1;

## Slide 20: 任务1 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的定时应用 —相关知识
例5-1-1 用T1方式0实现定时，在P1.6引脚输出周期为10ms的方波。
while(1)
{
if(TF1==1)
{
TF1=0;
P16=!P16;
}
}
}

## Slide 21: 任务1 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的定时应用 —相关知识
2.定时时间大于定时器自身最大定时时间
例5-1-2 用单片机定时/计数器的定时功能，设计一个时间间隔为1s的流水灯电路。要求使用STC-ISP在线编程软件中的定时器计算器来完成定时器的初始化操作。
（1）系统时钟为12MHz，采用十二分频脉冲为T0的计数周期，则计数周期为1μs，T0定时器最大定时时间为65.536ms；
（2）采用累计T0定时的方法实现1s钟的定时。拟采用T0的定时时间为50ms，累计20次，即为1s。
（3）流水灯是低电平驱动，采用P0口输出进行驱动，初始值为FEH。

## Slide 22: 任务1 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的定时应用 —相关知识
例5-1-2 用单片机定时/计数器的定时功能，设计一个时间间隔为1s的流水灯电路。
（4）使用STC-ISP在线编程软件中的定时器计算器来完成定时器的初始化操作。

## Slide 23: 任务1 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的定时应用 —相关知识
例5-1-2 用单片机定时/计数器的定时功能，设计一个时间间隔为1s的流水灯电路。
#include <stc15.h>
#include <intrins.h>
#include <gpio.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar cnt=0;
uchar x=0xfe;

## Slide 24: 任务1 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的定时应用 —相关知识
例5-1-2 用单片机定时/计数器的定时功能，设计一个时间间隔为1s的流水灯电路。
void Timer0Init(void)
{
AUXR &= 0x7F;
TMOD &= 0xF0;
TL0 = 0xB0;
TH0 = 0x3C;
TF0 = 0;
TR0 = 1;
}

## Slide 25: 任务1 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的定时应用 —相关知识
例5-1-2 用单片机定时/计数器的定时功能，设计一个时间间隔为1s的流水灯电路。
void main(void)
{
gpio();
Timer0Init();
P0=x;
while(1)
{
if(TF0==1)
{
TF0=0;

## Slide 26: 任务1 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的定时应用 —相关知识
例5-1-2 用单片机定时/计数器的定时功能，设计一个时间间隔为1s的流水灯电路。
cnt++;
if(cnt==20)
{
cnt=0;
x=_crol_(x,1);
P0=x;
}
}
}
}

## Slide 27: 任务1 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的定时应用 —任务实施
一、任务要求
用T0定时器设计一个秒表。设置一个开关，当开关合上时，定时器停止计时；当开关断开时，启动计时，计到100时自动归0，采用LED数码管显示秒表的计时值。
二、硬件设计
k1用作控制开关，采用8位LED数码管用作秒表的显示器。电原理图见下页。

## Slide 28: 任务1 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的定时应用 —任务实施
一、任务要求
用T0定时器设计一个秒表。设置一个开关，当开关合上时，定时器停止计时；当开关断开时，启动计时，计到100时自动归0，采用LED数码管显示秒表的计时值。
二、硬件设计
k1用作控制开关，采用8位LED数码管用作秒表的显示器。电原理图见下页。

## Slide 29: 任务1 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的定时应用 —任务实施
三、软件设计
1. 程序说明
秒信号实现参照例5-1-2。秒表的显示直接使用display.h文件。
2. 数码管显示文件：display.h
3. 项目五任务1程序文件：项目五任务1.c
通过keil打开项目五任务1.c进行分析。

## Slide 30: 任务1 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的定时应用 —任务实施
四、系统调试
建议边演示边讲解。

## Slide 31: 任务1 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的定时应用 —任务拓展
（1）修改项目五任务1.c，扩展计时范围到1000S，增加高位灭零功能，并调试。
（2）用T1定时器设计一个秒表。设置一个开关，当开关断开时，定时器停止计时；当开关合上时，秒表归零，并从0开始计时，计到100时自动归0，增加高位灭零功能。试编写程序，编辑、编译与调试程序。

## Slide 32: 任务2 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的计数应用
任务说明
相关知识
任务实施
任务拓展
知识延伸
返回项目页

## Slide 33: 任务2 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的计数应用 —任务说明
理解STC15W4K32S4单片机的定时／计数器的计数功能，掌握STC15W4K32S4单片机的定时／计数器计数的应用编程。

## Slide 34: 任务2 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的计数应用 —相关知识
STC15W4K32S4单片机的定时／计数器的计数一般有两种情况：一是从0开始计数，统计脉冲事件的个数，这时，计数的初始值为0；一是计数的循环控制，这种计数控制与定时控制一样，要利用到计数溢出标志，计数器的初始值为计满状态值减去循环控制次数。

## Slide 35: 任务2 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的计数应用 —相关知识
（1）T1方式0计数，启动只受T1启动控制位TR1控制
TMOD=TMOD&0x0f;
TMOD=TMOD|0x40;
（2）置“0”TH1、TL1
TH1=0；
TL1=0;
（3）启动Tl计数。
（4）读取T1计数器的状态值与数据处理
uint x; x=(TH1<<8)+TL1;

## Slide 36: 任务2 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的计数应用 —任务实施
一、任务要求
使用T1定时/计数器设计一个脉冲计数器，采用LED数码管显示。
二、硬件设计
计数脉冲从T1引脚（P3.5）输入，计数值采用8位LED数码管显示。硬件电路见下页。

## Slide 37: 任务2 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的计数应用 —任务实施
一、任务要求
使用T1定时/计数器设计一个脉冲计数器，采用LED数码管显示。
二、硬件设计
计数脉冲从T1引脚（P3.5）输入，计数值采用8位LED数码管显示。硬件电路见下页。

## Slide 38: 任务2 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的计数应用 —任务实施
三、软件设计
（1）程序说明：T1采用方式0进行计数，计数最大值为65535，计数值分成万、千、百、十、个位，送数码管显示，当计数到65536时，计数器值返回到0。
（2）项目五任务2程序文件：项目五任务2.c
通过keil打开项目五任务2.c进行分析。

## Slide 39: 任务2 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的计数应用 —任务实施
四、系统调试
建议边演示边讲解。

## Slide 40: 任务2 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的计数应用 —知识延伸
STC15W4K32S4单片机定时/计数器T2的电路结构、应用编程方法与T0、T1大同小异，应用到T2时，请扫描书中二维码学习。

## Slide 41: 任务2 STC15W4K32S4单片机定时/计数器的计数应用 —任务拓展
（1）使用T2定时/计数器按照任务实施的功能要求设计一个脉冲计数器，采用LED数码管显示。
（2）拓宽脉冲计数器的计数范围，最大计数值为99999999。

## Slide 42: 任务3 简易频率计的设计与实践
任务说明
相关知识
任务实施
任务拓展
知识延伸
返回项目页

## Slide 43: 任务3 简易频率计的设计与实践 —任务说明
综合应用STC15W4K32S4单片机的定时功能与计数功能，设计与实践一个简易频率计。

## Slide 44: 任务3 简易频率计的设计与实践 —相关知识
一、频率的测量原理
频率的定义：单位时间内通过脉冲的个数。
频率的测量方法：将单片机定时/计数器T0、T1分别用作定时器、计数器，从定时开始，让计数器从0开始计数，定时时间到了，读取计数器值，计数值除以定时时间则为测量频率值。若定时时间为1s，则计数器值即为频率值。

## Slide 45: 任务3 简易频率计的设计与实践 —相关知识
二、定时时间与频率测量范围
设定时时间为t，计数器计数值为N，则：
f=N/t
当t=1S时，f=N，则测量范围为1～65535Hz；
当t=0.1S时，f=10N，则测量范围为10～655350Hz；
当t=10S时，f=0.1N，则测量范围为0.1～6553.5Hz；
……

## Slide 46: 任务3 简易频率计的设计与实践 —任务实施
一、任务要求
利用T0、T1设计一个简易的频率计。
二、硬件设计，
计数脉冲从T1（P3.5）引脚输入, 频率值采用8位LED数码管显示。其硬件电路同项目五任务2。

## Slide 47: 任务3 简易频率计的设计与实践 —任务实施
三、软件设计
（1）程序说明
T0用作定时器，50ms作为基本定时，累计20次产生1s的信号；T1用作计数器，每1s读取T1计数器计数值，并转换为十进制数送LED数码管显示。
(2) 项目五任务3程序文件：项目五任务3.c
通过keil打开项目五任务3.c进行分析。

## Slide 48: 任务3 简易频率计的设计与实践 —任务实施
四、系统调试
建议边演示边分析。

## Slide 49: 任务3 简易频率计的设计与实践 —知识延伸
STC15W4K32S4单片机定时/计数器T3、T4的电路结构、应用编程方法与T0、T1大同小异，应用到T3、T4时，请扫描书中二维码学习。

## Slide 50: 任务3 简易频率计的设计与实践 —任务拓展
（1）设频率计分为为2挡：定时时间分别为0.1S和1S，试修改程序并调试；
（2）修改项目五任务3.c程序，将计数器改为T3或T4实现，并增加高位灭零功能。

## Slide 51: 任务4 STC15W4K32S4单片机的可编程时钟输出
任务说明
相关知识
任务实施
任务拓展
知识延伸
返回项目页

## Slide 52: 任务4 STC15W4K32S4单片机的可编程时钟输出 —任务说明
STC15W4K32S4单片机定时/计数器的溢出脉冲是可以输出的，改变定时器的初始值就可改变输出脉冲的频率。本任务学习可编程时钟输出的原理以及应用编程。

## Slide 53: 任务4 STC15W4K32S4单片机的可编程时钟输出 —相关知识
1. 可编程时钟的输出引脚
T0可编程时钟输出引脚是P3.5 (CLKOUT0)；
T1可编程时钟输出引脚是P3.4 (CLKOUT1)；
T2可编程时钟输出引脚是P3.0 (CLKOUT2)；
T3可编程时钟输出引脚是P0.4 (CLKOUT3)；
T4可编程时钟输出引脚是P0.6 (CLKOUT4)。

## Slide 54: 任务4 STC15W4K32S4单片机的可编程时钟输出 —相关知识
2. 可编程时钟输出的控制

## Slide 55: 任务4 STC15W4K32S4单片机的可编程时钟输出 —相关知识
4. 可编程时钟输出的应用编程（T2输出100Hz时钟信号）
（1） 根据需要的输出时钟频率，计算出对应定时器的定时器时间。
T2溢出率=2×T2可编程时钟频率=200（Hz）
T2定时时间=1/T2溢出率=1/200=5（毫秒）
（2）利用STC-ISP在线编程软件的定时器计算器工具，获得5毫秒T2定时器的工作函数
（3）置位T2可编程时钟输出的允许控制位INT_CLKO.2（T2CLKO）。
INT_CLKO=INT_CLKO|0x04;

## Slide 56: 任务4 STC15W4K32S4单片机的可编程时钟输出 —任务实施
一、任务要求
利用T0定时/计数器输出10Hz时钟和T2定时器输出100Hz时钟信号。用LED灯定性显示输出频率的大小，用示波器测量输出频率。
二、硬件设计
T0定时/计数器的输出时钟是从P3.5引脚输出，T2定时/计数器的输出时钟是从P3.0输出，P3.5控制1路红色LED灯，P3.0控制1路绿色LED灯，用于定性观察可编程时钟的输出频率，可编程时钟输出电原理图见下页。

## Slide 57: 任务4 STC15W4K32S4单片机的可编程时钟输出 —任务实施
一、任务要求
利用T0定时/计数器输出10Hz时钟和T2定时器输出100Hz时钟信号。用LED灯定性显示输出频率的大小，用示波器测量输出频率。
二、硬件设计
T0定时/计数器的输出时钟是从P3.5引脚输出，T2定时/计数器的输出时钟是从P3.0输出，P3.5控制1路红色LED灯，P3.0控制1路绿色LED灯，用于定性观察可编程时钟的输出频率，可编程时钟输出电原理图见下页。

## Slide 58: 任务4 STC15W4K32S4单片机的可编程时钟输出 —任务实施
三、软件设计
（1）程序说明：
根据T0、T2可编程时钟输出频率的的大小，利用STC-ISP在线编程工具，计算出T0、T2的所需定时时间的函数再依次复制到程序文件中定义与调用，最后允许T0、T2可编程时钟输出即可。
（2）项目五任务4程序文件：项目五任务4.c
通过keil打开项目五任务4.c进行分析。

## Slide 59: 任务4 STC15W4K32S4单片机的可编程时钟输出 —任务实施
四、系统调试
建议边演示边讲解。

## Slide 60: 任务4 STC15W4K32S4单片机的可编程时钟输出 —任务拓展
综合任务3和任务4的内容，用自己设计的频率计测量自己设计的可编程时钟输出信号。设计2个输入开关，根据输入开关不同的状态输出10Hz、100Hz、1000Hz与10KHz等频率信号。

## Slide 61: 感谢您的关注！
Thank You !
对本书及课件您有什么建议请联系：
丁向荣：181269315@qq.com