## Slide 1
作者 丁向荣
单片机原理与应用项目教程

## Slide 2
任务1
独立键盘的应用编程
任务2
矩阵键盘与应用编程
项目七 STC15W4K32S4单片机的串行通信
任务3
电子时钟的设计与实践

## Slide 3: 任务1 独立键盘的应用编程
任务说明
相关知识
任务实施
任务拓展
知识延伸

## Slide 4: 任务1 独立键盘的应用编程 —任务说明
独立键盘是单片机应用系统最为常用的输入设备，一般是采用查询方式来识别按键的状态，此外，由于按键的机械特性有抖动现象，在按键的处理中还要考虑去抖动的问题。本任务主要学习独立按键的工作特性与应用编程。

## Slide 5: 任务1 独立键盘的应用编程 —相关知识
一、键盘工作原理
1．按键的分类
触点式开关按键：如机械式开关、导电橡胶式开关等；
无触点开关按键：如开关管、可控硅、固态继电器等。

## Slide 6: 任务1 独立键盘的应用编程 —相关知识
一、键盘工作原理
1．按键的分类
编码键盘主要是用硬件来实现对键的识别，并能产生键编号或键值的称为编码键盘；
非编码键盘主要是靠自编软件来实现键盘的识别与定义。

## Slide 7: 任务1 独立键盘的应用编程 —相关知识
一、键盘工作原理
2．按键的工作原理
对于一组按键或一个键盘，总有一个接口电路与CPU相连。CPU可以采用查询或中断方式了解有无按键按下并检查是哪一个键按下，获取该按键的键号（或者说键值、 按键编码），然后通过跳转指令转入执行该按键的功能程序，执行完后再返回主程序。

## Slide 8: 任务1 独立键盘的应用编程 —相关知识
一、键盘工作原理
3．按键的结构与特点

## Slide 9: 任务1 独立键盘的应用编程 —相关知识
一、键盘工作原理
3．按键的结构与特点---硬件去抖

## Slide 10: 任务1 独立键盘的应用编程 —相关知识
一、键盘工作原理
3．按键的结构与特点---硬件去抖

## Slide 11: 任务1 独立键盘的应用编程 —相关知识
一、键盘工作原理
3．按键的结构与特点---软件去抖
延时10mS

## Slide 12: 任务1 独立键盘的应用编程 —相关知识
一、键盘工作原理
4．按键的编码
① 检测有无按键按下，并采取硬件或软件措施，消除键盘按键机械触点抖动的影响。
② 可靠的逻辑处理办法。
③ 准确输出按键值（或键号），以满足跳转指令要求。

## Slide 13: 任务1 独立键盘的应用编程 —相关知识
二、独立式按键
1．独立式按键结构

## Slide 14: 任务1 独立键盘的应用编程 —相关知识
三、程序的编制 ---程序流程图
总流程图侧重反映程序的逻辑结构和各程序模块之间的相互关系。
局部流程图反映程序模块的具体实施细节。

## Slide 15: 任务1 独立键盘的应用编程 —任务实施
一、任务要求
设计加1、减1功能键各1个，当按动加1、减1功能键时，软件计数器做加1或减1操作，计数器值送LED数码管显示。
二、硬件设计
K1（P3.2）为加1功能键，K2（P3.3）为减1功能键，显示采用8位共阳极LED数码管显示，电原理图见下页。

## Slide 16: 任务1 独立键盘的应用编程 —任务实施
一、任务要求
设计加1、减1功能键各1个，当按动加1、减1功能键时，软件计数器做加1或减1操作，计数器值送LED数码管显示。
二、硬件设计
K1（P3.2）为加1功能键，K2（P3.3）为减1功能键，显示采用8位共阳极LED数码管显示，电原理图见下页。

## Slide 17: 任务1 独立键盘的应用编程 —任务实施
三、软件设计
（1）程序说明：一是要设计一个16位的变量counter作为计数器，最大值为65535，采用5位显示；二是对按键要进行去抖动。
（2）项目八任务1程序文件：项目八任务1.c
通过keil打开项目八任务1.c进行分析。

## Slide 18: 任务1 独立键盘的应用编程 —任务实施
四、系统调试
建议边演示边讲解。

## Slide 19: 任务1 独立键盘的应用编程 —任务拓展
修改程序，长按k1能实现连续加1功能，长按k2能实现连续减1功能。

## Slide 20: 任务2 矩阵键盘与应用编程
任务说明
相关知识
任务实施
任务拓展
知识延伸

## Slide 21: 任务2 矩阵键盘与应用编程 —任务说明
当需要输入十进制数码时，所需按键数大于10个，如采用独立键盘的话，所需I/O端口需要10个以上。为节约I/O端口，拟采用一种新的键盘结构，即矩阵键盘。本任务学习矩阵键盘的工作原理与应用编程。

## Slide 22: 任务2 矩阵键盘与应用编程 —相关知识
一、矩阵键盘的结构与原理
1. 矩阵键盘的结构

## Slide 23: 任务2 矩阵键盘与应用编程 —相关知识
一、矩阵键盘的结构与原理
2. 矩阵式键盘按键的识别---扫描法
（1）全扫描，判断是否有按键按下？
（2）逐行扫描，判断具体是哪一个按键按下？
（3）键值=行号X4（行数）+列号

## Slide 24: 任务2 矩阵键盘与应用编程 —相关知识
一、矩阵键盘的结构与原理
2. 矩阵式键盘按键的识别---翻转法
（1）行全扫描，读取列码；
（2）列全扫描，读取行码；
（3）将行、列码组合在一起，得到按键的键码；
（4）根据键盘的键码，通过比较法获取按键的键值。

## Slide 25: 任务2 矩阵键盘与应用编程 —相关知识
二、键盘的工作方式
1. 编程扫描方式
编程扫描方式是利用CPU完成其他工作的空余调用键盘扫描子程序来响应键盘输入的要求。在执行按键功能程序时，CPU不再响应按键输入要求，直到CPU重新扫描键盘为止。

## Slide 26: 任务2 矩阵键盘与应用编程 —相关知识
二、键盘的工作方式
2. 定时扫描方式。
定时扫描方式就是每隔一段时间对键盘扫描一次，它利用单片机内部的定时器产生一定时间（例如10 ms）的定时，当定时时间到就产生定时器溢出中断，CPU响应中断后对键盘进行扫描，并在有按键按下时识别出该键，再执行该键的功能程序。

## Slide 27: 任务2 矩阵键盘与应用编程 —相关知识
二、键盘的工作方式
3. 中断扫描方式
当无按键按下时，CPU处理自己的工作；当有按键按下时，产生中断请求，CPU转去执行键盘扫描子程序，并识别键号。

## Slide 28: 任务2 矩阵键盘与应用编程 —任务实施
一、任务要求
4×4键盘对应十六进制数码0～9、A～F，当按动按键时，对应的数码在数码管上显示。
二、硬件设计
P1接4×4矩阵键盘，以P1.0－P1.3为列线，以P1.4－P1.7为行线，具体接口电路见下页。

## Slide 29: 任务2 矩阵键盘与应用编程 —任务实施
一、任务要求
4×4键盘对应十六进制数码0～9、A～F，当按动按键时，对应的数码在数码管上显示。
二、硬件设计
P1接4×4矩阵键盘，以P1.0－P1.3为列线，以P1.4－P1.7为行线，具体接口电路见下页。

## Slide 30: 任务2 矩阵键盘与应用编程 —任务实施
三、软件设计
（1）程序说明
矩阵键盘键的识别是采用扫描法实现的，先确定行号，再确定列号，根据行号乘4加列号得到按键的键值，键值送数码管最低位显示。
（2）项目八任务2程序文件：项目八任务2.c
通过keil打开项目八任务2.c进行分析。

## Slide 31: 任务2 矩阵键盘与应用编程 —任务实施
四、系统调试
建议边演示边讲解。

## Slide 32: 任务2 矩阵键盘与应用编程 —任务拓展
（1）修改程序，新输入的按键值在数码管的最低位显示，原先数码管上的值依次往左移动1位，最高位自然丢失，并要求能实现高位自动灭零（即高位无效的零不显示）。
（2）设计一个2位数的加法计算器。

## Slide 33: 任务3 电子时钟的设计与实践
任务说明
相关知识
任务实施
任务拓展
知识延伸

## Slide 34: 任务3 电子时钟的设计与实践 —任务说明
利用单片机定时器实现24小时计时，用8位LED数码管显示，应用独立键盘实现调时。系统地锻炼单片机应用系统的软、硬件设计与系统调试能力，并锻炼工程设计报告的编制能力。

## Slide 35: 任务3 电子时钟的设计与实践 —相关知识
一、单片机应用系统的开发原则
1. 可靠性高
（1）在器件使用上，应选用可靠性高的元器件，以防止元器件的损坏影响系统的可靠运行。
（2）选用典型电路，排除电路的不稳定因素。
（3）采用必要的冗余设计或增加自诊断功能。
（4）采取必要的抗干扰措施，以防止环境干扰。

## Slide 36: 任务3 电子时钟的设计与实践 —相关知识
一、单片机应用系统的开发原则
2. 性能价格比高
3. 操作维护方便
4. 设计周期短

## Slide 37: 任务3 电子时钟的设计与实践 —相关知识
三、工程设计报告的编制
1. 报告内容
1）封面。
2）目录。
3）摘要与关键词。
4）正文。
5）参考文献

## Slide 38: 任务3 电子时钟的设计与实践 —相关知识
三、工程设计报告的编制--正文
（1）系统设计。
（2）单元电路设计。
（3）软件设计。
（4）系统测试。
（5）结论。

## Slide 39: 任务3 电子时钟的设计与实践 —相关知识
三、工程设计报告的编制--参考文献
（1）专著、论文集、学位论文、报告。
（2）期刊文章。
（3）国际、国家标准。

## Slide 40: 任务3 电子时钟的设计与实践 —相关知识
三、工程设计报告的编制
2. 字体要求
一级标题：小二号黑体，居中占五行，标题与题目之间空一个汉字的空。
二级标题：三号标宋，居中占三行，标题与题目之间空一个汉字的空。
三级标题：四号黑体，顶格占二行。标题与题目之间空一个汉字的空。
四级标题：小四号粗楷体，顶格占一行。标题与题目之间空一个汉字的空。
标题中的英文字体均采用Times New Roman体，字号同标题字号。
四级标题下的分级标题的标题字号为五宋。

## Slide 41: 任务3 电子时钟的设计与实践 —任务实施
一、任务要求
采用24小时计时与LED数码管显示，具备时、分、秒调时功能。
二、硬件设计
设置3个按键：k0、k1、k2，k0为时分秒初始值设置调整键，K1为加1键，K2为减1键，k0、k1、k2分别与P3.2、P3.3、P3.4连接，显示采用8位LED数码管模块显示，电原理图见下页。

## Slide 42: 任务3 电子时钟的设计与实践 —任务实施
一、任务要求
采用24小时计时与LED数码管显示，具备时、分、秒调时功能。
二、硬件设计
设置3个按键：k0、k1、k2，k0为时分秒初始值设置调整键，K1为加1键，K2为减1键，k0、k1、k2分别与P3.2、P3.3、P3.4连接，显示采用8位LED数码管模块显示，电原理图见下页。

## Slide 43: 任务3 电子时钟的设计与实践 —任务实施
三、软件设计
1．程序说明----主程序

## Slide 44: 任务3 电子时钟的设计与实践 —任务实施
三、软件设计
1．程序说明----LED显示子程序
秒数据存放在Dis_buf [6]、Dis_buf [7]，分数据存放在Dis_buf [4]、Dis_buf [5]，时数据存放在Dis_buf [2]、Dis_buf [3]。

## Slide 45: 任务3 电子时钟的设计与实践 —任务实施
三、软件设计
1．程序说明----键盘扫描功能设置子程序
按下k0口按键，则进入调整时间状态，等待操作，此时计时器停止走动。首先进入秒十位调整状态，继续按往前进一位，到时钟十位时，如再按，退出调整状态，时钟继续走动。在调时状态，按k1、k2按键可对指定位实现加1或减1的操作。

## Slide 46: 任务3 电子时钟的设计与实践 —任务实施
三、软件设计
1．程序说明----定时中断子程序

## Slide 47: 任务3 电子时钟的设计与实践 —任务实施
三、软件设计
1．程序说明----定时中断子程序

## Slide 48: 任务3 电子时钟的设计与实践 —任务实施
三、软件设计
2．项目八任务3程序文件：项目八任务3.c
通过keil打开项目八任务3.c进行分析。

## Slide 49: 任务3 电子时钟的设计与实践 —任务实施
四、系统调试
建议边演示边讲解。

## Slide 50: 任务3 电子时钟的设计与实践 —任务拓展
1. 在电子时钟的基础上，增加1组闹铃，闹铃可用LED灯闪烁来模拟。画出电路图，编写程序并调试。

## Slide 51: 任务3 电子时钟的设计与实践 —任务拓展
2. 按如下作品功能设计一个多功能电子时钟。

## Slide 52: 感谢您的关注！
Thank You !
对本书及课件您有什么建议请联系：
丁向荣：181269315@qq.com